## Slide 1: Capítulo 3: Medición y error

## Slide 2: Instrumentos de Medición
Las ciencias llamadas exactas (Física, Química, Astronomía), se basan en la medición de algún fenómeno observado. En otras, en cambio, lo principal es la descripción y la clasificación. Así, la Zoología describe y clasifica los animales y establece “casilleros”, para los mamíferos, los vertebrados, etc.
Un instrumento de medición es una herramienta utilizada para obtener la cuantificación de un fenómeno observado.

## Slide 3: Medición
Es un proceso mediante el cual se cuantifica la observación. Es una técnica por medio de la cual se asigna un número a una cantidad física que resulta de la comparación de dicha magnitud con otra similar, tomada como patrón, la cual se ha designado como UNIDAD PATRÓN.
Hay elementos que pueden medirse, tales como: masa, peso, tiempo, volumen, superficie, temperatura. Todo aquello que puede medirse posee una MAGNITUD.
Las magnitudes son de diferente naturaleza; no es lo mismo una longitud que un peso, por ejemplo, carecería de sentido medir la extensión de un terreno en kilogramos o la longitud de una calle en litros. Por tal razón, cada magnitud medida debe ir acompañada de un “apellido” que la identifique, indicando “la familia a que pertenece”.

## Slide 4: Algunas definiciones
Precisión: es la variación de magnitud más pequeña que puede apreciar el aparato. Debe dar resultados iguales al repetir varias veces la medida.
      Exactitud: mide la concordancia entre el valor hallado y el valor real de la medida; cuanto más cercano esté del valor real, más exacta será la medida. La exactitud de un instrumento o método de medición está asociada a la calidad de calibración del mismo.

## Slide 5
Una medida puede ser precisa, pero inexacta. Lo ideal es que sea precisa y exacta.
Ejercicio: en los cuadros dados a continuación, indique cuán preciso y exacto es lo que muestran.

## Slide 6: Cifra Significativa
Corresponde a la cantidad de cifras que se deben considerar para anotar un número que representa la cuantificación de una magnitud teniendo en cuenta el instrumento de medida (precisión – subdivisión en su escala de medida)

## Slide 7: Cifras: Correcta e Incierta
Imagine que realiza una medición, por ejemplo, la de una longitud de una barra.
Considere que la regla utilizada tiene divisiones hasta el milímetro, es decir, 0,1 [cm]. Para expresar el resultado de esta medición, por ejemplo, que está entre 13,7[cm] y 13,8[cm], el segmento debe ser subdividido en sectores más pequeños para poder medir en forma más precisa y obtener solo un decimal más. Si la regla no posee esa subdivisión entre dos milímetros, no puede darse un “tercer decimal”.

## Slide 8
Para efectuar la medición, entre 13,7 [cm] y 13,8[cm] subdividido mentalmente en 10 partes iguales y, con ello, estimamos la fracción de milímetro que debe aumentarse a 13,7[cm] encontrando el segundo decimal de la medición.
Se aprecia que la fracción mencionada es de 5 décimos de milímetro y el resultado de la medición se podrá expresar como:
Figura N°2: Medición de longitud.
13
14
13
13,7 [cm]
13,75 [cm]
13,8 [cm]

## Slide 9
Obsérvese que las magnitudes “13,7” y “13,8” son exactas (o seguras), porque se obtienen directamente de la lectura de las divisiones señaladas en la regla, es decir, son cifras ciertas o exactas.
Por otra parte, el número 5 fue estimado, esto es, no podemos estar completamente seguros de su valor, ya que otra persona podría apreciar, por ejemplo, la cifra “5” como un “4” ó un “6”. Por ello, este número estimado se conoce como cifra dudosa o incierta.

## Slide 10
Está claro que no tendría sentido tratar de ver qué número debería escribirse, para la medida después del número 5. Para ello, sería necesario imaginar el intervalo de 1 [mm] subdividido mentalmente en 100 partes iguales, lo cual es obviamente imposible. En la figura 2, no sería una buena lectura el número 13,756[cm]. Si el resultado de la medida se escribiera como 13,756[cm], por ejemplo, podría afirmar que la aproximación del número 7 (segunda cifra aproximada) no tiene significado y, por ello, no debe aparecer en el resultado.
En Química, la cifra 13,75 debe indicarse con la precisión que entrega el instrumento de medición, en este caso, 3 cifras significativas, ocupando las reglas de aproximación, es decir, el valor a entregar debería ser 13,8[cm].

## Slide 11: Cifra Significativa
Definimos:
En FÍSICA: La cantidad de cifras significativas de una medida debe considerar todas las cifras correctas y el primer dígito dudoso entregado por el instrumento de medición.
En QUÍMICA: La cantidad de cifras significativas de una medida debe considerar todas las cifras que pueden leerse directamente del instrumento de medición, efectuando la correspondiente aproximación según las reglas de redondeo.

## Slide 12
De este modo, al realizar una medición debemos hacer aparecer en el resultado únicamente las cifras significativas. Basándose en lo anterior, el resultado de la medición de la Figura, debe expresarse como: 13,75 [cm].

## Slide 13
Comentarios
Si cada división de 1[mm] de la regla de la figura Nº2, realmente estuviera subdividida en 10 partes iguales, al efectuar la lectura de la longitud de la barra (empleando un microscopio, por ejemplo) el número 5 pasaría a ser una cifra correcta, pues correspondería a una división entera de la regla, ver Figura Nº3.
En este caso, el número siguiente sería la primera aproximación y pasaría a ser, por lo tanto, la última cifra significativa.
FIGURA Nº3: Subdivisión menor
13,75
13,756
13,76

## Slide 14
Si al aproximar se considera el número 6 como valor intermedio del segmento sin divisiones, el resultado de la medida puede escribirse como 13,756[cm], siendo significativos todos los números. Por lo tanto, si la regla mostrada en la Figura Nº2, no tuviese divisiones de milímetros, sólo los números enteros corresponderían a cifras correctas, es decir, la cifra 7 sería el primer número aproximado y el resultado de la medida se expresaría como 13,7 [cm], con sólo tres cifras significativas.
FIGURA Nº3: Subdivisión menor
13,75
13,756
13,76

## Slide 15
Luego, el número de cifras significativas que se obtienen en el resultado de la medición de una magnitud depende del APARATO O INSTRUMENTO empleado para tal fin.
Cuando una persona informa que al medir la temperatura de un objeto obtuvo 37,82[ºC], deberá entenderse que la medida se hizo de tal manera que los números 3, 7 y 8 son correctos, y el último, en este caso 2, siempre es INCIERTO.
A partir de este momento podrá comprenderse que dos medidas expresadas, por ejemplo, como 42 [cm] y 42,0 [cm] no representan exactamente lo mismo. En la primera el número 2 es correcto, siendo el cero el número dudoso y en la segunda, el “0” es correcto. De la misma manera, resultados como 7,65 [Kg] y 7,67 [Kg], no son fundamentalmente distintos, pues sólo difieren en el número estimado

## Slide 16
Ejemplo:
Dado el número N = 4678,239[cm] (instrumento de medición subdividido en cm)
Determine la cantidad de cifras significativas.
Determine la precisión del instrumento con que se efectuó esa medición.
Escribir el número en notación científica aproximado a dos decimales.
Escribir el número en notación ingenieril.

## Slide 17
Relación con el instrumento de medición

## Slide 18: Operaciones con cifras significativas
Adición y sustracción
Regla: Para sumar o restar números de mediciones se debe considerar la precisión de cada medición, trasformando todos los números a la misma unidad de medida, es conveniente usar la unidad mayor, el resultado quedará con la misma precisión del número que tenga menor precisión.

## Slide 19: Ejemplo
Sean: 2807,5 [m]; 0,0648 [m]; 83,645 [m]; 525,35 [m].
Seguir los siguientes pasos:
1º Ubicar aquel número con menor precisión.
2º Aproximar los demás números a la misma precisión que el número escogido anteriormente, aplicando las reglas de redondeo.
Cantidad de cifras significativas Precisión
2807,5 [m] (5)  decimas de metro
0,0648 [m] (3)  diezmilésimas de metro
83,645 [m] (5)  milésima de metro
525,35 [m] (5)  centésima de metro

## Slide 20
La magnitud 2.807,5 [m], cuya precisión en décima de metro, es la menos precisa, por lo tanto, aproximamos a esa cifra el resto de las magnitudes.
2807,5 [m]  permanece invariable: 2807, 5 [m]
0,0648 [m]  queda como: 0,1 [m]
83,645 [m]  se reduce a: 83,6 [m]
525,35 [m]  se escribe como: + 525,4 [m]
3416,5 [m] 3416,6 [m]

## Slide 21: Multiplicación y División
Regla: para la multiplicación y división se considera la cantidad de cifras significativas de cada número de medición, conservando en el resultado la cantidad de cifras significativas del número que tenga menor cantidad de éstas.
Supongamos que deseamos, por ejemplo, multiplicar 3,67 por 2,3. Al realizar la operación en la forma acostumbrada, encontramos que:
3,67 x 2,3 = 8,441
Aparecen números que no son significativos. Para evitar esto; debemos observar la siguiente regla:
“Verificar cuál es el factor que tiene el menor número de cifras significativas y, en el resultado, se conservará solamente un número de cifras igual a ese factor“.
Entonces 3,67 x 2,3 = 8,4

## Slide 22: Comentarios
(1) Las reglas citadas para efectuar operaciones con cifras significativas no deben considerarse absolutamente rigurosas. Su único propósito es evitar que perdamos el tiempo trabajando inútilmente con una gran cantidad de cifras que no tienen significado alguno. Así pues, como estas reglas no son muy rígidas, en la multiplicación que acabamos de realizar será razonable un número más en el resultado.

## Slide 23
2) Al contar los dígitos significativos de una medida, debemos observar que el dígito “cero” sólo es significativo si está ubicado a la derecha de una cifra significativa. Así pues: 0,00041 tiene solamente dos cifras significativas (4 y 1), ya que los ceros a la izquierda no lo son.
40100 tiene cinco cifras significativas, pues aquí los ceros si son significativos.
0,000401 tiene tres cifras significativas, ya que los ceros a la izquierda del número 4 no son significativos.
0,00040100 tiene cinco cifras significativas, ya que los ceros a la derecha del número 1 son significativos.

## Slide 24
(3) Cuando efectuamos un cambio de unidades debemos tener cuidado de no escribir ceros que no sean significativos. Por ejemplo, supongamos que quisiéramos expresar en gramos una medida de 7,3 [Kg]. Observemos que esta cantidad tiene dos números significativos y que el número 3 es dudoso. Si escribiésemos:
7,3 [Kg] = 7300 [gr]
estaríamos dando la idea errónea de que el 3 es un dígito correcto, y que el último cero aumentado sería el incierto. Para evitar este error de interpretación, utilizamos la notación con potencias de 10 (notación científica) y escribimos:
7,3 [Kg] = 7,3 x 103[gr]
de este modo el cambio de unidades queda efectuado y se mantiene el dígito 3 como dudoso.

## Slide 25
(4) Por último, es necesario llamar la atención respecto de ciertas cantidades que resultan de la aplicación de una “fórmula”, la cual genera un resultado producto de algunas mediciones, por lo tanto, no tendría sentido hablar de número de cifras significativas. Por ejemplo, en la “fórmula” que proporciona el área “A” de un triángulo de base “b” y altura “h”:
Si “b” se midiera con tres cifras significativas y “h” con cinco, el área, como ya sabemos, deberá expresarse con tres cifras significativas. El número 1/2 no se obtuvo por medición, por lo cual, no debe tomarse en cuenta al contar las cifras significativas del resultado.

## Slide 26: Ejercicios: 1. Desarrolle y complete la siguiente tabla
Medición | Dígitos | División menor del instrumento | Cifras significativas | Notación científica (S.I) Manteniendo cifras significativa
1,05 [m] |  |  |  | 
212[m] |  |  |  | 
0,005[cm] |  |  |  | 
12,0[cm] |  |  |  | 
345 [mm] |  |  |  | 
23[cm] |  |  |  | 

## Slide 27
2. ¿Cuántas cifras significativas hay en cada una de las medidas siguientes?. (Suponga que el instrumento de medición permite leer la cantidad indicada de decimales)
( a ) 702 [cm]  tiene ____ cifras significativas
( b ) 36,00 [Kg]  tiene ____ cifras significativas
( c ) 0,00815 [m]  tiene ____ cifras significativas.
( d ) 0,05080 [L]  tiene ____ cifras significativas

## Slide 28
3. Indique (dentro del paréntesis) la cantidad de cifras significativas:
( a ) 25,250 . . . . . . . . ( )
( b ) 3,462 x 10 3 . . . .  ( )
( c ) 3,462 x 10 –3 . . .  ( )
( d ) 0,00234 . . . . . . .  ( )
( e ) 3462 . . . . . . . . .  ( )
( f ) 54200 . . . . . . . . .  ( )
( g ) 0,000000002501  ( )
( h ) 2501000000000  ( )

## Slide 29
4. Recordando las “reglas del redondeo“, escriba las mediciones siguientes, con sólo tres cifras significativas:
( a ) 422,32 [cm].  ________
( b ) 3,428 [gr].  ________
( c ) 16,150 [s].  ________

## Slide 30
5. Responda las consultas sobre la operación: (342,2[m]) x (1,11[m])
(a) ¿Cuál de los factores tiene la menor cantidad de cifras significativas?. _______
(b) ¿Con cuántos dígitos debemos expresar el resultado?. _________
(c) Escriba el producto de la multiplicación con sus cifras significativas. _______
(d) ¿Sería conveniente escribir 379,8 o 379,84 como resultado de esta multiplicación?.
Justifique su respuesta. ___________________________________________

## Slide 31
6. Aproxime los siguientes números a la cantidad de cifras significativas indicadas entre paréntesis (recuerde que puede usar potencias de 10).
( a ) 5,3651 ( 3 )  _______________
( b ) 48645, x 105 ( 4 )  _______________
( c ) 6,2336 ( 2 )  _______________
( d ) 894,246850 x 102 ( 5 )  _______________
( e ) 0,3618465 ( 7 )  _______________

## Slide 32
7. Resuelva las siguientes operaciones y entregue el resultado en S.I, notación científica y aproximado a tres cifras significativas:
( a ) 2,7453[km] + 14,4[cm] = ______________ [___]
( b ) 564,3[L] x 2,546[cc] = _____________ [___]
( c ) 13,56[m/s]-1,5673[km/hr] = __________ [___]
( d ) 5467,543[cm] : 3,2[Hm] = ____________ [___]