## Slide 1: Estabilidad y Estiba
Cátedra Especialidad Litoral.
CF (R) Alberto García Covacevich
garcov04@gmail.com
9 9732 8537

## Slide 2: Programa de Asignatura
Introducción
U.T.1 Fundamentos de Estabilidad
U.T.2 Estabilidad Estática Transversal
U.T.3 Superficie Libre y Estabilidad Dinámica
U.T.4 Estabilidad Longitudinal
U.T.5 Estabilidad con Averías y Varada
U.T.6 Taller Interrogador
U.T.7 Esfuerzo en un Buque
U.T.8 Fundamentos de Estiba
U.T.9 Planificación de Estiba

## Slide 3: U.T.2 Estabilidad Estática
Contenido
  Estabilidad Estática
    Distribución de pesos y Centro de Gravedad
    Variación de la Geometría del volumen sumergido y Centro de Boyantéz
    Brazo de adrizamiento
    Curva de estabilidad
    Metacentro
    Altura metacéntrica y rangos de estabilidad para diferentes tipos de buques
  Curvas de Estabilidad
    Curvas cruzadas
    Curvas GZ (ó KN): Construcción de la curva de estabilidad estática

## Slide 4
Brazos Adrizantes (pie)
Ángulo de escora (Grados)
90
60
30
0
10
20
40
50
70
80
WL
20°
G
B
Z
WL
40°
G
B
Z
WL
60°
G
B
Z
GZ = 1.4 pie
GZ = 2.0 pie
GZ = 1 pie
CURVA DE BRAZOS ADRIZANTES

## Slide 5
Brazos Adrizantes (pie)
Ángulo de escora (Grados)
90
60
30
0
10
20
40
50
70
80
WL
WL
20°
G
B
Z
WL
40°
G
B
Z
60°
G
B
Z
GZ = 1.4 FT
GZ = 2.0 FT
GZ = 1 FT
Máximo brazo adrizante
Ángulo del máximo Brazo adrizante
Rango de Estabilidad
GM
57,3

## Slide 6
FFG 7
CURVAS CRUZADAS DE ESTABILIDAD
KG ASUMIDO 19 PIE
DESPLAZAMIENTO (TONS)
BRAZO DE ADIZAMIENTO (PIE)
3000
3500
4000
4500
40
30
20
15
10
60
55
45
50
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
10o = 15o = 20o = 30o = 40o = 45o = 50o = 55o = 60o =
.55 FT
.85 FT
1.1 FT
1.73 FT
2.35 FT
2.55 FT
2.6 FT
2.5 FT
2.3 FT

## Slide 7
0
1
2
3
4
5
STATICAL STABILITY CURVE PLOTTING SHEET
RIGHTING ARMS (FT)
10o = 15o = 20o = 30o = 40o = 45o = 50o = 55o = 60o =
.55 FT
.85 FT
1.1 FT
1.73 FT
2.35 FT
2.55 FT
2.6 FT
2.5 FT
2.3 FT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
20
30
40
50
57.3
60
70
80
90
ANGLE OF INCLINATION - DEGREES
GM

## Slide 8
M
G
Z
CL
K
B
G
M
EL TRIANGULO
DE ESTABILIDAD

## Slide 9
G
B
M
ESTABILIDAD INICIAL
0 - 7°
CL

## Slide 10
M
Z
G
B
B1
CL
ESTABILIDAD TOTAL
MA = GZ x Wf

## Slide 11
0
0
1
-1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ángulo de inclinación - Grados
Brazo de adrizamiento (pie)
KGA = 19 FT

## Slide 12: Corrección de curvas cruzadas
Movimientos verticales de peso
  Corrección por seno

## Slide 13
CL
K
B
G
M
CL
K
B
G
M
B1
CL
K
B
G
M
B1
CL
K
B
G
M
B1
CL
K
B
G
M
B1
CL
K
B
G
M
B1
Z

## Slide 14
CL
K
M
B1
G1
Z1
Z
G
G1
Z1
Z
G
G1
Z1
G1
Z1
Z
G
G1
Z1
Z
G
G1
Z1
Z
G
G1
Z1
G1
Z1
Z
G
Z
G
G1
Z1
Z
G

## Slide 15
Z1
Z
G1
G
M
T

## Slide 16
G1
G
T
O
Sen O = Opuesto
Hipotenusa
Donde;
Opuesto = GT
Hipotenusa = GG1
Sen O = GT
GG1
GT = GG1 x Sen O
DISMINUCIÓN EN BRAZO
DE ADRIZAMIENTO

## Slide 17
0
0
1
-1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ángulo de inclinación - Grados
Brazo de adrizamiento (pie)
KGA = 19 pie
KG1 = 19.8 pie
GT = GG1 x Sen O
Sin 0° = 0 Sin 30°= 0.5 Sin 90°= 1.0
GT0°= .8FT x 0 = 0 FT
X
GT30°= .8FT x .5 = 0.4 FT
X
0.4 pie
GT90°= .8FT x 1 = 0.8 FT
X
0.8 pie
Curva Final

## Slide 18: Corrección de curvas cruzadas
Movimientos verticales de peso
  Corrección por seno
Movimientos laterales de peso
  Corrección por coseno

## Slide 19
Corrección por Coseno
B
M
G
G
G2
G2
G2
G
G2
G2
G
B
G
G
G2
G2
G2
G
G2
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
Z

## Slide 20
Z
Z2
M
G2
G

## Slide 21
Z
Z2
M
G2
G
P

## Slide 22
G2
G
P
O
Cos O = Adyacente
Hipotenusa
Donde;
Ad. = GP
Hip. = GG2
Cos O = GP
GG2
GP = GG2 x Cos O
Reducción en brazo de Adrizamiento

## Slide 23
0
0
1
-1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ángulo de inclinación - Grados
Brazo de adrizamiento (pie)
KGA = 19 pie
KG1 = 19.8 pie
GG2 = 0.9 pie
GP = GG2 x Cos O
Cos 0° = 1.0 Cos 60°= 0.5 Cos 90°= 0
GP0°= 0.9 pie x 1 = 0.9 pie
X
0.9 pie
GP60°= 0.9 pie x .5 = 0.45 pie
X
0.45 pie
GT90°= 0.9 pie x 0 = 0 pie
X
Curva final
Ángulo de escora

## Slide 24
0
0
1
-1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ángulo de inclinación - Grados
Brazo de adrizaminento (pie)
Curva Original
Corrección por seno
Corrección por coseno
CORRECT FOR KG1
Curva final

## Slide 25: Corrección de curvas cruzadas
Movimientos verticales de peso
  Corrección por seno
Movimientos laterales de peso
  Corrección por coseno
Ejercicios prácticos

## Slide 26
Movimiento Horizontal
de Pesos
B
M
G
G
G2
G2
G2
G
G2
G2
G
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
GG2

## Slide 27
GG2 = w x d
Wf
Donde; w = Peso movido
d = Distancia movida
Wf = Desplazamiento Final

## Slide 28
G
G2
Movimiento horizontal de peso
B
M
G
G2
G2
G
G2
G2
G
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
GG2
G2
G2
24 FT
34 T
Wo = 3000 T
GG2 = w x d
Wf

## Slide 29
B
M
G
G2
G
GG2
34 T
24 pie
Wo = 3000 T
GG2 = x
34 T
24 pie
3000 T
GG2 = 0.27 pie
GG2 = w x d
Wf

## Slide 30
Peso Horizontal Agregados y removidos
B
M
G
G2
G2
G2
G2
G2
GG2
GG2 = w x d
Wf

## Slide 31
GG2 = w x d
Wf
Donde; w = Peso agregado or removido
d = Distancia agregada/removida desde crujía
Wf = Desplazamiento final

## Slide 32
Peso horizontal Agregado o removido
B
M
G
G2
G2
G2
G2
G2
GG2 = w x d
Wf
28 pie
50 T
Wo = 4500 T
GG2

## Slide 33
GG2 = w x d
Wf
GG2 = x
50 T
28 pie
4550 T
GG2 = 0.31 pie
B
M
G
G2
50 T
28 FT
Wo = 4500 T

## Slide 34: Determinación del ángulo de escora
Por movimiento de carga transversal

## Slide 35
C
L
B
L
Go
Bo
MT
F
Cuando el buque reacciona a una carga ubicada fuera de crujía (la cual hace variar el CG),...
FB
B1
...el centro de boyantez se moverá
hasta que esté verticalmente alineado
con el nuevo CG...
Recordar que es sólo para escoras menores
que 10o
G1
…G1 se puede asumir que se mueve
PERPENDICULARMENTE a la CL

## Slide 36
Veamos el triangulo formado por este movimiento
de G…
El lado mayor es G0MT
La hipotenusa es G1MT
tan F = G0G1
G0MT
Entonces….
El lado menor es G0G1
C
L
Go
Bo
MT
F
FB
B1
G1
(tan F = opuesto/adjacente)

## Slide 37
Con este hecho, ahora podemos determinar el ÁNGULO DE ESCORA
de un buque debido a una variación en la carga.
tan F = G0G1
G0MT
G0G1 es el cambio tranversal del centro de gravedad
C
L
Go
Bo
K
MT
De las curvas de forma se puede obtener KMT
El centro de gravedad vertical es KG0
G0MT = KMT - KG0
KMT
KG
Cómo?

## Slide 38: Ejercicio práctico
Una fragata FFG-7 que navega con un desplazamiento de 3.990 (LT), tiene un KM = 22,8 pie, un KG = 19,3 pie, una eslora entre perpendiculares de 408 pie.
En estas condiciones se transfieren 9.000 galones de combustible diésel (28 LT) desde un estanque ubicado en crujía y 6 pie sobre la quilla, a un estanque de servicio ubicado a 6 pie sobre la quilla y 15 pie a babor de la línea de crujía.
Encontrar:
  TCG después de la transferencia de combustible.
  Ángulo de escora después de la transferencia.
  Dibuje un diagrama mostrando la escora a babor, indicando las posiciones iniciales y finales de G y B (G0, Gf, B0, Bf)

## Slide 39: Ejercicio práctico
Una fragata FFG-7 que navega con un desplazamiento de 3.990 (LT), tiene un KM = 22,8 pie, un KG = 19,3 pie, una eslora entre perpendiculares de 408 pie.
En estas condiciones se transfieren 9.000 galones de combustible diésel (28 LT) desde un estanque ubicado en crujía y 6 pie sobre la quilla, a un estanque de servicio ubicado a 6 pie sobre la quilla y 15 pie a babor de la línea de crujía.
Encontrar:
  TCG después de la transferencia de combustible.

## Slide 40: Ejercicio práctico
Una fragata FFG-7 que navega con un desplazamiento de 3.990 (LT), tiene un KM = 22,8 pie, un KG = 19,3 pie, una eslora entre perpendiculares de 408 pie.
En estas condiciones se transfieren 9.000 galones de combustible diésel (28 LT) desde un estanque ubicado en crujía y 6 pie sobre la quilla, a un estanque de servicio ubicado a 6 pie sobre la quilla y 15 pie a babor de la línea de crujía.
Encontrar:
  TCG después de la transferencia de combustible.
  Ángulo de escora después de la transferencia.

## Slide 41: Ejercicio práctico
Una fragata FFG-7 que navega con un desplazamiento de 3.990 (LT), tiene un KM = 22,8 pie, un KG = 19,3 pie, una eslora entre perpendiculares de 408 pie.
En estas condiciones se transfieren 9.000 galones de combustible diésel (28 LT) desde un estanque ubicado en crujía y 6 pie sobre la quilla, a un estanque de servicio ubicado a 6 pie sobre la quilla y 15 pie a babor de la línea de crujía.
Encontrar:
  TCG después de la transferencia de combustible.
  Ángulo de escora después de la transferencia.
  Dibuje un diagrama mostrando la escora a babor, indicando las posiciones iniciales y finales de G y B (G0, Gf, B0, Bf)
Pérdida de GZ por coseno

## Slide 42: Ejercicio práctico
Una fragata FFG-7 que navega con un desplazamiento de 3.990 (LT), tiene un KM = 22,8 pie, un KG = 19,3 pie, una eslora entre perpendiculares de 408 pie.
En estas condiciones se transfieren 9.000 galones de combustible diésel (28 LT) desde un estanque ubicado en crujía y 6 pie sobre la quilla, a un estanque de servicio ubicado a 6 pie sobre la quilla y 15 pie a babor de la línea de crujía.
Encontrar:
  Usando las curvas cruzadas para una FFG-7, calcule y trace para ambas bandas (estribor y babor), los ángulos de escora y las curvas de GZ de la fragata antes y después de transferir el combustible. Es recomendable la utilización de una planilla electrónica de hoja de cálculo para realizar los cálculos y los trazados.

## Slide 43
Ejemplo:
Una fragata Adelaide (FFG-7) flota sin asiento ni escora a un calado de 16 pies.
KG es de 20 pies. Después de 1 semana, se consumieron 50LT de combustible
desde un estanque ubicado 11pies a Bb y 15pies sobre la quilla.
Encontrar el ángulo de escora.
Paso 1: Encontrar desplazamiento (curvas)
De las curvas de forma, curva #1, 16 pies de calado cruza en 132
132 x 30LT = 3.960 LT

## Slide 44
KG1 = Ds0 x KG0 - (w x Kg)
Ds1
KG1 = 3960LT x 20pies - (50LT x 15pies)
(3960 - 50)LT
KG1 = 78,450LT-pie
3910LT
KG1 = 20.06pies
Paso 2: Encontrar nuevo KG

## Slide 45
TCG1 = Ds0 x TCG0 - (w x Tcg)
Ds1
TCG1 = 3960LT x 0pie - (50LT x -11pies)
(3960 - 50)LT
TCG1 = 0 - (-550LT-pie)
3910LT
TCG1 = 0.141ft
(menos porque es a Bb)
(se mueve a Eb, alejándose del peso que
se removió)
Paso 3: Encontar nuevo TCG

## Slide 46
Paso 4: Definir magnitud de G0G1 y G0MT
G0G1 es el cambio tranversal del CG:
G0 = 0 (en la CL)
G1 = .141pies
G0G1 = .141pies
G0MT = KMT - KG0
KMT de las curvas de forma , curva #8, es 113 x .2ft = 22.6ft
KG0 = 20pies
G0MT = 2.6pies

## Slide 47
Paso 5: Encontrar f:
tan f = opuesto
adjacente
tan f = G0G1
G0MT
tan f = 0.0541
atan 0.0541 = f
3.10o = f
C
L
Go
MT
F
G1
tan f = .141pie
2.6pies
2.6pie
.14pie

## Slide 48: Estabilidad y Estiba
Término Unidad Temática N°2
Estabilidad Estática transversal

## Slide 49
Volver

## Slide 50
Volver

## Slide 51
CL
K
B
G
M
M
CL
G
B
K
B1
CL
M
G
B
K
B1
CL
M
G
B
K
B1
CL
K
B
G
M
B1
Z

## Slide 52: Sen q = op. / hip.
M
G
Z
Donde: opuesto = GZ
hipotenusa = GM
Para ángulos < 6°
Sen q = GZ / GM
GZ = GM x Sen q
Variaciones de GZ a GM

## Slide 53
CL
K
B
G
M
G1

## Slide 54
G
M
Z
G1
Z1
A MEDIDA QUE GM
DISMINUYE, EL BRAZO
DE ADRIZAMIENTO
TAMBIEN DISMINUYE

## Slide 55
CAMBIOS VERTICALES EN EL CENTRO DE GRAVEDAD
B
WL
G
Z

## Slide 56
B
WL
CAMBIOS VERTICALES EN EL CENTRO DE GRAVEDAD
G1
Z1
G
Z