## Slide 1: NÁUTICA
UT N°1 GENERALIDADES SOBRE BUQUES
UT N°2 JARCIAS, NUDOS Y APAREJOS
UT N°3 EMBARCACIONES MENORES
UT N°4 ANCLAS Y CADENAS
UT N°5 CONTROL DE AVERÍAS Y SUPERVIVENCIA

## Slide 2: Contenidos
      Sesión N° 1
        Descripción y clasificación de anclas y cadenas (105 a 110)
      Sesión N° 2
        Catenaria, disposiciones y elementos de una maniobra de fondeo (110 a 112)
      Sesión N° 3
        Certamen
      Sesión N° 4
        Trabajo en terreno (112 a 117)
      Sesión N° 5
        Asegurar el trabajo del ancla, la boya (117 a 120)

## Slide 3: ANCLAS
El ancla es un dispositivo, que unido a un cable, espía o cadena (cadena del ancla), permite mantener a un buque o embarcación afirmado al fondo marino (fondeado).
Inicialmente de madera y piedra, posteriormente las anclas fueron de acero, giratoria, etc.

## Slide 4
Caña
Brazos
Cruz
Uñas
Pico de loro
Arganeo
Cepo
Mapa
DESCRIPCIÓN DEL ANCLA

## Slide 5: Clasificación de anclas
Por sus brazos: Fijos o móviles.
Por su cepos: Fijos, móviles o sin cepo (de patente).
Por su uso: De leva, de codera, de respeto y de maniobra.

## Slide 6: Clasificación de anclas
Por sus brazos: Fijos o móviles.
ARAÑA
Brazo fijo
Brazo móvil

## Slide 7: Clasificación de anclas
Por su cepos: Fijos, móviles o sin cepo (de patente).
ARAÑA
Cepo fijo
Cepo móvil
Sin cepo

## Slide 8: Clasificación de anclas
Por su uso: De leva, de codera, de respeto y de maniobra.
ARAÑA
Ancla de leva
Ancla de respeto
Ancla de codera
Rezón, ancla de maniobra

## Slide 9: Clasificación de anclas
Por su uso: De leva, de codera, de respeto y de maniobra.
ARAÑA
Ancla de codera

## Slide 10: ANCLAS DE LEVA

## Slide 11: ANCLAS DE LEVA

## Slide 12: ANCLAS DE LEVA

## Slide 13: ANCLAS DE LEVA

## Slide 14
Uña
Brazo
Arganeo
Caña
Sin cepo
Brazo móvil
De leva
Cruz
Ancla
más
usada

## Slide 15
LA CADENA DEL ANCLA
La cadena: Conjunto de eslabones unidos. Un paño de cadena, tiene una longitud de 27.5 metros.
La cadena de leva, normalmente tiene entre 10 u 11 paños de cadena.
Eslabones: Trozos de fierro de forma elíptica, que entrelazados, conforman una cadena; hay de dos clases: con o sin mallete.

## Slide 16
LA CADENA DEL ANCLA
Mallete: Travesaño de fierro; evita que el eslabón se deforme.
Grilletes de Unión: Une el ancla a la cadena; une los paños y une la cadena al arraigado.
Eslabón Giratorio: Evita que la cadena tome vueltas sobre sí misma, al girar el buque (borneo). Se usa en el arraigado

## Slide 17
LA CADENA DEL ANCLA
Mallete: Travesaño de fierro; evita que el eslabón se deforme.
Grilletes de Unión: Une el ancla a la cadena; une los paños y une la cadena al arraigado.
Unión Cadena – Arraigado, grillete de unión arraigado
Unión entre paños, grillete de unión de eslabones.
Unión Cadena – Ancla (arganeo), grillete de entalingar

## Slide 18
LA CADENA DEL ANCLA
Mallete: Travesaño de fierro; evita que el eslabón se deforme.
Grilletes de Unión: Une el ancla a la cadena; une los paños y une la cadena al arraigado.
Eslabón Giratorio: Evita que la cadena tome vueltas sobre sí misma, al girar el buque (borneo). Se usa en el arraigado

## Slide 19
LA CADENA DEL ANCLA
Entalingar: Hacer firme una cadena o chicote de un cabo al arganeo del ancla.
Marcas en la Cadena: Indican el número de paños arriados.

## Slide 20
LA CADENA DEL ANCLA
Entalingar: Hacer firme una cadena o chicote de un cabo al arganeo del ancla.
Marcas en la Cadena: Indican el número de paños arriados.
Paño 1
Paño 2
Paño 3

## Slide 21
LA CADENA DEL ANCLA

## Slide 22
ANCLAS EN LA ARMADA
Anclas y cadenas empleadas por algunos buques de la Armada.

## Slide 23
ANCLAS EN LA ARMADA
Anclas y cadenas empleadas por algunos buques de la Armada.
DANFHORT - LSG
HALL – MONTT/ESMERALDA
OPV / PSG
POOL – AQUILES - M

## Slide 24
      El ancla junto a su cadena, permite mantener la posición del buque y evita que este sea arrastrado por el viento, la corriente y/o el oleaje.
SIRVEN PARA EVITAR ESTO…

## Slide 25
ANCLAS | CADENAS
Caña | Eslabón
Cruz | Mallete
Uñas | Paño (27,5 mts.)
Pico de loro | Cadena (10 a 11 paños)
Arganeo | Grillete de unión arganeo
Cepo | Grillete de unión eslabones
Mapa | Grillete de unión entalingar
Brazo | Grillete giratorio
Ancla de leva | Marcas en la cadena
Ancla de codera | 
Tipos de anclas |