## Slide 1: EMERGENCIAS EN L A MAR
CURSO CAPITÁN DEPORTIVO COSTERO
CNDN 2022

## Slide 2: EMERGENCIAS EN LA MAR
GENERALIDADES. SESIÓN 1
FALLA DE GOBIERNO. SESIÓN 1
ROTURA DE JARCIA FIJA Y MÁSTIL .SESIÓN 1
MANIOBRA DE HOMBRE AL AGUA. SESIÓN 2
VÍAS DE AGUA. SESIÓN 2
VARADAS. SESIÓN 2
INCENDIO. SESIÓN 2

## Slide 3: GENERALIDADES
INTRODUCCIÓN. La ocurrencia de las emergencias generalmente se atribuyen a las siguientes causas:
  Tripulación. El capitán debe conocer a su tripulación, en cuanto a su comportamiento frente a emergencias, para lo cual deberá instruirlos en cada uno de los casos y entrenarlos para que en una emergencia real sepan actuar debidamente. El trabajo en equipo, el conocimiento de sus funciones a bordo y de la embarcación, es responsabilidad del capitán.
  Mantenimiento. El mantenimiento preventivo y del estado general de la embarcación es de responsabilidad del capitán. Entre los elementos más importantes están la jarcia fija y de labor, los elementos de maniobra, el motor y poder eléctrico, los equipos electrónicos y el equipamiento de seguridad que deben recibir un mantenimiento e inspección periódica.

## Slide 4: GENERALIDADES
  Planificación de la navegación. Se deberá efectuar un estudio detallado del área a navegar tales como , los peligros a la navegación, las profundidades mínimas esperadas, las ayudas a la navegación (comunicaciones marítimas y telefonía celular, faros y balizas), tipos de fondos, fondeaderos alternativos a la ruta, condiciones meteorológicas presentes y pronóstico, las corrientes, las amplitudes de mareas, el tráfico marítimo, etc
  Equipamiento de seguridad. Debe cumplir con las exigencias de la autoridad marítima, como el mínimo necesario. Estar a bordo en la cantidad y operatividad, estibado en lugares en conocimiento y para uso inmediato de toda la tripulación.

## Slide 5: GENERALIDADES
  Los procedimientos de emergencia que veremos a continuación, son tanto para la condición segura de la tripulación y de la embarcación. Es primordial, actuar con rapidez en la ejecución de los procedimientos, para volver a la condición segura, que una vez logrado, se deberá evaluar la situación y actuar en consecuencia (solicitar ayuda, volver a puerto o lugar seguro, o continuar con la navegación, etc.)
  Las emergencias suceden, cuando se navegan con condiciones de mal tiempo y/o en horas de oscuridad.

## Slide 6: Fallas de gobierno
  Al fallar el gobierno el velero quedará a merced del viento y de las olas, sin poder alejar la embarcación de posibles peligros.
  Las causas pueden ser por rotura del timón por tocar fondo, fatigas del material. Por trabamiento de la pala con un cabo, red o algas. Si el gobierno es con caña, puede ser por rotura de ésta. Si el gobierno es con rueda de gobierno, puede fallar el sistema de guarnes o hidráulico.
  Algunas soluciones de emergencias son:
    Gobernar usando las velas y moviendo pesos.
    Un ancla de mar
    Caña de respeto
    Reparar la avería con los elementos de a bordo.

## Slide 7: Roturas de jarcia fija y mástil
  Ésta emergencia se puede evitar efectuando una buena mantención y revisión de los mismos después de una navegación exigente.
  Hay que evitar los excesivos esfuerzos sobre la arboladura.
  Revisión de los arraigados y su fijación en cubierta y cuadernas.
  Ante una rotura de una jarcia de fija, se deberá gobernar de inmediato para dejar la jarcia rota por sotavento.
  Obenques. Pueden perder su tensión de sujeción del mástil al romperse o salirse la cruceta, para lo cual se deberá maniobrar para dejar ése obenque por sotavento, arriar la vela y reforzar el mástil con las drizas.
  Estayes. Se deberá gobernar para empopar la embarcación. En caso que se tenga un foque izado o enrollador, esta sostendrá el mástil, pero se deberá reforzar con el máximo de drizas al mástil hacia pro y arriar la vela. En el caso de rotura de un estay popel se deberá aproarse al viento, arriar velas y reforzar el mástil con drizas disponibles.
  Mástil. En caso de rotura de mástil, se deberá tratar de salvar las velas, jarcias y trozos del mástil. Recoger todo lo que esté en el agua antes de encender el motor, par evitar tapar ductos de agua de enfriamiento y acorbatamiento en el momento de dar avante.