## Slide 1: SENSORES OPTRONICOS
BLOQUE Nº3
REF: “PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS DE ARMAS NAVALES” D. FRIEDEN CAPITULO Nº10 : ELECTROÓPTICA

## Slide 2
OPTRONICA: Es la utilización de las capacidades de procesamiento electrónico de las ondas electromagnéticas ubicadas en el espectro de la Luz Visible al ojo humano y del Infrarrojo.
Su nombre deriva de la contracción de los términos OPTICA y ELECTRONICA.
Sus usos militares de enfocan a la detección, traqueo y destrucción de los blancos de interés.
Los principales desarrollos de equipos OPTRONICOS se orientan a:
LUZ VISIBLE: Amplificar la escasa luz nocturna para hacerla visible al ojo humano.
INFRARROJO: Detectar las emisiones de ondas infrarrojas emitidas por los cuerpos calientes y conformar imágenes térmicas para su discriminación del medio ambiente que los rodea.
LASER: Generar haces de luz Coherente (Una sola frecuencia) para medir distancias y destruir objetos (Laser de alta potencia)

## Slide 3
EL ESPECTRO ELECTROMAGNETICO
Las ondas electromagnéticas de interés para la OPTRONICA, tienen frecuencias entre 500 millones de Hertz y 1 millón de MHzt.
Por efectos prácticos, se decidió emplear la LONGITUD DE ONDA para identificar y referirse a estas ondas.
UNIDADES: Un micrón = 10-6 [mts.] (Símbolo: µ )
Un nano = 10-9 [mts.] (Símbolo: n )
Un Angstrom = 10-10 [mts.] (Símbolo: A )
La atmósfera terrestre afecta la propagación de las ondas electromagnéticas a través de ella, atenuando y desviando a éstas de acuerdo a la frecuencia que poseen.
La mayor atenuación se presenta para las ondas con longitudes entre los 0.3 µ y los 15 µ

## Slide 4
LONGITUDES DE LAS ONDAS ELECTROMAGNETICAS
RAYOS GAMMA
RAYOS X
0.4 µ
0.76 µ
0.1cm
LUZ VISIBLE
RANGO INFRARROJO
RADIO FRECUENCIA
EHF
SHF
UHF
VHF
HF
MF
LF
10 kmt
1mt
La energía electromagnética es transportada por unidades elementales tipo partículas denominadas FOTONES.
Un FOTON no tiene masa, viaja a la velocidad de la luz y se comporta a la vez como partícula y como onda (refracción, reflexión y difracción)
Al impactar con la materia, le traspasa energía según la ecuación: E= h c/λ
Donde E_energía; h = constante de Planck, c = velocidad de la luz y λ = Long. de onda.
Este traspaso de energía permite emplear los fotones como arma.
Luz Visible tiene una energía de 4 x 10-19 [jules]
30 µ
VIO. AZ. VER. AMA. NAR. ROJO
IR
CERCANO
IR
MEDIO
IR
LEJANO
3 µ
6 µ
15 µ
IR
EXTREMO

## Slide 5
SENSORES OPTICOS
EL OJO HUMANO: Detecta ondas electromagnéticas solo entre los 0.4 µ y los 0.76µ (espectro visible), requiere a lo menos 30 minutos para adaptarse a la oscuridad , no siendo afectado por luz roja intensa pero sí por luz blanca y azul ( encandilamiento).
Posee capacidad de discriminación angular mínima de hasta 1minuto de arco.
Además del OJO HUMANO, el hombre ha desarrollado otros sensores de O.E.M. los que se denominan FOTODETECTORES, estos emplean la energía de los fotones de luz que detectan para variar una o varias de las características eléctricas del material que compone el detector. Estos son de tres tipos:
FOTOCONDUCTIVOS: Varían su resistencia eléctrica al ser expuestos o impactados por energía radiante de los fotones. Emplean semiconductores (Cámaras de video).
FOTOVOLTAICOS: Varían su voltaje superficial, al ser expuestos a la luz.(Fotómetros)
FOTOEMISIVOS: Generan cargas eléctricas al ser expuestos o impactados por energía radiante de los fotones. Estos generan emisión de electrones en el sensor, los que son recogidos por un ánodo positivo y amplificados muchas veces

## Slide 6: DETECTORES DE BAJO NIVEL DE LUZ (LLL o Low Level Light)
Emplean un FOTOCATODO (sensor Fotoemisivo) sobre éste se enfoca la imagen captada (fotones) y los electrones que emite, son enfocados sobre una placa con material fosforescente, éste emite luz con la misma figura de la imagen inicial, y la proyecta sobre otro Fotocátodo, obteniéndose una amplificación de la luz captada, tantas veces como se repita el proceso.
Estos detectores no funcionan en completa oscuridad, requieren un mínimo de fotones para actuar.
Pueden amplificar la luz detectada entre 10.000 y 60.000 veces, pero presentan distorsión en los detalles de la imagen, a medida que se repite el proceso de amplificación.
Presentan imágenes bidimensionales dificultando la visión en profundidad.
Estos detectores se conocen comúnmente como “Amplificadores de Luz”

## Slide 7
PLACAS FOTOEMISIVAS
PLACAS FOSFORESCENTES
LENTE
FOTONES
(Luz visible)
ē
f
f
ē
f
f = fotón
ē = electrón
VISOR NOCTURNO AMPLIFICADOR DE LUZ (LLL)

## Slide 8
LAS RADIACIONES INFRARROJAS
Todo cuerpo o material sólido cuya temperatura sea mayor a 0º Absoluto (-273ºC), emite radiaciones Infrarrojas.
Las radiaciones Infrarrojas emitidas son No Coherentes (varias frecuencias) pero siempre presentan una frecuencia en las que las emisiones tienen una máxima intensidad. Para esa frecuencia se desarrollan los sensores que se especializarán en la detección de ese tipo de objeto o blanco. Ejemplos:
  Turbinas de avión: Infrarrojo Medio
  Descargas de buques: Infrarrojo Lejano
  Cuerpo humano: Infrarrojo Lejano (9 µ )
La detección de un blanco depende del contraste entre éste y el medio que lo rodea, a mayor contraste, mejor detección. (un objeto caliente sobre un fondo frío, es un excelente blanco)
Las radiaciones son generadas por dos tipos de fuentes:
  Los Radiadores Selectivos. (Excitación de átomos o moléculas individuales)
  Los Radiadores Térmicos.( Radiación por cuerpos calientes)

## Slide 9
CARACTERISTICAS DE LAS FUENTES DE RADIACION IR
RADIADOR TERMICO
LONGITUD DE ONDA
AMPLITUD
EMITEN UN ESPECTRO CONTINUO DE FRECUENCIAS (metal caliente, personas, motores, buques, etc)
RADIADOR SELECTIVO
LONGITUD DE ONDA
AMPLITUD
EMITEN EN ANGOSTOS ESPECTROS DE FRECUENCIAS (chorro de gases de motor a reacción o de cohete, LASER, etc)
LASER

## Slide 10
CARACTERISTICAS DE LA TRANSMISIÓN OPTICA
La radiación IR es una onda y al igual que las empleadas para el Radar y Sonar, se propagan en forma esférica alejándose de la fuente de emisión. Por ello la Densidad de Potencia ( Potencia por unidad de área) disminuye a medida que nos alejamos del emisor y se calcula según la siguiente expresión:
Dp = Pe / D2
Donde: Dp = Densidad de Potencia en un punto dado
Pe = Potencia de la radiación emitida por el blanco
D2 = Distancia desde un punto dado, al emisor.
La Densidad de Potencia tiene importancia al definir la sensibilidad que debe poseer el detector IR para captar las señales emitidas por el blanco a la máxima distancia de detección.
La potencia de la onda IR aumenta rápidamente con la Temperatura del emisor.
La longitud de onda de máxima potencia, se desplaza hacia longitudes de onda más cortas (hacia lo visible), al aumentar la Temperatura del emisor.
Un emisor Laser, genera un haz de energía coherente ( una sola frecuencia), el que concentra su potencia, aumentando su alcance y presentando poca divergencia

## Slide 11: CAPACIDAD DE LA ATMÓSFERA PARA PERMITIR LA PROPAGACIÓN DEL ESPECTRO IR
La propagación de las ondas IR en la atmósfera es limitada por:
ABSORCION: La transformación de parte de la energía de la onda en calor principalmente por efecto de las moléculas de Oxígeno, CO2 y Vapor de Agua presentes en la atmósfera.
DISPERSIÓN: Por reflexiones al impactar con partículas tales como gotas de agua, Sales, Polvo, Arenas etc.
Estos factores generan pérdidas de potencia de la onda IR y originan las denominadas “Ventanas de Transmitancia” en la atmósfera, dependiendo de las frecuencias de las ondas IR transmitidas

## Slide 12: PROPAGACIÓN DE ONDAS IR EN LA ATMÓSFERA
LA ATMOSFERA SE COMPORTA COMO UN MEDIO PROPAGADOR SELECTIVO PERMITIENDO SOLO LA PROPAGACIÓN EN DETERMINADAS LONGITUDES DE ONDA LAS QUE SE UBICAN EN LOS SIGUIENTES RANGOS:
- ENTRE 1.2 Y 1.3 MICRONES.-
- ENTRE 1.5 Y 1.8 MICRONES.-
- ENTRE 2.0 Y 2.4 MICRONES.-
- ENTRE 3.0 Y 4.0 MICRONES.-
- ENTRE 8.0 Y 14.0 MICRONES.-

## Slide 13: VENTANA DE TRANSMISIÓN DE LA ATMÓSFERA PARA EL ESPECTRO IR CERCANO E INTERMEDIO
ATMOSPHERIC TRANSMISSION CHARACTERISTIC
LONGITUD DE ONDA ( µ mts.)

## Slide 14
TRANSMISIÓN OCEÁNICA
La propagación en el medio acuático de los océanos es altamente atenuada y solo es posible para una radiación dentro del espectro visible denominada “ventana azul-verdosa”, sus alcances son limitados a 1000 mts. bajo el agua, en condiciones ideales.
Posible uso: Comunicaciones visuales aire-submarinos (Experiencia a 100 mts. sumergido)
TRANSMITANCIA
FRECUENCIA
Visible
Ultravioleta
Infrarrojo
Rayos X
Microondas

## Slide 15
LOS DETECTORES INFRARROJOS
Existen de 2 tipos generales: a) Detectan la radiación I.R. por efecto de la temperatura del cuerpo irradiador: Detectores Térmicos.
b) Dependen de la naturaleza cuántica de los fotones: Detectores semiconductores
Visores IR:
Se basan en la detección de las ondas IR emitidas por el calentamiento del blanco de interés. (detectores térmicos)
Permiten detecciones en completa oscuridad.
FLIR (Forward Looking Infrared):
Usan Fotodetectores para captar los fotones emitidos desde el blanco. Por medio de “arreglos”, efectuan un barrido del ambiente y entregan una imagen térmica de ésta.
Operan en la región espectral de los 8 µ a 14 µ (Ventana de Transmisión). Respecto al ojo humano, tienen un rendimiento de 3 a 6 veces mayor en ambientes con neblina. Respecto al Radar, tienen menor rendimiento.

## Slide 16
LOS DETECTORES INFRARROJOS
DISCRIMINACIÓN: Es la capacidad de distinguir o diferenciar una señal, respecto al medio que la rodea. Esto también es conocido como RESOLUCIÓN.
Los Detectores IR requieren discriminar señales IR en:
Resolución Térmica: Diferenciar la temperatura de dos o más objetos que se encuentran muy próximos entre sí. Con una baja resolución, dos objetos muy próximos serán presentados como en un solo objeto grande.
Resolución Angular: Diferenciar o captar la separación angular entre dos puntos de una escena, que permita distinguirlos como puntos diferentes.
A mayor Resolución Angular, menor Resolución Térmica