## Slide 1
Estabilidad y Estiba
Cátedra Especialidad Litoral.
P.C. Alberto García Covacevich
garcov04@gmail.com
+56 9 9732 8537

## Slide 2
Programa de Asignatura
Introducción
U.T.1 Fundamentos de Estabilidad
U.T.2 Estabilidad Estática Transversal
U.T.3 Superficie Libre y Estabilidad Dinámica
U.T.4 Estabilidad Longitudinal
U.T.5 Estabilidad con Averías y Varada
U.T.6 Taller Interrogador
U.T.7 Esfuerzo en un Buque
U.T.8 Fundamentos de Estiba
U.T.9 Planificación de Estiba

## Slide 3
U.T.2 Estabilidad Estática
Un tema quedó pendiente
  Integración numérica
    Primera ley de Simpson.

## Slide 4
Cálculos geométricos fundamentales
¿Porqué utilizar integración numérica?
  Los buques tienen formas geométrica complejas que no pueden ser representadas por ecuaciones matemáticas en forma simple.
  Utilizar métodos de integración facilita el cálculo de las propiedades geométricas de un buque.
  Éstos métodos utilizan las tablas de offset o tablas de datos que identifican cada punto del casco en el espacio.
    Datos obtenidos de los planos de los cascos.
    Las tablas de offsets son una representación numérica convencional de la forma del casco.
    Con estos datos se confeccionan las curvas hidrostáticas del buque (cálculos de áreas, centroides, momentos de inercia de áreas, volúmenes y centros de volumen.
Bibliografía: Capítulo 2,
punto 2.3 en adelante

## Slide 5
Cálculos geométricos fundamentales
Plano de medias mangas
Plano de Finos o longitudinal
Plano de secciones
https://www.academia.utp.ac.pa/sites/default/files/docente/72/clase_2.pdf

## Slide 6: Cálculos geométricos fundamentales
¿Qué método utilizar?
  Método de Regla Rectangular:
    Utilizado para resolver integrales definidas en el cálculo numérico, mediante la resolución del problema de cálculo del área bajo la curva entre dos límites conocidos, dividiendo en N sub áreas para calcular su valor y asumiendo cada sub área como un pequeño trapecio.
  Método de Regla Trapezoidal:
    Es un método de integración para calcular aproximadamente el valor de una integral definida. La regla se basa en aproximar el valor de la integral de f(x) por el de la función lineal, asumiendo que la integral de ésta es igual al área del trapecio bajo la gráfica de la función lineal.
  Primera Ley de Simpson (La que será utilizada en nuestros ejercicios) y Segunda Ley de Simpson
    Las reglas de Simpson se pueden utilizar para encontrar las áreas y volúmenes de irregulares cifras. Las normas se basan en la suposición de que los límites de tales las cifras son las curvas que siguen una ley matemática definida. Cuando se aplica a los buques estas dan una buena aproximación de las áreas y volúmenes. La exactitud de las respuestas obtenidas dependerá de la separación de las ordenadas y de cómo se acerca a la curva.
  http://estabilidadbuque.blogspot.com/2012/06/las-reglas-de-simpson-para-areas-y.html

## Slide 7: Cálculos geométricos fundamentales
Regla Rectangular
Regla Trapezoidal
Regla de Simpson

## Slide 8: Regla Trapezoidal
Utiliza dos puntos de referencia como dato
Asume que la curva se comporta como una recta; (y-mx+b)
El Área Total será igual a la suma de las áreas A1, A2 y A3
  Área total= A1+A2+A3
  Área total= (s/2) * (y1+2y2+2y3+y4)
x1
x2
x3
x4
s
s
s
y1
y2
y3
y4
A1
A2
A3
A1=s/2*(y1+y2)
A2=s/2*(y2+y3)
A3=s/2*(y3+y4)

## Slide 9: Primera Regla de Simpson
Utiliza tres puntos de referencia como dato
Asume que es una curva polinómica de segundo orden.
Área :
x1
x3
y(x)=ax²+bx+c
x
y
A
dx
x1
x2
x3
s
y1
y2
y3
x
y
A
dA
Integración Matemática
Integración Numérica
x2
s
(S=∆x)

## Slide 10: Ecuación General - Primera Regla de Simpson
x1
x2
x3
s
y1
y2
y3
x
y
x4
x5
x6
x7
x8
x9
y4
y5
y6
y7
y8
y9
Número secciones
impar de igual
separación
Ec. Gen.

## Slide 11: Ejercicio de tarea
Use la 1ra Regla de Simpson para calcular el área de las siguientes formas geométricas de dimensiones conocidas: cuadrado, triángulo, semicírculo.
  ¿Qué forma da el área más precisa?
  ¿Qué efecto tiene aumentar la cantidad de ordenadas en la precisión?

## Slide 12: Representación del casco de un buque en planos de líneas
Existe redundancia entre los planos de líneas de forma.
Con dos planos es suficiente para definir la forma del casco.
Se usan 3 para asegurarse de que exista consistencia entre las tres vistas.

## Slide 13: Tabla de offsets
Las tablas de offsets constituyen una representación numérica convencional de la forma del casco.
  Las tablas de offsets constituyen un par de tablas 2D que muestran coordinadas específicas de los planos de líneas de forma.
  Tradicionalmente, las dos tablas son: “alturas (heights)” y “medias mangas (half-breaths)”.
  Las columnas representan las estaciones o secciones, y las filas corresponden a curvas particulares vista lateral (sheer line, buttocks) y líneas de agua.
  Por ejemplo. Las líneas de corte (Buttocks ) son especificados en la tabla de alturas, y líneas de agua en la tabla de medias mangas.

## Slide 14: Representación casco de una Fragata Adelaide
Medias mangas en metros desde la línea de crujía |  |  |  |  | 125 m | Línea de agua de diseño (DWL) = 4,88 m |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | Número de Estaciones |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Línea de agua sobre línea base. | 0 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Área Plano
(m) | (FP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (AP) | Flotación
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (m2)
7,32 | 0,63 | 3,03 | 4,9 | 5,62 | 6,17 | 6,82 | 7,07 | 7,11 | 7 | 6,71 | 6,06 | 4, 90 | 1.441,22
4,88 (DLW) | 0,1 | 2,11 | 3,94 | 4,73 | 5,41 | 6,4 | 6,89 | 6,93 | 6,63 | 5,97 | 5,1 | 3,8 | 1.284,48
3,66 |  | 1,76 | 3,54 | 4,29 | 4,97 | 6,07 | 6,67 | 6,64 | 6,17 | 5,35 | 4,01 |  | 1.140,22
2,44 |  | 1,47 | 3,1 | 3,78 | 4,4 | 5,49 | 6,08 | 5,86 | 4,95 | 3,39 |  |  | 855,98
1,22 |  | 1,1 | 2,33 | 2,82 | 3,28 | 4,07 | 4,41 | 3,92 | 2,66 |  |  |  | 550,92
0 (Quilla) |  | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |  |  |  |  | 29,21

## Slide 15: Aplicación Integración Numérica
Cálculos de:
Área Plano de Flotación.
Área de Secciones
Volumen sumergido (Obra viva)
Posición LCF
Posición VCB o KB.
Posición LCB.
Esquema:
Primera regla de Simpson.

## Slide 16: Realización del Cálculo numérico Capítulo 2 - Sección 2.9
Procedimiento:
  Haga un dibujo a mano alzada de lo que quiere calcular.
  Muestre en él el elemento diferencial que quiere utilizar.
  Marque adecuadamente los ejes de referencia en su dibujo.
  Escriba la ecuación generalizada con los mismos signos que utilizó en el dibujo.
  Convierta la integral en una ecuación de Simpson.
  Resuelva sustituyendo cada número en la ecuación.

## Slide 17: Ecuaciones para Cálculo numérico Capítulo 2 - Sección 2.9
Área Plano de flotación
  Awp=2∫y(x) dx corresponde a la integración de las medias mangas por la sección o estación (Como son medias mangas, el resultado se multiplica por 2 para obtener el área completa)
Área de sección
  A secc=2òy(z)dz; donde la integral es la media manga por cada línea de agua
dx= Espacio entre estaciones
Medias
mangas
(mts)
X
Y
Estaciones
y(x)
0
(Plano de medias mangas)
Z
Y
Medias mangas (mts)
0
Líneas
de agua
y(z)
dz=Separación líneas de agua
(Plano del cuerpo)

## Slide 18: Ecuaciones para Cálculo numérico Capítulo 2 - Sección 2.9
Volumen sumergido
  VS=òAsectdx; donde la integral es la multiplicación de las áreas de sección por cada estación.
Posición longitudinal del Centro de Flotación
  LCF=, donde la integral es el producto de la distancia desde la perpendicular de proa por cada media manga de las estaciones.
X
Asect
Área de
Sección
(mts²)
Estaciones
A(x)
0
X
Y
Medias
mangas
(mts)
Estaciones
y(x)
dx=Espacio entre estaciones
(Plano de medias mangas)
x

## Slide 19: Área del Plano de Flotación
y
x
dx
FP
AP
y(x)
Factor por simetría del Área de Flotación

## Slide 20: Área del Plano de Flotación
Ecuación General de Simpson
y
x
FP
AP
0
1
2
3
4
5
6

## Slide 21: Área Seccional
Área seccional: integración numérica de media manga como función del calado.
z
y
dz
y(z)
T

## Slide 22: Área Seccional
Ecuación General de Simpson
z
y
WL
T
0
2
4
6
8
z

## Slide 23: Volumen Sumergido: Integración Longitudinal
Volumen sumergido: integración del área de secciones por la eslora entre perpendiculares.
x
y
Esquema:

## Slide 24: Volumen Sumergido
x
As
FP
AP
dx
Ecuación de cálculo
Ecuación General

## Slide 25: Centro de Flotación Longitudinal (LCF)
Ecuación general de Simpson
y
x
FP
AP
0
1
2
3
4
5
6
x1
x2
x3
x4
x5
x6

## Slide 26
Normalmente es más fácil ordenar la información en un formato tabular en una planilla Excel:
¡¡Recuerde que esto resuelve solo parte de la ecuación!!
….A esto hay que agregar la expresión “2/Awp x 1/3 ∆x”!
Aquí Δx es 81.6 ft
Awp normalmente es dato
El “2” es porque se está trabajando sólo con la mitad de las secciones (medias mangas)

## Slide 27
Tabla de offset de una fragata Adelaide FFG-7
Medias mangas medidas en pie (ft) desde la cuaderna maestra
Lpp 0 408 ft DWL = 16 ft

## Slide 28
Se parece al del LCF por ser un CENTROIDE, pero mientras LCF es el centroide del Área de Flotación (Awp), KB es el centroide del volumen sumergido del casco (obra viva) medido desde la quilla hacia arriba .
Centro de Boyantéz vertical, KB
x
y
z
Awp
KB
donde:
- Awp es el áreas del plano de flotación a una distancia z medida verticalmente sobre la quilla.
- z es la distancia de un Awp específico medido desde el eje x.
- dz es la separación entre los distintos Awp, o Dz en la ecuación de Simpson.

## Slide 29
KB =1/3 dz [(1) (zo) (Awpo) + 4 (z1) (Awp1) + 2 (z2) (Awp2) +… + (zn) (Awpn) ]/volumen del casco sumergido
Ahora se puede formular la ecuación de Simpson:
Recuerde que los términos en azul son los que hemos agregado para permitir que la regla de Simpson funcione para KB.
¡No olvide incluirlos en sus cálculos!

## Slide 30
Es el mismo procedimiento que para KB, solo que esta vez:
- En vez de utilizar las medidas en el eje z, se usan las del eje x.
- en vez de utilizar las áreas de los planos de agua, se usan las de las secciones
- El resultado indicará a qué distancia está el Centro de Boyantézque de la perpendicular de proa.
Posición longitudinal del Centro de Boyantéz, LCB
donde:
- Asecc es el área de la sección a una distancia z medida desde la perpendicular de proa (FP)
- x es la distancia de cada sección Asect desde el eje y.
- dx es e espaciamiento entre las secciones Asect, o la Ec. de Simpson.
Y finalmente,…
x
y
z
LCB
A sección

## Slide 31
LCB = 1/3 dx [(1) (xo) (Asecc) + 4 (x1) (Asecc 1) + 2 (x2) (Asecc 2) +… + (xn) (Asecc n) ]/Volumen del casco sumergido
I ahora escribamos lo anterior eb la forma de ecuación de Simpson:
Recuerde que los términos en azul son los que hemos agregado para permitir que la regla de Simpson funcione para LCB.
¡No olvide incluirlos en sus cálculos!

## Slide 32
¡Éstas son las ecuaciones de Simpsonque utilizaremos en la asignatura!
El concepto de encontrar el centro de un área, LCF, el centro de un volumen, LCB o KB son sólo ecuaciones de centroides. Si entiende este concepto, podrá encontrar el centroide de cualquier otra figura u objeto.
Recuerde:
Y:
¡NO pierda su tiempo memorizando las ecuaciones!
Entienda lo básico de la primera Regla de Simpson, entendiendo el concepto que hay detrás de cada uno de sus usos.

## Slide 33: Ejercicios - Cálculo de área plano de flotación
Pasos
Realice el dibujo representativo y muestre el diferencial.
Plantee las ecuaciones de cálculo
Plantee las ecuaciones de Simpson
A. constantes → al frente
B. dx →
C. delante de dx → multiplicador de Simpson
4. Sustituir y calcular

## Slide 34: Ejercicios - Cálculo de área plano de flotación
Solución:
Realice el dibujo representativo a mano alzada y muestre y los elementos diferenciales:
Ecuación de cálculo:
Ecuación de Simpson:
Cálculo del espacio entre estaciones:
Sustituyendo y generando respuesta numérica:
El área del AWP es de 978,61 m2

## Slide 35: Ejercicios - Cálculo del área de una sección
Pasos
Realice el dibujo representativo y muestre el diferencial.
Plantee las ecuaciones de cálculo
Plantee las ecuaciones de Simpson
A. constantes → al frente
B. dx →
C. delante de dx → multiplicador de Simpson
4. Sustituir y calcular

## Slide 36: Ejercicios - Cálculo del área de una sección
Solución:
Realice el dibujo representativo a mano alzada y muestre y los elementos diferenciales:
El área del ASecc es de 46,07 m2
Ecuación de cálculo:
Ecuación de Simpson:
Cálculo de espacio entre líneas de agua:
Sustituyendo los de números y generando respuesta:

## Slide 37: Ejercicios - Cálculo del volumen sumergido
Pasos
Realice el dibujo representativo y muestre el diferencial.
Plantee las ecuaciones de cálculo
Plantee las ecuaciones de Simpson
A. constantes → al frente
B. dx →
C. delante de dx → multiplicador de Simpson
4. Sustituir y calcular

## Slide 38: Ejercicios - Cálculo del volumen sumergido
Solución:
Primero la figura y sus elementos diferenciales:
El volumen sumergido es de 946,32 m3
Ecuación de cálculo:
Ecuación de Simpson:
Cálculo de espacio entre secciones:
Sustituyendo los de números y generando respuesta:

## Slide 39: Ejercicios – Centro de flotación longitudinal
Pasos
Realice el dibujo representativo y muestre el diferencial.
Plantee las ecuaciones de cálculo
Plantee las ecuaciones de Simpson
A. constantes → al frente
B. dx →
C. delante de dx → multiplicador de Simpson
4. Sustituir y calcular

## Slide 40: Ejercicios – Centro de flotación longitudinal
Solución:
Figura y elementos diferenciales:
Ecuación de cálculo:
Ecuación de Simpson:
Cálculo de espacio entre secciones:
Sustituyendo los de números y generando respuesta: Línea flotación de 4,88 m
Estación | Media manga (m) | Distancia desde LPR X (m) | Momento (m2) | Multiplicador de Simpson | Producto del multiplicador por el momento (m2)
0 | 0,12 | 24,9(0) =0 | 0 | 1 | 0
1 | 3,94 | 24,9(1) =24,88 | 98,03 | 4 | 392,44
2 | 6,40 | 24,9(2) =49,76 | 318,46 | 2 | 637,44
3 | 6,62 | 24,9(3) =74,64 | 494,12 | 4 | 1.978,04
4 | 3,84 | 24,9(4) =99,52 | 378,16 | 1 | 378,40
Estación |  | Distancia desde LPR X (m) |  | Multiplicador de Simpson | Producto del multiplicador por el momento (m2)
0 | 0,12 | 24,9(0) =0 | 0 | 1 | 0
1 | 3,94 | 24,9(1) =24,88 | 98,03 | 4 | 392,44
2 | 6,40 | 24,9(2) =49,76 | 318,46 | 2 | 637,44
3 | 6,62 | 24,9(3) =74,64 | 494,12 | 4 | 1.978,04
4 | 3,84 | 24,9(4) =99,52 | 378,16 | 1 | 378,40

## Slide 41: Ejercicios – Centro de flotación longitudinal (continuación)
Solución:
LCF está a 7,7 metros a popa de la cuaderna maestra
Sustituyendo los de números y generando respuesta: Línea flotación de 4,88 m
LCF normalmente se expresa desde la Cuaderna maestra.
;
Estación | Media manga (m) | Distancia desde LPR X (m) | Momento (m2) | Multiplicador de Simpson | Producto del multiplicador por el momento (m2)
0 | 0,12 | 24,9(0) =0 | 0 | 1 | 0
1 | 3,94 | 24,9(1) =24,88 | 98,03 | 4 | 392,44
2 | 6,40 | 24,9(2) =49,76 | 318,46 | 2 | 637,44
3 | 6,62 | 24,9(3) =74,64 | 494,12 | 4 | 1.978,04
4 | 3,84 | 24,9(4) =99,52 | 378,16 | 1 | 378,40
Estación |  | Distancia desde LPR X (m) |  | Multiplicador de Simpson | Producto del multiplicador por el momento (m2)
0 | 0,12 | 24,9(0) =0 | 0 | 1 | 0
1 | 3,94 | 24,9(1) =24,88 | 98,03 | 4 | 392,44
2 | 6,40 | 24,9(2) =49,76 | 318,46 | 2 | 637,44
3 | 6,62 | 24,9(3) =74,64 | 494,12 | 4 | 1.978,04
4 | 3,84 | 24,9(4) =99,52 | 378,16 | 1 | 378,40

## Slide 42: Fin de Reglas de Simpson
Esta materia será reforzada con un laboratorio de integración numérica

## Slide 43
Primera regla de Simpson:
Método:
)