## Slide 1: Mediciones, cifras significativas y error instrumental 2do semestre 2024

## Slide 2: Introducción
La física es una ciencia natural, y por ende el rol de la experimentación es clave. Toda ciencia natural se basa en el método científico, el cual puede resumirse brevemente en tres pasos:
1) Se realizan observaciones de un fenómeno natural.
2) Mediante un proceso de razonamiento se postulan hipótesis que explican los fenómenos observados. Con estas hipótesis es posible predecir otros fenómenos.
3) Se realizan experimentos para verificar las predicciones. En el caso de que éstas no se verifiquen, los nuevos resultados experimentales sirven de observación (se vuelve al paso 1) para poder plantear nuevas hipótesis.

## Slide 3
El proceso de medición es importante en ciencia (e ingeniería) pues en muchos procesos y aplicaciones es necesario controlar y/o monitorear un conjunto de cantidades físicas
Ahora…¿Qué es medir?

## Slide 4
Medir es…
Comparar cuantitativamente una magnitud de valor desconocido con una magnitud de referencia.
Esta referencia es la unidad elegida por convención.

## Slide 5: ¿Cuál es la longitud del clip?
Al realizar varias veces la medición de una cantidad física (bajo condiciones controladas), se obtiene un conjunto de valores que no son necesariamente iguales.
Esto es debido a la existencia de errores en el proceso de medición.

## Slide 6: Error en una medición
Toda medición esta acompañada de un error o incerteza.

## Slide 7: Errores de medición
Existen diversas fuentes de error en una medición. Dentro de lo posible estos deben ser minimizados al momento de preparar un sistema en el cual se realizarán mediciones de una cierta cantidad.
Existen dos tipos de errores, los errores sistemáticos y los aleatorios
Errores sistemáticos: son aquellos errores asociados a una imperfección en el proceso de medición. Se dice que estos errores van en una dirección, pues tienden a aumentar o disminuir el valor de la cantidad medida sistemáticamente siempre con un sentido preciso. Para eliminar o minimizar estos errores se deben detectar adecuadamente, ya sea con un análisis cuidadoso del sistema y del procedimiento utilizado, o simplemente comparando las medidas obtenidas con un método alternativo.
Ej: errores en el cero de un micrómetro Luz del ambiente cayendo en un detector. Una medición de precisión usando una regla de acero, debido a los cambios de temperatura
del ambiente.

## Slide 8
Errores aleatorios: como dice su nombre estos errores se producen fortuitamente.
Para minimizar estos errores conviene realizar un número considerable de mediciones y promediar los resultados. Como los errores aleatorios van en ambas direcciones con la misma probabilidad, al promediar los datos, éstas contribuciones aleatorias se promedian a cero.
Por ejemplo, al medir la tensión en la red del alumbrado público, esta puede subir o bajar de un instante a otro.

## Slide 9: Algunas definiciones
Precisión: es la variación de magnitud más pequeña que puede apreciar el aparato. Debe dar resultados iguales al repetir varias veces la medida.
      Exactitud: mide la concordancia entre el valor hallado y el valor real de la medida; cuanto más cercano esté del valor real, más exacta será la medida. La exactitud de un instrumento o método de medición está asociada a la calidad de calibración del mismo.

## Slide 10
Una medida puede ser precisa, pero inexacta. Lo ideal es que sea precisa y exacta.
Ejercicio: en los cuadros dados a continuación, indique cuán preciso y exacto es lo que muestran.

## Slide 11: Error instrumental
La apreciación es la menor variación de la medida que se puede registrar con un instrumento.
El margen de error instrumental de una medición "M" se expresa como "δM”

## Slide 12: Determinar el error instrumental en los siguientes casos

## Slide 13: Cifras significativas
Como ya hemos visto, la medida de una cantidad física entrega un valor con un cierto grado de error. Un concepto muy importante es el de las cifras significativas de una medición, el cual depende del error.
Las cifras significativas son el número de dígitos en un valor, a menudo una medición, que contribuyen al grado de exactitud del valor.

## Slide 14: Ejemplo….
El número de cifras que se reporta en una medición debe ser tal que coincida con la cifra del error.
Por lo general esta última cifra debe ser estimada.
La estimación es un proceso que realiza el observador, dónde éste evalúa qué fracción de la apreciación del instrumento le corresponde a una medida.

## Slide 15: Notación para mediciones
M = (Mlectura ± δM) unidad de medida
El error de una medición δM se escribirá solo con una cifra significativa.
Finalmente….

## Slide 16: Ejemplos: determinar el resultado de las siguientes mediciones expresando su resultado con el número apropiado de cifras significativas

## Slide 19: Las cifras significativas se tratan de reglas
Los ceros colocados antes de otros dígitos no son significativos:
ejemplo: 0,0000023 solo tiene 2 cifras significativas.
2. Los ceros colocados entre otros dígitos siempre son significativos:
ejemplo: 5008 tiene 4 cifras significativas.
3. Los ceros colocados después de otros dígitos, detrás de un punto decimal son significativos:
ejemplo: 2,90 tiene 3 cifras significativas.
4. Los ceros al final de un número son significativos solo si están detrás de un punto decimal como en el punto anterior. De lo contrario, es imposible saber si son significativos.

## Slide 21
¿Cuántas cifras significativas tienen las siguientes
cantidades y números ?
256
7452,00015 m
0,000000215 s
1000,00012000 m/s

## Slide 22: Operaciones con cifras significativas
Suma y resta: Operar normalmente y luego aproximar el resultado de tal manera que coincida en la última cifra del operando con menos decimales.

## Slide 23
2. Multiplicación y división: Operar normalmente y luego aproximar el resultado de tal manera que posea tantas cifras significativas como el factor menos preciso.

## Slide 24
3. Operaciones combinadas: Operar normalmente, pero en cada operación determine el numero de cifras significativas correspondiente.

## Slide 26: Actividad
3,214 cm
4,04 cm
5,1625 cm
Determine el perímetro y el área del siguiente triángulo rectángulo

## Slide 27
Resuelva las siguientes operaciones y entregue el resultado en S.I, notación científica y aproximado a tres cifras significativas:
( a ) 2,7453[km] + 14,4[cm] = ______________ [___]
( b ) 564,3[L] x 2,546[cc] = _____________ [___]
( c ) 13,56[m/s] - 1,5673[km/hr] = __________ [___]
( d ) 5467,543[cm] : 3,2[Hm] = ____________ [___]