## Slide 1
CUC N° 1/2S 2026
NOMBRE __________________ FECHA/CSO_______
  Indique que significa PUMAR MI 420 D.
  Cuantos remos utilizan las siguientes Emb.Menores: Doble bancada / Chalupa.
  En cuanto a la clasificación de las embarcaciones
  menores, complete:
1. MADERA 2. ___________ 3. FERROCEMENTO 4. ACERO 5. ___________ 6. ___________ 7. COMBINACIÓN | 8. NO RIGIDO 9. __________ 10. _________ | 11. ________ 12. VELA 13. MOTOR 14. ________
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | RIGIDEZ DEL CASCO | SISTEMA DE PROPULSIÓN

## Slide 2
CUC N° 1/2S 2026
NOMBRE __________________ FECHA/CSO_______
  Indique 4 usos de las embarcaciones menores en la armada..
  Cuantos remos utilizan las siguientes Emb.Menores: Doble bancada / Chalupa.
  En cuanto a la clasificación de las embarcaciones
  menores, complete:
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | RIGIDEZ DEL CASCO | SISTEMA DE PROPULSIÓN
1. MADERA 2. ___________ 3. FERROCEMENTO 4. ACERO 5. ___________ 6. ___________ 7. COMBINACIÓN | 8. NO RIGIDO 9. __________ 10. _________ | 11. ________ 12. VELA 13. MOTOR 14. ________

## Slide 3
CUC N° 1/2S 2023
  Indique que significa PUMAR MI 420 D.
  R: Militar /eslora /Danubio.
  Cuantos remos utilizan las siguientes Emb.Menores: Doble bancada / Chalupa.
  R: 12 / 5.-
  En cuanto a la clasificación de las embarcaciones menores
  Complete:
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN | RIGIDEZ DEL CASCO | SISTEMA DE PROPULSIÓN
MADERA FIBRA DE VIDRIO FERROCEMENTO ACERO ALUMINIO NEUMÁTICO COMBINACIÓN | NO RIGIDO SEMI RÍGIDO RÍGIDO | REMO VELA MOTOR MIXTO

## Slide 4
CUC N° 2 /2S 2025
NOMBRE __________________ FECHA/CSO_______
1.- INDIQUE 4 ACCIONES DEL PROCEDIMIENTO DE FONDEO DE UN BUQUE.
2.- INDIQUE QUE SIGNIFICA: (LENGUAJE DE FONDEO). - FILAR CADENA : - ARRANCÓ : - ABOZAR : - ARRIBA CLARA :
3.- NOMBRE LAS INDICACIÓN QUE SE DICEN DEL TRABAJO DE UNA CADENA. ¿Por dónde llama la cadena? ¿Cómo llama la cadena?

## Slide 5
Antes de llegar al punto de fondeo:
Definir la cantidad de cadena a fondear.
Conectar (embragar) Barbotin / Catalina.
Sacar la boza de mar o Soltar el estopor.
Arriar un poco de cadena con el cabrestante embragado, dependiendo de la profundidad, dejando el ancla “a la péndura”.
Abozar con la boza de puerto y dejar trabajando.
Desembragar el cabrestante
El ancla queda lista a ser fondeada.
Verificar viada antes de fondear.
- Entregar cadena. - Ancla se desprendió del fondo marino. - Acción de asegurar la cadena. - Expresión que indica que ancla viene limpia y no presenta problemas.
Respuesta N°1:
Respuesta N°2:

## Slide 6
Respuesta N°3.-
Por la proa, amura, cuadra, aleta de ( babor/estribor).
Con mucha fuerza, con fuerza, despacio, a pique