## Slide 1
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
LOS RADARES
(ONDAS)
Sensores Navales
Unidad Temática N°3
REF: CAP. Nº 1 “PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS DE ARMAS NAVALES” D. FRIEDEN

## Slide 2
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
SENSORES
Son los equipos o instrumentos que permiten detectar la presencia de un blanco de interés y determinar su posición en el espacio respecto a mi buque.
Para ello deben ser capaces de detectar alguna característica de la energía que emite o refleja el blanco
Sensor Activo: Emite energía para detectar a su blanco, al hacerlo se delata.(sonido, ondas electromagnéticas , luz, etc.)
Sensor Pasivo: Detecta al blanco por la energía o señales que éste emite. (calor, sonido, luz, ondas e/m, etc.)

## Slide 3
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
BLANCOS DE SUPERFICIE Y AÉREOS
BLANCO
SUBMARINO
Radares
Ópticos
Optrónicos
Sonares
Magnéticos
Optrónicos
SENSORES

## Slide 4
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
Principio de Operación: Reflexión de ondas Electro Magnéticas
Se utiliza la propiedad de las ondas electromagnéticas para propagarse en línea recta a la velocidad de la luz, reflejando hacia el emisor, parte de su energía al chocar con un cuerpo sólido.
ONDAS: Tren de perturbaciones que se desplazan en forma continua y a una determinada velocidad
R.A.D.A.R. = Radio Detecting And Ranging
Desarrollo durante la 2ª G.M. y operando en 1942
SENSORES

## Slide 5
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
FRECUENCIA: Cantidad de ciclos que recorre una onda en un Segundo se expresa en Hertz (1Hz = 1 ciclo/segundo)
LONGITUD DE ONDA: Distancia recorrida por la onda en un ciclo.
AMPLITUD DE ONDA: Máximo desplazamiento vertical de la onda respect a su valor medio a Cero.
CARACTERÍSTICAS

## Slide 6
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
1 HERTZ = 1 CICLO POR SEG.
1 KHZ = 1.000 CICLOS /SEG.
1 MHZ = 1.000.000 CICLOS/SEG.
PERÍODO (T) de una onda es el tiempo que emplea en completar un ciclo se expresa en segundos por ciclo.
0
180
360
Longitud de onda
Amplitud de onda
Ciclo
T [ s/c] = 1/f ( donde “f” es la frecuencia en ciclos por segundo)
CARACTERÍSTICAS

## Slide 7
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
DONDE:
C = Velocidad de la luz ( 3*108 m/s)
F = Frecuencia de la onda electromagnética en Hertz
λ = Longitud de la onda en metros
(permite transformer frecuencia en longuitud de onda y viceversa)
0
180
360
Longitud de onda
Amplitud de onda
Ciclo
C = f * λ
CARACTERÍSTICAS

## Slide 8
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
POLARIZACIÓN:
El Campo Eléctrico es el de mayor energía en la onda, su orientación en el espacio define el sentido de Polarización de la Onda E.M.
La Polarización puede ser Vertical, Horizontal o Circular y es importante porque las antenas que las captan deben tener igual polarización que la onda E.M.
Campo Eléctrico en fase y a 90° del Campo Magnético
0
180
360
Longitud de onda
Amplitud de onda
Ciclo
ONDA ELECTROMAGNÉTICA

## Slide 9
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
Si se controla el ángulo de desfase de ondas de igual frecuencia, al sumarlas, se puede controlar la magnitud y dirección de la onda resultante.
INTERFERENCIAS
DE ONDAS
0
INTERFERENCIA POSITIVA
ONDA RESULTANTE
0
INTERFERENCIA NEGATIVA
ONDA RESULTANTE
ONDAS EN FASE
ONDAS DESFASADAS 180°

## Slide 10
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
  VELOCIDAD DE LA LUZ
300.000 Km./Seg.
ó
162.000 MN/Seg.
  A esta velocidad una onda electromagnética recorre 7 veces la circunferencia de la tierra en 1 segundo.
Las Ondas Electromagnéticas viajan a la velocidad de la Luz y en línea recta
En el vacío se desplazan a 3* 108 m/s. El índice de refracción de un medio es la velocidad de la energía E.M. en ese medio respecto a la del vacío. En el aire, se considera igual a 1 y por lo tanto se considera igual a la del vacío.
Las ondas electromagnéticas poseen energía (área bajo la curva), amplitud de onda, frecuencia, velocidad de propagación y longitud de onda.
CARACTERÍSTICAS

## Slide 11
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
RAYOS GAMMA
RAYOS X
0.4 µ
0.76 µ
0.1cm
LUZ VISIBLE
RANGO INFRARROJO
RADIO FRECUENCIA
EHF
SHF
UHF
VHF
HF
MF
LF
10 kmt
1mt
30 µ
VIA. AZ. VER. AMA. NAR. ROJO
IR
CERCANO
IR
MEDIO
IR
LEJANO
3 µ
6 µ
15 µ
IR
EXTREMO
1 A
0.1 A
LONGITUDES DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS

## Slide 12
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
PREFIJOS EXPONENCIALES MÁS USADOS
PREFIJO | SIMBOLO | EXPONENCIAL
TERA | T | 1012
GIGA | G | 109
MEGA | M | 106
KILO | k | 103
hecto | h | 102
deca | da | 101
deci | d | 10-1
centi | c | 10-2
mili | m | 10-3
micro | μ | 10-6
nano | n | 10-9
pico | P | 10-12

## Slide 13
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
DIFUSIÓN
Las superficies disparejas reflejan las ondas en varias direcciones, lo que se denomina “DIFUSIÓN”, esto es una Reflexión en una dirección inútil para la detección del blanco.
La capacidad de reflejar ondas electromagnéticas de una superficie se denomina “Coeficiente de Reflexión”.
El polvo, agua, nieve, granizo, provocan “Reflexión” y “difusión” de las ondas electromagnéticas generando perdidas de energía reflejada hacia en radar.
PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
REFLEXIÓN
Al propagarse las ondas electromagnéticas y encontrarse con una superficie reflectora, las ondas electromagnéticas se reflejan en forma perpendicular a la superficie encontrada.

## Slide 14
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
SUPERFICIE REFLECTORA DE RADAR: Es el área efectiva de reflexión útil que presenta un contacto hacia el radar que intenta detectarlo.
Varía con el movimiento del blanco
Ejemplo: Un misil EXOCET presenta un área de 80 cm2 visto desde proa y se intenta disminuirla en futuros diseños.
REFLEXIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
REFLEXIÓN
Reflexión (útil)
Difusión (inútil)

## Slide 15
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
REFRACCIÓN
Es el desvío que sufre un onda electromagnética al viajar por medios de distinta densidad (por ejemplo: en la atmósfera)
Refracción está controlada por la Ley física de Snell
El índice de refracción de la atmósfera aumenta con su densidad por lo que las ondas electromagnéticas (Tc. y Radar) tienden a curvarse sobre la tierra lográndose por esta causa ligeros alcances mayores al horizonte visual.
La Velocidad de la O.E.M. es
C = 3 x 108R [mts/seg]
La Velocidad de la O.E.M. varía según la densidad del madio que atraviesa (v)
El índice de refracción n se define como :
n : C/v
R= Reflexión
T = Refracción
I = Onda incidente
n1
n
ⱷ
ⱷ
ⱷ1
AIRE
AGUA
Ley de Snell
n sinθ = n1sin θ1
Permite calcular el ángulo de desviación por Refracción en el nuevo medio de propagación

## Slide 16
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
Ejercicio N°1
ACTIVIDADES
Una O.E.M. impacta el límite entre dos medios (A y B) con un ángulo de 50°. Se sabe que el índice de refracción en A es de 1.4 y el de B es de 2,1.
Calcular en ángulo de refracción en el medio B
Grafique esta situación.
Ejercicio N°2
Una O.E.M. impacta el límite entre dos medios (A y B. Se sabe que el índice de refracción en A es de 1.4 y en B es de 2,1.
¿Cuál debe ser el ángulo de incidencia si se requiere que el ángulo de refracción en el medio B sea de 38°?
Grafique esta situación.
R1: 22.1°
R2: 70°

## Slide 17
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
DIFRACCIÓN
la difracción es una suerte de desviación de la propagación rectilínea de las ondas electromagnéticas cuando chocan con una superficie, tendiendo a seguir la curvatura de la superficie impactada.
Esto permite algunos enlaces de Tc y contactos de radar sobre objetos ligeramente ocultos por el obstáculo en cuestión.
DIFRACCIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS AL CHOCAR CON UN OBJETO

## Slide 18
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
FORMA DE PROPAGACIÓN DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
Aplicaciones:
Enlaces LF / HF / MF con buques
Enlaces VLF con SS
ONDA TERRESTRE
Alcance ONDA TERRESTRE dependerá:
Potencia Transmisión (> potencia = > Alcance)
Frecuencia (< frecuencia = > Alcance)
Conductividad Superficie ( > Alcance sobre el agua que sobre la tierra)
Polarización: Vertical
A bajas frecuencias (HF, LF, VLF) se logra propagación de la onda terrestre (pegada a la tierra) hasta llegar a alcances de 500 – 1000 millas.
ONDAS CELESTES
En rangos de HF se puede lograr grandes distancias mediante la reflexión atmosférica y reflexión en la superficie terrestre.
Ondas son reflejadas en la ionosfera ( ubicada entre 35 - 250 millas altura, varia según noche o día)
Aumento de propagación produce zonas de silencio en HF
(“Skip Zones“).

## Slide 19
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
PROPAGACIÓN TERRESTRE Y DE ONDAS CELESTIALES DINDICANDO DISTANCIA “Skip” y la zona de silencio

## Slide 20
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
Diferentes Horizontes
A = Horizonte Geométrico
B = Horizonte Óptico
(Refracción de la luz por la atmósfera)
C = Horizonte de Radar
(Refracción ondas electromagnéticas por la atmósfera)

## Slide 21
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
Horizonte Óptico o Visual y Horizonte Electromagnético (RADAR)
ha
OPTICO: 13 * ha
RADAR : 17 * ha
Horizontes en Kilómetros
Alturas en Metros

## Slide 22
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
PROPAGACIÓN ANÓMALA DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
REFRACCIÓN NORMAL
Por efecto normal de
la atmósfera.
SUPER - REFRACCIÓN
Are caliente sobre una capa de aire frio produce una mayor refracción y en consecuencia un mayor alcance superficial de radares y enlaces TC.

## Slide 23
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
PROPAGACIÓN ANÓMALA DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS
SUB –
REFRACCIÓN
DUCTOS
Lo opuesto a lo anterior, menor alcance de radar y TC.
Super-Refracción extrema quedando atrapadas las ondas electromagnéticas entre capas atmosféricas lográndose extremos alcances de radar y TC (zona norte, efecto en la táctica)
Generalmente se presentan estas condiciones cuando:
Hay una capa de aire quieta sobre la superficie, de relativa baja temperatura y sobre ella una capa más cálida.
Hay alta presión atmosférica y poco viento.
No hay presencia de humo, polvo o niebla (Aire seco)

## Slide 24
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
Horizonte y Distancia de Radar
Ondas de radar se propagan en línea recta pero tiene pequeña refracción en el horizonte logrando aumentar la distancia de detección en app. 16 % sobre el horizonte visual.
Horizonte de Radar = 1.22
En millas náuticas
H1 = Altura Emisor en pies.
H2 = Altura del Blanco en pies.
H1
+
H2
1.22
Horizonte de Radar =
En Kms.
H1 = Altura Emisor en Mts.
H2 = Altura del Blanco en Mts.
17 H1
+
17 H2

## Slide 25
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
Ejercicios
CÁLCULOS DE DISTANCIA DE RADAR
Su buque tiene una altura de la antena de radar de 25 pies sobre la línea de agua. Su comandante le pregunta a que distancia máxima deberíamos detectar a una fragata tipo LUPO . Ud sabe que la altura del palo mayor de la LUPO es de 16 pies. ¿Cuál será su respuesta?
¿Cuál debe ser su horizonte de radar si su antena de Radar está a 10 metros sobre su línea de flotación?
La altura máxima del palo de su fragata es de 36 pies y la de su antena de radar, de 25 pies. Un crucero adversario tiene una altura de palo de 64 pies y su antena a 36 pies ¿Qué unidad detectará primero y a que distancia lo hará?

## Slide 26
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
PÉRDIDAS DE TRANSMISIÓN DE LA ENERGÍA ELECTROMAGNÉTICA
Mientras más alta sea la frecuencia de la onda E.M., mas alta será la pérdida por absorción, llegando a anular la detección en los radares de más alta frecuencia si hay gran cantidad de moléculas en suspensión y si son de gran tamaño (nieve)
POR DISPERSIÓN
ONDAS DESFASADAS 180°
Al ser emitida, la energía E.M. se expande en forma esférica, distribuyéndose en el frente de onda en forma proporcional a: 1 (Se atenúa en esa proporción)
R2
(R= Distancia del frente de onda al transmisor)
En el vacío, las ondas E.M. no son atenuadas pero en la atmósfera, al contactar con moléculas en suspensión (agua. Polvo, arena, etc.), estas absorben parte de la energía E.M. generando “absorción” de ésta, generalmente transformándola en calor.

## Slide 27
ESCUELA NAVAL
“Arturo Prat”
LOS RADARES
(ONDAS)
¿ Consultas ?