## Slide 1: Maquinaria y Sistemas Auxiliares
  Refrigeración.

## Slide 2: Refrigeración
Conceptos de refrigeración:
  El calor siempre fluye desde un cuerpo caliente hacia uno más frío.
  Cuando a un tarro presurizado se le alivia presión, el líquido interior tiende a hervir, absorbiendo calor del medio ambiente.
  Cuando un gas es comprimido, aumenta su temperatura y disminuye su volumen.

## Slide 3: Refrigeración
El refrigerador doméstico es el ejemplo más simple del proceso de refrigeración. Tiene 4 componentes principales:
  Compresor, Incrementa la presión del refrigerante gaseoso, empujándolo al sistema y aumentando su temperatura sobre la existente en la cocina.
  Condensador, normalmente detrás del refrigerador y dónde el refrigerante en estado gaseoso de condensa en líquido.
  Válvula de expansión (o válvula medidora), Causa una caída brusca en la presión del refrigerante haciéndolo hervir. Esta válvula regula el paso del refrigerante para que solo pase en estado gaseoso hacia el evaporador.
  Evaporador, donde el refrigerante transformado en gas absorbe el calor del refrigerador.

## Slide 4: Refrigeración
Agua enfriada, aire acondicionado y desumidificadores
  Las plantas de agua enfriada utilizan el mismo ciclo de refrigeración de la diapositiva anterior, pero lo usan para enfriar el agua que después se hace circular por todo el buque.
  Los sistemas de aire acondicionado, utilizan el mismo principio, pero funcionan a mayor temperatura que los refrigeradores y agua enfriada. Normalmente se utilizan para logar la temperatura de comfort de entre 18 y 20 °C
  Los desumidificadores, quitan la humedad haciendo pasar el aire por un intercambiador de calor que se encuentra más frío, condensando la humedad. Posteriormente se hace pasar por un calentador para incrementar su temperatura.

## Slide 5: Refrigeración
Ciclo de Refrigeración por Compresión de Gas
  El sistema más empleado es el compresión de gas.
  Gráfico muestra diagrama termodinámico del ciclo básico de refrigeración.
  El gas se comprime a una alta presión, mediante un compresor (requiere trabajo)‏
  En la segunda etapa el gas a alta presión y temperatura es enfriado empleando medios efectivos y de bajo costo (aire o agua). El gas se condensa.
  En la tercera etapa, el líquido (alta presión) se expande, en una mezcla fría de líquido y gas.
  En la cuarta etapa esta mezcla absorbe calor del medio a enfriar, volviendo a su condición natural de gas, a la aspiración del compresor.

## Slide 6: Refrigeración

## Slide 7: Maquinaria y Sistemas Auxiliares
Contenidos.
  Bombas.
  Sistema de aire comprimido.
  Refrigeración.
  Sistema de gobierno.
  Winches.
  Cabrestante.
  Plantas desalinizadoras.

## Slide 8: Sistema de gobierno
Sistema de Gobierno
  Mecanismo que transforma una señal deseada desde un punto del buque, en posición exacta del timón, con el objeto que el buque caiga.
  Los más usados son los sistemas:
    Electromecánicos
    Electrohidráulicos
  Los electrohidráulicos son los más usados en buques de guerra por:
    Resistencia
    Bajo consumo energético
    Sensibles a movimientos
    Poco volumen
    Bajo peso

## Slide 9: Sistema de gobierno
Sistema de Gobierno Electrohidráulico se componen de:
  Fluido Hidráulico (Aceite: no se comprime; no corroe; lubrica).
  Generador de presión (Bomba rotatoria de pistón de carrera variable)‏
  Cilindro hidráulico de poder
  Circuitos de cañería (Conectan el generador con los cilindros de poder)‏

## Slide 10: Sistema de gobierno
Interruptor de partida
Interruptor de partida
Selector
de Unidad
Unidad de poder
Unidad de poder
Sistema de gobierno con pistones hidráulicos
Sistema control timón con indicación angular

## Slide 12: Sistema de gobierno
Tendencias

## Slide 13: Sistema de gobierno
Tendencias

## Slide 14: Sistema de Estabilización
Los buques de combate deben poseer una plataforma estabilizada, con buen comportamiento en el mar, aún en mar gruesa.
  Para ello se utilizan sistemas de estabilización, que entre otro consideran el empleo que quillas fijas, móviles y estanques de compensación entre otros, además de sus combinaciones.

## Slide 15: Sistema de Estabilización
Rudder Roll Stabilization ( R.S.S ) Sistema de estabilización con timones instalado en Fragatas tipo “M” en 1992
  Diseñado para ser utilizado a bordo unidades de combate en el control de movimiento de rolido y mantención de rumbo, manteniendo todos los sistemas de combate operativos aun en malas condiciones de mar.

## Slide 16: Sistema de Estabilización
Sistema de estabilización con timones de Fragatas tipo “M”

## Slide 17: Sistema de Estabilización
1. Control del puente
2. Control principal
3. Bomba
4. Control local
5. Aleta
6. Unidad de estabilización
7. Estanque de aceite
8. Unidad de poder hidráulico

## Slide 18: Sistema de Estabilización

## Slide 19: Maquinaria y Sistemas Auxiliares
Contenidos.
  Bombas.
  Sistema de aire comprimido.
  Refrigeración.
  Sistema de gobierno.
  Winches.
  Cabrestante.
  Plantas desalinizadoras.

## Slide 20: Maquinaria y Sistemas Auxiliares
Winches y Cabrestantes.

## Slide 21: Winches y Cabrestantes
Corresponde a maquinaria utilizada para diferentes maniobras que deben realizar los buques:
  Maquinaria de cubierta.
  Sistemas de reabastecimiento en la mar.

## Slide 22: Winches y Cabrestantes
Hoy las operaciones de amarre tienden a ser más fáciles y seguras.
Un winche usado como medio de atraque:
Operados por un hombre.
Control durante la maniobra mediante accionamiento con pedal y por cable flexible a distancia
Parada de emergencia.
Frenos fáciles de controlar.
Control de velocidad continuo y reducción automática de velocidad cuando se aumenta la carga.
Bajo nivel de ruido durante la operación.

## Slide 23: Maquinaria de cubierta.
Incluye:
  Winches de remolque.
  Molinetes de atraque.
  Cabrestantes.
  Pescantes y grúas.
  Winches para manejo de vehículos.
  Winches para arreglo de sonares remolcados.
  Winches de empleo mar profundo para fines científicos.
  Frenos de cadenas de fondeo.
  Catalinas.

## Slide 24: Sistema de arreglo remolcado

## Slide 25: Maquinaria de cubierta.

## Slide 26: Reabastecimiento en la mar
Sistemas de reabastecimiento en la mar. (RAS)
  El reabastecimiento en el mar (RAS) permite a la Armada realizar operaciones prolongadas en el mar, dándole mayor flexibilidad en la proyección de poder naval y permanencia en el teatro de operaciones
  También son conocidos como Underway replenishment and refuelling at sea equipment (UNREP).

## Slide 27: Reabastecimiento en la mar
RAS o UNREP
  Considera todos los sistemas utilizados en el reabastecimiento convencional por el costado y por la popa o proa.
  Se utiliza para transferencia de líquidos y sólidos en condiciones adversas de mar.
  Son sistemas semiautomáticos con consolas individuales de control que operan los molinetes que se utilizan para la transferencia entre buques.
    Deben ser capaces de operar en malas condiciones de mar (cargas liquidas)
    Deben ser demandar poca gente y bajo mantenimiento.

## Slide 28: Maquinaria y Sistemas Auxiliares
Contenidos.
  Bombas.
  Sistema de aire comprimido.
  Refrigeración.
  Sistema de gobierno.
  Winches.
  Cabrestante.
  Plantas desalinizadoras.

## Slide 29: Maquinaria y Sistemas Auxiliares
Plantas desalinizadoras.

## Slide 30: Plantas desalinizadoras
Purificación de agua :
  Purificadores de carbón activado y luz ultravioleta : Ideales para uso doméstico.
  Purificadores de osmosis inversa y de agua destilada : Método empleado a bordo para lograr grandes volúmenes de agua.
Otros métodos de purificación de agua
  Intercambio iónico
  Filtración microporosa
  Fotooxidación.

## Slide 31: Plantas desalinizadoras
Destilación
  Proceso de purificación de agua de eficacia comprobada que utiliza el proceso de evaporación, condensación y almacenamiento.
    Los costos de equipos no son caros, pero consumen mucha energía. (1kW de electricidad por litro de agua pura lograda)
    Las impurezas volátiles pasan al destilado, por lo que se requieren ciertas precauciones para su empleo en consumo humano.
  Inconvenientes de la destilación
    Produce agua purificada de forma lenta. Frente a alta demanda, se debe destilar y almacenar una cantidad de agua para utilizarla posteriormente.
    Almacenamiento requiere de tratamiento para eliminar bacterias y otros contaminantes.
    Las plantas de evaporación requieren de frecuentes limpiezas con ácido para eliminar incrustaciones.

## Slide 32: Plantas desalinizadoras

## Slide 33: Plantas desalinizadoras
Ósmosis inversa
  Proceso que soluciona muchas de las deficiencias de la destilación.
  La ósmosis natural, es el mecanismo de transferencia de nutrientes en las células de los seres vivos a través de las membranas que la recubren. Cuando se ponen en contacto dos soluciones de diferentes concentraciones de un determinado soluto (por ejemplo sales), se genera un flujo de solvente (por ejemplo agua) desde la solución más diluida a la más concentrada, hasta igualar las concentraciones de ambas. (Ver Figura 2). Si ponemos en contacto, a través de una membrana, agua salada y agua destilada obtendremos un equilibrio entre ambas y quedarán moderadamente saladas. El agua que atraviesa la membrana es "empujada" por la presión osmótica de la solución más salada y el equilibrio del proceso se alcanza cuando la columna hidrostática iguala dicha presión osmótica.
  Osmosis Inversa Para obtener una corriente de agua diluida se debe invertir el fenómeno. Para ello hay que vencer la presión osmótica natural mediante la aplicación en sentido contrario de una presión mayor. (Ver Figura 3). Cuando se invierte el fenómeno estamos en presencia de ósmosis inversa. Al aplicar la presión, se logra obtener un equilibrio distinto del anteriormente descrito en el cual se generan simultáneamente dos corrientes:
    Una que es la que atraviesa la membrana y queda libre de sólidos disueltos y de microorganismos.
    La otra que es el concentrado de contaminantes que se van eliminando para evitar que se depositen en la membrana y la saturen.
  La Membrana de la Osmosis Inversa es una membrana que tiene una área "microporosa" que rechaza las impurezas y que no impide al agua de pasar. La membrana rechaza las bacterias, sólidos inorgánicos, pero los gases pasan.
  Gracias la eficacia de purificación, la ósmosis inversa es una tecnología rentable, pero limitada por el índice relativamente lento de producción. Se utiliza normalmente para rellenar estanques antes del uso o de una purificación adicional. La ósmosis inversa ofrece protección al sistema frente a las bacterias y pirógenos, y puede combinarse con intercambio iónico para mejorar la calidad del agua producida.

## Slide 34: Plantas desalinizadoras
Para satisfacer las necesidades de agua de bebida a bordo existen las siguientes alternativas:
  En puerto:
    De la red de agua potable para llenar los estanques de agua de bebida u otro suministro externo.
    A través de camiones aljibe.
  Navegando:
    De plantas evaporadoras de agua - Evaporación.
    De plantas generadoras de agua - Osmosis Inversa
    Por maniobra de reaprovisionamiento desde otro buque.

## Slide 35: Maquinaria y Sistemas Auxiliares
Fin Unidad temática Nº 4

## Slide 38: Maquinaria y Sistemas Auxiliares
Fin Unidad temática Nº 4

## Slide 39: Maquinaria y Sistemas Auxiliares
Fin Unidad temática Nº 4

## Slide 40: Maquinaria y Sistemas Auxiliares
Fin Unidad temática Nº 4