## Slide 1: Sistemas de Ingeniería
Cátedra Sistemas Ingeniería.
CF (R) Alberto García Covacevich

## Slide 2: SISTEMAS DE INGENIERIA
Introducción
U.T.1 Sistemas de Propulsión
U.T.2 Motores de Combustión Interna y Turbinas a Gas
U.T.3 Sistemas de Reducción, Líneas de Ejes y Hélices
U.T.4 Maquinaria y Sistemas Auxiliares

## Slide 3: Motores de Combustión Interna y Turbinas a Gas
Objetivo
  Describir los conceptos básicos de una máquina de combustión interna.
  Identificar los componentes de un motor diesel y entender su funcionamiento.
  Identificar los componentes principales de las turbinas a gas utilizadas en propulsión naval.
  Entender el principio de funcionamiento; es decir, transformación de la energía química del combustible en trabajo mecánico aprovechable.
Texto: Manual de Sistemas de Ingeniería (Del C.F. Giancarlo STAGNO Canziani)‏

## Slide 4: Motores de Combustión Interna y Turbinas a Gas
Introducción
Nociones generales sobre motores de C.I.
Disposición general y elementos básicos
Clasificación general de los motores Diesel
Sistema de combustible
Sistema de Lubricación

## Slide 5: Introducción
Un poco de historia
  Beau de Rochas: Investigaciones para mejor utilización del calor en la transformación a trabajo mecánico.
  Brayton: Construye el primer motor de combustión de aceites pesados.
  Nicholas OTTO diseña y construye un motor de combustión interna, conocido por el ciclo otto.
  Rudolf DIESEL diseña y construye un motor que hasta el día de hoy lleva su nombre.
Evolución:
  En la Primera Guerra Mundial nacen los motores diesel marinos para buques pequeños y submarinos.
  Las crisis del petróleo, acentuada hacia los años 70, impulsaron a que muchas marinas optaran por la propulsión diesel de media y alta velocidad.
La Armada de Chile tiene motores diesel en todas sus unidades
Rudolf Diesel

## Slide 6: Nociones generales motores de C.I.
Motor a Combustión:
  Dispositivo que convierte energía química de un combustible en calórica y luego en mecánica, imprimiéndole un movimiento.
La energía calórica puede ser suministrada de dos formas:
  Motores de Combustión Externa:
    La combustión se efectúa en el exterior del cilindro de trabajo.
    Ej.: Una caldera, y una máquina recíproca, en donde el vapor es el fluido de trabajo.
  Motores de Combustión Interna:
    La combustión se realiza en el interior del cilindro de trabajo.
    El gas producto de la combustión, actúa directamente como fluido de trabajo.

## Slide 7: Nociones generales motores de C.I.
Clasificación:
  El vapor y los gases de combustión efectúan el trabajo de forma distinta, por lo que se dan las siguientes clasificaciones.
  Tipo Capacidad:
    Fluido de trabajo es fijo y estáticamente expandido.
  Tipo Velocidad:
    Fluido de trabajo se expande continuamente, produciendo un flujo de alta velocidad.

## Slide 8: Nociones generales motores de C.I.
Motor de
Combustión
Externa
Máquina
Recíproca
Turbina de Vapor
Interna
Motor Otto
y Diesel
Turbina a Gas
Capacidad
Capacidad
Velocidad
Velocidad
Motor de
Combustión
Externa
Máquina
Recíproca
Turbina de Vapor
Interna
Motor Otto
y Diesel
Turbina a Gas

## Slide 9: Nociones generales motores de C.I.
Motores de Combustión Interna:
  La transformación de energía calórica en trabajo mecánico ocurre dentro del cilindro, donde se produce la quema del combustible.
Su principio de funcionamiento se basa en la máquina alternativa o recíproca.
  En ésta, el vapor empuja un pistón, al interior del cilindro, produciendo un movimiento rectilíneo. Una biela conecta el pistón con el cigüeñal convirtiendo el movimiento rectilíneo en rotatorio.
  En el motor de combustión interna el vapor es reemplazado por los gases de la combustión.
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Steam_engine_in_action.gif

## Slide 10: Nociones generales motores de C.I.
Motor Otto http://www.keveney.com/otto.html
  Utiliza Gasolina, la cual se mezcla con aire en el carburador o mediante inyección en la admisión.
  Esta mezcla gaseosa, es comprimida por el pistón en el cilindro (razón que va de entre 1:5 y 1:10), y es encendida por una chispa producida por una bujía, lo que provoca una Explosión.
Motor Diesel http://www.k-wz.de/sp/overviewsp.html
  En este caso aire ingresa al cilindro, en donde es comprimido (razón que va de entre 12:1 y 25:1) produciéndose un aumento de temperatura y presión.
  Al inyectarse combustible atomizado en forma de neblina de finísimas partículas, que al entrar en contacto con el aire se encienden, lo que se denomina ignición “espontánea del combustible”.
  Son motores a Combustión donde el combustible se quema en forma progresiva mientras dure la inyección.

## Slide 11: Nociones generales motores de C.I.
Rendimiento en Motores Diesel
  En toda conversión de energía a trabajo existen pérdidas.
Para el caso de un motor, existen las:
  Pérdidas térmicas
    Asociadas al enfriamiento de los motores y al calor arrastrado por los gases de descarga.
  Pérdidas mecánicas
    Asociadas con el movimiento y el roce de las piezas móviles del motor.

## Slide 12: Nociones generales motores de C.I.
Rendimiento en Motores Diesel
  Rendimiento Térmico
    R = Energía utilizada/Energía suministrada.
    (Rendimiento térmico: 0,45)‏
  Rendimiento Mecánico
    Es el resultado de mover una serie de elementos mecánicos para el funcionamiento del motor: pistones, bombas, ejes, etc.
    Se gasta aproximadamente un 15% del total de la energía en esto. (Rendimiento mecánico: 0,85)‏
  Rendimiento Total
    Es el resultado del producto del térmico y el mecánico:
      h total = 0,45 * 0,85 = 0,38 (o 38%)‏
      Planta térmica: 12 a 15 %
      Motor eléctrico: 98%

## Slide 13: Rendimientos de motores de C.I
La mayor parte del poder energético del combustible se desperdicia.
  Todavía no se ha inventado un sistema de conversión energética eficiente.
  Los motores de C.I. Diesel, Gasolina (2T o 4T) aprovechan solamente un 25% (gasolina) o 35% (diesel) de la energía que "guarda" el combustible.
  El resto se pierde en el mecanismo de conversión.

## Slide 14: Rendimientos de motores de C.I
Los motores Diesel aprovechan mejor el combustible (mayor razón de compresión que los de gasolina.
  A mayor compresión más aprovechamiento energético.
  En términos generales los motores diesel consumen 0,3 litros por hora y por cada Kilovatio entregado, mientras que los de gasolina consumen 0,5 litros/hora.
  Convertidos a unidades de CV, quedan las cifras de la siguiente manera; 0,2 litros el diesel y 0,4 litros el gasolina.
  Un 65% de la energía del combustible se pierde en el calor de combustión al sistema de refrigeración (calor al aire, y al agua mediante los sistemas de intercambio de calor).
  Finalmente sólo un 18% de la energía contenida del combustible, se utiliza en producir el avance de la lancha.

## Slide 15: Rendimientos de motores de C.I
De este 18%, parte es empleado en vencer en resistencia hidrodinámica del casco con el agua y aerodinámica de la obra muerta con el aire.
Pero aún la energía mecánica del motor no puede mover una embarcación como en un automóvil.
  Es necesario convertir la energía mecánica en propulsión y empuje.
  Para ello utilizamos un dispositivo llamado ‘hélice’, donde se vuelve a perder otro 20% por ineficiencia de la misma . Por agua que la hélice empujada en forma lateral (y por tanto no produce empuje) perdemos otro (14%).
  Hay otra pérdidas por el agua que sale despedida contra el casco sin producir empuje, rozamiento del eje con sus descansos y el prensas, rozamiento de rodamientos, etc… (2%)

## Slide 16: Nociones generales motores de C.I.
Características Geométricas
  Punto Muerto Superior (PMS)‏
  Posición más alta que puede alcanzar el pistón.
  Punto Muerto Inferior (PMI)‏
  Posición más baja que puede alcanzar el pistón.
  Carrera
  Es la distancia lineal que recorre el pistón desde el PMS al PMI.
  Cámara de combustión
  Volumen comprendido entre la parte superior del cilindro y el pistón ubicado en el PMS.

## Slide 17: Nociones generales motores de C.I.
Características Geométricas
  Desplazamiento del motor (Cilindrada)‏
  Diferencia de volumen de la cámara, con el pistón en el PMS y el PMI. Equivale al diámetro del cilindro por la carrera.
  Desplazamiento = S * Z * (p D2 ) / 4
    D: Diámetro del Cilindro
    S: Carrera del pistón
    Z: Numero de cilindros del motor

## Slide 18: Nociones generales motores de C.I.
Características Geométricas
  Relación de Compresión
  Relación entre el volumen de la cámara cuando el pistón está en el PMI y el PMS.
    Rc = Vpmi / Vpms

## Slide 19: Nociones generales motores de C.I.
La potencia al freno de un motor de C.I. es: (Sistema Internacional)
  KW = PLAN x # cilindros
  6.000 n
    P N/m2
    L m
    A m2
    N rpm
    n 2 tiempos = 1; 4 tiempos=2

## Slide 20: Nociones generales motores de C.I.
La potencia la freno de un motor de C.I. es: (Sistema Inglés)
  BHP = PLAN x # cilindros
  33.000 n
    P lbf/pie2
    L pie
    A pulg2
    N rpm
    n 2 tiempos = 1; 4 tiempos =2

## Slide 21: Motores de Combustión Interna y Turbinas a Gas
Disposición General y Elementos Básicos

## Slide 22: Disposición General y Elementos Básicos
Un motor de combustión interna tiene un sin número de elementos para que logre operar correctamente.
Estos, con el desarrollo de diferentes tecnologías, han aumentado en cantidad y sofisticación. Para analizarlos, los dividiremos en dos grupos:
  Componentes Fijos
  Componentes Móviles

## Slide 23: Disposición General y Elementos Básicos
Componentes Fijos:
  Deben:
    Mantener la posición relativa entre ellos.
    Sostener las partes móviles objeto puedan cumplir sus funciones
    Ocupar un mínimo espacio.
    Ser firmes y resistentes a altas presiones.
    Ser livianos, de diseño sencillo, de fácil mantenimiento.
  Entre otros:
    Block de cilindros
    Cárter y bancadas del eje cigüeñal.
    Culata
    Camisa

## Slide 24: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Block de Cilindros
  Forma el cuerpo del motor (su estructura básica).
  Contiene los cilindros del motor.
  En general es fundido en acero pues requiere rigidez y resistencia. En la actualidad se construyen algunos motores en acero estructural.
  Debe permitir el enfriamiento del motor, por circulación de agua en su interior), por lo que están construidos de un material con buenas propiedades conductoras térmicas.

## Slide 25: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Block de Cilindros del motor Fairbank Morse 38D8-1/8

## Slide 26: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Block de Cilindros del motor propulsor MAN de la LPC Maule

## Slide 27: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Cárter y Bancadas del eje cigüeñal:
  Cierra el motor por su parte inferior.
  Soporta el eje cigüeñal, para lo cual posee descansos.
  Normalmente almacena el aceite lubricante.
  Va unido al block por pernos.

## Slide 28: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos

## Slide 29: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Detalle de la Bancada del eje cigüeñal

## Slide 30: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos

## Slide 31: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Bancada del motor propulsor MAN de la LPM Maule
  Se aprecia el block invertido y el cigüeñal.

## Slide 32: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Culata de Motor SEMT Pielstick PA4 185 VG, de la LST Rancagua

## Slide 33: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Culata de Motor SEMT Pielstick PA4 185 VG, de la LST Rancagua
Se aprecian:
  Cara de Fuego.
  Asientos de válvulas
  Pasajes de agua y de aceite.

## Slide 34: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Culata de Motor SEMT Pielstick PA4 185 VG;
  LST Rancagua.
Cara Superior
Cara de Fuego

## Slide 35: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Culata del motor principal ALCO de la LST Valdivia.
  Se aprecian las válvulas de admisión y descarga con sus resortes.

## Slide 36: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Culata de motor LISTER de embarcación del AO Araucano.

## Slide 37: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Camisa:
  Para conformar la cámara de combustión, el block lleva insertas una camisas, que son una suerte de tubos, por cuyo interior se desplaza el pistón, y que junto a la culata (en la parte superior), y el pistón (en la parte inferior), dan forma a la cámara de combustión.
  Por su parte exterior circula agua de enfriamiento (a través de pasajes que posee el block. Esto se denomina chaqueta de agua.
  Cuando la camisa está en contacto directo con el agua, se denomina camisa húmeda. Si no es así es camisa seca.

## Slide 38: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Camisa motor Fairbanks Morse 38D8-1/8

## Slide 39: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Camisas, motor MAK M 20

## Slide 40: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Camisas, motor MAK M 20

## Slide 41: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos
Camisas del motor propulsor MAN de la LPM Maule

## Slide 42: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos

## Slide 43: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos

## Slide 44: Disposición General y Elementos Básicos – Componentes Fijos

## Slide 45: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Componentes Móviles:
  Aportan el movimiento necesario para el funcionamiento del motor. Pueden soportar movimientos:
    Rotatorio
    Recíprocos
    Rotatorios y Recíprocos.
  Los más importantes son:
    Pistón
    Anillos de Compresión y Lubricación
    Biela
    Eje cigüeñal

## Slide 46: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Pistón (o émbolo):
  Pieza cilíndrica ubicada al interior del cilindro que debe sellar la cámara de combustión y transformar la energía calórica en trabajo mecánico.
  Dadas las temperaturas y presiones (2000°C y 50 a 120 kg/cm2) los pistones deben:
    Ser resistentes para soportar presiones y temperaturas de trabajo.
    Ser livianos y resistentes al desgaste.
    Poseer excelente conductividad térmica, para evacuar calor hacia el exterior a través del refrigerante.
  Los motores de baja y media velocidad tienen pistones de mayor dimensión y estos son de fierro fundido.
  Los motores de alta velocidad tienen pistones mas livianos y normalmente son de aleación; la mas común aluminio silicio que presenta mejores coeficientes de dilatación

## Slide 47: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Pistón (o émbolo):
  La parte superior del pistón es la “cabeza” o “corona”.
  Su función es absorber las altas presiones producto del cambio de volumen y la combustión. Además debe tener una forma tal que permita el mejor barrido de los gases quemados, una vez que han trabajado.

## Slide 48: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
La parte inferior del pistón se llama “falda”, y su función es recibir las fuerzas laterales que se producen durante el trabajo y transmisión de potencia. Además debe mantener el correcto alineamiento del pistón (mantenerlo en posición).
El pasador del pistón o “bulón” es la pieza que conecta el pistón con la biela. Hay dos maneras de fijarlo:
  Fijo: El pasador va a presión en los calzos u orificios del pistón.
  Flotante: El bulón se mueve libremente en el pistón y biela, y se mantiene en posición por seguros (circlips) evitando su desplazamiento axial.

## Slide 49: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Pistón del motor de la LST Rancagua SEMT Pielstick 12 PA4 185 VG.
Se aprecia la forma superior para la circulación de aire y acción de las válvulas. También se ven las ranuras de los anillos de compresión y lubricación.

## Slide 50: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Pistón del motor del remolcador “Cortéz” de Asmar Talcahuano.
Se aprecian el pasador de biela y los anillos de compresión (4) y de lubricación (1)‏

## Slide 51: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Conjunto Pistón – Biela – Bulón, preparado para instrucción a la entrada del taller de combustión interna en Asmar(T).

## Slide 52: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Anillos de Compresión y Lubricación:
  Aros metálicos que van ubicados en las ranuras del pistón.
  Existen de compresión o fuego y de aceite o lubricación.
  Cumplen las funciones de:
    Compresión:
    Sellar el cilindro para impedir el paso de los gases de combustión hacia el cárter.
    Transmitir el calor absorbido por el pistón hacia el cilindro.
    Aceite:
    Distribuir adecuadamente la película de aceite lubricante entre el anillo y la pared del cilindro, objeto evitar el desgaste.
  Los anillos tienen cortes especiales en sus extremos para facilitar su instalación y para absorber las dilataciones por temperatura y desgaste.

## Slide 53: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Anillos de Compresión y Lubricación:
  Los cortes deben quedar contrapuestos, desfasados al ser instalados.
  Los anillos de aceite distribuyen el aceite en forma ordenada, arrastrando el exceso hacia el cárter.
  Los anillos de compresión van en la parte superior del pistón mientras que los de aceite van en la falda.
  Normalmente son de fierro fundido.
Tipos de juntas
Tipos de seccion

## Slide 54: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Anillo de Compresión del motor Ruston del Generador del BRS Slight

## Slide 55: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Anillos de Compresión y de Lubricación (quebrados) del motor Ruston del Generador del BRS

## Slide 56: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Anillos de Compresión y de Lubricación (quebrado) del motor Ruston del Generador del BRS Slight

## Slide 57: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Biela
  Pieza del motor que en un extremo se une al pistón y por el otro se une al cigüeñal.
  Transmite el movimiento alternativo del pistón al cigüeñal, en donde se convierte en rotatorio.
  La parte superior se denomina “cabeza de biela”; tiene un buje, en donde trabaja el bulón que la une con el pistón.
  La parte central se denomina “cuerpo de la biela”.
  El otro extremo se denomina “pie de biela”. Está diseñado en dos partes, las que se unen por medio de pernos.
  En su interior aloja los “casquetes de biela”, similar a un descanso, con material antifricción, y que trabajan en los alfileres del eje cigüeñal.

## Slide 58: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Bielas del motor principal de la LST Valdivia.
Cabeza
Cuerpo
Pie

## Slide 59: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Eje Cigueñal:
  Se ubica en la parte inferior del motor.
  Recibe el movimiento alternativo transmitido por la biela.
  Convierte dicho movimiento en rotatorio.
  Se construyen en acero forjado, ya que requieren gran firmeza.
  Son normalmente de una sola pieza.

## Slide 60: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Eje cigüeñal del motor propulsor MAN de la LPM Maule.

## Slide 61: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles

## Slide 62: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Alfiler de Biela: Parte en donde el cigüeñal se une con el Pie de Biela
Alfiler de Bancada: Parte del eje que se apoya en los descansos de bancada.
Contrapesos: Elementos (integrales o postizos) destinados a balancear estatica y dinamicamente el conjunto, producto de los cambios de carga del motor.

## Slide 63: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Volante de Inercia o Damper:
  La fuerza de rotación en los motores de combustión es cíclica, por lo que se necesita colocar un elemento que minimice la fluctuación de dicha fuerza.
  Dicho elemento es un plato de acero, que se coloca en uno de los extremos del eje, generalmente en la parte delantera.
  También se le conoce como Damper amortiguador de Vibraciones.

## Slide 64: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Sistema de distribución:
  Conjunto de piezas que regulan la entrada y salida de aire y gases al/del cilindro.
  El eje cigüeñal mediante un tren de engranajes (cadena o correa de distribución) al eje camonal o eje de levas, el cual mediante camones (o levas) y a través de barras y balancines obligan a abrirse a las válvulas, cuyos resortes intentan mantenerlas cerradas.
  Sus componentes son:
    Eje camonal
    Camones
    Taqué
    Balancín
    Válvulas

## Slide 65: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Eje Camonal o Eje de Levas:
  Tiene por función producir la abertura y cierre de las válvulas de admisión y escape, en el tiempo y espacio requerido para el correcto funcionamiento del motor.
  Su movimiento rotatorio lo obtiene del eje cigüeñal, a través de un tren de engranajes o un sistema de cadenas (en motores livianos, por la correa de distribución)‏
  En los motores de 2 tiempos este eje gira a la misma velocidad que el eje cigüeñal; en los de 4 tiempos, a la mitad.
  Este eje, en muchos casos también participa en el proceso de inyección de combustible al cilindro.

## Slide 66: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Camones:
Piezas de forma excentrica, construidas de una pieza con el eje.
Tambien pueden ser postizos, afirmados con pernos.
Normalmente hay un camon por valvula.
En la medida que el camon gira la valvula comienza a levantarse.
Eje
Camon
Taque

## Slide 67: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Eje Camonal del motor propulsor de la LPM Maule

## Slide 68: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Eje Camonal de Bomba Inyectora

## Slide 69: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Taque:
  Elemento que actúa sobre el camón y transmite el movimiento hacia el pulsador.
  Normalmente tiene un rolete, pero en motores chicos solo es un elemento deslizante.
  En motores de poca potencia, pueden no existir.
Calzo para varilla pulsadora
Superficie lisa y deslizante que actua sobre el camon.

## Slide 70: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Pulsadores o Varillas Pulsadoras:
  Se ubican entre los taque y los balancines.
  Transmiten el movimiento rectilíneo que produce el camón, hasta el balancín

## Slide 71: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Balancines:
  Elemento que recibe el movimiento rectilíneo de la varilla pulsadora y lo transmite a la válvula, invirtiendo el sentido y/o dirección.
  Este movimiento empuja la válvula en su extremo superior, y hace que se abra.

## Slide 72: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Balancines de admisión motor ALCO, LST Valdivia

## Slide 73: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Balancines de admisión motor ALCO, LST Valdivia

## Slide 74: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Conjunto Taque – Pulsador – Balancín de motor propulsor de motor propulsor MAN de la LPM Maule

## Slide 75: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Válvulas:
  Se ubican en la culata.
    Existen de admisión y descarga (o escape).
  Las válvulas son empujadas por el balancín en su extremo superior, desplazándose axialmente con lo cual queda abierta.
  Una vez que cesa la acción del camón, vuelve a cerrarse por efecto de los resortes.
  La zona de contacto de la válvula con la culata se llama asiento.
  En muchos motores el asiento es postizo, de un acero endurecido para soportar los continuos golpes de la válvula y la alta temperatura.

## Slide 76: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles

## Slide 77: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles

## Slide 78: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Válvulas de admisión y de escape motor SEMT Pielstick de la LST Rancagua.

## Slide 79: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Detalles de válvulas de admisión y escape de motor SEMT Pielstick de la LST Rancagua

## Slide 80: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Detalle de una válvula y su asiento. Culata LST Rancagua

## Slide 81: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Válvula, Resortes y Seguros de motor SEMT Pielstick LST Rancagua

## Slide 82: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Detalle de una válvula, espárrago, resortes y seguros.

## Slide 83: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles
Valvula del motor principal del AO Araucano

## Slide 84: Disposición General y Elementos Básicos - Componentes Móviles

## Slide 85: Clasificación General de los Motores Diesel
Clasificación General de los Motores Diesel

## Slide 86: Clasificación General de los Motores Diesel
CRITERIOS: Existen diversas clasificaciones:
Líquido
No Reversible
Radiales
Cilindros Opuestos
Aire
Sistema Enfriamiento
Sobrecargados
Barrido de aire
Normalmente aspirados
Alimentación Aire
Hidráulico
Eléctrico
Aire
Sistema Partida
Baja
Media
Alta
Velocidad Rotación
Reversible
Dirección Rotación
Pistones Opuestos
En X
En V
En línea
Disposición Cilindros
2 Tiempos
4 Tiempos
Ciclos Operación

## Slide 87: Clasificación General de los Motores Diesel
CRITERIOS: Cualquier combinación es posible.
Líquido
No Reversible
Radiales
Cilindros Opuestos
Aire
Sistema Enfriamiento
Sobrecargados
Barrido de aire
Normalmente aspirados
Alimentación Aire
Hidráulico
Eléctrico
Aire
Sistema Partida
Baja
Media
Alta
Velocidad Rotación
Reversible
Dirección Rotación
Pistones Opuestos
En X
En V
En línea
Disposición Cilindros
2 Tiempos
4 Tiempos
Ciclos Operación

## Slide 88: Clasificación General de los Motores Diesel
Ciclos de Operación:
  Los motores se clasifican en dos o cuatro tiempos dependiendo del número de carreras que utilice para completar un Ciclo de Trabajo.
  El motor de 4 tiempos:
    Usa 4 carreras de pistón por ciclo, denominadas, Admisión, Compresión, Trabajo, Escape. En este ciclo, el cigüeñal efectúa dos vueltas.
  El motor de 2 tiempos:
    Usa 2 carreras de pistón por ciclo, en las que efectúa las mismas acciones, pero que requiere sólo una vuelta de cigüeñal para completar el ciclo.

## Slide 89: Clasificación General de los Motores Diesel
Motor de 4 Tiempos
  Primer Tiempo: Carrera de Admisión
    El pistón está en el PMS y comienza a descender.
    Se abre la válvula de admisión, permitiendo la entrada de aire.
    Al llegar al PMI, se cierra la válvula de admisión.
    El cigüeñal ha girado media vuelta.

## Slide 90: Clasificación General de los Motores Diesel
Segundo Tiempo: Carrera de Compresión
  El pistón está en el PMI y sube hacia el PMS.
  Las dos válvulas están cerradas.
  El aire que llenó el cilindro se comprime ocupando cada vez un espacio menor.
  Se genera alta presión y alta temperatura.
  El cigüeñal ha girado otra media vuelta.

## Slide 91: Clasificación General de los Motores Diesel
Tercer Tiempo: Carrera de Trabajo o Expansión
  Es el momento en que el aire al interior del cilindro, se encuentra fuertemente comprimido, y se inyecta el combustible pulverizado, el cual se inflama.
  Produce un calor más alto aún, lo que aumenta violentamente la presión.
  La fuerza ejercida por los gases generados, sobre la cabeza del pistón, lo impulsan desde el PMS hacia el PMI.
  El movimiento generado es transmitido a través de la biela, al cigüeñal.
  Las dos válvulas están cerradas.
  El cigüeñal ha girado otra media vuelta.

## Slide 92: Clasificación General de los Motores Diesel
Cuarto Tiempo: Carrera de Escape:
  El pistón está en el PMI. Se abre la válvula de escape.
  Los gases comienzan a escapar por los correspondientes ductos de escape.
  El pistón sube hacia el PMS, empujando los gases quemados.
  Al llegar el pistón al PMS, se cierra la válvula de descarga.
  El cigüeñal ha girado otra media vuelta, completando el ciclo. Esto es dos vueltas de cigüeñal.
  Todo parte inmediatamente de nuevo.

## Slide 93: Clasificación General de los Motores Diesel
Motor de 4 Tiempos

## Slide 94: Clasificación General de los Motores Diesel
Motor de 2 Tiempos
  En estos motores, las cuatro fases, o tiempos de un ciclo se conservan, en su mismo orden, pero se efectúan con sólo dos carreras del pistón.
  Vale decir, cada vez que el pistón baja del PMS al PMI trabaja, por tanto, en cada vuelta del cigüeñal hay una carrera de trabajo.

## Slide 95: Clasificación General de los Motores Diesel
Primer Tiempo:
  Fase 1 Término de Barrido, Admisión:
    Se inicia con el pistón en el PMI.
    Lumbreras de Admisión abiertas entra aire al cilindro.
    Válvulas de descarga se cierran, terminando el barrido.
  Fase 2 Compresión:
    El pistón sube y cierra las lumbreras de admisión.
    Al seguir subiendo, comprime el aire hasta una alta Tº y P.

## Slide 96: Clasificación General de los Motores Diesel
Segundo Tiempo:
  Fase 3 Inyección:
    Entra el combustible a presión al cilindro, inflamándose.
    Se inicia la carrera de trabajo.
  Fase 4 Trabajo y Comienzo de Barrido
    El pistón desciende producto de la presión de los gases de la combustión, trabajando.
    Antes de llegar al PMI se abren las válvulas de descarga, comenzando a descargar los gases.
    Luego descubren las lumbreras de admisión e ingresa aire desde la bomba de barrido, con lo que los gases son expulsados del cilindro, reemplazándose por aire fresco.

## Slide 97: Clasificación General de los Motores Diesel
Motor de 2 Tiempos

## Slide 98: Clasificación General de los Motores Diesel

## Slide 99: Clasificación General de los Motores Diesel
CRITERIOS: Existen diversas clasificaciones:
Líquido
No Reversible
Radiales
Cilindros Opuestos
Aire
Sistema Enfriamiento
Sobrecargados
Barrido de aire
Normalmente aspirados
Alimentación Aire
Hidráulico
Eléctrico
Aire
Sistema Partida
Baja
Media
Alta
Velocidad Rotación
Reversible
Dirección Rotación
Pistones Opuestos
En X
En V
En línea
Disposición Cilindros
2 Tiempos
4 Tiempos
Ciclos Operación

## Slide 100: Clasificación General de los Motores Diesel
Disposición de Cilindros
  Motor de Cilindros en Línea
  Todos los cilindros están en la misma línea, uno a continuación de otro, transmitiendo el movimiento a un mismo eje cigüeñal, el cual tiene una cigüeña por cilindro

## Slide 101: Clasificación General de los Motores Diesel
Motor de Cilindros en Línea

## Slide 102: Clasificación General de los Motores Diesel
Disposición de Cilindros
  Motor de Cilindros en V
    Prácticamente son dos motores en línea, sobre un mismo cigüeñal, con un cierto ángulo entre ellos.
    El ángulo puede variar.
    Mayor potencia en menos espacio.
    Dos pistones trabajan con el mismo cigüeñal.

## Slide 103: Clasificación General de los Motores Diesel
Motor de Cilindros en V

## Slide 104: Clasificación General de los Motores Diesel
Motor de Cilindros en V

## Slide 105: Clasificación General de los Motores Diesel
Disposición de Cilindros
  Motor de Pistones Encontrados
    Un solo cilindro, con dos pistones, cuyas cabezas se oponen y actúan sobre cigüeñales distintos, comúnmente unidos entre ellos por un par de engranajes.
    No tienen culata. Son poco utilizados..

## Slide 106: Clasificación General de los Motores Diesel
Motor de Pistones Encontrados

## Slide 107: Clasificación General de los Motores Diesel
NAPIER DELTIC

## Slide 108: Clasificación General de los Motores Diesel
Disposición de Cilindros
  Motor de Cilindros en X
    Es una variación de los cilindros en V, un tanto más complicada. Son prácticamente cuatro motores en línea, sobre un mismo cigüeñal, a 90º entre ellos.
    Mayor potencia en menos espacio.
    Cuatro pistones trabajan con un mismo cigüeñal.

## Slide 109: Clasificación General de los Motores Diesel
Motor de Cilindros Radiales

## Slide 110: Clasificación General de los Motores Diesel
Motor de Cilindros Radiales

## Slide 111: Clasificación General de los Motores Diesel
Pistones encontrados

## Slide 112: Clasificación General de los Motores Diesel
Motor Wankel (Gasolina)

## Slide 113: Clasificación General de los Motores Diesel
CRITERIOS: Existen diversas clasificaciones:
Líquido
No Reversible
Radiales
Cilindros Opuestos
Aire
Sistema Enfriamiento
Sobrecargados
Barrido de aire
Normalmente aspirados
Alimentación Aire
Hidráulico
Eléctrico
Aire
Sistema Partida
Baja
Media
Alta
Velocidad Rotación
Reversible
Dirección Rotación
Pistones Opuestos
En X
En V
En línea
Disposición Cilindros
2 Tiempos
4 Tiempos
Ciclos Operación

## Slide 114: Clasificación General de los Motores Diesel
Sistema Alimentación de Aire
  Conjunto de elementos del motor diesel que proveen aire fresco para la combustión dentro del cilindro, como también para expulsar los gases quemados producto de la combustión.
  Comúnmente denominados sistemas de admisión y descarga de gases.

## Slide 115: Clasificación General de los Motores Diesel
Admisión de Aire en motores Diesel de 4 Tiempos
  El aire ingresa a través de válvulas de admisión debido a la succión que produce el pistón dentro del cilindro en su carrera de admisión.
  El movimiento descendente del pistón aspira el aire dentro del cilindro, el cual pasa a través de la válvula.
Barrido de Aire en Motores Diesel de 2 Tiempos
  El aire se suministra al cilindro con presión baja (2 a 5 PSI).
  Lo provee una bomba de barrido.
  Este aire debe ser capaz de remover los gases quemados en un lapso muy pequeño, proceso que recibe el nombre de barrido.
  Los expulsa hacia el múltiple de descarga y hacia la chimenea.
  El motor de la SALA posee un sistema típico de barrido para un motor diesel de 2 tiempos. Es del tipo desplazamiento positivo (lóbulos). También pueden ser del tipo centrifugo.
  El aire ingresa al interior del cilindro a través de lumbreras existentes en la camisa.
  Las bombas de barrido también son conocidas con el nombre de sopladores.

## Slide 116: Clasificación General de los Motores Diesel
Nociones de Sobrealimentación de Aire en Motores
  Sobrealimentación de aire:
    Ingreso de una cantidad de aire al cilindro, mayor a la que hubiese ingresado mediante la succión del pistón (4 tiempos) o con la bomba de barrido (2 tiempos).
    Aumento de la densidad del aire que ingresa debido a su mayor presión, lo que permite aumentar la cantidad de combustible disponible para combustión eficiente y, por ende, obtener una mayor potencia del motor.
    En el turbocargador los gases de descarga, producidos por la combustión a una alta temperatura, pasan a través de un sistema de toberas aumentado su energía cinética, la cual se trasforma en energía mecánica en la turbina. Esta gira a una alta velocidad trasmitiendo dicho movimiento al compresor de aire, el cual esta acoplado al mismo eje.
    El compresor succiona el aire fresco, lo hace pasar por un enfriador para incrementar la densidad del aire al bajar su temperatura y por ende su volumen, y así contar con mayor cantidad de moléculas de aire para la combustión en el cilindro

## Slide 117: Clasificación General de los Motores Diesel
Nociones de Sobrealimentación de Aire en Motores
  El concepto de sobrealimentación de aire es válido para los motores de 4 como de 2 tiempos.
  Las ventajas comparativas del sistema de sobrealimentación de aire hacen que hoy la mayoría de los motores diesel tengan turbocargadores.
  Existen algunos motores que no emplean dicho sistema, los que son conocidos con el nombre de motores normalmente aspirados.

## Slide 118: Clasificación General de los Motores Diesel
CRITERIOS: Existen diversas clasificaciones:
Líquido
No Reversible
Radiales
Cilindros Opuestos
Aire
Sistema Enfriamiento
Sobrecargados
Barrido de aire
Normalmente aspirados
Alimentación Aire
Hidráulico
Eléctrico
Aire
Sistema Partida
Baja
Media
Alta
Velocidad Rotación
Reversible
Dirección Rotación
Pistones Opuestos
En X
En V
En línea
Disposición Cilindros
2 Tiempos
4 Tiempos
Ciclos Operación

## Slide 119: Clasificación General de los Motores Diesel
Sistemas de Partida
  Para que un motor diesel pueda ser puesto en marcha es necesario que una fuente de energía externa al motor le imprima velocidad de rotación hasta que la temperatura del aire comprimido sea suficiente para producir la ignición del combustible al ser inyectado al interior del cilindro.
  Una vez en marcha el motor continua su funcionamiento por si solo.
Las fuentes de energía para los sistemas de partidas son:
  Aire de alta presión.
  Poder eléctrico
  Fluidos hidráulicos de alta presión.
El sistema más utilizado en motores diesel de propulsión, es el de aire comprimido.
En motores diesel de menor tamaño, generalmente auxiliares, poseen sistema de puesta en marcha con baterías.
Los sistemas de fluidos hidráulicos son poco comunes.

## Slide 120: Clasificación General de los Motores Diesel
Sistemas de Partida
  Sistema Alabes:
    En motores medianos y pequeños.
    El aire comprimido hace girar unos álabes, y esto engrana con el volante del eje cigüeñal.
    Poco común en motores diesel.
  Sistema Directo o de Válvula de Partida:
    En motores de mayor envergadura.
    El aire es admitido directamente en ciertos cilindros, pasando a través de un distribuidor de aire, que lo envía a los cilindros, en reemplazo de la presión producto de la combustión.
  Una vez que arranca el motor, el sistema se inhibe.

## Slide 121: Clasificación General de los Motores Diesel
Sistemas de Partida con Aire Comprimido
  a.- Compresor de Aire
  b.- Banco de Aire
  c.- Válvula de distribución de aire:
    Recibe el aire desde los acumuladores y lo distribuye a cada cilindro, de acuerdo a un orden predeterminado, de diseño del motor.
  d.- Válvula de aire de partida:
    Recibe el aire desde la válvula distribuidora y permite su ingreso al interior del cilindro, cerrándose una vez que el motor arranca.

## Slide 122: Clasificación General de los Motores Diesel
Sistemas de Partida con Batería.
  Utilizado generalmente en motores diesel auxiliares.
  Es bastante conocido pues se usa en automóviles.
  Consiste en un motor de partida eléctrico, el cual está montado de tal forma que el piñón instalado en el extremo del eje del motor de partida, engrana con la corona dentada de la periferia del volante del eje cigüeñal.
  Al “dar contacto”, la corriente proveniente de la batería energiza el motor de partida, el cual al girar trasmite el movimiento al eje cigüeñal a través del volante.
  Una vez que el motor arranca, un mecanismo desacopla el piñón del motor de partida, continuando el motor por sólo.

## Slide 123: Clasificación General de los Motores Diesel
CRITERIOS: Existen diversas clasificaciones:
Líquido
No Reversible
Radiales
Cilindros Opuestos
Aire
Sistema Enfriamiento
Sobrecargados
Barrido de aire
Normalmente aspirados
Alimentación Aire
Hidráulico
Eléctrico
Aire
Sistema Partida
Baja
Media
Alta
Velocidad Rotación
Reversible
Dirección Rotación
Pistones Opuestos
En X
En V
En línea
Disposición Cilindros
2 Tiempos
4 Tiempos
Ciclos Operación

## Slide 124: Clasificación General de los Motores Diesel
Dirección de Rotación del Eje
  a.- Motores no Reversibles:
    Giran siempre en la misma dirección.
    Para dar atrás, solamente el eje propulsor cambia su sentido de giro, mediante el uso de una unidad de inversión o hélices de paso controlable. Esto es Inversión Indirecta.
  b.- Motores reversibles:
    Son aquellos donde el motor puede girar en ambas direcciones mediante el empleo de un sistema de Inversión Directa.

## Slide 125: Clasificación General de los Motores Diesel
Sistema de inversión indirecta: El motor gira en una dirección constante.
  La inversión la efectúa otra unidad, la cual esta separada del motor.
  Los métodos de inversión indirecta más conocidos son los siguientes:
    a) Sistemas de embrague de fricción, hidráulico y electromagnéticos.
    b) Sistemas de engranajes.
    c) Sistemas de hélice de paso controlable.

## Slide 126: Clasificación General de los Motores Diesel
Sistema de inversión directa: El motor gira en ambos sentidos.
  Se emplean generalmente en motores de grandes dimensiones.
  Para cambiar el sentido de giro del motor, se cambia el orden de inyección de combustible y la inversión del movimiento de las válvula de admisión y escape para el caso de motores de 4 tiempos.
  Para poder invertir el sentido de giro del motor, es necesario que este quede completamente detenido para luego arrancar en la dirección contraria (Ej.: Araucano).

## Slide 127: Clasificación General de los Motores Diesel
CRITERIOS: Existen diversas clasificaciones:
Líquido
No Reversible
Radiales
Cilindros Opuestos
Aire
Sistema Enfriamiento
Sobrecargados
Barrido de aire
Normalmente aspirados
Alimentación Aire
Hidráulico
Eléctrico
Aire
Sistema Partida
Baja
Media
Alta
Velocidad Rotación
Reversible
Dirección Rotación
Pistones Opuestos
En X
En V
En línea
Disposición Cilindros
2 Tiempos
4 Tiempos
Ciclos Operación

## Slide 128: Clasificación General de los Motores Diesel
Sistema de Enfriamiento - Generalidades
  El calor generado al interior del cilindro durante el proceso de combustión, lleva las temperaturas alrededor de los 2.000 Cº.
  Dicha energía es disipada rápidamente por la expansión de los gases y la entrada de aire fresco.
  No obstante los gases de escape a la salida del cilindro, conservan una temperatura de orden los 500 a 800 ºC, lo que motiva el uso de un sistema de enfriamiento de los metales, objeto prevenir dilataciones excesivas, que puedan producir que el pistón se trabe en la camisa, fenómeno conocido con el nombre de AGRIPAMIENTO.
  El aceite lubricante, sobre 350 ºC pierde sus cualidades, se descompone y llega incluso a hacerse combustible.

## Slide 129: Clasificación General de los Motores Diesel
Sistema de Enfriamiento - Generalidades
  El Calor producido por efecto de la combustión se disipa en:
    33% Trabajo Útil
    30% Descarga Gases
    30% Enfriamiento
    7% Al exterior

## Slide 130: Clasificación General de los Motores Diesel
Enfriamiento por Aire.
  Es generalmente utilizado por motores pequeños.
  Consiste en dotar a las culatas y los cilindros de una superficie radiante para poder evacuar el calor generado durante la operación del motor.
  Estas superficies radiantes consisten en aletas dispuestas adecuadamente.
  El aire, al circular a través de las aletas produce la transferencia de calor necesaria para mantener en un límite aceptable la temperatura de los cilindros del motor.

## Slide 131: Clasificación General de los Motores Diesel
Enfriamiento por agua.
  Emplea agua como elemento refrigerante.
  Existen dos tipos de enfriamiento con agua:
    Intercambiador de calor con aire (Radiador)‏
    Intercambiador de calor con agua de mar
Intercambiador de calor con aire (Radiador):
  Usado en motores de mediano tamaño, generalmente alternadores.
  El agua circula desde las camisas del cilindro y la culata a través de una cañería hacia el extremo superior del radiador, lugar desde donde desciende por unos tubos largos y finos rodeados por aletas, produciéndose la transferencia de calor desde los tubos a la atmósfera por la circulación de aire.

## Slide 132: Clasificación General de los Motores Diesel
Intercambiador de calor con aire (Radiador)‏

## Slide 133: Clasificación General de los Motores Diesel
Intercambiador de calor con agua de mar:
Chaqueta de agua: envoltura hueca de la culata y cilindro, donde circula agua dulce que absorbe el calor de combustión.
Bomba agua dulce: Dispositivo cuya función es hacer circular el agua desde el enfriador hacia las chaquetas de agua del motor. El accionamiento de esta bomba generalmente es mediante el uso de un motor eléctrico.
Enfriador de Agua: Intercambiador de calor, generalmente el tipo flujo cruzado, donde el agua de mar pasa por interior de los tubos y el agua dulce por el exterior. Su función es enfriar el agua dulce de las chaquetas de agua del motor.
Bomba de agua de mar : hace circular el agua de mar desde el exterior hacia el haz tubular del enfriador. El agua de mar es aspirada desde el exterior pasando por un filtro y después de trabajar en el enfriador, descarga al costado. En la mayoría de las plantas propulsoras Diesel existen tres bombas, de las cuales una de ellas se denomina STAND-BY, la cual puede ser utilizada como bomba de agua dulce o como bomba de agua de mar dependiendo del requerimiento operacional.
Termostato: el motor debe mantener una temperatura adecuada de tal forma que no se caliente demasiado como tampoco que el agua de enfriamiento esté muy fría, ya que el aceite lubricante debe tener densidad suficiente para poder trabajar en forma correcta. Lo anterior se logra mediante el uso de un termostato. Consiste en una válvula que abre o cierra el paso de agua dulce al enfriador dependiendo de la Temp. de esta.

## Slide 134: Clasificación General de los Motores Diesel

## Slide 135: Clasificación General de los Motores Diesel
Tipos de Flujos del intercambiador de calor con agua de mar

## Slide 136: Clasificación General de los Motores Diesel
Intercambiador de calor con agua de mar

## Slide 137: Clasificación General de los Motores Diesel
El agua de enfriamiento:
  Es un aspecto fundamental para la vida del Motor.
  De no observarse las reglas de calidad del agua, se expone al motor a corrosiones severas.
  Debe tener ciertas cualidades para evitar la corrosión y pitting.
  Debe poseer excelentes cualidades de refrigeración.

## Slide 138: Clasificación General de los Motores Diesel
Acumulación de carboncillo en una válvula producto de la operación a baja temperatura.

## Slide 139: Clasificación General de los Motores Diesel
Corrosión en el exterior de las camisas producto del uso de agua de enfriamiento no tratada, o mal tratada.

## Slide 140: Clasificación General de los Motores Diesel
CRITERIOS: Existen diversas clasificaciones:
Líquido
No Reversible
Radiales
Cilindros Opuestos
Aire
Sistema Enfriamiento
Sobrecargados
Barrido de aire
Normalmente aspirados
Alimentación Aire
Hidráulico
Eléctrico
Aire
Sistema Partida
Baja
Media
Alta
Velocidad Rotación
Reversible
Dirección Rotación
Pistones Opuestos
En X
En V
En línea
Disposición Cilindros
2 Tiempos
4 Tiempos
Ciclos Operación

## Slide 141: Clasificación General de los Motores Diesel
Velocidad de Rotación
  Los motores de baja velocidad (motores diésel lentos), son de mayores dimensiones que los de alta velocidad (motores diésel rápidos).
  En general los motores diésel lentos tienen un costo inicial mayor que los motores rápidos, sin embargo sus costos de operación y mantención son menores.
Baja | Media | Alta
< 200 rpm | 200 – 1000 rpm | > 1000 rpm

## Slide 142: Clasificación General de los Motores Diesel
Sistemas de combustible en Motores Diesel

## Slide 143: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Generalidades
  El sistema de inyección de combustible reviste una gran importancia para:
    El buen funcionamiento
    La duración del Motor
    El grado de desgaste de sus principales elementos
  Debe estar diseñado para cumplir con todos los parámetros especificados por los fabricantes de motores.
Funciones del sistema de combustible:
  Dosificación de la cantidad de petróleo a inyectar.
  Inyección del petróleo a las cámaras de combustión de los cilindro, en el momento y tiempo apropiado.
  Atomización del petróleo.
  Distribución del petróleo en la cámara de combustión.

## Slide 144: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Dosificación de la cantidad de petróleo a inyectar
  Debe entrar la cantidad exacta e igual de petróleo en la carrera de trabajo de cada cilindro, según la carga del motor.
  Así el motor funcionará con una velocidad uniforme entregando una potencia equivalente en cada cilindro.
Inyección del petróleo a las cámaras de combustión de los diversos cilindros, en el momento y tiempo apropiado:
  Es esencial para obtener la máxima potencia y asegurar de esa manera una economía de combustible y una combustión completa.
  El tiempo de inyección de petróleo es importante, ya que si la inyección ocurre el momento correcto, pero la cantidad de combustible es inadecuada, puede quedar petróleo sin quemar y generarse anormalidades en la combustión.

## Slide 145: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Atomización del petróleo:
  Una pulverización adecuada asegura apresura el comienzo del proceso de que las partículas de petróleo se evaporan y combinan en forma homogénea con el aire en el interior del cilindro para su completa combustión.
Distribución del petróleo:
  Una distribución eficiente del petróleo significa que se distribuye uniformemente en todo el volumen del cilindro para asegurar una combustión homogénea.
  La dosificación e inyección del combustible en la cantidad y momento adecuado es efectuado por la bomba inyectora de combustible.
  La presión de inyección y las características de pulverización del combustible del diseño del inyector y de la forma de la cabeza (corona) del pistón.

## Slide 146: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Características básicas del combustible:
  La calidad del combustible tiene gran importancia para el buen funcionamiento de los motores diesel.
  No es recomendable por lo tanto emplear cualquier combustible en cualquier motor.
  Los motores diesel lentos pueden emplear un combustible menos refinado, sin embargo, los motores diesel rápidos necesitan combustibles adecuados perfectamente filtrados y cuya características están rigurosamente determinadas.
Características básicas del combustible:
  Poder calórico
  Punto de inflamación
  Viscosidad
  Contenido de azufre
  Contenidos de ceniza

## Slide 147: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Poder calórico.
  El poder calórico o potencia calórica de un combustible caracteriza la energía química propia de este, susceptible de ser trasformada en calor y trabajo mecánico durante su combustión.
  El petróleo diesel normalmente utilizado también conocido como gas oil, para una densidad de 0.85, tiene una potencia calorífica equivalente de 10.800 calorías por kg. (45,2 kilojoule por kg.).
Punto de inflamación.
  Es la temperatura a la que hay que hacer llegar el combustible para que se inflamen sus vapores en el aire al contacto de una llama.
  Cuando más elevado es este punto, menor es el riesgo de incendio a bordo.

## Slide 148: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Viscosidad
  Para que un combustible pueda inflamarse y arder correctamente en un motor diesel, es indispensable que sea introducido en la cámara de combustión finamente pulverizado.
  La calidad de la pulverización depende en parte de la fluidez del combustible, es decir, su capacidad para escurrir a través de los conductos.
Contenido de azufre.
  El azufre es un elemento indeseable ya que al operar el motor bajo ciertas condiciones de carga, pueden producirse condensaciones de vapores de ácido sulfúrico que son altamente corrosivas.
  El porcentaje máximo recomendable es en general del orden del 0,5%.
Contenidos de cenizas
  Están constituidas por materiales no combustibles diversas:
    Oxido de silicio
    Hierro
    Calcio
  Constituyen un material abrasivo el cual circulado en el cilindro de combustible, pueden producir daños en sus componentes. Por ello debe ser idealmente cero.

## Slide 149: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Bomba inyectora de combustible.
  Función:
    Medir, dosificar y entregar el combustible a presión al inyector.
    Hay varios métodos para ejecutar lo anterior; el más usado actualmente es el sistema de bombas individuales o bomba inyectora.

## Slide 150: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Sistema de bombas inyectoras individuales:
  Cada cilindro tiene una bomba independiente la cual es accionada mediante camones instalados en camonal.
  Cuando el camón levanta el pistón de la bomba, el combustible eleva su presión y empuja la válvula forzando el resorte para trasladarse hasta el inyector.
  Finalmente una vez finalizada la inyección, la válvula vuelve a su posición cerrándose.

## Slide 151: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Bomba inyectora de combustible individual

## Slide 152: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Bomba inyectora de combustible común.

## Slide 153: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Bomba inyectora de combustible común en banco de pruebas.

## Slide 154: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Inyector de combustible.
  Atomiza el combustible que recibe desde la bomba inyectora, haciendo pasar el petróleo hacia el interior del cilindro, por pequeños orificios a gran velocidad.
  Para que esto ocurra, en el interior del inyector se levanta una válvula llamada aguja.

## Slide 155: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Inyector de combustible.

## Slide 156: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Inyector de combustible.

## Slide 157: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Inyector de combustible.

## Slide 158: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Elementos que completan el sistema de combustible:
  Estanque de almacenamiento de combustible (carbonera):
    Almacena el combustible que va ser utilizado en el motor.
  Filtro de petróleo:
    Elimina las impurezas presentes en el combustible. Los mas utilizados son los “Racor”.
  Bomba de transferencia de Combustible:
    Aspira el combustible desde el estanque de almacenamiento y eleva su presión para enviarlo hacia las bombas inyectoras.

## Slide 159: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Sistema de FO standard
Diagrama típico de un sistema de combustible motor diesel Detroit

## Slide 160: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Sistema de Inyección de combustible motor diesel

## Slide 161: Sistemas de combustible en Motores Diesel
Sistema de Inyección de combustible motor diesel

## Slide 162: Clasificación General de los Motores Diesel
Sistema de Lubricación de Motores Diesel

## Slide 163: Sistema de Lubricación de Motores Diesel
Toda superficie metálica tiene rugosidades y asperezas casi microscópicas, aunque parezcan lisas y suaves a simple vista

## Slide 164: Sistema de Lubricación de Motores Diesel
Las superficies metálicas en movimiento sufren:
  Rozamiento
  Asperezas se enganchan y trituran
  Desgaste rápido el material
  Absorben una gran cantidad de energía en forma de calor
  Agripamiento de las piezas móviles por dilatación excesiva o por fundirse las rugosidades de las superficies metálicas.

## Slide 165: Sistema de Lubricación de Motores Diesel
Al Lubricar:
  Se reduce el roce
  Se interpone una delgada película de aceite entre las superficies para permitir que resbalen entre sí.
  La película de aceite ocupa un espacio o claro entre las piezas llegando a ser, en algunos casos, tan fina y delgada como un cabello humano.

## Slide 166: Sistema de Lubricación de Motores Diesel
Funciones básicas del sistema de lubricación.
  Disminuir el torque necesario para vencer la resistencia friccional del motor
  Reducir el desgaste de la piezas móviles que sufren roce.
  Formar un sello entre los anillos y las paredes del cilindro para evitar fugas de gases hacia el cárter.
  Servir como medio de enfriamiento para los descansos cilindros y pistones.
  Mantener la dispersión del particulado producto de la combustión
  Entregar información respecto al Estado del Motor (Predictivo-Proactivo)‏
    Control del estado de los componentes.
    Monitoreo de partículas de desgaste.
    Tendencias.

## Slide 167: Sistema de Lubricación de Motores Diesel
Funciones básicas del sistema de lubricación.
  Disminuir el torque necesario para vencer la resistencia friccional del motor
  Reducir el desgaste de la piezas móviles que sufren roce.
  Formar un sello entre los anillos y las paredes del cilindro para evitar fugas de gases hacia el cárter.
  Servir como medio de enfriamiento para los descansos cilindros y pistones.
  Mantener la dispersión del particulado producto de la combustión
  Entregar información respecto al Estado del Motor (Predictivo-Proactivo)‏
    Control del estado de los componentes.
    Monitoreo de partículas de desgaste.
    Tendencias.

## Slide 168: Sistema de Lubricación de Motores Diesel
Para cumplir con los requerimientos necesarios el lubricante debe ser de una calidad tal que no modifique sus cualidades con:
  Velocidad
  Altas temperaturas del motor
  Carga
La mayoría de los Lubricantes son aceites minerales derivados del petróleo, con un conjunto de aditivos para mejorar o potenciar alguna de sus características.
Existen también Lubricantes Sintéticos, obtenidos de hidrocarburos modificados, ésteres orgánicos, etc.

## Slide 169: Sistema de Lubricación de Motores Diesel
CARACTERÍSTICAS TIPICAS DE LUBRICANTES
  1.- REDUCIR FRICCIÓN Y DESGASTE
    Agentes adhesivos
    Agentes extrema presión (EP)‏
    Resistencia al lavado por agua
  2.- PROTECCIÓN CONTRA LA HERRUMBRE
  3.- ACCIÓN DETERGENTE-DISPERSANTE
  4.- AGENTE ANTIESPUMANTE
  5.- RESISTENCIA A LA OXIDACION

## Slide 170: Sistema de Lubricación de Motores Diesel
Métodos para obtener la correcta distribución del aceite
  Sistema por salpicado
  Aprovecha la rotación del eje cigüeñal para producir la lubricación de las distintas piezas del motor. Actualmente es poco utilizado y ha sido reemplazado por el sistema de lubricación forzada
  Sistema de lubricación forzada
  El aceite es descargado bajo presión por la bomba de lubricación a los descansos de bancada y de biela, engranajes de distribución, y descansos del eje camonal y conjunto de válvulas. Desde los descansos de bancada el lubricante fluye por conductos y orificios de las masas del cigüeñal hasta los alfileres y desde ese lugar por conductos practicados a lo largos de las bielas hasta el pasador del pistón, desde donde escurre y lubrica las paredes del cilindro y anillos. El exceso de aceite vuelve al cárter por gravedad desde donde es devuelto al circuito.

## Slide 171: Sistema de Lubricación de Motores Diesel
Partes a lubricar en un motor diesel:
  Paredes del cilindro
  Pie de biela
  Cabeza de biela
  Descanso de biela y bancada
  Eje camonal
  Taques
  Guías de válvula
  Balancines
  Otras partes móviles

## Slide 172: Sistema de Lubricación de Motores Diesel

## Slide 173: Sistema de Lubricación de Motores Diesel
Elementos periféricos del sistema de lubricación:
  Cárter:
  Es un estanque ubicado en la parte inferior del motor cuya función es recibir el aceite que escurre después de haber circulado por las distintas piezas del motor. Debe presentar una estanqueidad absoluta con el objeto de prevenir filtraciones y perdidas de aceite.
  Bomba de lubricación:
  Su función, es elevar la presión del aceite lubricante con objeto de desplazarlo desde el cárter hacia las distintas piezas a lubricar. Son bombas del tipo engranajes, las cuales reciben generalmente el movimiento a través del tren de engranaje del motor, como alternativa en caso de falla, una bomba accionada por motor eléctrico.
  Filtro:
  Tal como se ha explicado anteriormente, los filtros de aceite cumplen la función de separar las impureza y tienen un régimen de limpieza mientras la planta propulsora esta en funcionamiento.
  Enfriador de aceite:
  Es un intercambiador de calor de las misma características que el de las plantas térmicas estudiado anteriormente.

## Slide 174: Sistema de Lubricación de Motores Diesel

## Slide 175: Motores de combustión Interna
FIN Motores Diesel