## Slide 1: EMERGENCIAS A BORDO
U.T. N° 3
CLASE N° 1

## Slide 2: Contenidos.
      Introducción. Sesión N° 1
        Introducción.
        Organización
      Incendio. Sesión N° 1
        Triángulo del fuego.
        Clases de incendios.
        Prevención de incendios.
        Principios para combatir incendios.
      Inundaciones. Sesión N° 2
        Causas.
        Prevenciones.
        Marcas de clasificación a bordo.
      Abandono del buque . Sesión N° 2
        Equipo personal de salvamento
        Abandono del buque.
      Supervivencia en el mar. Sesión N° 3
        Introducción
        Dispositivos individuales de supervivencia
        La balsa salvavidas inflable.

## Slide 3: Organización. SESIÓN N° 1
        Introducción.
        Organización
        Incendio.
        Triángulo del fuego.
        Clases de incendios.
        Prevención de incendios.
        Principios para combatir incendios.

## Slide 4: INTRODUCCION
La intención de este capítulo es sólo introducir al cadete en los aspectos más importantes de control de averías. Es decir, las precauciones contra incendios, inundaciones, daños y víctimas y dar algunas reglas generales para mantener la seguridad dentro del buque.

## Slide 5: ORGANIZACION
En cada buque existe una organización que permite cumplir las acciones necesarias de Control de averías, y un oficial responsable de dirigir la organización y coordinar el entrenamiento.
El entrenamiento de a bordo de un buque es de responsabilidad del segundo comandante.

## Slide 6: Centrales de C.R.A. y Sectores de C.R.A.
Para prevenir, atacar y superar las emergencias a bordo de un buque de combate, en cualquier situación de navegación o en puerto.
Está organizado de manera tal que se minimicen los efectos de poder mantener al máximo su condición operativa.
La organización de Control de Averías, varían de acuerdo al tamaño y tipo de buque.
Los buques menores como patrulleros, tienen una organización simple.
Los buques mayores como fragatas, tienen organizaciones bastante complejas.
Las organizaciones están estructuradas para actuar de manera gradual, de acuerdo a la situación que se viva.

## Slide 7: Comunicaciones
Existen tres sistemas de teléfonos que comunican la Central de C.A. y las respectivas partidas. En cada sistema los teléfonos y cajas de conexión, están pintados de:
  rojo para las materias relacionadas con incendio, reparaciones y daño general (siendo éste el sistema general de reportes y coordinación).
  verde para el sistema eléctrico del buque.
  amarillo para achique e inundación.
La Central de C.A., está provista con los medios para controlar el sistema principal de informaciones generales del buque (1 MC).
En los buques menores, hay un sistema telefónico de C.A., ubicado en la central de C.A. con conexiones hacia todas las posiciones importantes del buque.

## Slide 8: Incendio
Es de vital importancia que los tripulantes de un buque conozcan las causas que pueden producir un incendio, y las acciones que debe efectuar para prevenirlos, controlarlos y extinguirlos

## Slide 9: Incendio
El fuego depende directamente de tres elementos:
  Material inflamable.
  Oxígeno
  Calor.

## Slide 10: Clases de incendios
El método de clasificación de incendios a bordo de un buque, se define por la naturaleza del combustible, diferenciándose de ésta manera:
Clase A: Materiales sólidos en combustión, usualmente de naturaleza orgánica.
Clase B: Líquidos oleosos en combustión o sólidos que pueden derretirse.
Clase C: Equipos eléctricos energizados que producen de una avería o altas temperaturas, suficientes para iniciar un incendio.
Clase D: Metales en combustión

## Slide 11: Prevención
Esta actividad, consiste en adoptar el máximo de medidas que permita mantener separados los elementos, poniendo especial énfasis en el almacenaje de sustancias y líquidos inflamables, protegiéndolos de posibles chispas o agentes capaces de iniciar una combustión.

## Slide 12: Prevención de Incendios
Materiales Combustibles.
Estos han sido eliminados al máximo en los buques de agosto, sin afectar mayormente las condiciones de habitabilidad de la dotación.
Son líquidos y materiales propensos a explosar o inflamarse, por lo que se deben adoptar medidas en cuanto a su manipulación y almacenamiento.
  Gasolina.
  Diesel.
  AVCAT.
  Madera.
  Pintura.
  Tenidas y Ropas de Cama.
  Manteca para Cocina.
  Papel.
  Explosivos y Pirotécnicos.

## Slide 13: Prevención de Incendios
Calor.
Los lugares donde normalmente existe un alto nivel de temperatura, se debe cuidar con especial énfasis la limpieza, impidiéndose la acumulación de grasas y desechos inflamables.
Los lugares que normalmente tienen un nivel elevado de temperatura son las cocinas y salas de máquinas.
Combustión Instantánea. Se produce por existencia peligrosa de una fuente de calor que puede producir la ignición de materiales en sus cercanías. Reacciones químicas entre el petróleo y las fibras de algodón, producen suficiente calor para iniciar su ignición.
Chispas. Provienen de incineradores y extractores de la cocina, debiéndose mantenerlos limpios. La precaria mantención de tableros eléctrico o de cables dañados, pueden causar chispas o generar altas temperaturas.

## Slide 14: Prevención de Incendios
Oxígeno.
El oxígeno es casi imposible de eliminar.
El Control de la ventilación es importante para facilitar su control y extinción
La mantención de puertas y escotillas cerradas cuando no estén en uso, permite prevenir la propagación del incendio.

## Slide 15: Principios para combatir incendios
Ataque inmediato.
Evitar su propagación
Sofocamiento
Control de reignición
Control del humo
Ropa protectora del personal.