## Slide 1: Fundamentos de Estabilidad
Estabilidad Longitudinal
Profesor Asignatura: PC Alberto García Covacevich
+56 9 9732 8537
garcov04@gmail.com

## Slide 2: Introducción

## Slide 3: Estabilidad Longitudinal
Introducción:
  Hay muchos conceptos en común con la estabilidad transversal.
  ¿Qué ocurre cuando una fuerza hace que el buque cambie de asiento?

## Slide 4: Estabilidad Longitudinal
Introducción:
  Al igual que cuando el buque está adrizado, cuando está sin asiento los centroides están en la misma línea vertical.
KB y BM Longitudinales

## Slide 5: Estabilidad Longitudinal
Introducción:
  Y obedecerán a los mismos conceptos.
GM: Altura Metacéntrica
BM: Radio Metacéntrico
KB= VCB: posición vertical del Centro de Boyantéz
KG = VCG: posición vertical del Centro de Gravedad
KB y BM Longitudinales

## Slide 6: Cálculo BM Longitudinal
Para el cálculo del BM longitudinal, se realiza el procedimiento similar que para BM Transversal.
  El momento de Inercia respecto al eje de referencia será mucho mayor en este caso
IL: Segundo Momento de Inercia del plano de agua respecto de su eje de cambio de asiento
Eje cambio de asiento
= Volumen de agua desplazado por el buque (mostrado en rojo)
Cálculo BM Longitudinal

## Slide 7: Estabilidad Longitudinal v/s Transversal
Darse vuelta de campana aquí, es un peligro real
Casi imposible darse vuelta de carnero aquí

## Slide 8: Cambio de asiento
Cambio de asiento = Diferencia entre calado de Proa y de Popa
El buque gira respecto de su centro de Flotación (CF)

## Slide 9: Cambio de asiento
Sin asiento o con quilla pareja

## Slide 10: Buque sentado o con asiento
Con asiento o asiento positivo
t > 0
Carga pesada

## Slide 11: Buque encabuzado
Encabuzado o con asiento negativo
t < 0
Carga pesada
Esta no es una condición ideal de operación

## Slide 12: Efectos en el asiento
El cambio de asiento se aplica a TA y TF respecto de la posición longitudinal del Centro de Flotación (LCF).
El asiento afecta a todas las propiedades hidrostáticas (Desplazamiento, LCG, LCF, etc.)
Estos efectos deben ser considerados en los cálculos de peso y centroides del buque

## Slide 13: Cambios de calado
Los cambios de calado son el equivalente longitudinal a las escoras.
  En vez de medirse en grados, se mide mediante la diferencia de calados de proa y de popa.
  Si la diferencia es cero, el buque está flotando con una quilla pareja.
  Si la diferencia es positiva, el buque está sentado y si es negativa, está encabuzado.
En un buque con quilla pareja y flotando en agua tranquilas, el CG y el CB actuarán en la misma línea vertical y el buque desplazará su peso en agua.
  En estas condiciones se cumple que D = B
Movamos un peso “w” existente a abordo una distancia “d”.
W
L
G
B
K
M (Metacentro longitudinal
Nótese que GM y BM casi tienen el mismo valor
LBP
d
G1
D
El movimiento del peso desplazará la posición del “G” a “G1” en dirección paralela al movimiento del peso de tal manera que:
Entonces se produce un momento para sentar al buque igual a GG1 x D ó lo que es lo mismo w x d

## Slide 14: Cambios de calado
En esta condición, el buque se sentará hasta que el CG y el CB estén nuevamente en la misma línea vertical, como lo muestra la figura adyacente.
Como el desplazamiento del buque no ha cambiado, el volumen de la cuña LFL1 que emerge será igual a la que se sumerge WFW1.
El cambio de asiento se realizará respecto del Centro de Flotación “F” que es el centro de geométrico del Plano de Flotación.
  Una gabarra con el Plano de Flotación rectangular tendrá su “F” en la Cuaderna Maestra.
  En un buque normal, “F” estará levemente adelante o detrás de la Cuaderna Maestra, dependiendo de la forma del casco.

## Slide 15: Cambio de calado
Para un plano de Flotación Transversal:
Donde
B es la manga del Plano de Flotación
L es la eslora del Plano de Flotación
Los Momentos de cambios de asiento se miden respecto de “F”, por ser éste el punto pivote del cambio de asiento.
El Metacentro Longitudinal (ML) es el punto de intersección entre las verticales que pasan por los centros de boyantez.
La distancia vertical entre el Centro de Gravedad Longitudinal (CGL )y el ML se llama Altura Metacéntrica Longitudinal (GML)
La distancia entre CBL y ML se llama Radio Metacéntrico Longitudinal. (BML)
BML se calcula de manera similar a BMT:
  Donde IL es el Segundo Momento de Inercia del Plano de Flotación respecto de “F” y ▽ es el volumen sumergido del buque.
  La ecuación se deduce en forma similar a la de BM transversal.
  Para un buque en forma de cajón rectangular :

## Slide 16: Cambios de calado
Si tenemos un buque con casco tipo paralelogramo rectangular:
Si tenemos un buque con un casco tipo prisma triangular:
Como BG es mucho menor que BML o GML, BML puede sustituirse por GML en la ecuación para encontrar el Momento para Cambiar el Asiento en 1 cm (MCA 1cm ó MCT 1 pulgada), sin cometer un error muy grande

## Slide 17: MTC 1 cm
El momento para cambiar el asiento en 1 cm puede obtenerse de la siguiente ecuación:
  Donde:
  W es el desplazamiento del Buque en toneladas.
  GML es la altura metacéntrica longitudinal en metros
  L es la eslora en metros

## Slide 18: Encontrar los calados con un cambio de asiento
Cuando el buque cambia su asiento uno de los calados aumenta y el opuesto disminuye.
Considere un buque flotando con quilla pareja.
La posición de “F1” está a “l” metros desde la popa, la eslora del buque es “L” y tiene un peso “w” en la cubierta de proa.
Movamos ahora el peso hacia popa una distancia de “d” metros.
W1C es una línea paralela a la quilla.
“A” representa el nuevo calado de popa y “F” de proa. El cambio de asiento es igual a “A” - “F”.
Sea “x” el cambio de calado a popa e “y” el cambio de calado a proa. Usando la propiedad de semejanza de triángulos con WW1F1 y con W1L1C

## Slide 19: Como encontrar los calados con un cambio de asiento
El cambio de asiento en (cm) será
  Donde:
    l distancia de “F1” a la perpendicular de popa en (m).
    L eslora entre perpendiculares en (m)
    t es igual al cambio de asiento total (proa + popa)
    el cambio de calado a proa en cm = Cambio de asiento – cambio calado a popa

## Slide 20: Ejemplo 1: cambio de asiento por movimiento de peso interno
Un buque de 126 (m) de eslora está flotando con calados de 5,5 (m) a proa y 6,5 (m) a popa. El C.F. está a 3 (m) a popa de la Cuaderna Maestra. El MTC para 1cm es de 240 (ton-m). Su desplazamiento es de 6.000 (ton)
Encuentre los nuevos calados después de mover un peso existente bordo de 120 (ton), una distancia de 45 (m) hacia proa.
Solución:
  Calados originales = 6,5 (m) a popa 5,5 (m) a proa
  Cambio de asiento = -0,107 (m) +0,118 (m)
  Calados finales = 6,393 (m) a popa 5,618 (m) a proa

## Slide 21: Ejemplo 2: cambio de asiento por movimiento de peso interno
Una embarcación se forma de caja y de 90(m) x 10 (m) x 6 (m) flota en agua salada con una quilla pareja de 3 (m). Encontrar los nuevos calados si es que un peso existente a bordo de 64 (ton) se mueve 40 (m) hacia popa.
Solución:
  Cálculo del cambio de asiento:
  Calados originales = 3.0 (m) a popa 3.0 (m) a proa
  Cambio de asiento = +0,185(m) -0,185 (m)
  Calados finales = 3,185 (m) a popa 2,815(m) a proa

## Slide 22: Efecto de carga y descarga
Cuando se carga un peso en el Centro de Flotación, no producirá ningún momento de asiento, pero los calados aumentarán uniformemente.
  El buque desplazará un peso adicional de agua igual al peso cargado.
  Si el peso ahora se desplaza hacia delante o hacia atrás desde el Centro de Flotación, provocará un cambio de asiento.
  Es decir, cuando un peso se carga en un punto distinto al Centro de Flotación causará un hundimiento paralelo y un cambio de asiento.
En forma similar, cuando un peso es descargado y se mueve primero hacia el Centro de Flotación, producirá un cambio de asiento y si luego se descarga desde el CF, el casco emergerá en forma paralela.
  Por lo tanto, cuando se descarga un peso fuera del Centro de Flotación, se deben considerar tanto un cambio de asiento como una disminución del calado del casco.

## Slide 23: Ejemplo 1
Un buque de 90 m de largo está flotando con calados de 4.5 m a proa y de 5.0 m a popa. El centro de flotación está a 1.5 m de popa de la Cuaderna Maestra. El TPC es de 10 toneladas y el MCT 1 cm de 120 toneladas m.
Si se carga un peso de 450 toneladas a 14 m a proa de la cuaderna maestra, encontrar los nuevos calados.

## Slide 24: Resolución Ejemplo 1
Calados originales = popa 5,000 m Proa 4,500 m
Hundimiento paralelo = 0,450 m 0,450 m
5,450 m 4,950 m
Cambio de asiento = -0,281 m 0,300 m
Respuesta: Nuevos calados = 5,169 m 5,250 m

## Slide 25: Ejemplo 2
Un artefacto naval en forma de cajón de 40 m x 6 m x 3 m está flotando en agua salada con una quilla uniforme de 2 m de calado a proa y popa. Encontrar los nuevos calados si se descarga una masa de 35 toneladas desde una posición de 6 m de la proa. MCT 1 cm = 8,4 (T m).

## Slide 26: Resolución Ejemplo 2

## Slide 27: Estabilidad Intacta para Submarinos

## Slide 28
Equilibrio Estático
Condición 1:
Condición 2:
Estas dos condiciones deben cumplirse mientras:
Está en superficie
Durante inmersión y aflorada.
Sumergido

## Slide 29
Equilibrio Estático: Condición 1

## Slide 30
Equilibrio Estático: Condición 2

## Slide 31: Condición estática sin escora

## Slide 32: Estabilidad Intacta
Submarinos

## Slide 33: ¿Qué pasa cuando un buque recibe una perturbación externa?
Estabilidad Transversal
Estabilidad Longitudinal

## Slide 34: Estabilidad Transversal Inicial
En superficie
En aflorada o inmersión
Sumergido

## Slide 35: Estabilidad Transversal Inicial
En superficie
En aflorada o inmersión
Sumergido
GZ: Brazo de adrizamiento

## Slide 36: Sumergido: Mantener CG bajo

## Slide 37: Estabilidad Transversal Inicial

## Slide 38: Estabilidad a grandes ángulos de escora
La geometría determina los cambios de B
GZ depende de la posición relativa de G y B

## Slide 39: Otras consideraciones
En general la estabilidad en superficie es mala debido a las pequeñas dimensiones del plano de flotación
Sumergido, la estabilidad es buena

## Slide 40
21-05-2025
Aplicando Arquímedes
También puede aflorar hidrodinámicamente y después compensar con estanques

## Slide 41: Estabilidad Longitudinal
Finalizada