## Slide 1
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EMBARCACIONES MENORES
PRECAUCIONES DURANTE EL IZADO Y ARRIADO
1.Utilizar las trapas de izado afirmándolas en los cáncamos que posee la
embarcación para esto y no en las asas de transporte, cabos de vida o
guirnaldas.
2. Los botes inflables plegables, no podrán ser arriados ni izados con carga,
excepcionalmente y sólo en casos debidamente calificados, podrá ir una
persona de su dotación con el correspondiente cabo de vida.

## Slide 2
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EMBARCACIONES MENORES
B. LISTA DE CHEQUEO PREVIO A UNA NAVEGACIÓN
1. Verificar que los compartimientos o cámaras del tubo de flotación, quilla y estabilizadores laterales según corresponda, se encuentren con la presión de trabajo recomendada.
2. En los botes inflables plegables, revisar que el piso esté correctamente armado y sus largueros instalados.
3. Revisar los tapones de espiche colocados.
4. Verificar que el cabo de seguridad del motor se encuentre instalado y en buen estado de conservación.

## Slide 3
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EMBARCACIONES MENORES
C. TRINCA Y ESTIBA DEL BOTE
1. El bote deberá estar ubicado en un lugar que no esté expuesto a golpes de mar durante la navegación.
2. En ningún caso, el bote deberá quedar trincado en posición vertical o de
costado, debido a que se producirán deformaciones estructurales.

## Slide 4
MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EMBARCACIONES MENORES
D. PROHIBICIONES
Está prohibido aplicar a los tubos de los botes, productos como renovadores de goma, pasta de zapatos o cualquier otro producto químico, con el fin de mejorar la presentación.
2. En ninguna circunstancia los botes podrán ser utilizados para trabajos de pintado.

## Slide 5
Plumas, Pescantes, grúas y trapas

## Slide 6
En los buques de la Armada existen principalmente 3 dispositivos de maniobra para levantar o mover cargas:
  Plumas
  Grúas
  Pescantes
  Además, se utilizan los “tecles” en espacio reducidos.

## Slide 7
PLUMAS

## Slide 9
Algunas unidades en la Armada utilizan grúas para mover carga y también para arriar / izar embarcaciones.
Estas grúas pueden ser eléctricas (motor eléctrico que genera la fuerza) o hidráulicas (bombas hidráulicas que tienen un líquido especial que mueven pistones – mismo principio que una gata de un auto).
En general las grúas hidráulicas tienen mayor capacidad que las grúas eléctricas.
GRÚAS

## Slide 10
Grúa hidráulica de un PSG

## Slide 11
Embarcación Skua

## Slide 12
PESCANTES
Son piezas metálicas en donde “descansan” las embarcaciones. Permiten arriarlas e izarlas manual o eléctricamente

## Slide 16
En la actualidad los buques cuentan con pescantes / grúas, que izan o arrían la embarcación.
Estas descansan en “camadas” especiales.

## Slide 18
TRAPAS DE IZADO
Son trozos de jarcia, lona especial o cadenas que se enganchas en una embarcación para izarla o arriarla.

## Slide 22
Pescante tipo grúa que se acciona de manera eléctrica.
Canastillo o “jamón” que se instala para proteger la embarcación.

## Slide 23
Trapa

## Slide 24
Grúa / pescante

## Slide 25
Camada de descanso

## Slide 26
Camada de descanso
Canastillo

## Slide 28
RESUMEN DE LA CLASE
Medidas de seguridad para embarcaciones menores
La grúa
El pescante
Las trapas de izado