## Slide 1: HIDRODINÁMICA

## Slide 2: CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO DE LOS FLUIDOS
Flujo laminar: Ocurre cuando las moléculas de un fluido en movimiento siguen trayectorias paralelas.
Flujo turbulento: Ocurre cuando las moléculas de un fluido en movimiento se cruzan, produciendo un flujo inestable.

## Slide 3: Patrones de flujo alrededor de varios obstáculos

## Slide 4: Patrón de flujo alrededor de un canal con área de sección transversal variable

## Slide 5: CAUDAL (Q)
Volumen (V) de fluido que atraviesa una sección de área , en un determinado tiempo (t)
Q = A · V1
Sus unidades
Sistema internacional: (m³/s)
CGS: (cm³/s)
Si V1 es la rapidez con que el líquido atraviesa la sección de área (A), el caudal será:
Q = V
t

## Slide 6: ECUACIÓN DE CONTINUIDAD
Como no puede haber paso de fluido a través de la superficie lateral del tubo, ni tampoco hay fuentes ni sumideros, entonces el caudal a la entrada y a la salida del tubo es el mismo.
Q entrada = Q salida
A1 · v1 = A2 · v2
A1
A2
Q salida
Q entrada
Donde A y v son las áreas y rapidez respectivas.

## Slide 7: EJERCICIO

## Slide 8: ECUACIÓN DE BERNOULLI
Es una ecuación fundamental de la mecánica de los fluidos ideales y constituye una forma de principio de conservación de energía mecánica. Se considera que en el flujo existen tres tipos de energía: la energía cinética debida al movimiento, la energía potencial debida a la presión y la energía potencial gravitatoria debida a la elevación.

## Slide 9: ECUACIÓN DE BERNOULLI
Por conservación de la energía, la suma de los tres factores debe ser la misma en cualquier parte del fluido, luego, para el tubo de la figura, se tiene

## Slide 10
Teorema de Torricelli
La rapidez de salida de un fluido por un orificio, es la misma que adquiere un cuerpo que cae libremente, partiendo del reposo desde una altura h.
v = rapidez del líquido por el orificio.
g = aceleración de gravedad.
h = altura desde el orificio hasta el nivel del líquido.
v = 2 · g · h
h
APLICACIONES DEL TEOREMA DE BERNOULLI

## Slide 11
Tubo de Venturi
Consiste en un tubo horizontal al cual se le ha hecho un estrechamiento en forma gradual. Se utiliza para medir la rapidez dentro de un fluido, a partir de las diferencias de presión entre el sector más ancho y más angosto del tubo.
1
2
APLICACIONES DEL TEOREMA DE BERNOULLI

## Slide 12: Tubo de Venturi

## Slide 13: EJEMPLO
En la figura se muestra un medidor Venturi con agua y equipado con un manómetro diferencial de mercurio. En la toma, punto 1, el área es de 0,06 [m2], mientras que en la garganta, punto 2, su área es de 0,03 [m2].
Calcule el flujo (caudal) del agua a través del medidor, si la lectura en el manómetro es de 30 [cm].
Densidad del Mercurio

## Slide 15: EJERCICIO

## Slide 16: EJERCICIO

## Slide 17: EJERCICIOS
1. En un tubo en U de sección uniforme hay cierta cantidad de mercurio. Se agrega agua en una de las ramas, hasta que el mercurio asciende en la otra 0,23[m].
Calcule la longitud del agua en la otra rama.
Densidad del Mercurio

## Slide 18: Datos del problema
Longitud de agua (incógnita del problema)