## Slide 1: SISTEMAS DE ARMAS ARMAS
MISILES

## Slide 2: OBJETIVOS
Identificar diferentes tipos de trayectoria de guiado y sus aplicaciones
Describir los fundamentos de sustentación de los misiles
Identificar los sistemas de propulsión usados

## Slide 3
¿Que es un misil?
Un arma aérea autopropulsada, que posee algún sistema de guiado para corregir su trayectoria durante el vuelo e impactar al blanco sobre el que fue lanzado.
Su alcance se ve limitado por la cantidad de propelente que posee y las exigencias de maniobrar durante el vuelo, más los factores externos presentes durante la trayectoria (viento, temperatura roce del aire, entre otros)

## Slide 4
MISIL S/A NATO SEASPARROW Y MISIL S/S HARPOON BLOCK II (Y OTROS BONUS TRACK)

## Slide 5
MISIL S/A SEAWOLF LANZAMIENTO VERTICAL

## Slide 6: PARAMETROS MISILES ARTILLERÍA
CUADRO COMPARATIVO ARTILLERÍA V/S MISILES

## Slide 7
PARTES DE UN MISIL
1.- UNIDAD O CABEZA BUSCADORA
2.-UNIDAD DE GUIADO (GIRÓSCOPO, RADIO ALTÍMETRO Y GPS)
3.- CARGA DE COMBATE
4.- ESPOLETA (IR- VT- PERC. - CONTACTO- ELECTROMAG.)
5.- ALAS DE SUSTENTACIÓN
6.- MOTOR PROPULSOR O DE CRUCERO
7.- BOOSTER (Algunos no lo emplean)
8.- SUPERFICIES DE CONTROL (Actuadores)
9.- TOBERAS

## Slide 8
Alas de sustentación
Superficies de control
Unidad buscadora
Carga de combate
Toberas

## Slide 9: Configuración de las Superficies de Control de los Misiles

## Slide 10
A.- CONTROL “CANARD”:
- SUPERFICIES DE CONTROL EN LA CABEZA DEL MISIL, SUPERFICIES DE SUSTENTACIÓN EN LA PARTE POSTERIOR.-
-LAS ALETAS “CANARD” REQUIEREN DE UNA FUERZA CONSIDERABLE PARA SER ACCIONADAS Y MANIOBRAR AL MISIL.-

## Slide 11
B.- CONTROL POR ALAS:
-LAS SUPERFICIES DE CONTROL UBICADAS AL CENTRO DEL MISIL, Y ACTUAN TAMBIEN COMO LAS PRINCIPALES SUPERFICIES DE SUSTENTACIÓN.-
-OTORGA AL MISIL UNA GRAN CAPACIDAD DE MANIOBRA CON PEQUEÑAS VARIACIONES DEL ANGULO DE LAS ALAS DE CONTROL. LOS MOTORES ACTUADORES SON DE MENOR PESO Y TAMAÑO

## Slide 12
C.- CONTROL DE COLA
- LAS SUPERFICIES DE CONTROL SE UBICAN EN LA COLA DEL MISIL.-
- LAS SUPERFICIES DE SUSTENTACIÓN EN EL CENTRO DEL MISIL.-
- SE REQUIERE CONSIDERABLE FUERZA PARA ACCIONAR LAS ALETAS DE CONTROL.
- ESTA CONFIGURACIÓN TAMBIÉN CONSIDERA EL CONTROL DE RUMBO POR MEDIO DE TOBERAS ORIENTABLES (CONTROL VECTORIAL)

## Slide 13
FUERZAS QUE ACTUAN SOBRE UN MISIL
Ref: Cap. 16 pgs.559 a 566

## Slide 14
CARACTERÍSTICAS DEL FUSELAJE
  SUPERFICIE CONTÍNUA
  DISEÑO AERODINÁMICO
  ALTA RESISTENCIA AXIAL
  MENOR RESISTENCIA RADIAL
  RESISTENTE A TEMPERATURAS
  RESISTENTE A VIBRACIONES
  COMPROMISO RESISTENCIA/PESO

## Slide 15
YAW
ROLL
PITCH
ACTITUD DE VUELO DE UN MISIL
ESTOS EJES DE REFERENCIA SON VITALES PARA INTERPRETAR LAS ORDENES DE GUIADO. EL MISIL POSEE GIRÓSCOPOS Y ACELERÓMETROS PARA MEDIR SU POSICIÓN EN EL AIRE Y CORREGIR SU RUMBO RESPECTO A UN SISTEMA COMÚN DE REFERENCIA FÍSICA.

## Slide 16

 : ANGULO DE ATAQUE
1
2
3
4
1
2
ARRASTRE o RETARDO
SUSTENTACIÓN
3
4
PESO DEL MISIL
DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO
CENTRO DE PRESIÓN
CENTRO DE GRAVEDAD
FUERZAS ACTUANDO SOBRE UN MISIL EN VUELO

## Slide 17
RELACIONES ENTRE LAS FUERZAS QUE ACTUAN SOBRE UN MISIL
El retardo, siempre actúa en sentido opuesto al vector de movimiento del misil y paralelo a éste.
La fuerza de sustentación siempre actúa perpendicular al retardo y permite contrarrestar el efecto del peso del misil.
Las fuerzas de arrastre y de sustentación actúan sobre el centro de presión.
El vector resultante del impulso del motor y del peso del misil, actúan sobre el centro de gravedad.
Durante el vuelo, el centro de gravedad de un misil se desplaza hacia su parte delantera a raíz del consumo de combustible de los motores.
El centro de presión y el de gravedad no coinciden geométricamente, lo que genera fuerzas que deben ser compensadas por las superficies de control en forma continua y dinámica.

## Slide 18
CLASIFICACIÓN DE MISILES SEGÚN VELOCIDAD
1) SUBSONICOS: Alcanzan velocidades inferiores a 1 Mach.
Son afectados por turbulencias generadas por el paso del aire a través de sus superficies de control y fuselaje.
2) TRANSONICOS: Alcanzan velocidades entre 0,8 y 1,2 Mach.(onda de choque)
Son afectados por Grandes turbulencias generando altas vibraciones e inestabilidad. (Diferentes velocidades en fuselaje)
3) SUPERSONICOS: Alcanzan velocidades superiores a 1,2 Mach.
Son afectados por pequeñas turbulencias.

## Slide 19
CLASIFICACIÓN DE MISILES SEGÚN VELOCIDAD
4) HIPERSONICOS: Alcanzan velocidades superiores a 5 Mach. (tiempo de relajación)
No son afectados por turbulencias pero enfrentan una “barrera térmica”generada por el roce del aire en su fuselaje.
VELOCIDAD DEL SONIDO
A nivel del mar: 725 NUDOS ó 340 m/s (1Mach.)
A 20.000 pies : 675 NUDOS ó 316 m/s
Bajo el agua : 3198 NUDOS ó 1500 m/s

## Slide 20
SUSTENTACIÓN DE MISILES
1) SUBSONICOS: La proporciona principalmente el roce en las alas de sustentación y en poca medida, el fuselaje.
2) SUPERSONICOS: La proporciona principalmente el roce en el fuselaje y muy poco o nada en las alas de sustentación.
ESTABILIDAD DE UN MISIL
Es la capacidad que le otorga su diseño para oponerse o resistir naturalmente los movimientos no deseados y mantener una buena capacidad de maniobrar o responder a las órdenes de control.

## Slide 21
SISTEMA DE GUIADO
Está compuesto por: La unidad buscadora, Unidad de guiado, los giróscopos, el radio altímetro, los actuadores y las superficies de control
Es el conjunto de unidades y equipos del misil que sensa su posición y dirección, y la compara con la trayectoria deseada, iniciando las acciones para corregir la desviación detectada

## Slide 22
MÉTODOS DE GUIADO
(Referencia: Capitulo 15 Principios de Sistemas de Armas)
Existen básicamente 3: 1) Remoto a) Comando
b) Beam rider
2) Homing a) Activo
b) Pasivo
c) Semi activo
3) Autónomo (Inercial)

## Slide 23
MISIL BARAK
Objetivo de diseño:
Antimisil y antiaéreo de corto alcance.
Posee grandes superficies de control por requerimientos de alta maniobrabilidad

## Slide 24: Propulsión de misiles
Clasificación: a) según tipo de combustible
b) Según su función
Según tipo de combustible:
a) Combustible sólido: 1.- base doble
2.- Composita
b) Combustible líquido
Conceptos de interés:a) Cantidad de impulso
b) Efecto Venturi
c) Toberas

## Slide 25
COMBUSTIBLES SÓLIDOS
.- Poseen alta potencia disponible lo que les permite alta maniobrabilidad.
.- Permite diseño de misiles de tamaño reducido y poco peso
.- Aumenta las necesidades de mantenimiento y costos de operación.
.-Poca disponibilidad de combustible no permite grandes alcances efectivos (70 - 80 Kms.)

## Slide 26
REACTORES ATMOSFÉRICOS
.- Pulso Reactores: (V-1 y V-2)
Usado en II G.M., velocidades de 450 nudos, limitado por frecuencia de ciclos de accionamiento de la rejilla (50 a 200 cpm)
.- Estrato reactor: (RAM JET)(Sea Dart; Otomat)
Mejora la eficiencia a altas velocidades, incorpora un difusor de combustible modificado. Alcanza velocidades sobre 3 Mach. Emplea combustible especial
.- Turbo Reactor: (TURBO JET) (Harpoon; Tomahawk)
Excesivo consumo de Kerosene (A1-A2 ó A3) a baja altura. Reacciona lento a ordenes de control.
Refe: Cap 16, pags. 545 a 559 FRIEDEN

## Slide 28
ESTATO REACTOR SUPERSÓNICO BAJO

## Slide 29
ESTATO REACTOR HIPERSÓNICO

## Slide 30
ESTRATO REACTOR COMBUSTIBLE SÓLIDO

## Slide 31
COHETE PROPELENTE SÓLIDO | COHETE PROPELENTE LÍQUIDO | RAMJET | TURBOJET
MUY SIMPLE | RELATIVAMENTE SIMPLE | MUY SIMPLE | DESARROLLA EMPUJE DESDE POSICION DE REPOSO
VELOCIDAD ILIMITADA | PRÁCTICAMENTE VELOCIDAD ILIMITADA hI | NO TIENE PARTES MÓVILES, OBTIENE OXÍGENO DEL AIRE | CONSUME SOLO PARAFINA DE AVIACION. OBTIENE OXÍGENO DEL AIRE
OPERA EN TODO AMBIENTE INCLUSO EN EL VACÍO | OPERA EN TODO AMBIENTE INCLUSO EN EL VACÍO | DE BAJO COSTO DE OPERACIÓN Y FABRICACIÓN | EMPUJE ES INDEPENDIENTE DE LA VELOCIDAD
MÁXIMO EMPUJE AL DESPEGUE, SIN PARTES MÓVILES | POCAS PARTES MÓVILES, MÁXIMO EMPUJE AL DESPEGUE | LIVIANO Y FACIL DE CONSTRUIR | USA COMBUSTIBLES SIMPLES Y COMUNES
PUEDE SER ALMACENADO FULL COMBUSTIBLE, LISTO A SER DISPARADO | USA BOOSTER MÁS PEQUEÑO QUE LAS RAMJET Y TURBOJET | USA COMBUSTIBLES COMUNES Y PUEDE SER IMPULSADO POR COMBUSTIBLE SÓLIDO | 
 |  | SUPERSONICO, ES EFICIENTE A GRANDES VELOCIDADES Y ALTURAS | 
VENTAJAS COMPARATIVAS DE PROPULSORES DE REACCIÓN

## Slide 32
COHETE PROPELENTE SÓLIDO | COHETE PROPELENTE LÍQUIDO | RAMJET | TURBOJET
GRAN CONSUMO DE COMBUSTIBLE | GRAN CONSUMO DE COMBUSTIBLE | NECESITA ALTA VELOCIDAD ANTES DE INICIAR SU FUNCIONAMIENTO | POTENCIA LIMITADA POR TENSIÓN EN LAS PALAS DE LA TURBINA
SE CONSUME MUY RÁPIDO | SE CONSUME MUY RÁPIDO | LIMITADO A OPERAR EN ATMÓSFERA CON OXÍGENO | LIMITADO A OPERAR EN ATMÓSFERA CON OXÍGENO
DE RELATIVO CORTO ALCANCE | DE RELATIVO CORTO ALCANCE | LIMITADO A VELOCIDADES BAJO LAS 3.600 [m/h] | LIMITADO A VELOCIDADES DE HASTA 3 Mach
FRAGIL Y SENSIBLE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES | NO PUEDE SER ALMACENADO FULL COMBUSTIBLE POR LARGO TIEMPO |  | MOTOR COMPLEJO CON VARIAS PARTES MÓVILES
 | NECESITA LARGOS CHEQUEOS ANTES DE LANZARLO |  | 
DESVENTAJAS COMPARATIVAS DE PROPULSORES DE REACCIÓN