## Slide 1: EMERGENCIAS EN L A MAR
CURSO CAPITÁN DEPORTIVO COSTERO
CNDN 2022

## Slide 2: EMERGENCIAS EN LA MAR
GENERALIDADES. SESIÓN 1
FALLA DE GOBIERNO. SESIÓN 1
ROTURA DE JARCIA FIJA Y MÁSTIL .SESIÓN 1
MANIOBRA DE HOMBRE AL AGUA. SESIÓN 2
VÍAS DE AGUA. SESIÓN 2
VARADAS. SESIÓN 2
INCENDIO. SESIÓN 2

## Slide 3: Maniobra de hombre al agua
Es una obligación del Capitán velar por la seguridad de la vida humana en el mar y principalmente de su tripulación. La caída al agua de una persona, dependiendo de las circunstancias, puede costarle la vida. Para minimizar esa ocurrencia, deberemos agotar las medidas de prevención.
Medidas de prevención: Contar con elementos de seguridad mínimos necesarios y disponer su empleo, pese a que puedan ser incómodos, cuando las condiciones meteorológicas empeoren y durante las horas de oscuridad.

## Slide 4: Maniobra de hombre al agua
Los elementos de seguridad que deben tener en la embarcación, para evitar una caída son:
  Línea de seguridad en la cubierta.
  Arnés de seguridad sujeto a la línea de seguridad.
  Candeleros y nervios en buenas condiciones.
  Pintura antideslizante en la cubierta.
  Redes de protección a proa del yate

## Slide 5: Maniobra de hombre al agua
Los elementos y medidas de seguridad que deben tomar los tripulantes son:
  Uso de calzado antideslizante
  No correr en cubierta
  Moverse por el yate con el cuerpo inclinado hacia la línea de crujía
  Prevenir los movimientos de la embarcación observando el mar
  Afirmarse siempre a las partes sólidas del velero
  Evitar hacer necesidades fisiológicas por la borda, que en caso fuera necesario, hacerlo con arnés fijado a un punto firme del velero
  No dormir en cubierta
  Ponerse el salvavidas y el arnés, antes de subir a cubierta cuando se navegue de noche o con mal tiempo

## Slide 6: Maniobra de hombre al agua
Disciplina de la tripulación:
  Al estar en cubierta con mal tiempo, el riesgo de caer al agua es mayor que en el interior.
  Es importante que cada tripulante sepa donde están los otros, velando por la seguridad de todos.
  Si alguien sube a cubierta sólo, sin avisar y sin los elementos de seguridad el riesgo que caiga al agua es mayor. Es importante informarle a algún miembro de la dotación, para que esté pendiente de él y que los que estén en cubierta se preocupen de él, aunque las condiciones de noche estén muy buenas.

## Slide 7: Maniobra de hombre al agua
Procedimiento de rescate del hombre al agua:
  La persona que se percate de la situación deberá dar la alerta a la tripulación. “Hombre al agua por ..(babor/estribor)”.
  Conseguir flotabilidad de la persona. Lanzar todos los elemento flotantes dispuestos para la situación y más, objeto de ayudar a laa flotabilidad de la persona y marcar el lugar.
  Mantener a la vista a la persona en el agua, indicándola con el brazo.
  Actuar de prisa.
  Apretar botón MOB del navegador GPS
  Encender el motor
  Enviar mensaje PAN PAN.
  Cubrir los puestos asignados para la maniobra con los elementos a mano.

## Slide 8: Maniobra de hombre al agua
Procedimiento de rescate del hombre al agua:
  Aproximación a la víctima.
    Método Quick Stop. Virar por avante hasta virar por redondo, y aproximándose a la víctima dejándola por sotavento, disminuyendo la velocidad dejando las velas al viento o enrollando o arriando la vela de proa. No recomendable con fuertes vientos y dotación reducida.
    Método Ocho. Navegar una cuadra una distancia de 4 a 6 esloras y luego virar por avante, arribando hasta llegar a un largo. Cuando la persona esté a 60° de la proa, orzar en dirección de la víctima, para dejarla por sotavento y controlando la velocidad de aproximación soltando velas. Éste método es recomendable con dotación reducida y mucho viento, ya que en ningún momento se vira por redondo.
    En los dos métodos se puede usar el lifesling, lo que facilita la recuperación de la persona al tirar de la cuerda acercando con facilidad la persona al costado y su izado a bordo.

## Slide 9: Maniobra de hombre al agua
  Recuperación de la víctima. La maniobra de izado no es fácil, ya que la persona:
    Tiene la ropa mojada aumentando su peso.
    Puede estar agotado y sin fuerzas para cooperar a subirse.
    Puede estar con hipotermia, estado de schock o inconsciente
  Procedimiento de la persona que cae al agua:
    Al caerse del velero gritar para llamar la atención o usar el pito del chaleco salvavidas.
    No intente nadar siguiendo a la embarcación, ahorrar energías
    Nade hacia los elementos flotantes lanzados al agua por el velero juntándolos para mayor visibilidad.
    Una vez que vea que el velero está maniobrando, espere pacientemente sin agitarse
    Si tiene el lifesling cerca de usted nade hacia el y póngase el arnés.
    Deshágase de las prendas que le resta flotabilidad.

## Slide 10: Vías de agua
  Las vías de agua, se pueden producir por una colisión con otra embarcación u obstáculo sumergido, por varadas, por golpes de mar, por filtraciones en circuitos de agua salada, por escotillas o claraboyas mal cerradas, por la fogonadura del mástil, etc
  Se deberá antes de zarpar, verificar el funcionamiento y disponibilidad de medios para achique y que la sentina no tenga agua….
  Las primeras acciones ante una inundación será achicar el agua con todos los medios al alcance, bombas de achique eléctricas, bombas manuales, baldes, circuito de enfriamiento del motor…
  Se deberá ubicar la causa de la vía de agua y proceder a obstruir su ingreso con los medios disponibles , velas, cojines, tapones, apuntalándolas con bichero, tableros de madera y otros elementos.
  El objeto es disminuir el ingreso del agua y poder mantenerla a raya con los achicadores, mientras se navega en búsqueda de reparación o de asistencia.
  Escorar el velero puede ser útil

## Slide 11: Varadas
  Lo primordial para evitar una varada es llevar una buena situación en la carta, evitando los peligros.
  El descenso rápido de la profundidad del ecosonda
  El hecho de verse el fondo, presencia de sargazos, cambio de la coloración del agua, pueden ser indicios de estar cerca de una varada, y se recomienda disminuir la velocidad y caer al rumbo recíproco.
  Medidas a tomar tras una varada:
    Bajo a sotavento, arriar velas, para evitar quedar más en tierra.
    Verificar que no hayan vías de agua
    Verificar que la toma de aspiración del motor esté libre para ponerlo en servicio.
    Planificar maniobra de desvarada
    Verificar estado de la marea y tipo de fondo

## Slide 12: Varadas
  Maniobra de desvarada
  Si tiene una embarcación de goma, efectuar sondajes para determinar la ruta de salida, y fondear un ancla en ésa dirección.
  Se puede escorar el velero para disminuir su calado producto del quillote, usando la botavara como palanca
  Si hay otra embarcación en las cercanías puede ayudar a tirar para el desvarado.
  No intentar desvarar si el casco está roto. Primero se deberá reparar la avería y lograr la estanqueidad del casco.
  En caso que no tenga auxilio y no exista posibilidad alguna de desvarada, se deberá abandonar el velero, solicitar rescate y ponerse en un lugar seguro con todos los elementos de supervivencia que esté al alcance.

## Slide 13: Incendios
  Las posibles causas de incendios en un velero son:
    Fugas de gas
    Vuelco de una cocina a alcohol
    Petróleo o elementos inflamables en la sentina
    Fuga de petróleo del motor
    Cortocircuito en equipos electrónicos o eléctricos
    Cigarrillos mal apagados.