## Slide 1: RADARES DE CONTROL DE FUEGO Y ESPECIALES

## Slide 2: RADARES DE CONTROL DE FUEGO
OBJETO: TRAQUEAR EN DEMARCACIÓN, DISTANCIA Y ALTURA A LOS BLANCOS A BATIR POR LA ARTILLERÍA O MISILES.-
EXISTEN DOS GRANDES TIPOS DE RADARES DE CONTROL DE FUEGO, SE DIFERENCIAN POR SU FORMA DE TRAQUEO ANGULAR:-
A.- RADAR DE REBUSCA CÓNICA
EMITE UN HAZ DELGADO.
EL CUERNO IRRADIADOR GIRA ALREDEDOR DEL EJE DE LA LINEA DE MIRA (LOS) GENERANDO UN HAZ EN FORMA DE CONO (DE AHÍ SU NOMBRE ).
LA INTENSIDAD DEL ECO RECIBIDO DEL BLANCO VARÍA SEGÚN LA POSICION DE ESTE RESPECTO AL HAZ CÓNICO, ENTREGANDO LA INFORMACIÓN PARA REORIENTAR LA POSICION DE LA ANTENA DEL RADAR, CENTRANDO AL BLANCO EN EL HAZ Y PERMITIENDO SU TRAQUEO.

## Slide 3: TRAQUEO ANGULAR DE RADARES DE CONTROL DE FUEGO DE REBUSCA CÓNICA
EJE DE LA L.O.S.

## Slide 4
AMPLITUD DE LOS ECOS RECIBIDOS POR UN RADAR DE CONTROL DE FUEGO DE REBUSCA CÓNICA CON EL BLANCO CENTRADO EN EL HAZ

## Slide 5: AMPLITUD DE LOS ECOS RECIBIDOS POR UN RADAR DE CONTROL DE FUEGO DE REBUSCA CÓNICA DESALINEADO CON EL BLANCO
0º
90º
180º
270º
BLANCO
DEMARCACIÓN
AMPLITUD

## Slide 6: RADARES DE CONTROL DE FUEGO
B.- RADAR MONOPULSO:
EMITE SIMULTANEAMENTE 4 HACES DELGADOS DE DISTINTA FRECUENCIA.-
SI LOS HACES DE LA ANTENA DEL RADAR ESTÁN CENTRADOS EN EL BLANCO, LOS CUATRO HACES RECIBIRÁN ECOS DE LA MISMA POTENCIA.
SI EL HAZ DE LA ANTENA DEL RADAR ESTÁ DESCENTRADA RESPECTO AL BLANCO, SE MIDEN LOS DIFERENTES VALORES DE LOS ECOS RECIBIDOS, GIRANDO EL RADAR CONSECUENTEMENTE PARA MANTENERSE TRINCADO SOBRE EL BLANCO.-

## Slide 7: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DE RADAR DE CONTROL DE FUEGO MONOPULSO
SEÑAL DE ERROR DE TRAQUEO EN RONZA.-
SEÑAL DE ERROR DE TRAQUEO EN ELEVACIÓN.-
TRAQUEO EN DISTANCIA.-

## Slide 8: RADARES DE CONTROL DE FUEGO DE REBUSCA CÓNICA Y MONOPULSO
RADAR DE REBUSCA CÓNICA
RADAR MONOPULSO
ECOS RECIBIDOS
ECOS RECIBIDOS POR LOS 4 LÓBULOS

## Slide 9: EL I. F. F. ( IDENTIFICATION FRIEND OR FOE )
“ EQUIPO ESPECIAL DE RADAR QUE PERMITE DIFERENCIAR LOS AMIGOS DE LOS ENEMIGOS “.-
BUQUE INTERROGADOR EMITE PULSO DE INTERROGACIÓN.-
BUQUE O AERONAVE INTERROGADA CONTESTA CON UN PULSO DE RESPUESTA, EL CUAL ES DECODIFICADO Y EVALUADO PARA DETRMINAR SI ES AMIGO O ENEMIGO.-
EXISTEN DIFERENTES MODOS DE INTERROGACIÓN Y RESPUESTA Y SU EMPLEO REQUIERE ALTA COORDINACIÓN ENTRE FUERZAS AMIGAS PARA EVITAR ERRORES
PULSO DE TRANSMISIÓN ES DE DIFERENTE FRECUENCIA QUE PULSO DE RESPUESTA.-

## Slide 10: EL SISTEMA I F F
1
ENEMIGO

## Slide 11: RADARES DETERMINADORES DE ALTURA
OBJETO DETERMINAR LA ALTURA DE LOS BLANCOS AÉREOS O MISILES.-
EXISTEN TRES TIPOS:
RADAR DETERMINADOR DE ALTURA DE UN HAZ.-
RADAR DETERMINADOR DE ALTURA DE VARIOS HACES SIMULTÁNEOS.-
RADAR DETERMINADOR DE ALTURA DE HACES QUE CAMBIAN DE DIRECCIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA (SISTEMA AEGIS ).-

## Slide 12: RADARES DETERMINADORES DE ALTURA DE UN HAZ

## Slide 13: RADARES DETERMINADORES DE ALTURA DE VARIOS HACES SIMULTÁNEOS ( CONT.)

## Slide 14: RADAR DETERMINADOR DE ALTURA DE HACES QUE CAMBIAN DE DIRECCIÓN EN FORMA ELECTRÓNICA

## Slide 15
FRAGATA TIPO “L”
Radar Determinador de Altura SMART-S
Radar de Rebusca Aérea
LW-08
Radar de Control de Fuego
STIR-240
RADAR DE REBUSCA DE SUPERFICIE SCOUT
Radar de Control de Fuego
STIR-180
MONTAJE ANTIMISIL GOALKEEPER

## Slide 16
RADAR DE REBUSCA AEREA LW-08
ANTENA REFLECTORA
CUERNO IRRADIADOR
ANTENAS IFF

## Slide 17
ANTENA RADAR DE CF STIR-240 POPA
RADAR DE CONTROL DE FUEGO STIR-240
GUIADO DE MISILES STANDARD Y SEASPARROW DEL BUQUE
EMPLEA PROCESAMIENTO DOPPLER Y OPERA EN FRECUENCIAS DE ENTRE 8 A 40 [Ghz.]

## Slide 18
RADAR DETERMINADOR DE ALTURA “SMART-S”
EMPLEA SISTEMA DE MULTIHAZ PARA DETERMINAR ALTURAS DE MISILES Y AVIONES .
CUBRE DE 0 A 70º EN EL PLANO VERTICAL Y HASTA 140 KMS DE ALCANCE.
POSEE PROCESAMIENTO DOPPLER PARA DISCRIMINAR MISILES DE VUELO RASANTE, CON ALCANCES DE HASTA 32 KMS.
(REPRESENTACIÓN DIGITAL DE LA ANTENA)

## Slide 19
ANTENA DEL RADAR DE NAVEGACIÓN Y REBUSCA DE SUPERFICIE “SCOUT”
RADAR DE ONDA CONTÍNUA Y ALTA RESOLUCIÒN EN DISTANCIA.
POSEE BAJA PROBABILIDAD DE INTERCEPTACIÓN.
ALCANCE 29 [Kms.]

## Slide 20
RADAR DE REBUSCA Y CONTROL DE FUEGO INTEGRADOS:
2 ANTENAS Y 1 TRANSCEPTOR
FREC: ENTRE 7 Y 11 [Ghz]
PROCESAMIENTO DOPPLER.
DETECCIÓN DE MISIL EN VUELO RASANTE: 10 [Kms.]
CALIBRE: 30 [MMS.]
VOLUMEN DE FUEGO: 1400 [T/M]
TRAQUEO AUXILIAR POR TV / IR
ANTENA DE REBUSCA
ANTENA DE CONTROL FUEGO
RADAR SISTEMA ANTIMISIL SGE-30 GOALKEEPER

## Slide 21
RADAR ARREGLO DE FASE AN/SPY- 1 D
SISTEMA AEGIS
ANTENAS
TIPO: REBUSCA AEREA 3D
FREC: BANDA “S”
POTENCIA: 4 [MW]
ALCANCE: > 100 MN
COBERTURA: 360º y ELEV.:0 A 90º