## Slide 1: Sistemas de Armas 2025
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
CC Sr. Cristián TEICHELMANN Pincheira
UT N°1: Explosivos – Munición
ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”

## Slide 2: Resultado de Aprendizaje
Que el cadete interprete las relaciones funcionales de los componentes de granadas y espoletas, para entender el funcionamiento de los mecanismos de activación de las cadenas explosivas detonantes.
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”

## Slide 3: Municiones
Nomenclatura de una Granada I
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Ápice
Pantoque
Extremo aguzado del proyectil que le otorga características aerodinámicas. Puede ser formado por una espoleta de ápice.
Parte más ancha del proyectil, que en los de grandes dimensiones, se apoya en el interior del tubo del cañón para evitar vibraciones indeseadas al ser disparado.
Anillo de metal blando (Cobre o Estaño) que va unido al exterior del proyectil y al ser forzado por los gases, se deforma, incrustándose en las estrías del cañón imprimiéndole un movimiento rotatorio al proyectil. También obtura los gases de la combustión de la pólvora, impidiendo que éstos sobrepasen al proyectil durante su desplazamiento dentro del tubo del cañón.
Anillo de Reforzamiento

## Slide 4: Municiones
Nomenclatura de una Granada II
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Cuerpo
Culote
Ojiva
Parte comprendida entre el ápice y el pantoque, tiene forma cónica para optimizar las características aerodinámicas de éste.
Parte comprendida entre el pantoque y el extremo exterior del culote, en esta sección se graban las marcas de identificación (tipo de proyectil).
Su superficie es lisa y continua, libre de pliegues y protuberancias a fin de otorgar al proyectil un óptimo perfil aerodinámico.
Extremo del proyectil opuesto al ápice, generalmente de forma aplanada y de un diámetro menor al del pantoque para optimizar la forma aerodinámica de éste.

## Slide 5: Municiones
Nomenclatura de una Granada II
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
El proyectil debe ser simétrico respecto a su línea de crujía o eje longitudinal y su centro de gravedad, levemente desplazado hacia el culote a fin de otorgarle estabilidad durante el vuelo hacia el blanco.

## Slide 6: Descripción Física
Vainilla de Munición Mayor
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Cuello
Es el estrechamiento superior de la vainilla, que se ajusta sobre el proyectil inmediatamente bajo el anillo de forzamiento, dándole firmeza al engarce (unión entre el proyectil y la vainilla) y sellando el paso de humedad o agua, al actuar en conjunto con el sello de goma.
Mantiene al proyectil perfectamente alineado con la vainilla
Cono de Ajuste
Parte cónica que se adapta a la forma interna del cañón, debe “engarzarse” al extremo inferior del proyectil para unirse a él. Se expande al momento del disparo (impide que los gases se devuelvan hacia el cierre del cañón.
Cuerpo
Esta construido de bronce fosforoso ó Latón con aleación de Zinc, de modo que sea resistente a los ácidos y permita la expansión y compresión de sus paredes al ser activada la cadena explosiva propelente. (Resilencia)
Ceba
Es el explosivo amplificador que se quema al interior del tubo central, agujereado para iniciar la quema uniforme de toda la carga propelente. Es iniciado por el estopín y comúnmente es pólvora negra.
Pestaña
Es el refuerzo inferior de la vainilla que permite hacer actuar sobre ella a las uñas extractoras de vainillas, una vez producido el disparo, eyectando la vainilla de la recámara y posibilitando la carga de un nuevo tiro.

## Slide 7: Marcas de la Munición
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Permanentes: A Golpes o Graban en su culote.
No permanente: (Pintura - Se registran en el cuerpo del proyectil evitando el cuerpo de la vainilla)
Se requiere tener un muy estricto control sobre el estado de los explosivos que componen las distintas armas en la Armada, para el caso de la munición de artillería, se emplea un código alfa numérico que identifica a grupos de munición que cumplen los siguientes requisitos:
  Poseen un mismo fabricante
  Fueron fabricados en una misma fecha
  Son del mismo tipo y calibre
  Tienen los mismos componentes químicos.
Se marcan con siglas que indican su propósito y características para evitar confusiones abordo
A saber:
HE: Proyectil que contiene alto explosivo
HEI: Además contiene explosivos incendiarios
HEIT: Al anterior se le agrega un elemento trazador para ver su trayectoria.
AP: Granada penetrante
APHEIT: Granada que combina las características anteriores.
ILLUM: Granada iluminante o “estrella”
Temporalidad
Lotes
Denominación Abreviada
Tipos de Marcas

## Slide 8: Marcas de la Munición
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Ejemplo
Culote
(Parte posterior)

## Slide 9: Marcas de la Munición
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Ejemplo II
Proyectil
Descripción General | 
1 | Calibre
2 | Alto Explosivo
3 | Explosivo Llenador
4 | Marca Proyectil
5 | Franja de Color
6 | Incluye Trazador
4.5 IN
MK-N3
HE
RDX/TNT
T
1
2
3
4
5
6

## Slide 10: Calibre 76/62
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Unidades Navales y Marítimas con este calibre
PATRULLEROS DE ZONA MARÍTIMA
OPV - 81 “Piloto Pardo”
OPV - 82 “Comandante Toro”
OPV - 83 “Marinero Fuentealba”
OPV - 84 "Cabo Odger"
TIPO 22
“FF – 19 Almte. Williams”
CLASE ADELAIDE
FFG – 11 “Capitán Prat”
FFG – 14 “Almte. Latorre”
TIPO SAAR IV
LAM – 30 “Casma
LAM – 31 “Chipana”
LAM – 34 “Angamos”

## Slide 11: Calibre 76/62
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Marcas I
HE- PF - OM :
Alto Explosivo - Pre Fragmentada – Oto Melara
Esta munición tiene acero de alta calidad y dureza y posee cubos de Tungsteno en su interior asegurando una cantidad de fragmentos para destruir sus blancos con un buen radio de destrucción.
HE - MOM :
Alto Explosivo - Multirol – Oto Melara
Similar a la HE-PF-OM pero diseñada para ser usada con una espoleta que le permite destruir sus blancos ya sea por proximidad, impacto o penetración con retardo, optimizando sus capacidades de destrucción.

## Slide 12: Calibre 76/62
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Marcas II
HE - SAPOM
Alto Explosivo-Semi Perforante-Oto Melara (High-Explosive, Semi-Armour Piercing)
Esta munición posee un cuerpo de acero reforzado, diseñada para penetración de las planchas de costado de un buque mayor tipo petroleros (resistentes a impactos), también posee pfrefragmentación de Tungsteno y se usa con espoleta de impacto con retardo. (máximo alcance de 16 Kms.)
HE - SAPOMER
Alto Explosivo-Semi Perforante-Oto Melara-Alcance Extendido (High-Explosive, Semi-Armour Piercing, Extended Range )
Munición similar a la SAPOM pero dotada de propulsión por propelente sólido en el culote para aumentar su alcance, sin perder precisión, manteniendo su carga de combate. Posee prefragmentos de Tungsteno y espoleta de impacto con retardo. (máximo alcance de 20 Kms.)

## Slide 13: Links de videos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Disparo cañón 76/62: https://youtu.be/Qr0OcXst59k?si=TNl4PE-bM5S1vWnB
Carga cañón 76/62: https://youtu.be/5fwW5CzAPMQ?si=2wsiFSAelYyp2DiL
How a Bullet works: https://youtu.be/Wm4YFheQoyw?si=1SzRafi7icT76_V5

## Slide 14: Sistemas de Armas 2025
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
CC Sr. Cristián TEICHELMANN Pincheira
UT N°1: Explosivos – Munición
ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”