## Slide 1: UT 1 Fundamentos de Estabilidad
Catedra de Sistemas de Ingeniería
Profesor:
PC Alberto García Covacevich (3A y 3B)
Tercer Año Litoral Escuela Naval - Primer semestre 2026

## Slide 2: El buque y sus dimensiones

## Slide 3: Características de un buque
Los buques son las estructuras marinas más impresionantes y complejas construidos por el hombre. Su estructura y diseño les permite navegar en forma segura por el mar y cumplir con sus roles de diseño.
Debe cumplir con las siguientes características, independientemente de la labor que realice:
  Resistencia.
  Flotabilidad.
  Estanqueidad.
  Estabilidad.
  Navegabilidad.

## Slide 4: Aspectos únicos de los buques
Son GRANDES estructuras
  El más grande tenía un desplazamiento máximo de más de medio un millón de toneladas, calaba casi 25 metros y no podía cruzar por canal de Suez ni el de Panamá.
  La flota MCS (Mediterranean Shipping Company) posee los portacontenedores más grandes del mundo (aprox. 300.000 ton.) ue pueden llevar hasta 24346 TEU
Tienen una forma tridimensional compleja.
  La forma está determinada por consideraciones de resistencia, potencia, disposición interna y capacidad de carga.
La estructura y su piel tienen funciones de soporte multipropósito.
  No solo mantienen el agua fuera del casco, sino que también subdividen el interior, actúan como un transporte de carga y mantienen la flotabilidad.
Los buques están sometidos a una variedad de cargas dinámicas y aleatorias.
  Las cargas son dinámicas y aleatorias. Pueden variar desde vibraciones pequeñas hasta impactos de olas de grandes dimensiones en el casco.
  El peso y distribución de la carga juegan un papel importante en los requerimientos estructurales y en el comportamiento del buque.
Operan en una amplia variedad de entornos.
  Sus estructuras están diseñadas mediante la incertidumbre tanto en la demanda como en la capacidad, el entorno en el que operará y el perfil real de operación se desconocen cuando se diseña y construye.

## Slide 5
Sistema de Coordenadas:
Origen de las coordenadas se encuentra en la intersección del plano de la línea de crujía con la perpendicular de popa y la línea de base.
Eje x es longitudinal y positivo hacia proa.
Eje y es transversal y positivo hacia babor.
Eje z es vertical y positivo hacia arriba.
Representación de la forma y líneas del casco
Birán et al., 2014

## Slide 6
El casco de un buque al ser una figura tridimensional compleja, debe ser representada con datos en los tres ejes (x, y, z)
La geometría del casco puede ser considerada en términos de:
  Planos de Líneas de Agua: Curvas en el plano x-y, para diferentes valores de z.
  Planos de Sección: Curvas en el plano y-z, para diferentes valores de x.
  Planos de Costado: Curvas en el plano x-z, para distintos valores de y.
PLANOS DEL CASCO

## Slide 7: PLANO HORIZONTAL
Planos de líneas de agua, indican la forma de los planos horizontales para diferentes calados.
Generalmente sólo se indica la mitad del casco, ya que se asume simetría del otro costado.
Entregan información relevante relativa a la estabilidad y resistencia del buque.

## Slide 8: PLANO TRANSVERSAL
Planos de Secciones, indican la forma de los planos transversales del casco.
Por convención, las secciones de proa son representadas al lado derecho y las de popa al lado izquierdo.
Se representa solamente la mitad del casco.

## Slide 9: PLANOS DE COSTADO
Planos de Costado, representan la intersección de planos paralelos al plano central para distintos valores de y
Indica la forma de los planos verticales-longitudinales del casco, a diferentes distancias de la línea central (línea de crujía).
Se representa solamente la mitad del casco.

## Slide 10: Representación de la forma y líneas del casco
Plano Horizontal
Plano Longitudinal
Plano Transversal
Líneas de Agua
Finos
Estaciones y Secciones
Arreglo General

## Slide 11: Representación de la forma y líneas del casco

## Slide 12: Representación de la forma y líneas del casco
Plano de arreglo general

## Slide 13: TERMINOLOGÍA BÁSICA
: Eslora [m].
: Manga [m].
: Calado [m].
: Puntal [m].
Δ: Desplazamiento [t].
∇: Volumen sumergido (varía con el calado) [m3].
: Área de la Sección Central [m2].
: Área de la Sección Máxima [m2].
: Área del Plano de Agua [m2].
.

## Slide 14: Geometría DEL CASCO
Eslora: distancia longitudinal a lo largo del eje proa popa de un buque.

## Slide 15: Geometría del casco
Manga (B): medida transversal generalmente de valor máximo.
Puntal (D): altura o distancia vertical del buque medida desde la línea base al planchaje de la cubierta principal.
Calado (T): es la distancia vertical en cualquier sección desde la línea base a la línea de flotación.

## Slide 16: Geometría del casco
Obra Viva
Reserva de Boyantez o

## Slide 17: Centros de referencia
K- Quilla o Keel
B – Centro de boyantez
G- Centro de Gravedad
M - Metacentro

## Slide 18: Centro DE BOYANTEZ
Todas las fuerzas de Boyantez que actúan sobre la porción sumergida del casco de un buque se reducen a una fuerza resultante que actúa en este punto:
  Es el centro geométrico de la porción sumergida del casco
  Se encuentra en el interior del buque.
  Si el volumen del cuerpo sumergido varía, también variará.

## Slide 19: Centro de Boyantez
B
WL
WL
B
WL
B
WL
B
WL
B

## Slide 20: Centro de Boyantez
B
B
B
B
B
B
B
B
B

## Slide 21: Centro de boyantez
Es el centroide del volumen de agua desplazada.
  La fuerza de boyantes actúa a través de este centroide
LCB:
  Posición Longitudinal de Centro de Boyantes desde la cuaderna maestra.
KB:
  Posición vertical del CB desde la quilla
TCB:
  Posición transversal del CB desde la línea de crujía.
El CB varía cuando el buque se escora, cambia de asiento o cambia de calado debido a que cambia la forma del volumen sumergido y su centro geométrico.

## Slide 22: Centro de gravedad de un buque
Categoría General de los pesos:
  Carga liviana (Casco, Maquinaria, Equipamiento)
  Carga
  Combustible
  Personal
  Agua dulce
  Agua de lastre
Centros: Vertical, longitudinal y transversal para cada uno elemento.
La combinación de todos los anteriores permiten determinar el KG del buque completo

## Slide 23: Centro de gravedad
Carga liviana; peso de la Estructura
Carga liviana; peso de la Estructura + Maquinaria
Carga liviana; peso de la Estructura + Maquinaria + Equipamiento
Carga liviana; peso de la Estructura + Maquinaria + Equipamiento + carga + combustible
Carga liviana; peso de la Estructura + Maquinaria + Equipamiento + carga + combustible + Lastre
Carga liviana; peso de la Estructura + Maquinaria + Equipamiento + carga + combustible + Lastre + víveres
Carga liviana; peso de la Estructura + Maquinaria + Equipamiento + carga + combustible + Lastre + víveres + personal
Carga liviana; peso de la Estructura + Maquinaria + Equipamiento + carga + combustible + Lastre + víveres + personal = D buque

## Slide 24: Centros de referencia:
Cálculos de KG se obtienen del registro de carga del buque

## Slide 25: Cálculo de los Centros
Peso del buque x distancia a CG = Suma de pesos individuales por las distancias a sus respectivos CG
wi | Peso de cada carga individual
kgi | Posición vertical del cg medido desde la quilla
tcg | Posición transversal del cg medido desde la línea de crujía
lcg | Posición longitudinal del cg medido desde la línea de referencia

## Slide 26: Ejemplo: Calculo de KG
Necesitamos calcular estos
 | wi | kgi | Wi x kgi
Item | Peso (T) | Kg (m) | Momento (T-m)
D Liviano | 8.645 | 10,9 | 94.230,5
Carga | 9.112 | 9,4 | 85.652,8
Combustible | 2.298 | 7,6 | 17.464,8
Personal | 67 | 13,4 | 897,8
Total | 20.122 |  | 198.246

## Slide 27: Calado, Asiento y Arrastre
Calado:
  Medido cerca de la Roda se llama calado de proa.
  Calado de popa será cuando se mide cerca de la popa.
  Calado medio es el promedio aritmético entre el calado de proa y el de popa. Es la medida que se utiliza para entrar a las curvas de estabilidad.
    En buques mayores es frecuente encontrar una escala de calados a la altura de la cuaderna maestra para poder compararlo con el calculado mediante la semisuma de los calados de proa y popa.
  La mayoría de los buques se diseña para que ambos calados sean iguales.
Escala de proa, sistema inglés en numeración romana
Escala de proa, sistema métrico.

## Slide 28: Calado, Asiento y Arrastre
Calado:
  Cuando el calado de popa es mayor que el de proa, se dice que el buque está sentado o tiene asiento.
  Cuando el de proa es mayor, se dice que el buque está encabuzado o con encabuzamiento.
  Cuando se diseñan con calados diferentes, siendo el de popa mayor que el de proa se dice que está diseñado con Arrastre.
Buque sentado
Buque encabuzado

## Slide 29: Trabajo con marcas de calado
Calado medio (Cm ó Tm):
Trimado “t”:
  Cuando “t” es +, el buque está sentado
  Cuando “t” es -, el buque está encabuzado.
  Tpp es calado de Popa
  Tpr es Calado de Proa.

## Slide 30: Trabajo con marcas de calado
Todos los buques tienen un calado máximo y mínimo para operar. Operar fuera de estos límites generan peligro para el buque, su tripulación y su carga.
  Estos calados se conocen como calados límites.
Ejercicios de cálculo del calado medio y del asiento:
  Los calados de un buque son: Cpp 5,20 m y Cpr 4,96 m. Hallar el calado medio (Cm), y el asiento (A).
    Solución: Cm = 5,08 m; A = +0,24 m.
  Un buque tiene los siguientes calados: Cpp = 6,80 m y Cpr = 7,50 m. Hallar el calado medio y el asiento.
    Solución: Cm = 7,15 m; A = -0,70 m.
  Si por diseño un buque cala 20 pie a proa y a popa, y se realizan cambios de peso para que el calado de proa quede en 19’ 6” y el de popa en 20’ 6”, se dice que sufrió un cambio de asiento de 1 pie.
  Un buque flota a su calado de diseño que es 21’ a proa y 22’ 6” a popa, ¿Cuál es su calado medio? - ¿Cambio en asiento? - ¿Arrastre?
    Solución: Calado medio 21’ 9” - Cambio de asiento 0, ya que está en sus calados de diseño y no se ha especificado ningún cambio - Arrastre, 1’ 6”.

## Slide 31: Centro de flotación
Centroide del plano de agua o plano de flotación.
Es el punto pivote de escora y cambio de asiento de un buque.
Varía con los cambios de asiento, escoras y calados debido a que cambia el plano de flotación
En la figura del CF, que representa a un buque adrizado:
  LCF referenciado longitudinalmente desde la cuaderna maestra o sección media.
  TCF referenciados desde la línea de crujía.

## Slide 32: Flotación

## Slide 33
10-02-2026

## Slide 34: Volumen sumergido
La aplicación del principio de Arquímedes permite calcular el volumen sumergido del casco de un buque si es que se conoce su desplazamiento y la densidad del medio en que flota, o conocer el desplazamiento si se conoce el volumen sumergido y la densidad del líquido en el que flota
Ejercitación en clases https://www.pbs.org/wgbh/nova/lasalle/buoyancy.html

## Slide 35: El Buque y sus dimensiones Desplazamiento
El principio de Arquímedes establece que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desplaza el volumen sumergido del cuerpo.
  A esta fuerza se le conoce con el nombre de empuje hidrostático y se mide en newtons.
  Hay una relación directa entre el peso del objeto y el volumen de fluido que desplaza su parte sumergida.
  Aplicando el principio al buque, su peso se denomina “Desplazamiento” porque es el agua que desplaza su casco.
El Desplazamiento del Buque se define como; y representa el peso del agua desplazada que desplaza su obra viva.
  Si se utiliza la aceleración de gravedad, de determina la fuerza que ejerce el buque sobre el agua y se mide en Newton.
  Si se utiliza la masa solamente; es decir no se considera la aceleración de gravedad, se utilizan unidades de masa (tonelada, kilogramo u otra).
Conocido el calado medio de un buque, que determina el volumen sumergido y con ello se puede determinar el desplazamiento de un buque utilizando los planos del buque o directamente de las curvas de forma.

## Slide 36: Flotabilidad de un buque
Escora, Balance y Rolido; (Los buques se diseñan para navegar adrizados)
  Escora; es una inclinación transversal permanente.
  Balance; término que se emplea para identificar escoras temporales o semipermanentes.
  Rolido; movimientos continuos de banda a banda o sector de equilibrio.
Desplazamiento y Tonelaje:
  Desplazamiento; volumen de agua que desplaza un buque cuando flota libremente.
  Un destructor de 2.100 toneladas de desplazamiento, indica que su desplazamiento de diseño es equivalente a 2.100 toneladas de agua.
    Tonelada larga es equivalente a 2.240 libras de MASA.
  El desplazamiento se obtiene de las curvas de forma del buque entrando con el calado medio

## Slide 37: Flotación Volumen sumergido – ejemplo 1
Calcular el volumen sumergido de un buque de 10.000 toneladas si la densidad del agua del mar es 1030 kg/m3
Respuesta:

## Slide 38: Flotación volumen sumergido- Ejemplo 2
Una barcaza con la forma de cajón rectangular de 16 m x 6 m x 5 m, se encuentra atracada a un buque en agua dulce, con un calado de 3,5 m. La barcaza debe ser izada a bordo por un pescante del buque.
  Encontrar la carga que sustenta el pescante del buque en toneladas cuando la barcaza ha sido izada parcialmente y se encuentra con un calado de 2 m.

## Slide 39: Flotación volumen sumergido - Resolución ejemplo 2
La masa de agua dulce desplazada por la barcaza flotando libremente (calado de 3,5 metros) será:
La masa de agua dulce desplazada con 2 metros de calado:
Carga del pescante:
Otra forma para calcular el esfuerzo del pescante con 2 m de calado =
Respuesta: 144 toneladas.

## Slide 40: Relación de densidad v/s Calado y Desplazamiento
Efecto del cambio de densidad del agua cuando el desplazamiento es constante.
  Cuando un buque se desplaza de agua de una densidad a otra, cambiará su calado.
  Esto se debe a que el buque desplaza la misma cantidad de masa de agua en cada caso.
  Como cambia la densidad del agua, el volumen de agua desplazada también variará
    Masa = Volumen x Densidad
    Si la densidad del agua aumenta, el volumen de agua desplazada disminuirá para mantener la masa constante y viceversa.

## Slide 41: Relación de densidad v/s Calado y Desplazamiento
Para artefactos navales con casco de forma rectangular - Sea 1 para valores nuevos y 2 valores anteriores.
  Pero Volumen es Largo x Ancho x Calado
  Luego:

## Slide 42: Ejercicio
Un artefacto naval de forma de caja tiene un calado medio de 2.1 metros. Flota en agua de densidad 1020 kg/m3. Encontrar su calado medio para un desplazamiento de misma masa, flotando en agua salada de densidad 1025 kg/m3.

## Slide 43: Solución

## Slide 44: Ejercicio 2
Un artefacto naval con forma de caja rectangular flota adrizado en agua dulce (, con su centro de boyantez ubicado a 0,5 metros sobre la quilla. Encontrar la posición vertical del centro de boyantez cuando la unidad está flotando en agua salada
  Recordar que el centro de boyantez es el centro geométrico del volumen sumergido, que para este caso es KB = ½ calado

## Slide 45: Solución 2

## Slide 46: Reserva de Boyantéz
Un cuerpo que flota desplaza su propio peso en el agua, por ello la parte sumergida del cuerpo flotante el que le provee flotabilidad o boyantéz.
El volumen superior del casco (medido hasta la cubierta principal o cubierta estanca más alta) que se encuentra sobre la línea de agua no está generando boyantéz; sin embargo, es la reserva para casos de aumento de calado por incremento de carga.
  Si se agrega carga adicional, el calado del aumentará y disminuirá el francobordo, pero será la Reserva de Boyantez remanente la que le permitirá al buque seguir flotado.
  Si la carga adicional hace desaparecer el francobordo, el buque se hundirá.
Por ello, la Reserva de Boyantéz se define como el volumen del espacio que se encuentra sobre la línea de agua.
  Puede ser expresado como volumen o como porcentaje del total del volumen del buque.

## Slide 47: Reserva de boyantez

## Slide 48: Marca de Plimsoll
La marca de Plimsoll, también llamada marca de francobordo o línea de carga, es un distintivo pintado en el casco de los buques que indica hasta qué punto puede cargarse de manera segura.
El calado varía según las dimensiones del buque, tipo de carga, época del año y las densidades del agua en puerto y en el mar.
Lo llevan todos las embarcaciones comerciales con esloras superiores a 24 metros o más deben tener esta marca de línea de carga en la posición central de la longitud de la línea de agua de carga de verano

## Slide 49: Marca de Plimsoll
Características principales
  Forma: un círculo de unos 30 cm de diámetro atravesado por una línea horizontal.
  Ubicación: En el centro del casco, a la altura correspondiente al francobordo mínimo de verano.
  Función: Señala el límite de carga permitido para garantizar la flotabilidad y seguridad del buque.
  Variantes: junto al disco aparecen marcas adicionales que indican límites según condiciones de navegación:
    TF: Tropical Fresh (agua dulce en zona tropical).
    F: Fresh (agua dulce).
    T: Tropical (mar en zona tropical).
    S: Summer (verano).
    W: Winter (invierno).
    WNA: Winter North Atlantic (invierno en el Atlántico Norte).

## Slide 50: Marca de Plimsoll
Importancia
  Evita el sobrecargado de buques, que podría comprometer la estabilidad y seguridad.
  Es un estándar internacional regulado por convenios marítimos.
  Su nombre proviene de Samuel Plimsoll, político británico del siglo XIX que impulsó leyes de seguridad marítima.
Ubicación en el casco
  Centro del casco: Se pinta en ambos costados del buque, aproximadamente en el punto medio longitudinal (a mitad de eslora), cerca de la línea de flotación.
  Altura: La línea horizontal del círculo (marca principal) se alinea con el francobordo mínimo permitido en verano, y las demás líneas se distribuyen verticalmente según las condiciones de carga.
  Visibilidad: Debe estar claramente visible desde el muelle, sin obstrucciones, y pintada con colores contrastantes respecto al casco.
¿Por qué en esa zona?
  Es el punto más representativo del calado del buque.
  Permite una lectura rápida desde el muelle o desde embarcaciones de inspección.
  Facilita el control del cumplimiento de las normas de carga en puerto.

## Slide 51: Marca de Plimsoll
Buques obligados
  Buques mercantes de más de 24 m de eslora.
  Buques de carga en navegación internacional (Convenio Internacional sobre Líneas de Carga, 1966).
  Buques logísticos y de abastecimiento de la Armada, cuando operan bajo normas de seguridad equivalentes.
Exentos:
  buques de guerra, pesqueros menores y embarcaciones recreativas.
Fundamento normativo
  Convenio Internacional sobre Líneas de Carga (ILLC, 1966) al cual Chile está adscrito.
  Reglamentos nacionales de la DIRECTEMAR.
  Aplicación práctica en buques logísticos: garantiza seguridad en operaciones de transporte de víveres, combustibles y pertrechos.
Ejemplo aplicado a buques logísticos
  Un buque de abastecimiento que navega en el Atlántico Norte en invierno debe respetar la marca WNA, más restrictiva que la de verano (S) para asegurar que el buque mantenga suficiente francobordo para enfrentar condiciones de mar adversas.

## Slide 52: Marca de Pimsoll
La Figura adjunta muestra las marcas de línea de carga de una nave.
  El centro del disco está bajo la línea de cubierta a una distancia igual al Francobordo autorizado del buque.
  540 mm a proa del disco hay una línea vertical de 25 mm de grosor, con líneas horizontales que miden 230 x 25 mm a cada lado.
  El borde superior, marcado con una "S" está en línea con la horizontal que atraviesa el disco y ambas indican el calado máximo al que se puede cargar cuando flota en agua salada en verano.
  Encima de esta línea y apuntando hacia popa hay otra línea marcada con “F”, cuyo borde superior indica el calado máximo que se puede cargar cuando flota en agua dulce en Verano.
    Si se carga en este calado en agua dulce, el barco aumentará automáticamente a "S" cuando entre en agua salada.
    La distancia perpendicular en milímetros entre los bordes superiores de estas dos líneas es, por lo tanto, el Permiso de agua dulce del barco.

## Slide 53: Flotación Marca de Pimsoll
Cuando la nave se carga en un puerto cuya agua tiene una densidad de entre agua dulce y salada, podrá cargarse hasta un calado tal, que cuando alcance el mar abierto y el agua salada, su calado se reduzca hasta alcanzar la marca “S”.
  Esto se conoce como “Autorización para densidad de agua del muelle o puerto (DWA)”.
El DWA se puede estimar a partir de una fórmula:
  DWA = FWA (1.025 – d)/(1.025 - 1.000)
  o puede expresarse como:
  DWA = FWA (1025 – d)/25
  donde d = la densidad del agua en la que flota el barco.
EL siguiente video en Inglés ilustra este concepto:
    https://www.youtube.com/watch?v=GUfnDbI_iaQ

## Slide 54: Flotación Reserva de boyantéz - Ejemplo 1
Un buque con la forma de una caja rectangular tiene una eslora de 105 m, una manga de 30 m y un puntal de 20 m, se encuentra flotando adrizado en agua dulce. Su desplazamiento es de 19.500 toneladas. Encontrar el volumen de la reserva de boyantéz.

## Slide 55: Flotación Reserva de boyantéz - Resolución ejemplo 1

## Slide 56: Flotación Reserva de boyantez - Ejemplo 2
Un cilindro de 1,5 m de largo y 60 cm de diámetro tiene una masa de 20 Kg cuando se encuentra vacío.
Encontrar su calado en agua de densidad de 1024 Kg/m3 cuando en su interior contiene 200 litros de kerosén de densidad relativa 0,6 y se encuentra flotado con su eje perpendicular a la línea de agua, como lo ilustra la figura adjunta.

## Slide 57: Flotación Reserva de boyantez - Resolución ejemplo 3
Nota; el cilindro desplazará la masa de agua equivalente a la masa del cilindro más la masa de kerosén.
Resolviendo:

## Slide 58: Flotación Reserva de boyantez - Ejemplo 3
Encontrar la distancia entre los centros de gravedad y boyantez (ambos transversales) de un madero rectangular de 1,2 m de ancho, 0.6 de alto y de una densidad relativa de 0.8, cuando flota en agua dulce con los dos de sus lados paralelos a la línea de agua.
Nota; El centro de gravedad de un madero homogéneo está en su centro geométrico.
Respuestas:
KG: 0,3 (m); KB: 0,24 (m). Luego

## Slide 59: Ejercicios de estudio
¿Qué cantidad de agua dulce desplazará un pontón cilíndrico de 3,5 metros de diámetro por 9 metros de longitud cuando está totalmente sumergido totalmente? ¿Cuál sería la fuerza de boyantez que experimenta cuando se encuentra sumergido en agua salada? ¿Cuál será su desplazamiento cuando flota en agua salada con su eje en la línea de agua?
  Respuestas: 86,6 (t) o 849,55 (kN) LT; 88,8 (t) o 871,13 (kN) y 44,4 (t) o 435,56 (kN).
Cuál es la reserva de flotabilidad de una barcaza de casco rectangular que mide 6 x 3 x 2 metros, si flota en agua salada con un calado de 1 metro.
  Respuesta; 18 m3 o 100%.
Una barcaza rectangular de 10m x 5m x 2m tiene un calado de 1 m a proa y a popa cuando flota en agua dulce. Determinar; desplazamiento, calado en agua salada, Ubicación del Centro de Boyantez sobre la quilla y ubicación del Centro de Flotación.
  Respuesta; Desplazamiento 50(t); calado 0,977(m); KB 0,49(m) y 5(m) desde la proa en la línea de crujía.

## Slide 60: Flotación Toneladas por centímetro de inmersión
Las toneladas por centímetro de inmersión o TPC, se refiere a la masa que es necesario cargar o descargar en un buque para que su calado medio varíe 1 centímetro.
  Su ecuación es:
Normalmente:
Área plano flotación en m2 (unidades de superficie)
Densidad (ρ) en t/m3 (masa/volumen)

## Slide 61: Ejemplo 1 TONELADAS POR CENTÍMETRO DE INMERSIÓN
Encontrar las TPC de una barcaza de casco rectangular de 128 metros de eslora y 20 de manga cuando flota en agua salada
  Área plano flotación = L x B = 128 x 20 Área plano flotación = 2.560 m2
  TPC = 26.240 kg/cm ó 26,2 t/cm

## Slide 62: Flotación Toneladas por centímetro de inmersión
Masa = Volumen x densidad; y
TPC = Área plano flotación x densidad del agua 100 Entonces:
Luego: TPC (agua mar) = 1,025 x A = Plano flotación 100 97,56 TPC (agua dulce) = 1,000 x A = Plano flotación 100 100

## Slide 63: Uso de curvas de hidrostáticas o de forma

## Slide 64: Curvas hidrostáticas de un buque
Son tablas y/o gráficos que, utilizando el calado medio del buque, entregan sus características de estabilidad de diseño geométrico de un buque.
Entre otras, para cada calado medio entregan:
  Desplazamiento.
  Toneladas por centímetro de inmersión.
  Momento de cambiar el asiento en un centímetro.
  Altura del Metacentro transversal y longitudinal
  Posición longitudinal del centro de flotación.
  Posición vertical y longitudinal del centro de boyantez.
No entregan información del CG. El centro de masa no depende de una característica geométrica.

## Slide 65: Curvas hidrostáticas de un buque
Para el caso del modelo utilizado en la sala de ingeniería ESNAVAL.

## Slide 66: Uso de las Curvas hidrostáticas
Las curvas pueden ser en forma de tablas, gráficos nomogramas u otro formato. (Normalmente son para agua salada).
Las curvas que se muestran corresponden a los valores hidrostáticos de un buque de carga general de 135 m de eslora entre perpendiculares y 10.000 toneladas de capacidad de carga (DWT).
Nomograma para un buque de 6.000 t DWT

## Slide 67: Uso de las Curvas hidrostáticas
Asumamos que el calado medio es de 6 m.
  En cada intersección con una curva y esta línea de 6 m, proyecta hacia abajo y lee en la escala apropiada en el eje ‘x’:
  Para nuestras curvas hidrostáticas, en un proyecto medio de 6 m, por ejemplo, obtendríamos lo siguiente:
    Desplazamiento: 10.293 toneladas
    Toneladas por centímetro de inmersión: 19,70 toneladas.
    Momento para cambiar de asiento en 1 cm: 152,5 toneladas por metro
    LCF: 0,05 metros a proa de la cuaderna maestra.
    LCB: 0,08 metros a proa de la cuaderna maestra
LCF y LCB son distancias medidas desde la cuaderna maestra.

## Slide 68: Uso de curvas cruzadas Desplazamiento
Curvas de carena adrizada
3,4 mt
24 cm
24 cm x 200 t = 4.800 Tons

## Slide 69: Flotación Ejercicios de estudio
Un tambor cilíndrico de masa 14 kg cuando está vacío, tiene un largo de 75 cm, y un diámetro de 60 cm. Encontrar su calado en agua de mar, cuando ha sido llenado con 200 l de kerosén de densidad relativa 0,63.
Un cubo de madera de densidad relativa 0,81 tiene lados de 30 cm de largo. Si se coloca una masa de 2 kg es su parte superior, con el centro de gravedad verticalmente sobre el del cubo, encontrar su calado en agua de mar.
Un estanque rectangular (3 m x 1,2 m x 0,6 m) que no tiene cubierta superior (está abierto), está flotando en agua dulce con un calado de 15 cm. Calcular la mínima cantidad de agua dulce con que se puede cargar antes de que se hunda.
Una boya de salvataje cilíndrica de 5 m de largo, 2,4 metros de diámetro está flotando sobre su quilla con el eje longitudinal paralelo a la línea de agua. Encontrar la fuerza de levante que produce cuando se encuentra totalmente sumergida.

## Slide 70: Flotación Ejercicios de estudio
Un madero homogéneo de sección rectangular tiene 30 cm de ancho y 25 de alto. Cuando se encuentra flotando tiene un calado de 17 cm. Encontrar su la Reserva de boyantéz y la distancia entre el centro de boyantéz y su centro de gravedad.
Un madero homogéneo de sección rectangular de 5 m de largo, 60 cm de ancho y 40 cm de alto, flota en agua dulce con un calado de 30 cm. Encontrar la masa del madero y su densidad relativa.
Un madero homogéneo de 3 m de largo, 60 cm de ancho y 60 cm de alto tiene una densidad relativa de 0,9. Encontrar la distancia entre el centro de boyantéz y el de gravedad cuando se encuentra flotando en agua dulce.
Un madero homogéneo de sección rectangular 5 m x 1 m x 1m tiene una densidad relativa de 0,51 y flota medio sumergido en agua. Encontrar la densidad del agua.

## Slide 71: Flotación Ejercicios de estudio
Un artefacto naval de sección con forma de caja mide 20 m x 6 m x 2,5 m y flota con un calado de 1,5 m en agua de densidad 101 kg/m3. Encontrar su desplazamiento en toneladas y la altura del centro de boyantez sobre la quilla.
Un tambor cilíndrico vacío de 1 m de largo y 0,6 m de diámetro tiene una masa de 20 kg. encontrar la masa que se e ha colocado dentro de él si es que flota a medio volumen (a) en agua de mar y (b) en agua dulce.
Un madero homogéneo de densidad relativa 0,81 se encuentra flotando en agua dulce y es de 3 m de largo y su sección transversal es cuadrada de 0,5 m. Encontrar el desplazamiento del madero y la distancia entre el centro de boyantez y de gravedad.
Una barca de sección transversal tipo caja mide 55 m x 10 m x 6 m y se encuentra flotando en agua dulce con la quilla paralela al agua y con un calado de de 1,5 m. Si se le agregan 1800 toneladas de carga, encontrar cuanto se desplazó el centro de boyantez y la distancia recorrida.

## Slide 72: Flotación Ejercicios de estudio
Una barca de sección transversal tipo de 75 m x 6 m x 4 m desplaza 180 toneladas cuando se encuentra liviana. Si se le cargan 360 toneladas de hierro, con la barca flotando en agua dulce, encontrar su calado final y su reserva de boyantéz (o reserva de flotabilidad)
Un tambor de 60 cm de diámetro y 1 m de largo tiene una masa de 30 kg cuando está vacío Si el tambor se llena de aceite de densidad relativa 0,8 y se encuentra flotando en agua dulce, encontrar el porcentaje de su reserva de boyantéz o flotabilidad

## Slide 73: Fin Unidad temática 1 FUNDAMENTOS DE ESTABILIDAD
Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC