## Slide 1
REPASO
DE CARTOGRAFIA

## Slide 2
COORDENANDAS DE GRILLA
Es un sistema cuadriculado para localizar e indicar mediante puntos de referencia la ubicación de blancos u objetivos en la carta, este sistema se denomina, “Cuadriculado Universal Transversal de Mercator” ; nombre que lleva en memoria de su creador, el Belga Gerardus Mercator, nombre latinizado de Gerhard Kremer (1512-1594).

## Slide 3
PROYECCIÓN CILÍNDRICA DE MERCATOR
COORDENANDAS DE GRILLA

## Slide 4
Las coordenadas de grilla se leen de Weste a Este y de Sur a Norte.
COORDENANDAS DE GRILLA

## Slide 5
ACTUALIZACIÓN DE CARTA.
Cada vez que se trabaje con una carta topográfica hay que actualizar previamente el Diagrama de Declinación Magnético.
"Actualizar la carta topográfica en relación a la Declinación Magnética ".

## Slide 6
DATOS BÁSICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN
Año de Edición : 1980
Variación Anual : 6'.5 W
Declinación Magnética : 7º 24'.5 E
ACTUALIZACIÓN DE CARTA.

## Slide 7
A.- Restar el año de edición al año actual:
1980 - 2000 = 20 años.
B.- Multiplicar la cantidad de años resultante por la variación anual.
20 x 6'.5 = 130'. Al descomponer resulta :
2º 10' 00" W.
PASOS PARA LA ACTUALIZACIÓN
ACTUALIZACIÓN DE CARTA.

## Slide 8
Restar o sumar según corresponda el resultado de la variación anual a la declinación
magnética.
Declinación Magnética: 7º 24'.5 E 7º 24' 30" E
Variación magnética en 20 años: 2º 10' 00" W
7º 24' 30" E
- 2º 10' 00" W
5º 14’ 30” E Declinación Magnética actual.
ACTUALIZACIÓN DE CARTA.

## Slide 9
Cuando los segundos son 60 o más se transforman en minutos y cuando los minutos son 60 o más se transforman en grados.
Ejemplo :
7º 25' 70" = 7º 26' 10"
8º 95' 40" = 9º 35' 40"
ACTUALIZACIÓN DE CARTA.

## Slide 10
EJERCICIO PRÁCTICOS AL AÑO 2024
1.- Año de edición : 1978
Variación anual : 9'.7 W
Decl. Magnética : 7º 20.5 E
2.- Año de edición : 1977
Variación anual : 7'.8 W
Decl. Magnética : 7º 44'.3 E
3.- Año de edición : 1981
Variación anual : 6'.6 W
Decl. Magnética : 7º 24'.3 E
4.- Año de edición : 1980
Variación anual : 5'.7 W
Decl. Magnética : 6º 50'.1 E
ACTUALIZACIÓN DE CARTA.

## Slide 11
CÁLCULO DE DISTANCIA
D.T.= DISTANCIA EN EL TERRENO (MTS.)
D.C.= DISTANCIA EN LA CARTA (CMS.)
F.R.= FRACCION REPRESENTATIVA (1:50.000)
D. T
D.C. F.R.
Para aplicar esta formula se debe “TAPAR” la incógnita para saber si hay que multiplicar o dividir. Antes de multiplicar o dividir transformar siempre los valores a centímetros EJEMPLO: De mts. a cms. Se agregan dos ceros a la cantidad de metros y así quedaran en cms. 1.000 mts. = 100.000 cms Además las respuestas de: DT tienen que ser en metros, DC en cms. y FR en la representación 1: xxxxx
Ejecución de Formulas:
DT = DC x FR 2 cms. x 50.000 = 100.000 cms. = 1.000 mts.
DC = DT / FR 1.000 mts. = 100.000 cms. / 50.000 = 2 cms.
FR = DT / DC 100.000 cms. / 2 cms. = 50.000 = 1: 50.000

## Slide 12
LOCALIZACIÓN DE PUNTOS
Localización de un punto desconocido mediante la ocupación sucesiva de dos o tres posiciones conocidas.
P1
OBJ
P2

## Slide 13
1.- Orientar la carta utilizando una brújula.
2.- Localice y marque su posición en la carta.
3.- Determine un azimut magnético al punto
desconocido.
4.- Convierta este azimut magnético en un
azimut de cuadrícula.
5.- Trace una línea desde su posición en este
azimut.
6.- Muévase a una segunda posición y repita los pasos 2 , 3 , 4 , y 5 .
LOCALIZACIÓN DE PUNTOS

## Slide 14
La localización de nuestra propia posición en la carta mediante el uso de por lo menos dos posiciones conocidas y bien definidas en el terreno y en el mapa, se puede efectuar mediante el siguiente procedimiento:
1. Orientar la carta utilizando una brújula.
2. Localice la primera posición en el terreno y márquela en la carta.
3. Determine el azimut magnético desde su posición hasta el punto conocido.
LOCALIZACIÓN DE PUNTOS

## Slide 15
La localización de nuestra propia posición en la carta mediante el uso de por lo menos dos posiciones conocidas y bien definidas en el terreno y en el mapa, se puede efectuar mediante el siguiente procedimiento:
5. Determine el retroazimut.
6. Trace una línea en el retroacimut desde la posición conocida y prolónguela lo necesario.
7. Seleccione una segunda posición conocida y repita los pasos 3,4,5,y 6
LOCALIZACIÓN DE PUNTOS

## Slide 16
LOCALIZACIÓN DE PUNTOS
Método para obtener UN retro azimut:
  Si el Azimut es de 180º o menos = SUME180º ( + )
  Si el Azimut es de 180º o más= RESTE 180º ( - )
NOTA: Su ubicación actual es exactament en la intersección de ambas líneas.