## Slide 1: UT 1 Fundamentos de Estabilidad
Catedra de Sistemas de Ingeniería
Profesores:
CC Sr. Matías Fisher Silva (4A, 3C y 3D)
PC Alberto García Covacevich (4B, 4C, 3A y 3B)
Tercero y Cuarto Ejecutivo Escuela Naval - Primer semestre 2024

## Slide 2: ¿Qué es la Estabilidad?
Capacidad de un buque para mantener una posición equilibrada y para regresar a una posición vertical después de haber sido perturbado por fuerzas externas (viento, olas o corrientes) y/o internas (redistribución de cargas, movimientos de tripulación, cambios en niveles de estanques); asegurando así su seguridad, maniobrabilidad y eficiencia operativa.
Análisis de estabilidad generalmente se realiza asumiendo una condición cuasi-estática (no considera efectos dinámicos, que son complejos de analizar y difíciles de realizar en forma consistente y estandarizada).
Análisis de estabilidad en general significa “Análisis de Estabilidad Transversal”.
Fundamental para la seguridad de un buque.
Seakeeping es el análisis de movimientos provocado por las olas (roll, pitch, aceleración vertical, etc.)

## Slide 3: Principio de Arquímedes
Arquímedes de Siracusa, escribió alrededor del 250 A.C. “Sobre la Esfera y el Cilindro”
Un cuerpo sumergido (total o parcialmente) en un fluido, experimenta una fuerza de empuje hacia arriba de igual magnitud y sentido opuesto al peso del fluido desplazado
Δ *ρ* * ∇
Δ ρ* ∇

## Slide 4: Dimensiones y geometría del Buque.

## Slide 5: TERMINOLOGÍA BÁSICA
: Eslora [m].
: Manga [m].
: Calado [m].
: Puntal [m].
Δ: Desplazamiento [t].
∇: Volumen sumergido (varía con el calado) [m3].
: Área de la Sección Central [m2].
: Área de la Sección Máxima [m2].
: Área del Plano de Agua [m2].
.

## Slide 6: DIMENSIONES DE UN BUQUE
: Línea de agua a la cual fue diseñado el buque.
: Línea vertical imaginaria donde la proa intersecta con la .
: Línea vertical imaginaria donde la popa intersecta con la .
: Distancia horizontal desde la a la

## Slide 7: DIMENSIONES DE UN BUQUE
Eslora: distancia longitudinal a lo largo del eje proa popa de un buque.

## Slide 8: DIMENSIONES DE UN BUQUE
Eslora máxima (): Largo total del buque
Eslora de Flotación (): Longitud del buque medida en la Línea de Flotación (varía con el Calado).

## Slide 9: DIMENSIONES DE UN BUQUE
Puntal (): Distancia vertical desde la Quilla a la cubierta principal.
Manga (): Medida transversal del buque, a través de cada sección. También se define como Manga de Flotación ().
Manga Máxima (): Máxima manga el buque.

## Slide 10: Representación de la forma del casco
Obra Viva
Reserva de Flotabilidad

## Slide 11: El buque y sus dimensiones
Calado:
Medido cerca de la Roda, se llama calado de proa.
Calado de popa será cuando se mide cerca de popa.
Calado medio es el promedio aritmético entre el calado de proa y el de popa.
  Es la medida que se utiliza para entrar a las curvas de estabilidad.
En buques mayores a 70 u 80 m, es frecuente encontrar una escala de calados a la altura de la cuaderna maestra para poder compararlo con el calculado por la semisuma de los calados de proa y popa.
  Si hay diferencia, puede indicar que el casco se encuentra sometido a esfuerzo de arrufo o quebranto originados por la distribución de los pesos a bordo.
La mayoría de los buques se diseña para que ambos calados sean iguales.
Escala de proa, sistema inglés en numeración romana
Escala de proa, sistema métrico.

## Slide 12: El buque y sus dimensiones
Todos los buques tienen un calado máximo y mínimo para operar. Operar fuera de estos límites generan peligro para el buque, su tripulación y su carga.
Estos calados se conocen como calados límites.
Cuando en condición de diseño los calados son diferentes, siendo el de popa mayor que el de proa se dice que está diseñado con Arrastre.
Buque sobrecargado

## Slide 13: DIMENSIONES DE UN BUQUE
Calado (): Distancia desde la Quilla a la Línea de Flotación ().
  : Calado de Proa.
  : Calado de Popa.
Trimado () o Asiento (): Diferencia entre el Calado de Proa y el Calado de Popa.
  Buque Encabuzado
  Buque Sentado

## Slide 14: EJERCICIO
Encontrar el Calado Medio de una barcaza rectangular que flota en agua salada, conocidos los siguientes datos:

## Slide 15: EJERCICIO
Encontrar el Calado Medio de una barcaza.
=
T=
T=1.80[m]

## Slide 16: El buque y sus dimensiones ejercicios de cálculo de calado medio y TRIMADO
Los calados de un buque son: = 5,20 m y = 4,96 m. Hallar el calado medio (), y el trimado (.
  Solución: = 5,08 m; A = +0,24 m.
Un buque tiene los siguientes calados: = 6,80 m y = 7,50 m. Hallar el calado medio y el asiento.
  Solución: = 7,15 m; = -0,70 m; tiene un encabuzamiento de o,7 metros.
Si por diseño un buque cala 20 pies a proa y a popa, y se realizan cambios de peso para que el calado de proa quede en 19’ 6” y el de popa en 20’ 6”. Se dice que sufrió un cambio de asiento de 1 pie.
Un buque flota a su calado de diseño, que es 21’ a proa y 22’ 6” a popa, ¿Cuál es su calado medio?, ¿Cual su cambio en asiento? y ¿Cuál es su Arrastre?
  Solución: Calado medio 21’ 9” - Cambio de asiento 0, ya que está en sus calados de diseño y no se ha especificado ningún cambio - Arrastre, 1’ 6”

## Slide 17: LÍNEAs De AGUA
T: Tropical
S: Summer
W: Winter
F: Fresh
TF: Tropical Fresh
Buques de Guerra: Design Waterline (DWL)
Buques Mercantes: Summer Load Line
LÍNEA PLIMSOLL

## Slide 18
Sistema de Coordenadas:
Origen de las coordenadas se encuentra en la intersección del plano de la línea de crujía con la perpendicular de popa y la línea de base.
Eje x es longitudinal y positivo hacia proa.
Eje y es transversal y positivo hacia babor.
Eje z es vertical y positivo hacia arriba.
Geometría del casco
Birán et al., 2014

## Slide 19: Geometría del casco
Francobordo: Distancia entre la línea de flotación y la cubierta principal (reserva de flotabilidad).
Pantoque: Zona de unión del planchaje del costado y la quilla.
Astilla Muerta: Distancia desde la línea base a través de la proyección vertical de la borda con la intersección de la línea tangente del planchaje en la quilla plana del buque.
Volumen Sumergido (v) : Volumen de la obra viva.
Arrufo: Curvatura longitudinal que puede presentar la cubierta.
Brusca: Curvatura transversal que puede presentar la cubierta.

## Slide 20
Flare o sección afinada: Curvatura del casco hacia dentro, sobre la superficie del agua.
Tumblehome o sección ensanchada o gruesa: Opuesto al Flare.
Geometría del casco
En la figura de la izquierda se puede apreciar a la FFG Lynch con casco afinado o Flare y al destructor Zumwalt con casco ensanchado o Tumblehome, ambos operando en RIMPAC 2022

## Slide 21
El casco de un buque es una figura tridimensional compleja, que debe cumplir con un número importante de requerimientos.
Debe ser representada con datos en los tres ejes (x, y, z)
La geometría del casco puede ser considerada en términos de:
  Planos de Líneas de Agua: Curvas en el plano x-y, para diferentes valores de z.
  Planos de Sección: Curvas en el plano y-z, para diferentes valores de x.
  Planos de Costado: Curvas en el plano x-z, para distintos valores de y.
PLANOS DEL CASCO

## Slide 22: PLANO HORIZONTAL
Planos de líneas de agua, indican la forma de los planos horizontales para diferentes calados.
Generalmente sólo se indica la mitad del casco, ya que se asume simetría del otro costado.
Entregan información relevante relativa a la estabilidad y resistencia del buque.

## Slide 23: PLANO TRANSVERSAL
Planos de Secciones, indican la forma de los planos transversales del casco.
Por convención, las secciones de proa son representadas al lado derecho y las de popa al lado izquierdo.
Se representa solamente la mitad del casco.

## Slide 24: PLANOS DE COSTADO
Planos de Costado, representan la intersección de planos paralelos al plano central para distintos valores de y
Indica la forma de los planos verticales-longitudinales del casco, a diferentes distancias de la línea central (línea de crujía).
Se representa solamente la mitad del casco.

## Slide 25: COEFICIENTES DE FORMA
Relaciones que comparan dimensiones como áreas y volúmenes de los buques, con formas geométricas que poseen ciertas medidas equivalentes a las de éstos.
Son usados para caracterizar la forma del casco. Entregan información importante respecto a su geometría
Esto permite ciertas aproximaciones de cálculos hidrostáticos.

## Slide 26: Coeficiente de bloque
Relación entre el volumen desplazado por un buque y el volumen de un prisma rectangular, de largo igual a la eslora de flotación, de ancho igual a la manga y de alto igual al calado correspondiente a la línea de agua.
]
Tanqueros y Graneleros
Fragatas y OPVs tienen coeficiente de bloque menor,

## Slide 27: Coeficiente de bloque

## Slide 28: Coeficiente de bloque Ejercicio
Asuma un buque con un casco en forma de cajón rectangular, de 64 metros de eslora y 10 de manga (ambas medidas en la línea de flotación).
En condición de desplazamiento liviano tiene un calado medio de 1,5 metros.
En condición de máxima carga (máximo desplazamiento autorizado), su calado medio es de 4 metros.
Su coeficiente de bloque para carga liviana es de 0,6 y para máxima carga de 0,75.
Encontrar su capacidad de carga máxima en agua salada.

## Slide 29: Coeficiente de bloque
Volumen de desplazamiento liviano:
  Volumen = L x B x T x 0,6 = 64 x 10 x 1,5 x 0,6 = 576 m3
Volumen de desplazamiento a toda carga:
  Volumen = L x B x x 0,75 = 64 x 10 x 4 x 0,75 = 1920 m3
Capacidad de carga máxima:
  Carga máxima=
  = 1920 – 576 = 1344 (m3)
  = 1344(m3) x 1,025 = 1377, 6 (t)
Ejercicio - solución

## Slide 30: COEFICIENTE DE PRISMA o prismático
Relación entre el volumen desplazado por el buque y el volumen de un cuerpo de sección constante e igual al área de la cuaderna maestra y largo igual a la eslora entre perpendiculares (se asume que el área de la cuaderna maestra es constante a través de toda la eslora).
Parámetro importante para evaluar la resistencia al avance del buque.

## Slide 31: COEFICIENTE DE LA SECCIÓN MAESTRA
Es la relación entre el área sumergida de la cuaderna maestra (o de la sección ubicada en ) y la de un rectángulo cuyas dimensiones son la manga y el calado.
Considerar que , y se relacionan de la siguiente forma:

## Slide 32: COEFICIENTE Del área del plano de agua
Proporción (a un calado dado), del plano de flotación que ocupa el plano delimitado por la eslora y manga del buque .
Para una Eslora y Manga dadas, aumentar el mejora la estabilidad (aunque también aumenta la Resistencia al avance).

## Slide 33: COEFICIENTE Del área del plano de agua

## Slide 34: Coeficiente deL ÁREA DEL plano de agua
EJERCICIO
Encontrar el área del plano de flotación de un buque de 36 metros de eslora y 6 de manga, que tiene un coeficiente de fineza o coeficiente de plano de agua de 0,8

## Slide 35: OTRAS RELACIONES
Razón Eslora / Manga:
Razón Eslora / Calado:
Razón Manga / Calado:
Razón Calado / Puntal:

## Slide 36: Centro de flotación
Centroide del plano de agua o plano de flotación.
Es el punto pivote de escora y cambio de asiento de un buque.
Varía con los cambios de asiento, escoras y calados debido a que cambia el plano de flotación
En la figura del CF, que representa a un buque adrizado:
  LCF está a popa de la cuaderna maestra.
  CF o F está en la línea de crujía.

## Slide 37: CENTRO DE BOYANTEZ
Todas las fuerzas de Boyantez que actúan sobre la porción sumergida del casco de un buque se reducen a una fuerza resultante que actúa en este punto:
Se encuentra situado en el interior del buque.
Centroide del volumen sumergido del casco.
Es el centro geométrico de la porción sumergida del casco
Si el volumen del cuerpo sumergido varía, también.

## Slide 38: CENTRO DE BOYANTEZ
La distancia vertical de la Boyantez, en relación la Línea Base, se denota VCB (KB).
La distancia longitudinal del centro de Boyantez se mide a partir del eje de referencia longitudinal, que en algunos casos puede ser la sección media, la cuaderna maestra o el y se denota LCB.
Al centro de Boyantez transversal se le denomina TCB y se mide desde la línea de crujía.

## Slide 39: CENTRO DE BOYANTEZ
Cuando un buque pasa de un fluido a otro de distinta densidad, su calado variará, pero su masa no.
Al cambiar la densidad del agua, también varía el volumen de agua desplazada.
Si la densidad del agua aumenta, el volumen de agua desplazada disminuirá y viceversa.
[
telemedellin.tv, 2023

## Slide 40: RESERVA DE BOYANTEZ
El volumen del casco que no se encuentra sumergido no está generando boyantez. Sin embargo, es la “reserva” para casos de aumento de calado.
Reserva de Boyantez se define como el volumen del espacio que se encuentra sobre la línea de flotación. Puede ser expresado como volumen, o como porcentaje total del volumen del buque.