## Slide 1: Mediciones, cifras significativas y error instrumental 2s 2020

## Slide 2: Introducción
La física es una ciencia natural, y por ende el rol de la experimentación es clave. Toda ciencia natural se basa en el método científico, el cual puede resumirse brevemente en tres pasos:
1) Se realizan observaciones de un fenómeno natural.
2) Mediante un proceso de razonamiento se postulan hipótesis que explican los fenómenos observados. Con estas hipótesis es posible predecir otros fenómenos.
3) Se realizan experimentos para verificar las predicciones. En el caso de que éstas no se verifiquen, los nuevos resultados experimentales sirven de observación (se vuelve al paso 1) para poder plantear nuevas hipótesis.

## Slide 3
El proceso de medición es importante en ciencia (e ingeniería) pues en muchos procesos y aplicaciones es necesario controlar y/o monitorear un conjunto de cantidades físicas
Ahora…¿Qué es medir?

## Slide 4
Medir es…
Comparar cuantitativamente una magnitud de valor desconocido con una magnitud de referencia
Esta referencia es la unidad elegida por convención

## Slide 5: ¿Cuál es la longitud del clip?
Al realizar varias veces la medición de una cantidad física (bajo condiciones controladas), se obtiene un conjunto de valores que no son necesariamente iguales.
Esto es debido a la existencia de errores en el proceso de medición.

## Slide 6: Error en una medición
Toda medición esta acompañada de un error o incerteza

## Slide 7: Errores de medición
Existen diversas fuentes de error en una medición. Dentro de lo posible estos deben ser minimizados al momento de preparar un sistema en el cual se realizarán mediciones de una cierta cantidad.
Existen dos tipos de errores, los errores sistemáticos y los aleatorios
Errores sistemáticos: son aquellos errores asociados a una imperfección en el proceso de medición. Se dice que estos errores van en una dirección, pues tienden a aumentar o disminuir el valor de la cantidad medida sistemáticamente siempre con un sentido preciso. Para eliminar o minimizar estos errores se deben detectar adecuadamente, ya sea con un análisis cuidadoso del sistema y del procedimiento utilizado, o simplemente comparando las medidas obtenidas con un método alternativo.

## Slide 8
Errores aleatorios: como dice su nombre estos errores se producen fortuitamente.
Para minimizar estos errores conviene realizar un número considerable de mediciones y promediar los resultados. Como los errores aleatorios van en ambas direcciones con la misma probabilidad, al promediar los datos, éstas contribuciones aleatorias se promedian a cero.

## Slide 9: Error instrumental
La apreciación es la menor variación de la medida que se puede registrar con un instrumento.
El margen de error instrumental de una medición "M" se expresa como "δM”
δM = apreciación /2

## Slide 10: Determinar el error instrumental en los siguientes casos

## Slide 11: Cifras significativas
Como ya hemos visto, la medida de una cantidad física entrega un valor con un cierto grado de error. Un concepto muy importante es el de las cifras significativas de una medicion, el cual depende del error.
Definiremos las cifras significativas de una cantidad como la cantidad total de cifras que tiene el número respecto a la posición de la primera cifra distinta de cero que tiene su error.

## Slide 12: Ejemplo….
El numero de cifras que se reporta en una medición debe ser tal que coincida con la cifra del error.
Por lo general esta ultima cifra debe ser estimada.
La estimación es un proceso que realiza el observador, dónde éste evalúa qué fracción de la apreciación del instrumento le corresponde a una medida.

## Slide 13: Notación para mediciones
M = (Mlectura ± δM) unidad de medida
El error de una medición δM se escribirá solo con
una cifra significativa.
Finalmente….

## Slide 14: Ejemplos: determinar el resultado de las siguientes mediciones expresando su resultado con el numero apropiado de cifras significativas

## Slide 17: Las cifras significativas se tratan de reglas
Los ceros colocados antes de otros dígitos no son significativos:
ejemplo: 0,0000023 solo tiene 2 cifras significativas.
2. Los ceros colocados entre otros dígitos siempre son significativos:
ejemplo: 5008 tiene 4 cifras significativas.
3. Los ceros colocados después de otros dígitos pero detrás de un punto decimal son significativos:
ejemplo: 2,90 tiene 3 cifras significativas.
4. Los ceros al final de un número son significativos solo si están detrás de un punto decimal como en 3. De lo contrario, es imposible saber si son significativos.

## Slide 19
Cuantas cifras significativas tienen las siguientes
cantidades y números ?
256
7452,00015 m
0,000000215 s
1000,00012000 m/s

## Slide 20: Aproximación y redondeo
Redondeo es el proceso mediante el cual se eliminan decimales poco significativos a un número decimal. Las reglas del redondeo se aplican al decimal situado en la siguiente posición al número de decimales que se quiere transformar; es decir, si tenemos un número de 3 decimales y queremos redondear a 2, se aplicarán las reglas de redondeo:
Dígito menor que 5: Si el siguiente decimal es menor que 5, el anterior no se modifica.
Ejemplo: 12,612. Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta el tercer decimal: 12,612 = 12,61.
Dígito mayor que 5: Si el siguiente decimal es mayor o igual que 5, el anterior se incrementa en una unidad.
Ejemplo: 12,618. Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta el tercer decimal: 12,618 = 12,62.
Ejemplo: 12,615. Redondeando a 2 decimales deberemos tener en cuenta el tercer decimal: 12,615= 12,62.

## Slide 21: Operaciones con cifras significativas
Suma y resta: Operar normalmente y luego aproximar el resultado de tal manera que coincida en la ultima cifra del operando con menos decimales.

## Slide 22
2. Multiplicación y división: Operar normalmente y luego aproximar el resultado de tal manera que posea tantas cifras significativas como el factor menos preciso.

## Slide 23
3. Operaciones combinadas: Operar normalmente, pero en cada operación determine el numero de cifras significativas correspondiente.

## Slide 25: Actividad
3,214 cm
4,04 cm
5,1625 cm
Determine el perímetro y el área del siguiente triangulo rectángulo