## Slide 1
“Equipos especiales de detección A/S”
Sistemas de Armas
UT°3 “Sensores”

## Slide 2
Objetivo de la Clase
PRESENTACIÓN DE HOY
Identificación de sensores A/S
Características
Métodos de empleo
Equipos especiales de Detección A/S

## Slide 3
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS”
Sonares
(Activo / Pasivo)
Radares
(Snorkel y/o Mástiles aflorados)
M.A.D.
(Magnetic Anomalies Detection)
Sensores Optrónicos
M.A.E.
(Medidas de Apoyo Electrónico)
Vigias
(Avistamiento Visual)
(Snorkel y/o mástiles aflorados)
Sonoboyas
(“Sembradas” desde Helo o Avión A/S
Equipos especiales de Detección A/S

## Slide 4
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS”
Sonares
(Activo / Pasivo)
Radares
(Snorkel y/o Mástiles aflorados)
M.A.D.
(Magnetic Anomalies Detection)
Sensores Optrónicos
M.A.E.
(Medidas de Apoyo Electrónico)
Vigias
(Avistamiento Visual)
(Snorkel y/o mástiles aflorados)
Sonoboyas
(“Sembradas” desde Helo o Avión A/S
Equipos especiales de Detección A/S

## Slide 5
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS
SONOBOYAS
Son mini sonares desechables que flotan en superficie y tienen un tiempo de operación limitado por la duración de su batería eléctrica.
Estos sensores son transportados en los Aviones A/S (Orion P 3) y en los Helos A/S, siendo desplegados o “sembrados” en las áreas más probables de ubicación de los submarinos (dependiendo de la situación táctica).
Según su diseño, pueden ser operadas en modo Activo y Pasivo así como en transmisión Direccional u Omnidireccional.
Algunas sonoboyas activas pueden ser controladas para iniciar su transmisión Activa al recibir la orden desde la aeronave que las sembró.
Las señales detectadas por las sonoboyas son transmitidas al avión o helo de control, el que las ingresa a un computador “procesador de sonoboyas” para determinar la posición, rumbo y velocidad del Submarino y proceder luego a atacarlo con las armas que posee.
Sonoboya AN SSQ 53 D lanzada por aviones
Sonoboya SSQ 937C lanzada por helos
Equipos especiales de Detección A/S

## Slide 6
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS
SONOBOYAS
Sonoboya lanzada desde aviones A/S, desciende frenada por paracaídas, al entrar al agua, despliega un sensor en profundidad y establece contacto con avión lanzador. Su posición es determinada por equipos en el avión o por equipo GPS propio de la sonoboya. Son desplegadas en diagramas de 5 o más sonoboyas actuando simultáneamente.
Equipos especiales de Detección A/S
SONOBOYAS PASIVAS DESPLEGADAS

## Slide 7
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS”
Sonares
(Activo / Pasivo)
Radares
(Snorkel y/o Mástiles aflorados)
M.A.D.
(Magnetic Anomalies Detection)
Sensores Optrónicos
M.A.E.
(Medidas de Apoyo Electrónico)
Vigias
(Avistamiento Visual)
(Snorkel y/o mástiles aflorados)
Sonoboyas
(“Sembradas” desde Helo o Avión A/S
Equipos especiales de Detección A/S

## Slide 8
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS
M.A.D.
(Magnetic Anomalies Detector)
Estos sensores son transportados en algunos de los Aviones A/S p.ej. Orion P-3 y en los Helos A/S; basan su afectividad en la detección de la perturbación o “anomalía” al campo magnético terrestre provocada por el campo magnético que genera el casco metálico de un submarino a su alrededor.
De acuerdo a la sensibilidad que posea el equipo y al tamaño del casco detectado, sus alcances máximos de detección están en el orden de los 500 metros alrededor del sensor.
Dado su corto alcance, es empleado como sensor de comprobación ante una detección de sonoboyas, contribuyendo a confirmar que el contacto obtenido posee características de Submarino.
Sólo SS A y B son detectados por M.A.D.
Equipos especiales de Detección A/S
500 mts.

## Slide 9
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS
ARMAMENTO
Misil Antibuque HARPOON
Torpedos A/S MK-50
Bombas de profundidad.
450 Nudos
15 horas de vuelo
Radar de E.A.M.
Equipos M.A.E.
SONOBOYAS
Equipo M.A.D.
Equipos especiales de Detección A/S
Avión de Exploración Aeromarítima
(E.A.M.)
P – 3C ORION
CARACTERÍSTICAS

## Slide 10
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS
Equipos especiales de Detección A/S
Helo SH - 60F luego de detectar un SS por medio de sonoboyas, efectúa un ataque con Torpedos MK - 50
HELO A/S SH 60 B

## Slide 11
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS
Equipos especiales de Detección A/S
Operación de Medición y Desmagnetización de un SSN

## Slide 12
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS”
Sonares
(Activo / Pasivo)
Radares
(Snorkel y/o Mástiles aflorados)
M.A.D.
(Magnetic Anomalies Detection)
Sensores Optrónicos
M.A.E.
(Medidas de Apoyo Electrónico)
Vigias
(Avistamiento Visual)
(Snorkel y/o mástiles aflorados)
Sonoboyas
(“Sembradas” desde Helo o Avión A/S
Equipos especiales de Detección A/S

## Slide 13
Equipos especiales de Detección A/S
Basan su efectividad en la detección de los cambios de T° en el agua de mar por descarga de agua de enfriamiento del SS o por la detección de la T° de los gases de descarga del snorkel.
De acuerdo a la sensibilidad que posea el equipo detectan los fotones presentes en el medio nocturno y los amplifican electrónicamente presentando imágenes bidimensionales de la superficie del mar. Pueden detectar mástiles y estela de un SS
Detectan las variaciones de T° presentes en el medio y las presentan visualmente en visores en los que generalmente se diferencian los distintos cuerpos calientes en códigos de colores.
Estos sensores son afectados por partículas presentes en el aire, tales como lluvia, nieve, humo, etc. lo que degrada su alcance y rendimiento.
Detectan la presencia de gases productos de la combustión de hidrocarburos, expulsados a través del Snorkel. No es un sensor optrónico.
F.L.I.R.
Amplificadores de Luz
Cámaras Termográficas
SNIFFERS
SENSORES OPTRÓNICOS
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS”
Y OTROS

## Slide 14
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS”
Sonares
(Activo / Pasivo)
Radares
(Snorkel y/o Mástiles aflorados)
M.A.D.
(Magnetic Anomalies Detection)
Sensores Optrónicos
M.A.E.
(Medidas de Apoyo Electrónico)
Vigias
(Avistamiento Visual)
(Snorkel y/o mástiles aflorados)
Sonoboyas
(“Sembradas” desde Helo o Avión A/S
Equipos especiales de Detección A/S

## Slide 15
Estos sensores son transportados en los Aviones A/S , en los Helos A/S, así como en los buques. Su objetivo es captar todas las emisiones electromagnéticas presentes en el área de operación y determinar su ubicación ( FIX de Demarcaciones), sus características de frecuencia y poder identificar la unidad que las emite. Estos equipos pueden identificar emisiones de los radares de Submarinos apoyando a la detección y ubicación de éstos.
Equipos especiales de Detección A/S
M.A.E.
(Medidas de Apoyo Electrónico)
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS”

## Slide 16
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS”
Sonares
(Activo / Pasivo)
Radares
(Snorkel y/o Mástiles aflorados)
M.A.D.
(Magnetic Anomalies Detection)
Sensores Optrónicos
M.A.E.
(Medidas de Apoyo Electrónico)
Vigias
(Avistamiento Visual)
(Snorkel y/o mástiles aflorados)
Sonoboyas
(“Sembradas” desde Helo o Avión A/S
Equipos especiales de Detección A/S

## Slide 17
Equipos especiales de Detección A/S
VIGÍAS
“SENSORES EMPLEADOS PARA DETECTAR SUBMARINOS”
El ojo humano posee excelentes capacidades de detección por contraste lumínico en el mar. Los Vigías deben ser escogidos por su agudeza visual y entrenados constantemente en la detección y reconocimiento de objetos de interés en el ámbito naval tales como:
a) Mástiles y periscopios aflorados sobre la superficie.
b) Aeronaves.
c) Fogonazos de misiles en vuelo.
d) Unidades de superficie.
e) Luces, faros y accidentes geográficos.
Un vigía entrenado puede detectar periscopios hasta una distancia de 4 millas, pero requiere de experiencia y entrenamiento para evaluar correctamente lo que aviste.
La detección visual es empleada con regularidad por las tripulaciones de aeronaves A/S.
Ref: Foto del mes Revista “Vigía” N° 434 abril 2022
Sgto 1° (Rd. CIC) Luis Rivera

## Slide 18
“Equipos especiales de detección A/S”
Sistemas de Armas
UT°3 “Sensores”
¿ Preguntas ?