## Slide 1
Electromagnetismo
Magnetismo: Campo magnético y Fuerza magnética, Torque Magnético y Ley de Ampère.
Escuela Naval “Arturo Prat”
2026

## Slide 2: Un poco de Historia
La capacidad del imán para atraer objetos de hierro a distancia ha cautivado hace 2 milenios.
“La magnetita (Fe3O4) tiene alma, ya que causa el movimiento del hierro”
Tales de Mileto (siglo VII AC).

## Slide 3: Pastor “Magnes” Magnesia, Asia Menor
Según la leyenda del pastor Magnes, mientras cuidaba su rebaño en las faldas del monte Ida, vio cómo su bastón de hierro quedaba pegado a una roca que desde entonces recibió el nombre de piedra de Magnes o magnete.

## Slide 4
Hipócrates, mientras estaba muy ocupado inventando la Medicina, pensó que un material tan fantástico como la magnetita debía servir para algo, y probablemente tener propiedades curativas.
????

## Slide 5: Descripción de la invención de la brújula de navegación (1.088) “South pointer”
Zheng Gongliang (1064):
Hierro (Fe) puede adquirir una magnetización termo-remanente cuando se enfría desde altas temperaturas.

## Slide 6: Por qué la brújula apunta siempre en la misma dirección?
Antiguamente se creía que las estrellas alineaban las brújulas.
En “De Magnete” (1600), Gilbert identificó a la tierra como la fuente de la fuerza magnética que orienta una brújula. Propuso que la tierra misma es un gran magneto.

## Slide 8: El campo geomagnético cambia constantemente
Polo Norte Magnético se mueve alrededor de 10 km por año. Últimamente se mueve a 40 km por año.
El campo magnético terrestre se ha debilitado en un 10 % desde el siglo 19.

## Slide 9: El campo geomagnético se origina por la rotación del Hierro fundido y cargado (plasma) en el núcleo externo de la tierra

## Slide 10: El campo magnético nos protege de la radiación solar
https://www.youtube.com/watch?v=WOnz7IztubE

## Slide 11: Aurora boreal y austral

## Slide 12
Fuerza magnética sobre una carga eléctrica

## Slide 13
Regla de la mano derecha

## Slide 14: ¿Qué tan grande es un Tesla (T)?
Campo del cerebro: ~1 fT (10-15 T)
Espacio interplanetario: 1–10 nT
Espacio interestelar: 0.1 nT (10-10 T)
Campo de la tierra: 0.5 x 10-4 T
Campo en la sup. del sol: 10-4 T
Imán de refrigerador: 1 mT (10-3 T)
Campo en la sup. del sol (tormenta solar): 10-1 T
Dentro de un equipo de RM: 1-7 T
Imanes superconductores del LHC: 8 T
Campo más intenso en el laboratorio: >150 T (pulsed)
En Pulsares: 108 T
En Magnetares: 1011 T
Notes: The largest fields known to man, an amazing 1011 T, appear in a class of neutron stars known as magnetars which emit intense bursts of gamma radiation when their field is amplified by a dynamo effect during the few seconds following collapse.

## Slide 15
Ejemplo: En cada uno de los siguientes casos determine la magnitud y dirección de la fuerza magnética sobre una carga q = +10 nC que ingresa con velocidad V = 200 m/s a una región del espacio donde el campo magnetico es uniforme en la dirección mostrada, dode B = 3 T. Defina un sistema de coordenadas

## Slide 16
Ejemplo: Un electrón se mueve con velocidad constante , cuando ingresa a una región del espacio donde existe un campo magnético homogéneo . Determine la fuerza magnética sobre el electrón

## Slide 17
Movimiento de una carga eléctrica en un
campo magnético.

## Slide 18: Fuerza magnética sobre un elemento conductor de corriente.
La corriente es movimiento de cargas; y las cargas en movimiento son afectadas por la fuerza magnética en una región con campo magnético.

## Slide 19
Fuerza magnética sobre una corriente
Fuerza magnética sobre un elemento conductor de corriente.

## Slide 20
Fuerza magnética sobre una corriente
Fuerza magnética sobre un elemento conductor de corriente.

## Slide 21
Fuerza magnética sobre una corriente
Fuerza magnética sobre un elemento conductor de corriente.

## Slide 22
Fuerza magnética sobre una corriente
Fuerza magnética sobre un elemento conductor de corriente.

## Slide 23
Fuerza magnética sobre una corriente
Fuerza magnética sobre un elemento conductor de corriente.

## Slide 24
Fuerza magnética sobre una corriente
Fuerza magnética sobre un elemento conductor de corriente.

## Slide 25
Si el campo magnético es uniforme:
Fuerza magnética sobre una corriente
Fuerza magnética sobre un elemento conductor de corriente.

## Slide 26
Si el campo magnético es uniforme:
En un circuito cerrado:
Fuerza magnética sobre una corriente
Fuerza magnética sobre un elemento conductor de corriente.

## Slide 27
Ejercicio colaborativo: Fuerza sobre un loop rectangular
x
y
z
Agradecimientos: Sears, Zemansky, Young y Freedman, “Física Universitaria”, Vol. II
vista lateral:
Un loop rectangular se encuentra inmerso en una región con campo magnético uniforme. Una corriente I, circula a través del loop rectangular, tal como se muestra en la figura.
Determinen la fuerza sobre cada segmento (sobre cada lado)
Determinen la fuerza total sobre el loop.
Ejemplo.

## Slide 28
Si el campo magnético es uniforme, entonces en un circuito cerrado:
La fuerza magnética total en un
loop cerrado es cero.
Fuerza magnética en un circuito cerrado.

## Slide 29: Fuerza magnética entre imanes

## Slide 30: ¿Que podría ocurrir, si por alguna razón, las leyes de la física cambiaran, de tal manera que no existiese el magnetismo?

## Slide 31: Tampoco existiría la vida Ni siquiera la luz!

## Slide 32
Fuentes del campo magnético:
corrientes imanes
Bobina: Electroimán

## Slide 33: El magnetismo está en todos lados!
Antenas emisoras y receptoras de radiación electromagnética.
Audífonos (parlantes).
Micrófonos.
Circuitos eléctricos (inductores).
Pantallas antiguas (tubos de rayos catódicos)
Motores eléctricos
Generadores
Almacenamiento de información
Cabezales lectores

## Slide 35: Levitación Magnética
Imán
Superconductor
Nitrógeno líquido

## Slide 36
The shanghai Maglev es el primer tren comercial que usa Levitación Magnética V=430 km/h
Aplicaciones
En diciembre del 2003, el MLX01 vehículo de prueba alcanzó una increíble velocidad de 581 km/h.
Vehículos de transporte como los trenes pueden “flotar” sobre imanes, eliminando el roce entre el tren y las líneas.

## Slide 37
Magnetismo en Biología
Bacterias contienen pequeños imanes para su orientación.
Tamaño Promedio
100 nm.
Imagen de una magnetobacteria bavaricum, que habita en el lago Chiemsee (Bavaria) con cuatro cadenas de magnetosomas, los cuales están compuestos de magnetita y miden, en promedio, 100 nm.
Fe3O4
Magnetita

## Slide 38
Paloma mensajera se guía con ayuda de las líneas de campo magnético terrestre.
Fe3O4
Magnetita!
Corte histológico de nervio

## Slide 39
Ley de Ampere

## Slide 40
Permite calcular el campo magnético en condiciones de gran simetría.
La circulación del vector campo magnético en una trayectoria cerrada es proporcional a la intensidad encerrada.
Caminos de integración para la ley de Ampère
Ley de Ampere

## Slide 41
Así, el enunciado de la ley de Ampère es:
Ley de Ampere
Todo conductor presente que no esté encerrado por una trayectoria particular puede contribuir al valor de en todos los puntos, pero las integrales de línea de sus campos alrededor de la trayectoria tienen un valor de cero. De esta forma, en la ecuación se puede remplazar I por Ienc, la suma algebraica de las corrientes encerradas o enlazadas por la trayectoria de integración, con la suma evaluada con base en la regla de los signos que se acaba de describir.