## Slide 1
TORPEDOS
Sistemas de Armas
UT N°2
Guerra Antisubmarina (ASW)
Globalización de los ambientes para el empleo de armas y sensores

## Slide 2
Es un arma submarina autopropulsada diseñada para destruir buques por impacto bajo o en la obra viva.
Es un arma submarina, operada desde la superficie o el aire, autopropulsada, para destruir submarinos sumergidos.
Arma de gran efectividad, porta una carga de combate de alto explosivo y en gran cantidad (100 a 300 kgs). Su diseño se adapta al tipo de blanco objetivo
Puede ser lanzada desde unidades de superficie, submarinas aéreas y de plataformas fijas o costeras.
Porta sensores propios que le permiten detectar y atacar los blancos selectados, así como eludir las contramedidas antitorpedos empleadas por el blanco. Su alta velocidad le facilita maniobrar y atacar desde distintas direcciones.
DEFINICIONES
CARACTERÍSTICAS
TORPEDOS

## Slide 3
TORPEDOS

## Slide 4
CLASIFICACIÓN SEGÚN TRAYECTORIA
TRAYECTORIA | LANZADOR | BLANCO | CARACTERÍSTICAS
Rectilínea, sin programación inicial | Submarinos y Unidades de Superficie ligeras | Unidades de Superficie | Baja probabilidad de impacto, aumenta al disparar en salva
Programada pero sin guiado externo | Submarinos | Unidades de Superficie | Usado contra convoyes de buques mercantes
Controlado por autodirector pasivo | Submarinos | Unidades de Superficie | Se debe conocer la posición del blanco para lograr que el torpedo ingrese a su distancia de detección
Con rebusca inicial y autodirector pasivo/activo | Submarinos y Unidades de Superficie Helos y aeronaves | Submarinos | Se requiere la posición inicial del submarino. Rebusca circular o helicoidal
Filoguiado con fase de autoguiado | Submarino | Unidades de Superficie y Submarinos | Gran alcance, torpedo es guiado por el lanzador e intercambian datos. Buena capacidad de contramedidas

## Slide 5
EFECTOS de un TORPEDO en un buque de superficie

## Slide 6
FUERZAS QUE ACTÚAN
SOBRE UN TORPEDO
CENTRO DE GRAVEDAD
CENTRO DE BOYANTES
CENTRO DE PRESION
W
Sustentación
B (Boyantez)
Retardo
Velocidad
(Dirección de movimiento)
Retardo es perpendicular a la sustentación y paralelo a la dirección de movimiento.
Boyantes es paralela al peso.
Peso : Boyantez + Sustentación

## Slide 7
DIAGRAMA BÁSICO DE UN
TORPEDO ELÉCTRICO
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Transductor
Autodirector
Carga de Combate
Espoleta
Baterías
Pack Electrónico
Giróscopo
Motor Eléctrico
Timones
Hidroplanos
Doble Hélice
Actuadores

## Slide 8
PROPULSIÓN ELÉCTRICA
Esta es la alternativa de los torpedos Europeos, se basa en la eliminación de partes móviles como las cajas de reducción de engranajes, lo que reduce el ruido del motor propulsor. Su poder lo obtienen de Baterías del alto rendimiento y utilizan tecnologías de optimización del consumo eléctrico.
PROPULSIÓN DE
TORPEDOS
Ejemplos: Tp SUT 266 y Tp BLACK SHARK. Su principal deficiencia consiste en no alcanzar o mantener grandes velocidades, lo que recientemente se esta solucionando con nuevos desarrollos tecnológicos. (vel. Sobre 50 nds.)
Sus ventajas aparte del desplazamiento silencioso, es la seguridad de almacenamiento y manipulación por no emplear combustibles altamente tóxicos y explosivos ( Otto Fuel), a la vez, pueden ajustar una amplia gama de velocidades de acuerdo a los requerimientos del ataque a sus blancos.
1

## Slide 9
PROPULSIÓN POR COMBUSTIÓN
Esta es la alternativa de los torpedos Norteamericanos, emplean motores a combustión en cámaras cerradas con escape de gases y el empleo de combustibles especiales de alta peligrosidad en la manipulación, deben usar las cajas de reducción de engranajes para transmisión a los ejes de las hélices (dobles) , lo que aumenta el ruido del motor propulsor.
PROPULSIÓN DE
TORPEDOS
Desarrollan altas velocidades pre fijadas para atacar sus blancos a gran profundidad (SSN OTAN)
Ejemplos: Tp MK 46 y Tp MK 48.
Sus ventajas son las altas velocidades y la persistencia en el área de ataque en virtud de su disponibilidad de combustible. Actualmente están desarrollando tecnologías de nuevas baterías para torpedos pesados de propulsión eléctrica.
2

## Slide 10
PROPULSIÓN A REACCIÓN
Nuevos torpedos de supercavitación están experimentando con propulsión de combustibles sólidos y turbinas de alta velocidad alcanzando sobre los 200 nds.
PROPULSIÓN DE
TORPEDOS
3
El torpedo Shkval Fabricación Rusa

## Slide 11
CONFIGURACION ESQUEMÁTICA DE UN TORPEDO CON PROPULSIÓN A TURBINA Y OTRO ELÉCTRICA
PROPULSIÓN DE
TORPEDOS

## Slide 12
TORPEDOS EN USO EN LA ARMADA DE CHILE
 | TP MK - 46 (USA) | AEG TELEFUNKEN SUT 266 (GER)
USO | Sup / SS | SS/SS; SS/Sup; Sup/Sup; Sup/SS
SENSOR | Acústico Activo / Pasivo | Acústico Activo /Pasivo
PESO | 508 Lbs. | 1412 Kgs.
CARGA | 98 Lbs. de PBX | 255 Kgs.
ESPOLETA | Impacto | Impacto / Proximidad magnética
PROPULSIÓN | Combustión (Otto Fuel) | Eléctrica a baterias
CONTROL | Autoguiado | Filoguiado / Autoguiado
VELOCIDAD | 43 nudos | Mayor de 30 nudos
ALCANCE | 9.000 yds. | Mayor de 20 Km.
TIEMPO OPERACIÓN | 9 minutos | 

## Slide 13
CONCEPTOS IMPORTANTES
Propagación del Sonido
“La Capa”
Sonar Activo / Sonar Pasivo

## Slide 14
PROPAGACIÓN DEL
SONIDO

## Slide 15
“LA CAPA”
Factor clave para el ánalisis, detección y ataque a un Submarino
Línea imaginaria que separa dos masas de agua de temperaturas diferentes.
Normalmente, empieza a formarse una termoclina incipiente encima del agua central entre 50 y 80 metros, dependiendo de la zona del océano donde se encuentre.
INTERPRETACIÓN
Gráficos de los datos de velocidad del sonido v/s profundidad, obtenidos en Iquique, Concón, Bahía Ana Pink y Seno Otway durante levantamientos batimétricos (Eje “X” velocidad del sonido m/seg. y eje “Y” profundidad en metros.
Ref: Revista de Marina N° 980 de 2021
“La batimetría y su representación en las cartas náuticas”
Ejemplo de un análisis reciente de T° por parte del SHOA

## Slide 16
SONAR ACTIVO
/
SONAR PASIVO

## Slide 17
PREGUNTAS
Sistemas de Armas
UT N°2
Honor Patria Eficiencia Disciplina