## Slide 1: EMERGENCIAS A BORDO
U.T. N° 3
CLASE N° 1

## Slide 2: Contenidos.
      Introducción. Sesión N° 1
        Introducción.
        Organización
      Incendio. Sesión N° 1
        Triángulo del fuego.
        Clases de incendios.
        Prevención de incendios.
        Principios para combatir incendios.
      Inundaciones. Sesión N° 2
        Causas.
        Prevenciones.
        Marcas de clasificación a bordo.
      Abandono del buque . Sesión N° 2
        Equipo personal de salvamento
        Abandono del buque.
      Supervivencia en el mar. Sesión N° 3
        Introducción
        Dispositivos individuales de supervivencia
        La balsa salvavidas inflable.

## Slide 3: Organización. SESIÓN N° 2
      Inundaciones.
          Causas.
          Prevenciones.
          Marcas de clasificación a bordo.
      Abandono del buque
          Equipo personal de salvamento
          Abandono del buque.

## Slide 4: CAUSAS DE LAS INUNDACIONES
Los buques están expuestos a accidentes en el mar, siendo una de las más graves, el ingreso rápido y descontrolado del agua, que pueden causar su hundimiento.
Las averías pueden ser a consecuencia de explosiones de proyectiles bajo la línea de flotación, armas submarinas, colisión con otro buque y varadas.
Las perforaciones en el casco bajo la línea de flotación, da como resultado una rápida inundación del compartimiento hasta la línea de flotación.
El peso del agua ingresada, hará que el buque se hunda lentamente, y en algunos casos pueden exponer entradas de agua a espacios no estancos.

## Slide 5: PREVENCIONES
Subdivisiones estancas y accesos estancos.
Estanqueidad a los gases y accesos estancos a los gases.
Sistemas de ventilación.
Control de accesos.

## Slide 6: PREVENCIONES
Subdivisiones estancas y accesos estancos.
  Permite confinar la inundación.
  Accesos, pasa cables, cañerías, ductos de ventilación y otros.
  Concepto de “Integridad estanca”

## Slide 7: PREVENCIONES
Estanqueidad a los gases y accesos estancos a los gases.
  Prevenir acceso de material radioactivo, agentes biológicos y químicos.
  Concepto de “Ciudadela”

## Slide 8: PREVENCIONES
Sistemas de ventilación
  Proveen el oxígeno al interior, regulan la temperatura y dotan aire de combustión de maquinarias del buque.
  Ventilación natural.
  Ventilación forzada.

## Slide 9: PREVENCIONES
Control de accesos.
  Evitar la progresión de la inundación.
  Importancia del conocimiento del sistema de marcas.
  El control de la estanqueidad es llevado en la Central de Control de Averías

## Slide 10: Marcas de clasificación
Riesgos de la estanqueidad al agua.
  Si el buque sobrevive la primera hora después de una inundación, es probable que se salve ejecutando acertadamente las acciones de Control de Averías.
  Una inundación aumenta el calado, la escora y el asiento o encabuzamiento.
  Criterio de zona roja.

## Slide 11: Marcas de clasificación
Marcas de riesgos de color Rojo
  Todos los accesos dentro de la zona roja, son un riesgo a la integridad estanca del buque.
  Estos accesos denominados “accesos rojos”, están marcados con pintura roja. En las puertas están en la esquina superior opuesta a las bisagras y en el caso de las escotillas están en la esquina hacia proa opuesta a las bisagras.
  En las válvulas y escotillones, se pinta un círculo rojo en el mamparo adyacente que da acceso al departamento.
  En una emergencia, inundación o riesgo de colisión se dará la orden “Establecer Zona Roja”, para lo cual se deben cerrar todos los accesos rojos a la brevedad.

## Slide 12: Marcas de clasificación
Marcas de riesgos de color Naranja
  Todos los accesos dentro de la “ciudadela”, son un riesgo a la integridad estanca a los gases en el buque.
  Estos accesos denominados “accesos rojos”, están marcados con un triángulo naranjo. En las puertas están en la esquina superior cercana a las bisagras y en el caso de las escotillas están en la esquina hacia proa cercana a las bisagras.
  En las válvulas o lampos de ventilación, se pinta un disco naranja con una flecha en o cerca del dispositivo.
  Éstas marcas se pueden emplear solas o en conjunto con las rojas. Se usan en los accesos en la periferia de la ciudadela y espacios libres de gas.

## Slide 13: Marcas de clasificación
Condiciones de estanqueidad al agua y a los gases.
  Para lograr la integridad estanca al agua y a los gases en un buque, los accesos y aberturas marcadas apropiadamente con las “marcas de control”, deberán encontrase cerradas.
  Aunque las condiciones de estanqueidad estancas, están asociadas a los “Estados de alistamiento” del buque, éstas condiciones son independientes de ellos.
  Las tres marcas de condiciones estancas al agua se denominan X – Y – Z. La condición estanca al aire se denomina “Alfa”
  Seis son las marcas principales de control, las del párrafo anterior y dos que son variantes con reglas especiales.

## Slide 14: Marcas de clasificación
Marcas de Control.
  Las marcas X e Y en negro, sobre puertas, escotillas, purgas, válvulas, algunos accesos de ventilación, que afectan a la integridad estanca al agua. Están principalmente en la zona roja.
  Z en negro sobre accesos similares a la anterior. Principalmente marcadas en accesos sobre la zona roja. Sirve para dar protección contra explosiones e incendios.
  A en naranja, sobre ductos de ventilación y otros accesos (no en puertas, ni escotillas) que afecten la condición de estanqueidad de los gases. En los lampos o portezuelas de corredera, deben llevar una flecha indicando la dirección del cierre.
  M en naranja, sobre Accesos y dispositivos donde el control en la condición estanca a los gases es ejercida por el personal que emplea ése departamento. Cualquier marca de control de estanqueidad al agua tiene precedencia sobre la “M”.
  R en naranja, en ciertos dispositivos de sistemas de recirculación de aire, y en algunos buque en mamparos altos en departamentos de ventiladores de recirculación.

## Slide 15: Marcas de clasificación
Símbolos en las puertas.
  Los únicos símbolos de control son:
  2 perros. En puertas y escotillas donde el volumen de tráfico hace impracticable cerrarlas con todos los perros. También puede ser en accesos seleccionados como rutas a posiciones de refugio. En emergencias todos los perros deben ser cerrados.
  Ventilación sin perros. Se emplea sólo cuando se ha ordenado ventilar los departamentos, generalmente posterior a una acción. En emergencia se deben cerrar todos los perros.

## Slide 16: Abandono del buque
Si después de haber sido seriamente dañado, todas las medidas tomadas para salvar el buque no tienen éxito, se harán los preparativos para abandonar el buque en forma ordenada y con la menor pérdida de vidas posible.
Muchos de los hombres disponibles ya estarán en los puestos de abandono cuando sea inminente la necesidad de abandonar el buque.
Para propósitos de supervivencia, los buques están provistos con balsas salvavidas inflables para 25 personas, empacadas en contenedores que se estiban en las cubiertas exteriores o a la intemperie. Pueden ser soltadas en forma manual o automática cuando el buque se hunde.
A medida que la balsa va cayendo del lugar de su estiba, se desenreda del interior del contenedor una línea de disparo, y se estira, activa el mecanismo de inflado de la balsa, actuando entonces como una boza de retenida.
El contenedor puede alcanzar el agua sin que la balsa se haya inflado, en cuyo caso se debe tirar de la línea hasta que se accione el mecanismo de inflado de ésta.