## Slide 1
RADARES

## Slide 2
CLASIFICACIÓN DE RADARES
Los RADARES son equipos electrónicos diseñados para obtener información de un objeto o blanco por medio del empleo de las Ondas Electromagnéticas.
Los datos medidos de un blanco son: Demarcación, Distancia y Elevación de éste en el espacio en relación a la posición de la antena del Radar.
Según el modo en que emplean las ondas Electromagnéticas se clasifican en:
a.- Radares de Pulso
b.- Radares de Onda Continua
c.- Radares de haces múltiples
Según su empleo:
a.- Radares de control de fuego
b.- Radares de rebusca
c.- Radares especiales

## Slide 3: R A D A R B Á S I C O

## Slide 4
EFECTO DOPLER: Es el fenómeno físico que afecta a una onda emitida sobre un blanco en movimiento y que se traduce en cambios en la frecuencia de la onda recibida, una frecuencia mayor si el blanco se acerca y menor si se aleja. La magnitud del cambio de frecuencia es proporcional a la velocidad relativa entre el blanco y el emisor
BLANCO DETENIDO
BLANCO EN MOVIMIENTO

## Slide 5: RADARES DE PULSO
Son los radares mas usados a bordo de las unidades navales y terrestres, emplean las ondas electromagnéticas de manera que éstas son emitidas en forma controlada y por espacio de tiempos cortos, generando “pulsos” de ondas. Esto permite emitir ondas y luego esperar el retorno del eco reflejado en el blanco, empleando la misma antena para emitir y recibir la energía electromagnética

## Slide 6
MODULADOR
FUENTE DE
PODER
RECEPTOR
SISTEMA DE
ANTENA
OSCILADOR
(MAGNETRÓN)
INTERFASE DE
PRESENTACIÓN
DIAGRAMA GENERAL DE UN RADAR DE PULSOS
PODER ELÉCTRICO
SEÑALES
DUPLEXER
(pantallas de radar)

## Slide 7
SISTEMA DE ANTENA
DUPLEXER
ANTENA
GUIA DE
ONDA
OSCILADOR
MODULADOR
TRANSMISOR
AMPLIFICADOR DE RF
MEZCLADOR
OSCILADOR LOCAL
AMPLIFICADOR DE IF
DETECTOR /PROCESADOR
RECEPTOR
INTERFASES
PANTALLA
ALARMA SONIDO
OTRAS INTERFASES
DIAGRAMA EN BLOCK DE UN RADAR DE PULSO

## Slide 8
TRANSMISOR: Es responsable de generar la onda electro-magnética transmitida por el Radar en forma continua o por pulsos. Contiene al Oscilador y al Modulador de Pulsos
OSCILADOR: Componente responsable de generar una onda electro-magnética de forma sinusoidal y de muy alta frecuencia, la potencia de la onda varía desde 10 W a 1 MW (1 x 106 W) y su frecuencia, entre 1 GHz y 40 GHz , dependiendo del empleo del Radar.
Tipos de osciladores son : Magnetrón, TWT y el KLYSTRON
MODULADOR DE PULSO: Componente que controla al oscilador, encendiéndolo y apagándolo para crear los pulsos de energía E/M sinusoidal de alta potencia y frecuencia. También controla la acción del Duplexer y da inicio al conteo de tiempo en la pantalla de Radar.
MODULADOR: Sincroniza el funcionamiento de los componentes del Radar. Asegura el largo exacto de cada pulso transmitido.
Dispara el transmisor (Trigger) e inicia el barrido de la pantalla.
Establece la frecuencia de repetición de pulsos (PRF)
Inicia el “conteo del tiempo” desde la transmisión de un pulso hasta la recepción del eco
Controla la operación del Duplexer

## Slide 9
SISTEMA DE ANTENA: Es responsable de transportar la energía E/M desde el transmisor a la antena y recolectar las señales que vuelven (ecos) para conducirlas al receptor para su procesamiento. Lo conforman, el Duplexer, la Guía de Ondas y la Antena
DUPLEXER: Componente que actúa como interruptor, conectando y bloqueando al Receptor asegurando su protección de la alta energía emitida en cada pulso por el oscilador. También se le conoce como “válvula T/R”; permite la transmisión de alta energía (1MW ) y recibe señales de eco muy débiles (10-13 W) Su operación correcta es vital para el funcionamiento del Radar y la protección del receptor.
GUÍA DE ONDAS: Son los “Tubos” empleados para conducir la energía E/M hacia y desde la Antena, son generalmente rectangulares y sus medidas influyen en la facilidad de traslado de la energía a través de éstos. Deben ser revisados para evitar corrosión , suciedad y humedad en su interior y verificar no existan abolladuras.
R.O.E.: (Razón de Onda Estacionaria) Energía que se devuelve al transmisor por rebotes en el interior de la Guía de Ondas debe ser mínima. Puede fundir la G. de Onda
1,5 λ
0,5 λ
Guía de ondas común: Dimensiones óptimas para conducir energía E/M. (λ es la longitud de onda de la energía E/M)

## Slide 10
RECEPTOR: Es responsable de recibir y discriminar la señal de “eco” reflejada en el blanco, amplificarlo y entregar esta señal a la pantalla de presentación. Esta compuesta por, el Amplificador de RF, el Mezclador y el Amplificador de IF
AMPLIFICADOR DE RF: Componente que amplifica todas las señales recibidas por la antena, incluyendo las ambientales (ruido) y las de otros radares, dentro de un rango de frecuencias, y las introduce al Mezclador.
MEZCLADOR: Este componente recibe una señal de referencia desde un Oscilador Local (igual a la frecuencia del magnetrón) y la suma a las señales recibidas del amplificador de RF. El resultado es la amplificación de las señales de igual o parecida frecuencia a la del magnetrón y la reducción de las restantes. Entrega su señal al Amplificador de IF.
AMPLIFICADOR DE IF: Este componente amplifica las frecuencias intermedias (IF)
entregadas por el Mezclador y las procesa en un Detector/Procesador, componente que detecta el contorno de la señal que ha pasado el filtro y que corresponden a los blancos de interés. A continuación se entregan a las interfases.

## Slide 11
Tiempo
Amplitud
Tren de pulsos E/M
Tiempo
Amplitud

## Slide 12: TRANSMISIÓN DE PULSOS DE UN RADAR
ANCHO DE PULSO: TIEMPO DE DURACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE UN PULSO
AMPLITUD
PRF: FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO, es la cantidad de pulsos emitidos en un segundo.
FRECUENCIA PORTADORA: Es la frecuencia de la onda E.M. empleada por el radar para generar cada pulso
PERIODO DE REPETICION DE PULSO: PRP
TIEMPO

## Slide 13
COMPONENTES DEL RADAR
SISTEMA DE ANTENA: Le “da forma” a la onda electromagnética de radio frecuencia (RF) transformándola en un “Lóbulo altamente direccional”.
Recibe todos los ecos reflejados desde el blanco y los entrega al receptor.
Reflector
parabólico
Eje
Foco
Lóbulo
El cuerno irradiador se ubica en el foco del reflector
Guía de Onda: Conduce el pulso y el eco desde el transmisor a la antena y los ecos desde la antena al receptor ( a través de cuerno irradiador)
Tubo TR: Permite transmitir pulsos y recibir ecos en forma alternada, se ubica en el Duplexer, antes de la salida a la antena

## Slide 14
PARAMETROS DEL RADAR
FRECUENCIA: Es la frecuencia que posee la onda electromagnética generada por el Radar. Su selección depende de la directividad requerida a la antena, A mayor frecuencia, menor es la longitud de onda y por tanto la antena será más pequeña. A menor dimensión de antena, menor es la potencia o cantidad de energía electromagnética máxima a ser radiada.
La amplificación y generación de energía electromagnética de alta frecuencia es complicada por la construcción física de los tubos electrónicos que los generan, los que deben ser de diseños especiales (klystron y Magnetrón)
FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO (P.R.F.): Es el número de pulsos transmitidos en un segundo. Dado que debe transcurrir suficiente tiempo entre cada pulso transmitido para asegurar que el eco desde el blanco sea correctamente recibido antes de emitir el próximo pulso, este parámetro se relaciona con la máxima distancia de trabajo del radar. A menor P.R.F. Mayor distancia de trabajo del Radar.
Máxima distancia medible: 80.915
P.R.F.

## Slide 15
PARAMETROS DEL RADAR
ANCHO DE PULSO: Es el tiempo de transmisión de un pulso del radar, se mide en micro segundos. Determina la mínima distancia a la que el Radar puede detectar un blanco. A mayor ancho de pulso, mayor la distancia mínima. El Ancho de pulso se relaciona con la discriminación en distancia.
ANCHO PULSO: 1 μseg implica Dist. Mínima de 164 yds.
Para detectar objetos a larga distancia ó a corta distancia se varía el Ancho de Pulso.
ANCHO DEL HAZ (GRADOS): Es el ancho del haz electromagnético generado por la antena, se mide en grados y depende de la directividad de la antena. Un ancho reducido permite una mejor discriminación en la demarcación al blanco.
VELOCIDAD DE ROTACIÓN DE ANTENA: Es la velocidad a la que se hace rotar la antena, se mide en Revoluciones por Minuto (R.P.M.)

## Slide 16
DISCRIMINACIÓN
A.- EN DISTANCIA: Es la capacidad del radar para “distinguir en distancia”, entre dos contactos que se encuentran muy cercanos entre sí. Depende del ancho de pulso selectado, a mayor ancho de pulso menor discriminación en distancia.
B.- EN DEMARCACIÓN: Es la capacidad del radar para “distinguir en demarcación” entre dos contactos muy próximos entre sí. Depende del ancho del haz de radar, un haz más angosto permite mayor discriminación en demarcación.

## Slide 17: DISCRIMINACIÓN EN DISTANCIA CON UN ANCHO DE PULSO DE 1 MICROSEGUNDO.-

## Slide 18: COMPRESIÓN DE PULSOS

## Slide 19: DISCRIMINACIÓN EN DISTANCIA POR EL ANCHO DE PULSO
Discriminación en distancia = 162000 x PW ( segs.) m.n.
2

## Slide 20
Resumen:
Rmin = c x Pw = 3x108 xPw [mts.]
2 2
Donde:
Pw es el ancho de pulso en segs.
Rmin es la distancia mínima detectable y determina la discriminación en distancia
Rmax no ambigua = c x PRI = 3x108 [mts.]
2 2 x PRF
Donde:
Rmax. no ambigua es la distancia máxima detectable por el radar sin ambigüedad
PRI es el Intervalo de Repetición de Pulsos en segs./ciclo
PRF es la Frecuencia de Repetición de Pulsos en ciclos /seg.

## Slide 21
5.- ANCHO DEL HAZ ( BEAM WIDTH):
- MIDE DIRECTIVIDAD ANTENA.-
- SE DEFINE CUANDO SE LOGRA MITAD ENERGÍA DEL EJE CENTRAL ( - 3 DECIBELES).-
DETERMINA DISCRIMINACIÓN ANGULAR RADAR ( CAPACIDAD PARA DETECTAR 2 BLANCOS CERCANOS UBICADOS A LA MISMA DISTANCIA).-
PARA MEJORAR DIRECTIVIDAD ANTENA
UTILIZAR ANTENA DE MAYOR TAMAÑO POSIBLE EN RELACIÓN LONGITUD ONDA DEL RADAR.-
PROBLEMAS CON LÓBULOS:
    LÓBULOS LATERALES.-

## Slide 22: LÓBULO PRINCIPAL Y LÓBULOS LATERALES DE UN RADAR.-
LÓBULOS LATERALES
LÓBULO PRINCIPAL

## Slide 23: INTENSIDAD DEL ECO DEPENDIENDO DE LA POSICIÓN DEL BLANCO V/S POSICIÓN DEL LÓBULO PRINCIPAL DEL RADAR

## Slide 24: DISCRIMINACIÓN ANGULAR DE UN RADAR.-
LÓBULO FINO, ALTA DISCRIMINACIÓN ANGULAR
LÓBULO ANCHO, BAJA DISCRIMINACIÓN ANGULAR.-
LÓBULO VISTO DE UN COSTADO

## Slide 25
I.F.F. (Indicator Friend or Foe)
Es un equipo asociado al radar que permite interrogar y responder a toda unidad de superficie o aérea, mediante pulsos electromagnéticos codificados, a fin de identificarlos claramente como amigos o enemigos, ayudando a la clasificación de los contactos y evitando derrivos de unidades propias.
A bordo de las unidades que lo portan es considerado un radar especial, su uso delata la presencia de la plataforma que la emplea.
Requiere una coordinación entre todas las fuerzas propias y amigas para el empleo de códigos comunes.

## Slide 26
M.T.I. ( Moving Target Indicator)
Es un circuito especial del radar que permite discriminar entre los contactos que están en movimiento y aquellos que no se mueven.
Basado en el efecto doppler, solo muestra en pantalla los blancos cuya velocidad es igual o superior a la de interés para el panorama táctico (Referencia: 100 nudos para el panorama aéreo). Se emplea principalmente en los radares de detección aérea.

## Slide 27
RADARES DE CONTROL DE FUEGO
Empleados específicamente para la adquisición y traqueo del blanco a batir.
Requieren una alta discriminación en distancia y en demarcación a fin de seguir un blanco en forma precisa y continua, entregando los datos de elevación, demarcación y distancia al sistema de control de fuego.
Para lo anterior emplean un antena parabólica de 360° con un cuerno emisor en el foco de la parábola, permitiendo formar un haz estrecho y de alta directividad.