## Slide 1: Bloque N°3 MISILES
TRAYECTORIAS Y METODOS DE GUIADO
REF: CAPITULO 15 PRINCIPIOS DE LOS SISTEMAS DE ARMAS

## Slide 2
TRAYECTORIAS DE VUELO DE MISILES
En general, se consideran 4 tipos:
  De persecución (Pursuit)
  De Linea de mira (Beam riders)
  De demarcación constante
  De navegación proporcional

## Slide 3
DE PERSECUCIÓN

## Slide 4: CONSIDERACIONES
El misil siempre está apuntando directamente al blanco
La razón Vel. Misil/Vel. Blanco debe estar entre el valor 1 a 2 por aceleración ó tiempo de vuelo requerido.
Mejor empleo: Contra blancos lentos o disparado contra blancos que se alejan ( a corta distancia)

## Slide 5
DE LINEA DE MIRA

## Slide 6
El misil permanece en la línea de mira durante todo su vuelo (Beam Rider)
Requiere menor aceleración que el de persecución pero mayor a la que desarrolle el blanco.
Poseen la ventaja de permitir una mayor flexibilidad de empleo y menor complejidad de los equipos de guiado a bordo del misil
Puede adelantarse el haz de guiado con un ángulo de adelanto constante.
CONSIDERACIONES

## Slide 7
DE DEMARCACIÓN CONSTANTE

## Slide 8: CONSIDERACIONES
El misil se mueve de manera que mantiene constante la demarcación Misil/Blanco.
Para un blanco que mantenga constante su rumbo y velocidad, la trayectoria del misil será recta.
Posen la ventaja de no requerir gran aceleración para alcanzar al blanco pero la desventaja de requerir mayor equipamiento de guiado a bordo del misil para predecir la posición futura del blanco.

## Slide 9
DE NAVEGACIÓN PROPORCIONAL

## Slide 10: CONSIDERACIONES
El misil se mueve de manera que su razón de cambio de rumbo es igual a la de la de la L.O.S. Misil/Blanco, multiplicada por una razón de navegación (N) más una constante (ángulo de desfase)
La razón N se ajusta a valores entre 2 y 4, entregando patrones de guiado ideales.
N y la constante se ajustan para que el misil solo requiera sobrepasar levemente la aceleración posible del blanco.

## Slide 11
MÉTODOS DE GUIADO
Son los procedimientos y procesos diseñados para conducir o guiar al misil desde el lanzador hasta su blanco. Su elección en un misil dependerá de las características del blanco a destruir.
Los métodos se dividen el las siguientes categorías o tipos:
1.- REMOTO: a) Comando
b) Beam Rider
2.- HOMMING: a) Pasivo
b) Activo
c) Semi Activo
3.- AUTÓNOMOS (Inercial)