## Slide 1: Estabilidad y Estiba
Cátedra Especialidad Litoral.
CF (R) Alberto García Covacevich
garcien@vtr.net
9 9732 8537

## Slide 2: Programa de Asignatura
Introducción
U.T.1 Fundamentos de Estabilidad
U.T.2 Estabilidad Estática Transversal
U.T.3 Superficie Libre y Estabilidad Dinámica
U.T.4 Estabilidad Longitudinal
U.T.5 Estabilidad con Averías y Varada
U.T.6 Taller Interrogador
U.T.7 Esfuerzo en un Buque
U.T.8 Fundamentos de Estiba
U.T.9 Planificación de Estiba

## Slide 3: Física aplicada a la Estabilidad
La masa
  Magnitud física fundamental que indica la cantidad de materia contenida en un cuerpo.
  La unidad de medida de la masa, según el S.I (Sistema Internacional de Unidades) es el Kilogramo (Kg), en el SGI (Sistema Gravitacional Inglés) es el Slug
  Se tiende a utilizar el término masa y peso con el mismo significado, pero Masa y Peso son dos magnitudes diferentes: la primera (masa) es una magnitud escalar y la segunda (peso) es una magnitud vectorial que representa una fuerza.
Investigar el siguiente vínculo https://labovirtual5.blogspot.com/search/label/masa%20y%20peso

## Slide 4: Física aplicada a la Estabilidad
El peso
  Es una fuerza que depende de la atracción gravitacional.
  En términos de física clásica, la fuerza peso que actúa sobre un cuerpo es la fuerza de atracción que un campo gravitacional aplica sobre el mismo (sobre el cuerpo).
  El peso, por lo tanto, dado que es una fuerza, se mide en Newton (N) o en libras (lb)
El peso puede ser calculado multiplicando la masa por el valor de la aceleración de la gravedad.
  P = m.g
  P es peso
  m es masa
  g es la aceleración de la gravedad.
8,38 slug
8,38 x 32,2 = 270 lb
Masa = 8,38 slug
Peso = 45,9 lb

## Slide 5: Física aplicada a la Estabilidad
Diferencia entre peso y masa
  La masa es una propiedad de los cuerpos y no depende de ninguna otra magnitud.
  El peso depende del lugar en el cual se efectúa la medición, ya que es un efecto producido por la atracción de un campo gravitacional sobre una masa.
  ¿Qué pesa más: un kilo de plumas o un kilo de hierro?
    Ambos pesan igual (1 kilo), lo que cambia es la densidad.
    1Kg de hierro tendrá un volumen muy inferior a 1Kg de plumas.
    En la figura lateral la comparación del volumen de un kilo de paja y uno de hierro

## Slide 6: Física aplicada a la Estabilidad
Volumen
  Representa el espacio ocupado por un cuerpo
  El Volumen es una magnitud escalar derivada que se obtiene multiplicando las longitudes referidas a las 3 dimensiones del espacio.
  Su unidad de medida en el sistema internacional es el metro cubo.
Densidad
  Densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen.
  La densidad es una magnitud derivada y se obtiene dividiendo la masa por el volumen (m/v = d). Haciendo el análisis dimensional de la formula se obtiene que la unidad de medida es kg/m3 (o múltiplos y submúltiplos equivalentes)
  Es una propiedad de la materia, ya sea al estado solido, liquido o gaseoso. Podemos interpretar esta definición como el grado de compactación de un material.
    Mayor cantidad de masa en igual volumen equivale a mayor densidad.
  Tomemos como ejemplo el agua y el mercurio.
    El agua contenida en un volumen de 1cm3 pesará 1 gramo, mientras el mercurio utilizado para llenar el mismo volumen (1cm3) pesa 13,6 gramos; es decir, la densidad del mercurio es mayor.

## Slide 7: Física aplicada a la Estabilidad
Densidad de un fluido
  La densidad del fluido es la masa por unidad de volumen y se denota con la letra griega ρ (rho).
  Sus dimensiones son masa por longitud al cubo o
  En el sistema gravitacional inglés usa la slug para la unidad de masa y pie para la longitud.
    Las dimensiones comúnmente utilizadas en relación con este sistema son fuerza, F, longitud, L y tiempo, T.
    El slug se puede obtener relacionando la masa con la fuerza con la aceleración de la gravedad; es decir,
      Las unidades de densidad en el sistema inglés son o
      Las unidades de densidad en el sistema SI son o
      La equivalencia es
      La densidad del agua dulce es o

## Slide 8: Física aplicada a la Estabilidad
Peso específico
  Peso específico, a veces denominado peso unitario, es simplemente el peso del fluido por unidad de volumen. Se denota con la letra griega ϒ (gamma) y sus dimensiones son de fuerza por unidad de volumen.
    Sus unidades en el sistema inglés y el sistema SI son y o
    El peso específico y la densidad del fluido se relacionan por la aceleración de la gravedad,
      En EE. UU., la densidad suele expresarse en libras por pie cúbico, . Como , el peso específico del agua dulce es:

## Slide 9: Física aplicada a la Estabilidad
Densidad
  S.I.:
    La densidad de masa del agua dulce es 1000 Kg/m3 por metro cúbico o 1 tonelada/m3
    La densidad de masa del agua salada es 1025 Kg/m3 o 1,025 tonelada/m3
  S.G.I.:
    La densidad de masa del agua dulce es 62 lb/pie3 o 36 pie3/tonelada (LT)
    La densidad de masa del agua salada es 64 lb/pie3 o 35 pie3/tonelada (LT)

## Slide 10: Física aplicada a la Estabilidad
Gravedad específica (GE)
  GE o densidad relativa de una sustancia está definida como la razón existente entre el peso de la sustancia y el peso de igual volumen de agua dulce.
  Si se considera el volumen de un metro cúbico, entonces la gravedad específica o densidad relativa de una sustancia será la relación entre la densidad de la sustancia y la del agua dulce:
    Gravedad específica sustancia = Densidad de la sustancia Densidad del agua dulce Como la densidad del agua dulce es 1000 Kg por metro cúbico Gravedad específica sustancia = Densidad de la sustancia 1000 Densidad Kg/m3 = 1000 x Gravedad específica

## Slide 11: Física aplicada a la Estabilidad
Ejemplo 1
  Encontrar la densidad relativa del agua salada, cuya densidad es 1025 Kg/m3

## Slide 12: Física aplicada a la Estabilidad
Ejemplos 2 y 3
  Encontrar la densidad de un combustible cuya densidad relativa es 0,92
    Densidad = 1000 x GE = 1000 x 0,92
    Densidad Combustible 920 Kg/m3
  Cuando un estanque de doble fondo está lleno de agua dulce, tiene 120 toneladas de agua. Encontrar qué cantidad de aceite de densidad relativa 0,84 puede contener
    Masa de aceite = 100.8 (Ton)

## Slide 13: Física aplicada a la Estabilidad
Ejemplo 4
  Un estanque de dimensiones 20 m x 24 m x 10,5 m contiene aceite de densidad relativa 0,84.
  Encontrar la masa del aceite cuando el nivel se encuentra a 2,5 m del techo del estanque
24 m
20 m
10,5 m
2,5 m

## Slide 14: Física aplicada a la Estabilidad
Solución Ejemplo 4
  Volumen de aceite = L x B x D = 20 x 24 x 8 (m3)
  Densidad de aceite = GE x 1000 = 840 Kg./m3 o 0,84 T/m3
  Masa de aceite = Volumen x densidad = 20 x 24 x 8 x 0,84
  Masa de aceite = 3225,6 (Ton)

## Slide 15: Física aplicada a la Estabilidad
Ejemplo 5
  Un estanque completamente lleno contiene 153 toneladas de agua dulce. Encontrar cuántas toneladas de aceite de densidad relativa 0,8 puede contener, dejando un 2% de espacio dentro del estanque para expansión térmica.
    Masa de agua = 153 (Ton)
    Volumen del estanque = 153 m3
    Vol. aceite + 2% vol. Aceite = Vol. Estanque ó 102 % vol. aceite = 153m3
    Volumen de aceite = 153 x 100 m3 102
    Masa de aceite = Volumen x densidad = 150 x 0,8
    Masa de aceite = 120 Toneladas9

## Slide 16: Física aplicada a la Estabilidad
Ejercicios de estudio
  Un estanque tiene una capacidad máxima de 120 toneladas de agua dulce. Encontrar cuantas toneladas de aceite de densidad relativa 0,84 puede contener, dejando un 2% de espacio en volumen dentro del mismo para expansión del aceite.
  Un estanque, cuando se encuentra lleno, contiene 130 toneladas de agua salada. Encontrar cuántas toneladas de aceite de densidad relativa 0,909 puede contener, dejando un espacio de un 1% para fines de expansión.
  Un estanque que mide 8 m x 6 m x 7 m está siendo llenado con aceite de densidad relativa 0,9. Encontrar cuántas toneladas de aceite caben dentro del estanque, dejando 3 metros de espacio entre el nivel de aceite y el techo del estanque.

## Slide 17: Física aplicada a la Estabilidad
Ejercicios de estudio
  Se descarga aceite de densidad relativa 0,75 dentro de un estanque de medidas 6m x 4m x 8 m, dejando un espacio entre el nivel del aceite y el techo del estanque de 2 metros. Calcular la cantidad de toneladas de aceite que contiene el estanque una vez terminada la faena de descarga.
  Un estanque contiene 100 toneladas de agua dulce cuando está completamente lleno. Encontrar cuántas toneladas de aceite de densidad relativa 0,85 puede almacenar dejando un 2% de volumen del estanque libre para expansión.

## Slide 18: U.T.1 Fundamentos de Estabilidad
Contenido
  El problema de Estabilidad de buques:
    Siniestros marítimos por fallas en la Estabilidad.
    Responsabilidad del Estado (Autoridad Marítima) en la prevención y contención.
    Roles y responsabilidades de otros actores (Armador, Capitán, Agencia, Casa Clasificadora, Puerto)
  Física aplicada a la estabilidad.
    Masa, peso, Volumen y densidad.
    Centro geométrico
    Centro de Gravedad
    Torque o Momento
    Principio de Arquímedes
  El buque y sus dimensiones
    Eslora, Manga, puntal y calado.
    Desplazamiento
    Formas y coeficientes
  Flotación
    Volumen sumergido
    Desplazamiento en agua dulce y salada
    Reserva de flotabilidad
    Toneladas por centímetro de inmersión
    Línea de carga y disco Pimsoll

## Slide 19: Física aplicada a la Estabilidad
Centroides
  Centroide es el centro geométrico de un cuerpo.
  Existen centros de:
    Área
    Masa
    Volumen
    Fuerza
    Boyantez
    Flotación
  El centro de área de una figura geométrica es el punto central de la misma.
  El centro de masa es un punto en el que se asume concentrada la masa.
    Normalmente se le conoce como centro de gravedad (CG)
  El centro de área y el de masa sólo coinciden en un cuerpo de masa uniforme.

## Slide 20: Física aplicada a la Estabilidad
Centros Geométricos
  Un Centroide de un área es su centro geométrico.
    Las siguiente figuras representan figuras uniformemente distribuidas.
    “G” representa los centroides de las mismas.
    Si estuviesen suspendidas desde estos puntos, estarían en balance o equilibrio.
G
Cuadrado
G
Rectángulo
G
Círculo
.
G
Triángulo
a
a
b
b
c
c

## Slide 21: Física aplicada a la Estabilidad Cetroides
Los Centros Geométricos (Centroides) y los Centros de Masa se pueden determinar mediante el cálculo del promedio ponderado.

## Slide 22: Física aplicada a la Estabilidad Centros de área
y1
y2
y3
x1
x2
x3
x
y

## Slide 23: Física aplicada a la Estabilidad Centros de área - Ejemplo
3m²
8m²
5m²
2
2
3
2
4
7
x
y

## Slide 24: Física aplicada a la Estabilidad Centros de área
Como el momento creado por un diferencial de área dA es dM=xdA, el momento total que se denomina 1er Momento de Área se calcula integrando el área total,
También el momento creado por el área total At producirá un momento respecto del eje “y” que puede ser escrito como: (Recordar que )
Los dos momentos son idénticos, por lo que el centro geométrico es
x
y
b
h
dx
x
AT
x1
Demostración
Esta ecuación se utilizará para determinar el centro de flotación LCF que veremos más adelante.

## Slide 25: Física aplicada a la Estabilidad Centro de Flotación
Centro de flotación:
  Centroide del plano de agua o flotación.
  Es el punto pivote de escora y cambio de asiento de un buque.
  Varía con los cambios de asiento, escoras y calados debido a que cambia el plano de flotación
  En la figura del CF, que representa a un buque adrizado:
    LCF está a popa de la cuaderna maestra.
    TCF está en la línea de crujía.
Área del plano de agua, Aw
Corte horizontal del casco
Centro de Flotación, CF
Centro de área/gravedad del plano de flotación
eje de cambio de asiento
LCF: Posición Longitudinal del centro de flotación
Puede medirse desde PPr, PPp, etc
CF: punto en el que el buque gira durante carga, descarga, movimientos de pesos a bordo
Aw = Área del corte horizontal del casco en la línea
de agua de diseño (mostrada en rojo)

## Slide 26: Física aplicada a la Estabilidad Centro de Boyantéz
Es el centroide del volumen de agua desplazada.
  La fuerza de boyantes actúa a través de este centroide
LCB:
  Posición Longitudinal de Centro de Boyantes desde la cuaderna maestra.
KB:
  Posición vertical del CB desde la quilla
TCB:
  Posición transversal del CB desde la línea de crujía.
El CB varía cuando el buque se escora, cambia de asiento o cambia de calado debido a que cambia la forma geométrica del volumen sumergido y con ello el CB.
Volumen de desplazamiento,
Volumen de agua desplazada por el buque (en rojo),
Centro de Boyantes, B
Centro de volumen/gravedad del agua desplazada
B: punto a través del cuál actúa la boyantes
LCB Y KB
LCB: posición longitudinal de CB
Puede medirse desde PPr, PPp
KB: posición vertical de CB
Siempre medido desde la quilla

## Slide 27: Física aplicada a la Estabilidad Centro de Boyantéz
Es el centroide del volumen de agua desplazada.
  La fuerza de boyantes actúa a través de este centroide
LCB:
  Posición Longitudinal de Centro de Boyantes desde la cuaderna maestra.
KB:
  Posición vertical del CB desde la quilla
TCB:
  Posición transversal del CB desde la línea de crujía.
El CB varía cuando el buque se escora, cambia de asiento o cambia de calado debido a que cambia la forma del volumen sumergido y se mueve CB.
Volumen de desplazamiento,
Volumen de agua desplazada por el buque (en rojo),
Centro de Boyantes, B
Centro de volumen/gravedad del agua desplazada
B: punto a través del cuál actúa la boyantes
LCB Y KB
LCB: posición longitudinal de CB
Puede medirse desde PPr, PPp
KB: posición vertical de CB
Siempre medido desde la quilla

## Slide 28: Física aplicada a la Estabilidad Centro de Boyantéz
B
Línea Agua (WL)
Reserva Boyantes

## Slide 29: Física aplicada a la Estabilidad Centro de Boyantéz
B
WL
WL
B
WL
B
WL
B
WL
B

## Slide 30: Física aplicada a la Estabilidad Centro de Boyantéz
B
B
B
B
B
B
B
B
B

## Slide 31: Física aplicada a la Estabilidad Centro de Boyantéz: B
2
2
1
1
2
Fuerza de boyantes (Peso del cajón)
LCB : desde la Cuaderna Maestra
TCB : a línea de crujía
KB : Calado medio
Reserva de Fuerza de Boyantéz
WL
1
1
1
1
T/2
C
L
Línea Crujía
B
B
WL

## Slide 32: Física aplicada a la Estabilidad Centros de Gravedad
El Centro de Gravedad (CG) de un cuerpo es el punto donde su masa se asume concentrada y donde se considera que la fuerza de gravedad actúa verticalmente hacia abajo y con una fuerza equivalente al peso del cuerpo.
  También es el punto en que el cuerpo se equilibra.
El CG de un cuerpo homogéneo estará localizado en su centroide y en un bloque rectangular homogéneo estará ubicado a media distancia de todas sus dimensiones.
Ancho
Largo
Alto
h/2
G
l/2
a/2

## Slide 33: Física aplicada a la Estabilidad Efecto de quitar masa a un cuerpo
Considerar una plancha homogénea de madera.
  Su Centro de Gravedad estará en su centro geométrico – a media distancia de su largo, de su ancho y de su altura.
  Asuma que la masa de la plancha de madera sea de “W” Kg que está soportada en su punto medio como se muestra en la figura, justo bajo su centro de Gravedad.
  La plancha estará entonces en equilibrio
W
G

## Slide 34: Física aplicada a la Estabilidad Efecto de quitar masa a un cuerpo
Ahora considere que a la plancha se le corta un trozo de una de los extremos de masa “w” Kg, cuyo centro de gravedad se encuentra a “d” del Centro de Gravedad de la plancha.
Después del corte, en el otro extremo de la plancha habrá una mayor masa que empujará el extremo más pesado hacia abajo.
La figura muestra que luego de que el trozo de plancha ha sido retirado, el momento resultante de w x d empuja en sentido anti reloj el extremo opuesto.
  Se produjo un desequilibrio respecto de “G”
W
G
w
d

## Slide 35: Física aplicada a la Estabilidad Efecto de quitar masa a un cuerpo
El Centro de Gravedad de la plancha se movió hacia la izquierda, hacia el nuevo centro geométrico; es decir, desde “G” a “G1”. (recordar que la plancha es homogénea)
  La nueva masa de la plancha será (W – w) Kg.
  El momento generado es (W – w) x GG1 Kg. metro, respecto de “G”
W
G
w
d
W - w
G
G1

## Slide 36: Física aplicada a la Estabilidad Efecto de quitar masa a un cuerpo
Existen dos formas para mostrar el mismo efecto o Se puede concluir que cuando se quita masa de un cuerpo, el centro de gravedad del mismo se mueve alejándose del centro de gravedad de la masa removida. La distancia que se mueve puede calcularse por la siguiente ecuación:
  (Unidades de longitud)
  Donde “GG1” es el movimiento del Centro de gravedad hacia su nueva posición, “w” la masa removida y “d” la distancia entre el centro de gravedad de la masa removida y el centro de gravedad del cuerpo.

## Slide 37: Física aplicada a la Estabilidad Aplicaciones a buques
En las figura adyacente “G” representa el Centro de Gravedad del buque al que se le retira un cuerpo de masa “w”, que se encontraba más abajo y a una distancia “d” de “G”.
G a G1 representa representa el movimiento del centro de gravedad del buque debido a la masa que se quitó de a bordo.
Como la masa se quitó bajo G en nuevo centro de gravedad se moverá verticalmente hacia arriba
w
d
G
1
G

## Slide 38: Física aplicada a la Estabilidad Aplicaciones a buques
Ahora la figura muestra el efecto de retirar un cuerpo que se encuentra sobre el centro de gravedad del buque.
En este caso en movimiento del centro de gravedad hacia su nueva posición será verticalmente hacia abajo, debido a que se concentró mayor masa en la parte baja del buque.
G a G1 representa representa el movimiento del centro de gravedad del buque debido a la masa que se quitó de a bordo.
w
d
G
G1
w
G

## Slide 39: Física aplicada a la Estabilidad Aplicaciones a buques
Veamos que ocurre si es que se retira un cuerpo que se encuentra a la derecha del centro de gravedad del buque.
En este caso en movimiento del centro de gravedad hacia su nueva posición será lateralmente hacia la izquierda como lo muestra el movimiento de G a G1 en la figura.
G a G1 representa el movimiento del centro de gravedad del buque debido a la masa que se quitó de a bordo.
w
d
G
1
w
G

## Slide 40: Física aplicada a la Estabilidad Aplicaciones a buques
Retiremos un cuerpo desde una posición bajo el centro de gravedad del buque, pero esta vez a su izquierda.
En este caso en movimiento del centro de gravedad hacia su nueva posición será diametralmente hacia la derecha y hacia arriba, al como lo muestra el movimiento de G a G1 en la figura.
En cada caso se cumple que:
  GG1 = w x d
  Desplazamiento final
  En unidades de longitud
w
d
G
1
w
G

## Slide 41: Física aplicada a la Estabilidad Caso Práctico
1
KG
1
KG
o
G
0
G

## Slide 42: Física aplicada a la Estabilidad Efecto de agregar masa a un cuerpo
Nuevamente considere la plancha homogénea analizada anteriormente, pero ahora se le agregará un trozo de plancha de masa w Kg. a una distancia de d metros del centro de gravedad como lo muestra la figura adyacente.
El lado más pesado empujará el extremo derecho hacia abajo. Esto se debe a que al agregar la masa w a la distancia d de G, se generó un momento igual a: w x d kg-m respecto de G.
W
G
w
d

## Slide 43: Física aplicada a la Estabilidad Efecto de agregar masa a un cuerpo
El nuevo centro de gravedad estará nuevamente en el centro de la plancha (l/2) y su masa será (W + w) Kg.
El momento generado será:
(W + w) x GG1 kgm respecto de G
El momento final generado se puede expresar como:
(W +w) x GG1 = w x d
o
GG1 = w x d metros W + w
W + w
G
G1

## Slide 44: Efecto de agregar masa a un cuerpo
De lo expresado se puede concluir que cuando se agrega masa a un cuerpo, el centro de gravedad se moverá hacia el centro de gravedad de y la distancia que se mueve se puede calcular por la siguiente ecuación: GG1 = w x d (metros) Masa final del cuerpo Donde “GG1” es el movimiento del centro de gravedad del cuerpo, “w” la masa agregada “d” la distancia entre los centros de gravedad.
La masa final = W + w

## Slide 45: Física aplicada a la Estabilidad Aplicaciones a buques
w
En los siguientes ejemplos G representará el centro de gravedad de un buque antes de agregarse la masa de w toneladas.
Después se muestra como G se moverá hacia su nueva posición G1 directamente en la dirección del centro de gravedad de la masa agregada. (G hacia G1 )
En cada caso se cumple que: GG1 = w x d (metros) Desplazamiento final buque
d
G
G
1

## Slide 46: Física aplicada a la Estabilidad Aplicaciones a buques
w
w
d
G
G
1
d
G
1
G
GG1 = w x d (metros) Desplazamiento final buque

## Slide 47: Física aplicada a la Estabilidad Caso Práctico
KGo
KG1
1
G
0
G

## Slide 48: Efecto de mover masas en un buque
En la figura adyacente, G representa el centro de gravedad de un buque con un peso de w toneladas en una cubierta inferior, en la banda de estribor, con su centro de gravedad g1.
Si el peso es descargado, el centro de gravedad del buque se moverá de G a G1, alejándose directamente de g1.
Si el mismo peso se vuelve a embarcar y se deja sobre la cubierta, con su centro de gravedad en g2, el centro de gravedad del buque se moverá desde G1 a G2.
G
G1
G1
G1
w
g2
G2
G2
G2
d
w
g
w
w
g1

## Slide 49: Efecto de mover masas en un buque
Del ejercicio anterior, se puede visualizar que si el peso se ha movido desde g1 a g2, el centro de gravedad del buque se moverá desde G a G2.
Además se puede ver que el movimiento de GG2 es paralelo al de g1 g2 y que: GG2 = w x d metros W
Donde “w” es la masa del cuerpo que se movió, “d” la distancia total de movimiento del cuerpo y “W” el desplazamiento del buque (El que permaneció constante porque para fines prácticos el cuerpo se mantuvo a bordo del buque)

## Slide 50: Caso Práctico
G
G2
GG2 = w x d (metros) W

## Slide 51: Física aplicada a la Estabilidad Efecto de suspender pesos en altura
El centro de gravedad de un cuerpo es el punto a través del cual la fuerza de gravedad se considera que actúa verticalmente hacia abajo.
En las figuras adyacentes se muestra el centro de gravedad de un peso suspendido por una pluma de un buque.
Se puede apreciar en las figuras que cualquiera que sea la inclinación del buque, la fuerza de gravedad se considera siempre actuando verticalmente hacia abajo y que el centro de gravedad del peso está en el punto de suspensión.
w
g
w
g
w
g

## Slide 52: Física aplicada a la Estabilidad Conclusiones
El centro de gravedad de un cuerpo se moverá siempre directamente hacia el centro de gravedad de cualquier peso que se le agregue.
El centro de gravedad de un cuerpo se alejará siempre directamente del centro de gravedad de cualquier peso que se le quite.
El centro de gravedad de un cuerpo siempre se moverá paralelo al movimiento del centro de gravedad de cualquier peso que se mueva dentro del cuerpo.
El movimiento del centro de gravedad del cuerpo será en todos los casos igual a:
GG1 = w x d (metros o unidades de longitud) W Donde:
“w” es la masa del peso agregado, retirado o movido “W” es la masa del buque
“d” es la distancia entre los centros de gravedad en 1 y 2 y en 3 la distancia que el peso se ha movido
Cuando se suspende un peso, su centro de gravedad se considera en el punto de suspensión.

## Slide 53: Física aplicada a la Estabilidad Ejemplo 1
Una bodega de un buque se llena parcialmente con grano.
  Durante el proceso de carga, el buque experimenta una escora y parte de la carga se desplaza en el sentido de la escora, de manera tal que la superficie de los granos permanece paralela a la línea de agua.
  Mostrar el efecto mencionado en el centro de gravedad del buque

## Slide 54: Física aplicada a la Estabilidad Solución
La figura representa la posición original del centro de gravedad del buque cuando está adrizado.
  “AB” representa la línea de agua del buque adrizado y “CD” la del mismo escorado.
La cuña de grano AOC, con centro de gravedad en “g”, se desplazó hacia ODB con su nuevo centro de gravedad en “g1”
El centro de gravead del buque se desplazó desde G a G1, de tal manera que el movimiento fue paralelo a gg1 y la distancia que se movió será: GG1 = w x d unidades lineales W
g
g1
A
O
C
D
B
G
G1
K

## Slide 55: Física aplicada a la Estabilidad Ejemplo 2
Un buque está atracado por su banda de estribor a un muelle. Debe descargársele un peso que se encuentra en una cubierta inferior en la banda de babor utilizando su propia pluma. Describir el efecto en la posición del centro de gravedad durante toda la operación.
Nota: Cuando el peso es suspendido desde un punto, su centro de gravedad estará en el punto de suspensión, independientemente de la distancia entre el punto de suspensión y el cuerpo.
  Es decir; tan pronto el peso es levantado por la pluma y no está en contacto con la cubierta, el centro de gravedad del peso se asume que está en el extremo de la pluma que lo está levantando, y no importa si es que el peso está a 0,6 metros de la cabeza de la pluma o a 6 metros sobre la cubierta, o si está siendo levantado o arriado. Su centro de gravedad estará en la cabeza de la pluma como lo muestra la figura de la diapositiva siguiente.

## Slide 56: Física aplicada a la Estabilidad Ejemplo 2
La figura adyacente muestra la posición de “G” - inicial del centro de gravedad del buque y “g”, el centro de gravedad del peso que se encuentra en una cubierta inferior.
Tan pronto como el peso es izado, su centro de gravedad se mueve hacia la cabeza de la pluma a su nueva posición “g1”. Esto provocará que el centro de gravedad del buque se mueva hacia su nueva posición “G1”, paralelo al movimiento “gg1”. Los centros de gravedad permanecerán en “G1” y “g1” durante todo el tiempo en que el peso esté siendo izado.
Cuando el peso sea traspasado a la otra banda, su centro de gravedad se moverá de “g1” a “g2”, lo que causará que el centro de gravedad del buque se mueva desde “G1”, nuevamente en forma paralela al movimiento g1g2.
g
g1
g2
g3
G
G1
G2
G3

## Slide 57: Física aplicada a la Estabilidad Ejemplo 2
Si el peso se deposita sobre el muelle, el centro de gravedad del buque se moverá desde “G2” hacia “G3”, alejándose de “g2”.
“G3”, será la posición final del centro de gravedad del buque después de haber descargado el peso.
En el ejemplo se puede apreciar que el efecto neto de descargar el peso del buque está representado por el movimiento del centro de gravedad del buque desde “G” hacia “G3”, alejándose directamente desde donde fue descargado el peso. Esto es concordante con las conclusiones que se indicaron en los ejemplos previos de remoción de pesos.
Cuesta aceptar que el peso suspendido actúa desde la cabeza de una grúa, pero se comprueba cuando se experimenta en forma real.
g
g1
g2
g3
G
G1
G2
G3

## Slide 58: Física aplicada a la Estabilidad Ejercicios
Un buque tiene un desplazamiento de 2400 toneladas y un KG = 10,8 metros. Encontrar el nuevo KG del buque si es que internamente se movió un peso de 50 toneladas de masa verticalmente 12 metros hacia arriba.
Un buque tiene un desplazamiento de 2000 toneladas y un KG = 10,5 metros. Encontrar el nuevo KG si internamente se movió un peso de 40 toneladas 4,5 metros hacia abajo.
A un buque de 2000 toneladas de desplazamiento y KG de 4,5 metros, tiene a bordo una carga de 20 toneladas con su centro de gravedad en 2 metros desde la quilla del buque.El peso es levantado 0,5 metros sobre la cubierta superior, por una grúa cuya cabeza está 14 metros sobre la quilla del buque. Encontrar el nuevo KG del buque.

## Slide 59: Física aplicada a la Estabilidad Ejercicios
Un buque tiene un desplazamiento de 7000 toneladas y un KG = 6 metros. Tiene una carga de 40 toneladas con su centro de gravedad a 3 metros de la quilla. Encontrar el nuevo KG del buque si es que el peso fue suspendido por una de las grúas del buque izándolo 1,5 metros de su posición inicial. La cabeza de la grúa se encuentra a 17 metros de la quila.
Encontrar la nueva posición del centro de gravedad de un buque de 1500 toneladas de desplazamiento cuando un peso de 25 toneladas de masa es movido desde la banda de estribor a la de babor una distancia de 15 metros.

## Slide 60: U.T.1 Fundamentos de Estabilidad
Contenido
  El problema de Estabilidad de buques:
    Siniestros marítimos por fallas en la Estabilidad.
    Responsabilidad del Estado (Autoridad Marítima) en la prevención y contención.
    Roles y responsabilidades de otros actores (Armador, Capitán, Agencia, Casa Clasificadora, Puerto)
  Física aplicada a la estabilidad.
    Masa, peso, Volumen y densidad.
    Centro geométrico
    Centro de Gravedad
    Torque o Momento
    Principio de Arquímedes
  El buque y sus dimensiones
    Eslora, Manga, puntal y calado.
    Desplazamiento
    Formas y coeficientes
  Flotación
    Volumen sumergido
    Desplazamiento en agua dulce y salada
    Reserva de flotabilidad
    Toneladas por centímetro de inmersión
    Línea de carga y disco Pimsoll

## Slide 61: El Buque y sus dimensiones Principales Dimensiones
Eslora (L);
  Eslora total o máxima (Lt)
  Eslora entre Perpendiculares (Lpp)
  Eslora de Flotación (Lwl)
    Longitud del buque medida en la línea de flotación a máxima carga (calado de verano)
  Eslora entre Marcas de Calado (Lmc)

## Slide 62: El Buque y sus dimensiones Principales Dimensiones
Manga (B): medida transversal generalmente de valor máximo.
Puntal (D): es la altura o distancia vertical del buque medida desde la línea base al planchaje de la cubierta principal.
Calado (T): es la distancia vertical en cualquier sección desde la línea base a la línea de flotación.

## Slide 63: El Buque y sus dimensiones Calado, Asiento y Arrastre
Calado:
  Medido cerca de la Roda se llama calado de proa.
  Calado de popa será cuando se mide cerca de a popa.
  Calado medio es el promedio aritmético entre el calado de proa y el de popa. Es la medida que se utiliza para entrar a las curvas de estabilidad.
    En buques de eslora superior a 70 u 80 m, es frecuente encontrar una escala de calados a la altura de la cuaderna maestra para poder leer un calado medio y comparar con el calculado por la semisuma de los calados de proa y popa.
    La diferencia que pueda surgir entre el calado leído y el calculado dará una idea de la magnitud de la deformación a la que puede estar sometida la estructura viga-buque por los esfuerzos de arrufo o quebranto originados por la distribución de los pesos a bordo.
  La mayoría de los buques se diseña para que ambos calados sean iguales.
Escala de proa, sistema inglés en numeración romana
Escala de proa, sistema métrico.

## Slide 64: El Buque y sus dimensiones Calado, Asiento y Arrastre
Calado:
  Cuando el calado de popa es mayor que el de proa, se dice que el buque está sentado o tiene asiento.
  Cuando el de proa es mayor, se dice que el buque está encabuzado o con encabuzamiento.
  Cuando se diseñan con calados diferentes, siendo el de popa mayor que el de proa se dice que está diseñado con Arrastre.
Buque sentado
Buque encabuzado

## Slide 65: El Buque y sus dimensiones Trabajo con marcas de calado
Calado medio (Cm ó Tm):
Tm = Tpr + Tpp 2
Trimado “t”:
t = Tpp – Tpr
  Cuando “t” es +, el buque está sentado
  Cuando “t” es -, el buque está encabuzado.
  Tpp es calado de Popa
  Tpr es Calado de Proa.

## Slide 66: El Buque y sus dimensiones Trabajo con marcas de calado
Todos los buques tienen un calado máximo y mínimo para operar. Operar fuera de estos límites generan peligro para el buque, su tripulación y su carga.
  Estos calados se conocen como calados límites.
Cálculo del calado medio y del asiento:
  Los calados de un buque son: Cpp - 5,20 m y Cpr - 4,96 m. Hallar el calado medio (Cm), y el asiento (A).
    Solución: Cm = 5,08 m; A = +0,24 m.
  Un buque tiene los siguientes calados: Cpp = 6,80 m y Cpr = 7,50 m. Hallar el calado medio y el asiento.
    Solución: Cm = 7,15 m; A = -0,70 m.
  Si por diseño un buque cala 20 pie a proa y a popa, y se realizan cambios de peso para que el calado de proa quede en 19’ 6” y el de popa en 20’ 6”, se dice que sufrió un cambio de asiento de 1 pie.
  Un buque flota a su calado de diseño que es 21’ a proa y 22’ 6” a popa, ¿Cuál es su calado medio? - ¿Cambio en asiento? - ¿Arrastre?
    Solución: Calado medio 21’ 9” - Cambio de asiento 0, ya que está en sus calados de diseño y no se ha especificado ningún cambio - Arrastre, 1’ 6”

## Slide 67: U.T.1 Fundamentos de Estabilidad
Contenido
  El problema de Estabilidad de buques:
    Siniestros marítimos por fallas en la Estabilidad.
    Responsabilidad del Estado (Autoridad Marítima) en la prevención y contención.
    Roles y responsabilidades de otros actores (Armador, Capitán, Agencia, Casa Clasificadora, Puerto)
  Física aplicada a la estabilidad.
    Masa, peso, Volumen y densidad.
    Centro geométrico
    Centro de Gravedad
    Torque o Momento
    Principio de Arquímedes
  El buque y sus dimensiones
    Eslora, Manga, puntal y calado.
    Desplazamiento
    Formas y coeficientes
  Flotación
    Volumen sumergido
    Desplazamiento en agua dulce y salada
    Reserva de flotabilidad
    Toneladas por centímetro de inmersión
    Línea de carga y disco Pimsoll

## Slide 68: Física aplicada a la Estabilidad
Principio de Arquímedes
https://www.pbs.org/wgbh/nova/lasalle/buoyancy.html

## Slide 69: El Buque y sus dimensiones Desplazamiento
El principio de Arquímedes, demuestra que el peso de un objeto flotando en un fluido es igual al peso del volumen del fluido que desplaza la parte sumergida del mismo.
  Hay una relación directa entre el peso del objeto y el volumen de su parte sumergida.
  A cada peso del objeto, le corresponde un único y determinado valor de su volumen sumergido.
  Aplicado el principio al buque, donde su peso se denomina “Desplazamiento” por el agua que desplaza su casco, a cada valor del desplazamiento, le corresponde un solo valor de volumen sumergido; en otras palabras, uno y solo un calado medio.
El Desplazamiento del Buque se define como; Δ = Vsumergido x rmar, y representa el peso del agua desplazada por este volumen.
  Las unidad utilizada es toneladas y, en el sistema anglosajón, toneladas largas (en inglés, long tons).
Conocido el calado medio de un buque se puede determinar su desplazamiento.

## Slide 70: El Buque y sus dimensiones Desplazamiento
A un buque con un calado medio determinado; si se le agrega o quita peso se hundirá o aflorará hasta otro calado medio.
Conocidos ambos calados, se pueden calcular sus desplazamientos y haciendo la resta entre ambos podremos saber el peso que hemos agregado o quitado de a bordo.
  Es decir, que a partir de dos situaciones de carga diferente - dos calados medios diferentes - es posible deducir qué peso se ha cargado o se ha descargado del buque en el que se ha producido esa variación de los calados.
Este principio de la variación de calados, como consecuencia de la variación del desplazamiento de un buque, es uno de los métodos disponibles para calcular la carga que se le embarcó o desembarcó de un buque.

## Slide 71: El Buque y sus dimensiones Desplazamiento
Escora, Balance y Rolido;
  Los buques se diseñan para navegar adrizados.
  Escora; es una inclinación transversal permanente.
  Balance; término que se emplea para identificar escoras temporales o semipermanentes.
  Rolido; movimientos continuos de banda a banda o sector de equilibrio.
Desplazamiento y Tonelaje:
  Desplazamiento; volumen de agua que desplaza un buque cuando flota libremente.
  Un destructor de 2.100 toneladas de desplazamiento, indica que su desplazamiento de diseño es equivalente a 2.100 toneladas de agua.
    Tonelada larga es equivalente a 2.240 libras de peso.
  El desplazamiento se obtiene de las curvas del buque entrando con el calado medio

## Slide 72: Buque y sus dimensiones Desplazamiento – Otras definiciones
Curvas de carena adrizada
3,4 mt
24 cm
24 cm x 200 t = 4.800 Tons

## Slide 73: Buque y sus dimensiones Desplazamiento - definiciones
DESPLAZAMIENTO
  El desplazamiento es el volumen de agua que el buque desplaza.
CALADO
  Se mide verticalmente desde la parte inferior de la quilla hasta la línea de flotación y corresponde a la profundidad necesaria par que el buque flote.
FRANCOBORDO
  Distancia vertical desde la cara inferior de la cubierta de trabajo en el costado hasta la línea de flotación.
  Hay tres razones fundamentales para tener un volumen mínimo del casco del buque fuera del agua:
    Como reserva de flotabilidad, para que cuando el buque navegue entre olas el agua embarcada sea la mínima.
    En caso de inundación del buque, también la reserva de flotabilidad evitará su hundimiento, o por lo menos, lo retrasará lo máximo posible.
    El francobordo influye en la estabilidad transversal, ya que al aumentar el francobordo, el ángulo para el cual se anula la estabilidad, también aumenta.

## Slide 74: Buque y sus dimensiones Desplazamiento - definiciones
Desplazamiento en Rosca (lightweight displacement)
  Peso vacio de un buque incluyendo maquinaria e instalaciones pero sin lastre carga o consumibles, víveres ni tripulantes.
  Tal como lo entrega el astillero.
Desplazamiento estándar o Desplazamiento Liviano
  Peso del buque incluyendo equipos (botes, instrumentos de navegación, etc.), tripulación con su equipaje, líquidos en circulación, víveres, munición (en los buques de guerra), agua dulce y aceite lubricante.
  No incluye el combustible ni el agua de reserva para calderas.
Desplazamiento en lastre
  Buque lastrado para asegurar condición segura para navegar en el mar (incluye combustible y consumibles, pero no la carga)
Desplazamiento de máxima carga
  Buque cargado hasta su máxima línea de flotación permitida
  Si no se especifica otra cosa, Desplazamiento de un buque, se refiere al desplazamiento máximo.

## Slide 75: Buque y sus dimensiones Desplazamiento – Otras definiciones
Desplazamiento actual
  Es el peso total del buque.
  Desplaz. en rosca + Desplz. peso muerto
Tonelaje de porte bruto o tonelaje de peso muerto TPM (en inglés, deadweight tonnage).
  Es el peso real en toneladas que un buque puede transportar cuando está cargado hasta el calado máximo admisible.
  Diferencia entre desplazamiento máximo y el desplazamiento en rosca.
  Incluye el peso de la carga, pasajeros y tripulación, y el de los consumibles (combustible, víveres, agua potable, suministros, carga o captura y su tripulación).
Capacidad de Carga de un buque.
  Diferencia entre el desplazamiento máximo y el desplazamiento en lastre, e indica el peso de la carga que es posible transportar en ese buque.
  Normalmente no es utilizado por los navieros y agentes de transporte marítimo.
Porte
  Capacidad de carga útil limitada por peso y/o calado máximo
Buque sobrecargado

## Slide 76: U.T.1 Fundamentos de Estabilidad
Contenido
  El problema de Estabilidad de buques:
    Siniestros marítimos por fallas en la Estabilidad.
    Responsabilidad del Estado (Autoridad Marítima) en la prevención y contención.
    Roles y responsabilidades de otros actores (Armador, Capitán, Agencia, Casa Clasificadora, Puerto)
  Física aplicada a la estabilidad.
    Masa, peso, Volumen y densidad.
    Centro geométrico
    Centro de Gravedad
    Torque o Momento
    Principio de Arquímedes
  El buque y sus dimensiones
    Eslora, Manga, puntal y calado.
    Desplazamiento
    Formas y coeficientes
  Flotación
    Volumen sumergido
    Desplazamiento en agua dulce y salada
    Reserva de flotabilidad
    Toneladas por centímetro de inmersión
    Línea de carga y disco Pimsoll

## Slide 77
Casco
Proa
Popa
Hacia popa
Hacia popa
Planos de Referencia
Plano línea de agua
Plano Cuaderna maestra
Plano línea de crujía
El Buque y sus dimensiones Formas y Coeficientes

## Slide 78
Los planos mostrados se llaman planos de trazado o planos del buque
Definen cada punto del casco en tres dimensiones y son necesarios para su construcción y posterior recepción por parte del comprador.
Estos planos delimitan la superficie exterior de un casco.
  El Horizontal se conoce como “Plano de líneas de agua”;
  El Longitudinal como “Plano de finos de proa y popa” o simplemente “finos”
  El transversal se denomina “Plano de estaciones o de secciones”
Existen otros planos que no se mencionan.
Plano Longitudinal
Plano Horizontal
Plano Transversal
El Buque y sus dimensiones Formas y Coeficientes

## Slide 79
Líneas de agua:
  Por lo general el origen que se emplea como referencia es la quilla plana y se denomina plano base.
  La intersección de cualquier plano que sea paralelo a él se denomina línea de agua.
Líneas de estaciones:
  El de la intersección de la roda con la línea de agua de diseño se llama perpendicular de proa y el de la intercesión de la línea de agua de diseño con la curvatura de popa perpendicular de popa.
  La sección media se conoce como tal o como cuaderna maestra.
Líneas de Finos:
  Es un plano perpendicular a la línea base y divide a buque simétricamente de proa a popa.
  Representan la forma del buque en sentido longitudinal.
Finos
Estaciones
El Buque y sus dimensiones Formas y Coeficientes

## Slide 80
El Buque y sus dimensiones Formas y Coeficientes

## Slide 81: El Buque y sus dimensiones Formas y Coeficientes

## Slide 82
Coeficiente plano de flotación Cw:
  Relación entre el área del plano de flotación y el área rectangular que lo contiene.
  En la figura se muestra el plano de flotación del buque achurado y el rectángulo ABCD con la misma eslora y manga de flotación del buque.
  Coeficiente de Plano de agua: Cw = Área plano flotación Área rectángulo ABCD = Área plano flotación Eslora x Manga
    Área plano flotación = L x B x Cw
A
B
C
D
El Buque y sus dimensiones
Coeficiente de fineza de líneas de agua (Cw)
Coeficiente plano de agua, Aw
Describe aspecto del plano de flotación
Nota: L es normalmente LWL
Los valores típicos para Cw en la línea de agua de diseño: 0,67 para un destructor a 0,92 para un tanquero grande

## Slide 83: El Buque y sus dimensiones Ejemplo 1 Coeficiente plano flotación
Encontrar el área del plano de flotación de un buque de 36 metros de eslora y 6 de manga, que tiene un coeficiente de fineza o coeficiente de plano de agua de 0,8
  Área plano flotación = L x B x Cw = 36 x 6 x 0,8 Área plano flotación = 172,8 m2

## Slide 84: El Buque y sus dimensiones Coeficiente de fineza del desplazamiento (Cb)
Coeficiente de Bloque Cb:
  El coeficiente de bloque de un buque a un calado dado es la relación entre el volumen de desplazamiento y el volumen del bloque rectangular que lo contiene.
  En la figura el achurado muestra el volumen del desplazamiento del buque y el bloque rectangular que tiene la misma eslora, manga y calado.
  Coeficiente de Bloque (Cb): Cb = Volumen desplazamiento Volumen del bloque = Volumen desplazamiento Eslora x Manga x calado
  Volumen desplazamiento = L x B x calado x Cb
Coeficiente de bloque, Cb
Porcentaje de obra viva en el paralelepípedo rectangular que lo contiene
Nota: L es normalmente igual a LWL
Valores típicos para Cb : 0,45 para un destructor a 0,85 para un tanquero grande

## Slide 85: El Buque y sus dimensiones Ejercicio Coeficiente de Bloque Cb
Un buque de 64 metros de eslora y 10 de manga (ambas dimensiones en la línea de flotación).
  En condición de desplazamiento liviano tiene un calado medio de 1,5 metros y de 4 metros en condición de máxima carga.
  Su coeficiente de bloque para carga liviana es de 0,6 y para toda carga de 0,75.
  Encontrar su capacidad de carga máxima en agua salada.

## Slide 86: El Buque y sus dimensiones Resolución Cb
Volumen de desplazamiento liviano:
  Volumen cl = L x B x D x 0,6 = 64 x 10 x 1,5 x 0,6 = 576 m3
  Volumen tc = L x B x D x 0,75 = 64 x 10 x 4 x 0,75 = 1920 m3
Capacidad de carga máxima:
  Carga máxima= (Volumentc – Volumencl) x 1,025 = 1920 – 576 = 1344 m3 = 1344 x 1,025 = 1377, 6 toneladas

## Slide 87: El Buque y sus dimensiones Cb aplicado a botes salvavidas
Para determinar la capacidad cúbica de un bote salvavidas se utiliza la Regla de Simpson (aún no vista en clase) o cualquier otro método del mismo grado de exactitud.
Salvo que se indique otro valor específico, el Cb aceptado para este tipo de embarcación es de 0,6.
Un bote salvavidas se certifica para un numero máximo de personas y ese número es equivalente al mayor número entero obtenido del cociente V/x, donde “V“ es la capacidad cúbica del bote en m3 y “x” el de cada persona también en m3.
  “x” será 0,283 para un bote de 7,3 m de eslora o superior y de 0,96 para uno de 4,9 m.
  Para valores intermedios, el valor de “x” se determina por extrapolación

## Slide 88: El Buque y sus dimensiones Cb aplicado a botes salvavidas
Ejemplo 1
  Calcular el número de personas para el que se puede certificar un bote salvavidas de madera de 10 m de largo, 2,7 de ancho y 1metro de calado.
  Por Cb siempre nos referiremos a la obra viva.
  Volumen = (L x B x Calado x 0,6) m3
  = 10 x 2,7 x 1 x 0,6
  = 16,2 m3
  Número de personas = V/x
  = 16,2/0,283
  = 57,2438
  Número de personas = 57

## Slide 89: El Buque y sus dimensiones Coeficiente de Cuaderna Maestra (Cm)
Coeficiente de Cuaderna Maestra Cm:
  Es la relación entre el área transversal de la cuaderna maestra a cualquier calado y el rectángulo que la contiene con la misma manga y calado.
  En la figura la porción achurada representa la cuaderna maestra bajo la línea de agua, encerrada por el rectángulo que la contiene con el mismo calado y manga.
  Coeficiente de Cuaderna maestra: Cm = Área Cuaderna maestra Área rectángulo = Área Cuaderna maestra ó B x d
  Área cuaderna maestra (Am) = B x d x Cm
W
L
Coeficiente de Cuaderna maestra , Cm
Porcentaje de afinamiento respecto de la cuaderna maestra
Nota: Cb = Cp x Cm
Valores típicos para Cm: 0,75 para un destructor a 0,95 para un tanquero grande
d = calado
B = Manga

## Slide 90: El Buque y sus dimensiones Coeficiente Prismático (Cp)
Coeficiente Prismático Cp:
  Relación entre el volumen de desplazamiento a un calado dado y el volumen del prisma que lo contiene (el prisma tiene la forma de la cuaderna maestra).
  En la figura es el volumen achurado comparado con el volumen que tiene la forma de la sección media por la eslora de flotación.
  Cp = Volumen del buque Volumen del prisma = Volumen del buque L x Área Cuad. Maestra
  Volumen del buque (Am) = L x B x Cp

## Slide 91: El Buque y sus dimensiones Relaciones entre coeficientes
Sea el área sumergida de la sección media = Am
Determinemos algunas relaciones entre coeficientes:
Cm x Cp = Am x Volumen buque B x d L x Am Luego:
Cm x Cp = Volumen buque = Cb L x B x d Es decir: Cm x Cp = Cb
Ó Cp = Cb Cm
Nota: El valor de Cp siempre es levemente más alto que CB en cada línea de flotación.
Cw, Cb, Cm y Cp son normalmente menores que 1.
La siguiente tabla indica los valores típicos de Cb :

## Slide 92: El Buque y sus dimensiones Relaciones entre coeficientes (Continuación)
Para estimar un valor para Cw para estos tipos de barco en su condición de totalmente cargados, es útil usar la siguiente regla de aproximación:
    Por lo tanto, para un petrolero, Cw debería ser 0.867, para el buque de carga general Cw 0.800 y para un remolcador 0.667, todos en condición de plena carga.
    Para los buques mercantes, el coeficiente del centro del barco o el coeficiente de cuaderna maestra es de 0.980 a 0.990 a plena carga.
  Conforme a lo anterior:
    Por lo tanto, para el granelero, cuando Cb es 0.750 con un Cm de 0.985, el Cp será:

## Slide 93: El Buque y sus dimensiones Relaciones entre coeficientes (Continuación)
Cp es utilizado principalmente por investigadores que realizan pruebas optimizar el diseño de cascos y lograr la menor resistencia en prototipos particulares.
Cb y Cw varían con los cambios de calado. El siguiente diagrama ilustra lo anterior para un buque de carga general de 135.5 m de eslora entre perpendiculares.
“K” se calcula para la condición de plena carga y se mantiene constante para todos los calados hasta la condición liviana.
Variación de los valores Cb y Cw con el calado.
(Observe cómo las dos curvas son paralelas a una distancia de 0.100).

## Slide 94: El Buque y sus dimensiones Ejercicios con Coeficientes
1.- La eslora de un buque en la línea de flotación es de 120 m cuando flota adrizado con un calado de 4.5 m. La manga máxima es de 20 m. Si el coeficiente de bloque es 0.75, encontrar el desplazamiento en toneladas a este calado en agua salada.
Respuesta: 8302,5 ton.
2.- Un barco tiene 150 m de largo, 20 m de manga, un calado a plena carga de 8 m y un calado en condición liviana de 3 m. El coeficiente de bloque en el calado a plena carga es 0.766, y en condición liviana es 0.668. Encontrar la capacidad de carga máxima del buque.
Respuesta: 12.681,3 ton
3.- El bote salvavidas de un buque mide 10 m de largo, 3 m de manga y 1,5 m de profundidad. Encontrar el número de personas que puede llevar.
Respuesta: 95 personas
4.- El bote salvavidas de un barco mide 10 m x 2.5 m x x 1 m. Encuentra la cantidad de personas que se pueden llevar.
Respuesta: 53 personas

## Slide 95: U.T.1 Fundamentos de Estabilidad
Contenido
  El problema de Estabilidad de buques:
    Siniestros marítimos por fallas en la Estabilidad.
    Responsabilidad del Estado (Autoridad Marítima) en la prevención y contención.
    Roles y responsabilidades de otros actores (Armador, Capitán, Agencia, Casa Clasificadora, Puerto)
  Física aplicada a la estabilidad.
    Masa, peso, Volumen y densidad.
    Centro geométrico
    Centro de Gravedad
    Torque o Momento
    Principio de Arquímedes
  El buque y sus dimensiones
    Eslora, Manga, puntal y calado.
    Desplazamiento
    Formas y coeficientes
  Flotación
    Volumen sumergido
    Desplazamiento en agua dulce y salada
    Reserva de flotabilidad
    Toneladas por centímetro de inmersión
    Línea de carga y disco Pimsoll

## Slide 96: Estabilidad y Estiba
Término El buque y sus dimensiones