## Slide 1: QUÍMICA APLICADA

## Slide 2: explosivos
Un Explosivo Químico es un compuesto o una mezcla que, bajo la aplicación de calor o un choque,
se descompone o reacomoda con extrema rapidez, liberando mucho gas y calor.
Que es?
Un explosivo se descompone, no explota, ocurre una reacción química
Para que un compuesto químico sea explosivo, debe exhibir lo siguiente:
a) Desarrollo de calor
b) Formación de gases
c) Rapidez de reacción
d) Iniciación de la reacción
La descomposición química de un explosivo puede demorar años, días, hora o una fracción de segundos.
La detonación se usa para describir un fenómeno explosivo de descomposición casi instantánea.

## Slide 3: Explosivos
Estabilidad de los explosivos
Que el explosivo resista las condiciones de almacenamiento.
Factores que afectan la estabilidad de un explosivo:
Temperatura: Mayor a 70°C son inestables.
Volatilidad: facilidad de vaporizar.
Higroscopicidad.

## Slide 4: Explosivos
Propiedades de los explosivos
Sensibilidad: tendencia a explosionar, luego de recibir un impacto
Potencia: capacidad de “hacer su trabajo”, entregar su energia.
Poder de ruptura: alcanzar su presión máxima.
Toxicidad: mediana toxicidad.
Diatomita, serrín u otro material absorbente, empapado de nitroglicerina;
Recubrimiento;
Detonador;
D. Cable del detonador

## Slide 5: explosivos
Ca Hb Nc Od
BO% = - 1600 ( 2a + b / 2 - d) MM EXPLOSIVO
BO% = 0 SENSIBLE
BO% > 0 MUY SENSIBLE
BO% < 0 POCO SENSIBLE
Es una expresión usada para indicar el grado que puede oxidarse un explosivo
Balance de oxigeno
TERMOQUÍMICA
Una explosión consta de una serie de reacciones, altamente exotérmicas, que implican la descomposición de los ingredientes y su recombinación para formar los productos de la explosión.

## Slide 6: explosivos
Algunos conceptos

## Slide 7: explosivos
Combustión: Reacción química se efectúa superficialmente por conductividad térmica.
Deflagración: combustión rápida que forma llama, y no involucra una explosión.
Detonación: reacción química de los explosivos (punta pie inicial de lo explosivo, en milisegundo).

## Slide 8: explosivos
Combustión

## Slide 9: Explosivos
Munición

## Slide 10: explosivos
Almacenamiento, transporte y desecho de explosivos:
se almacenan en lugares físicos denominados polvorines.
Bajo estrictas normas de seguridad y reglamentarias.
deben ser autorizados por la autoridad competente.
Los polvorines deben cumplir con las siguientes condiciones:
• Estar libres de material combustible, en un radio de 50 metros.
• Poseer extintores.
Para almacenar los explosivos se debe considerar:
• Disposición y distribución segura
• Ventilación.
• Sin detonantes o fulminantes.
• No se almacenan en mal estado.

## Slide 11: explosivos
Para transportar explosivos se debe tener en cuenta que el vehículo:
• Deberá estar en óptimas condiciones mecánicas y eléctricas.
• Deberá llevar cadena de seguridad a tierra.
• La carga máxima será un 80% y debidamente distribuida.
• No se puede transportar otra carga o herramienta.
• Los detonadores y altos explosivos no se deben trasladar juntos.
• El camino: siempre el más corto y de menor tráfico.
• La velocidad: 50[km/hr] máximo, evitando golpes y sacudidas.
• Prohibido transportar personal junto con los explosivos.
Los explosivos pueden sufrir deterioro debido a:
• Congelación
• Exudación
• Descomposición por pérdida de su estabilizante.
Los procedimientos para eliminarlos en forma segura son:
• Por combustión controlada.
• Por explosión o detonación provocada y controlada.
• Los nitro carbonitratos (anfo, sanfo y similares) se disuelven en agua.