## Slide 1
Capacitancia
Escuela Naval “Arturo Prat”
2021

## Slide 2
Capacitancia
Un capacitor, a veces también llamado condensador, es un dispositivo que puede almacenar carga eléctrica y que consiste en dos objetos conductores colocados uno cerca del otro, pero sin tocarse
Se ha demostrado, experimentalmente, que la cantidad de carga Q en un capacitor es directamente proporcional a la diferencia ΔV de potencial entre ambos conductores.
Q proporcional a ΔV
Q = C ΔV
Donde C es la constante de proporcionalidad , llamada capacitancia
Su unidad en el SI es el coulomb / volt
Y se llama faradio [F]

## Slide 3
Condensadores
Capacitor electrolitico
Capacitor cerámico

## Slide 4
https://phet.colorado.edu/sims/html/capacitor-lab-basics/latest/capacitor-lab-basics_en.html

## Slide 5
Ejemplo: Condensador de placas paralelas
La capacitancia sólo depende de la geometría del condenador

## Slide 6
Cálculo de la capacitancia
Condensador de placas paralelas
+
-
++++++
-
-
-
-
-
-
Si la distancia entre ambas placas es muy pequeña, en comparación a la longitud de las placas, asumimos que el campo eléctrico es homogéneo entre las placas y cero en cualquier otro lugar
Si el espacio entre las placas esta ocupado por aire, el campo eléctrico entre las placas tiene magnitud
Entonces, de la definición de capacitancia:
Capacitancia de un condensador de placas paralelas

## Slide 7
Ejemplo
Un condensador de placas paralelas esta formado por dos conductores cuadrados de lado 10 cm separados por 1 mm de distancia (a) Determine la capacitancia (b) si el condensador se conecta a una bateria de 12V ¿Cuánta carga se transfiere de una placa a la otra?

## Slide 8
Capacitor con dieléctrico
Cuando un material no conductor, llamado dieléctrico, es puesto entre las placas de un capacitor, la capacitancia es multiplicada por un factor κ , llamado constante dieléctrica, una propiedad del material dieléctrico.
Ej: La capacitancia de un condensador de placas paralelas entre un dieléctrico:
La separación d entre las placas estará limitada por el máximo campo eléctrico entre las placas que el material dieléctrico pueda soportar antes del que se produzca el rompimiento dieléctrico

## Slide 9
¿Cómo es que un dieléctrico altera el campo eléctrico?

## Slide 10
Ejemplo
Se construye un condensador de placas paralelas colocando polietileno (k=2,3) entre dos hojas de aluminio. El area de cada hoja es de 400 cm2 y la separacion es de 0,3 mm. Determine la capacitacia

## Slide 11
Ejemplo
Un condensador de placas paralelas tiene sus placas separadas por una distancia d, el area de las placas es A. El espacio entre las placas se llena con dos dielectricos, uno de espesor d/4 y constante dielectrica k1 y el otro con espesor 3d/4 y constante dielectrica k2. (a) Determine la capacitancia del condensador sin dielectricos. (b) Determine la capacitancia del condensador con los dielectricos en su interior. Exprese su resultado en funcion de la capacitancia sin dielectricos.

## Slide 12
Combinación de capacitores
Dos o más capacitores pueden ser combinados en un circuito eléctrico
La idea es encontrar el circuito equivalente, de un capacitor. La capacitancia de este único capacitor se denomina capacitancia equivalente
Conexión en paralelo
Cada capacitor se carga hasta alcanzar la misma diferencia de potencial de la batería.
En este punto la carga almacenada en cada capacitor es Q1 y Q2 respectivamente.
Siendo la carga total en el arreglo Q = Q1 + Q2
Q1= C1ΔV
Q2= C2ΔV
Q= CeqΔV
CeqΔV= C1ΔV + C2ΔV
Ceq = C1 + C2

## Slide 13
Conexión en serie
Una vez que el circuito se ha cargado (cesa el flujo de cargas), la carga en cada capacitor es la misma
La suma de las diferencias de potencial en cada capacitor es la diferencia de potencial de la batería o fuente de poder.
ΔV= Δ V1 + Δ V2

## Slide 14
Ejemplo
A partir del arreglo de condensadores siguiente, determine:
La capacitancia equivalente
La carga en el tercer capacitor
La diferencia de potencial en el tercer capacitor
a)
b)
c)
ΔV

## Slide 15
Ejemplo
A partir del arreglo de condensadores siguiente, determine:
La capacitancia equivalente
La carga en el tercer capacitor
a)
b)

## Slide 16
Ejemplo
a) Determine la capacitancia equivalente del siguiente arreglo combinado de capacitores.
b) Determine la carga y diferencia de potencial en cada capacitor

## Slide 17
b)
La carga almacenada en el circuito equivalente es:
Q=2,00[μF]12,0[V]
Q=24,0[μC]
Q=24,0[μC]
Q=24,0[μC]
La carga almacenada en cada uno de estos dos condensadores es:
Q1 = C1 ΔV1= 4,00[μF]4,00[V]=16,0[μC]
Q2 = C2 ΔV2= 2,00[μF]4,00[V]=8,00[μC]

## Slide 18
Energía almacenada en un condensador
Un capacitor almacena energía y esta energía es igual al trabajo requerido para mover cargas entre una placa y otra.
Pero ΔV=q/C
El trabajo requerido en cargar un capacitor se «almacena» en forma de energía potencial eléctrica
En el caso de un condensador de placas paralelas
O energía por unidad de volumen

## Slide 19
Ejemplo
(a) Determine la capacitancia equivalente del siguiente circuito de condensadores, donde C1= 10 pF, C2= 5 pF, C3= 8 pF y C4= 1 pF
(b) Determine la carga y diferencia de potencial el condensadror C4, si entre los puntos ay b se conecta una batería de 10 V

## Slide 20
Ejemplo
Un condensador de 2 se carga hasta que alcanza una diferencia de potencial de 12 V y a continuación se desconecta de la bateria. Cuando se conecta a un segundo condensador (inicialmente descargado) en paralelo a este condensador, la diferencia de potencial disminuye hasta 4 V ¿Cuál es la capacitancia del segundo condensador?