## Slide 1: Sistemas Navales
Sistemas de Armas
Alberto García Covacevich

## Slide 2: Propósito de los Sistemas de Armas Navales
Defensa de la Soberanía Nacional, del buque y su tripulación.
Proyección de poder: capacidad de atacar objetivos en mar, tierra o aire.
Disuasión: evitar ataques gracias a la presencia de sistemas avanzados.
Integración logística: cada arma requiere municiones , repuestos, mantenimiento y soporte especializado.

## Slide 3: Tipos de armas utilizadas a bordo
Artillería naval
Cañones de medio y gran calibre.
Usados para defensa costera, apoyo de fuego naval y combate naval.
Misiles guiados
Antibuque, antiaéreos y antisubmarinos.
Alta precisión y alcance.
Sistemas CIWS (Close-In Weapon System)
Defensa de punto contra misiles y aeronaves.
Ejemplo: Phalanx, Goalkeeper.
Torpedos
Armas submarinas contra buques y submarinos enemigos.
Armas antisubmarinas
Lanzadores de cargas de profundidad y cohetes especializados.
Phalanx
MPLS Modular
Pantsir-me
Torpedos antisubmarinos (acústicos, de alerta, filo guiados) incluidos los torpedos aéreos
Misiles antisubmarinos, incluidos los misiles balísticos antisubmarinos
Mortero antisubmarinos
Cargas de profundidad
Cohete antisubmarino
Minas navales
Red antisubmarina
Ramming (choque o abordaje)
Bomba de profundidad nuclear
Lanzamiento de un torpedo antisubmarino Mark 54.

## Slide 4: Tendencias futuras en armas navales
Railguns (cañones electromagnéticos)
  Mayor velocidad y alcance, sin propelente químico.
Armas láser
  Defensa contra drones y misiles, bajo costo por disparo.
Sistemas hipersónicos
  Misiles de altísima velocidad, difíciles de interceptar.
Drones navales y aéreos integrados
  Operaciones autónomas de reconocimiento y ataque.
Armas híbridas y modulares
  Sistemas que pueden adaptarse rápidamente según la misión.

## Slide 5: Rol del personal logístico
Abastecimiento de municiones y repuestos.
Mantenimiento preventivo y correctivo.
Gestión de consumos energéticos (combustibles, electricidad).
Soporte especializado en software y electrónica.
Garantizar continuidad operativa en puerto y en la mar.

## Slide 6: Concepto de la Logística en los Sistemas de Armas
Los sistemas de armas son el núcleo de la capacidad de combate de un buque.
La logística es el pilar invisible que asegura que esas armas funcionen cuando se necesitan.
Comprender su propósito y diversidad permite al personal logístico anticipar necesidades y apoyar eficazmente la misión naval.

## Slide 7: Balística

## Slide 8: Balística Interior
Cuando se dispara un proyectil desde un cañón, la combustión del propelente genera gases calientes que aumentan la presión dentro del tubo. Esa presión empuja y acelera el proyectil hasta que sale a gran velocidad.
  El propelente puede viajar con el proyectil o mantenerse en el cañón.
El estudio de lo que ocurre dentro del arma en ese instante se conoce como balística interior.

## Slide 9: Balística Interior
Al inicio del disparo, la presión dentro del cañón aumenta rápidamente por el calor generado por la combustión del propelente.
A medida que el proyectil avanza, el volumen interno crece y la presión tiende a disminuir. En un punto, el aumento de presión por el calor y la disminución por la expansión se equilibran, alcanzando la presión máxima.
Esa presión máxima define la resistencia que debe soportar el cañón; cuanto mayor sea, más grueso y robusto debe ser.

## Slide 10: Tipos de propelentes
La forma de la curva de presión vs. posición del proyectil dentro del tubo del cañón dependerá del índice de combustión del propelente.
El propelente arde sólo en su superficie.
Existen 3 tipos de propelente
  Regresivo
  Neutro
  Progresivo

## Slide 11: Tipos de propelentes - Regresivo
Si el propelente tienen una forma sólida simple (cilindro o esfera), la superficie que está ardiendo irá disminuyendo con el tiempo, con ello la tasa de generación de gases y presión en el interior del cañón va disminuyendo a medida que avanza la combustión.
Esto es un propelente regresivo.

## Slide 12: Tipos de propelentes - Neutro
Si el propelente se quema tanto desde adentro como desde afuera, la superficie total de quema se mantendrá constante, creando un propelente neutro

## Slide 13: Tipos de propelentes - Progresivo
Si la quema del propelente procede de muchas puntos interiores más pequeños, será un propelente progresivo.

## Slide 14: Tipos de propelentes - Progresivo
La mayoría del propelente no son sólidos, están compuestos por muchos pellets más pequeños.
La forma de los pellets determina el tipo de control de índice de combustión.

## Slide 15: Tipos de propelentes - Progresivo
Los propelentes progresivos generan un aumento de presión más gradual que los regresivos, por lo que la presión máxima suele ser menor.
En cambio, los propelentes regresivos aceleran el proyectil con mayor rapidez en la primera parte del cañón, mientras que los progresivos permiten alcanzar velocidades de salida más altas.
La elección del tipo de propelente dependerá de la aplicación: si el cañón es corto, conviene usar un propelente regresivo para lograr la máxima velocidad en una distancia limitada, aunque esto exige un cañón más grueso para soportar la presión máxima.
Si no existe restricción en la longitud del cañón, se prefieren propelentes progresivos, ya que reducen el esfuerzo sobre el cañón y permiten alcanzar mayores velocidades de salida, como ocurre en los cañones de buques o tanques.

## Slide 16: Estriado de un cañón
La mayoría de los proyectiles adquieren un giro transversal mientras recorren el cañón lo qi eles otorga estabilidad. Sim este giro, el proyectil perdería precisión rápidamente.
Para lograrlo, el cañón normalmente tiene estrías, que o son en una hendidura o son en sobre relieve y recorre el ánima del cañón a lo largo de su longitud.
Si el proyectil es blando, la estría penetra en la bala para atraparla. Si el proyectil es duro, debe tener proyecciones sobre él, que encajan en las ranuras del cañón.

## Slide 17: Estriado de un cañón
Para las municiones navales, esto se encuentra en la banda giratoria, que también sirve para sellar el volumen detrás del proyectil para que los gases propulsores no puedan escapar.
Si el proyectil es blando, como una bala, la estría penetra en la bala para atraparla. Si el proyectil es duro, debe tener proyecciones sobre él, que encajan en las estrías del cañón.
Ojiva es la forma aerodinámica en la cabeza del proyectil. Proporciona una cubierta protectora para el sistema de Ignición o espoleta.
Burelete o Barrilete es una banda alrededor del proyectil que lo centra mientras minimiza la cantidad de superficie en contacto con el cañón.
El cuerpo es la carcasa principal del proyectil. Contiene la ojiva, que consiste en la carcasa y el relleno explosivo.
La banda giratoria es otra cinta alrededor del proyectil. Al igual que el barrilete, centra el proyectil, sella el volumen detrás del proyectil y minimiza la fricción. La banda giratoria también activa el estriado y hace girar el proyectil a medida que avanza por el cañón.
La base proporciona una superficie plana para que los gases en expansión empujen y aceleren el proyectil en su carrera dentro del ánima del cañón. La base también puede contener un mecanismo de encendido para encender el propelente si es autónomo.

## Slide 18: Balística exterior
Balística exterior estudia el movimiento del proyectil después de salir del cañón.
Se centra en cómo el proyectil viaja por el aire hasta impactar en el blanco.
Fuerzas principales: gravedad, resistencia del aire, empuje inicial, viento y estabilidad del proyectil.
Estabilidad aerodinámica.

## Slide 19: Balística exterior
Factores prácticos en el tiro naval
Alcance efectivo: depende de la velocidad inicial y las condiciones atmosféricas.
Precisión: se logra con proyectiles bien estabilizados y cálculos de tiro correctos.
Correcciones: los artilleros ajustan por viento, temperatura y presión atmosférica.
Deriva
Los proyectiles que están estabilizados en rotación están sujetos a otra fuerza llamada deriva.
Esta es la misma fuerza que desvía una "bola curva" en beisbol, futbol o voleibol.
A medida que el proyectil se mueve verticalmente, inicialmente hacia arriba y después hacia abajo por la influencia de la gravedad, la rotación tenderá a desviar el proyectil perpendicularmente al movimiento.

## Slide 20: Balística exterior
Fuerza de Coriolis
Los proyectiles que viajan grandes distancias, están sujetos a la aceleración de Coriolis causada por la rotación de la Tierra.
A medida que el marco de referencia (norte, este oeste y sur que rota con la tierra) se mueve debajo del proyectil que está viajando en una línea recta, parece estar desviado en una dirección opuesta a la rotación dicho marco de referencia.
En el hemisferio norte, la trayectoria se desviará hacia la derecha. Un proyectil que viaja 1000 m/s hacia el norte en la latitud 30° N se acelerará a la derecha a 0,07 m/s2. Para un tiempo de vuelo de 30 segundos, correspondiente a unos 30 km de distancia recorrida, el proyectil se desviará unos 60 m. Así que para la artillería de largo alcance, la corrección de Coriolis es importante. Para corto alcance no es significativo.
Ideas claves de balística exterior
El proyectil no viaja en línea recta, sino en una curva influida por varias fuerzas.
La balística exterior busca predecir y controlar esa curva para acertar en el blanco.
No se necesitan fórmulas complejas para entender que:
  Más velocidad = más alcance.
  Más resistencia del aire = menos alcance.
  El giro = más estabilidad y precisión.
https://www.youtube.com/watch?v=ScZuCDYSM2g&t=13s

## Slide 21: Explosivos
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=Experimentos+explosivos&mid=74268E0DB3810329D1A474268E0DB3810329D1A4&churl=https%3a%2f%2fwww.youtube.com%2fchannel%2fUCYeF244yNGuFefuFKqxIAXw&FORM=GVRPTV

## Slide 22: Definiciones básicas
EXPLOSIÓN: Es la reacción química de un material cuyo resultado es una rápida y violenta liberación de energía….Mecánicas, Químicas y Nucleares (transformación en la composición química).
COMBUSTIÓN: Reacción química del hidrógeno, carbono o metales con el Oxígeno.
COMBURENTE: Elemento químico que posibilita la combustión de una sustancia al aportar Oxígeno en cantidades suficientes para su transformación.
COMBUSTIBLE: Elemento químico que, en contacto con un comburente y un adecuado aporte de calor, reacciona liberando gran cantidad de gases, energía térmica y residuos.

## Slide 23: CARACTERÍSTICAS DE LOS EXPLOSIVOS
Contiene su propio Oxigeno.
Requieren aporte de energía térmica o mecánica para reaccionar (Sensibilidad)
Inician su descomposición química l mismo tiempo en que se termina su fabricación. (Estabilidad)
Sensibles a las altas temperaturas.
Sensible a cambios bruscos de T°
Absorben humedad (capacidad higroscópica)
Sensibles a golpes ( Fractura Física)

## Slide 24: Deflagración vs Explosión
Deflagración
Proceso: Combustión rápida, pero con velocidad de propagación subsónica.
Mecanismo: La reacción química avanza por transmisión de calor.
Ejemplo: Pólvora negra, fuegos artificiales.
Efecto: Liberación controlada de energía, presión moderada.
Explosión
Proceso: Liberación súbita de energía con propagación supersónica (onda de choque).
Mecanismo: Reacción química o física que genera gran aumento de presión.
Ejemplo: TNT, C4, detonaciones militares.
Efecto: Onda expansiva destructiva, fragmentación, alto poder de daño.

## Slide 25: Explosivos químicos
El propósito principal de una ojiva es infligir daño al objetivo.
La forma en que se causa el daño puede variar con los diferentes tipos de ojivas, pero en general, el daño es causado por la transferencia de energía desde la ojiva al objetivo.
La energía es normalmente de naturaleza mecánica y toma la forma de una onda de choque o la energía cinética de fragmentos.
En cualquiera de los dos casos, para ser eficaz, se debe liberar una gran cantidad de energía. Para muchas ojivas esa energía se almacena en forma de explosivos químicos.

## Slide 26: Reacciones explosivas
Hay muchas reacciones químicas que liberan energía y son conocidas como reacciones exotérmicas.
  Si la reacción avanza lentamente, la energía liberada se disipará y habrá pocos efectos notables aparte de un aumento de la temperatura.
  Si la reacción tiene una velocidad de avance muy rápida, la energía no se disipará. Se puede almacenar una gran cantidad de energía en un volumen relativamente pequeño, y luego manifestarse por una rápida expansión de gases calientes, que a su vez pueden crear una onda de choque o propulsar fragmentos de metal a alta velocidad.
Las explosiones químicas se distinguen de otras reacciones exotérmicas por la extrema rapidez de sus reacciones.
La liberación violenta de energía generada por explosiones químicas debe proporcionar un medio para transferir la energía al trabajo mecánico, esto se logra mediante la expansión de los gases producidos por la reacción.
  Si no se producen gases, entonces la energía permanecerá en los productos sólidos o líquidos como calor, y no habrá una transferencia efectiva de energía al objetivo.

## Slide 27: Fuerza de los explosivos
El factor determinante en la conversión del calor de explosión en trabajo mecánico es la cantidad de gases producto disponibles para la expansión.
  En el caso del TNT, se producen 10 moles de gas por cada mol de explosivo.
  Podemos aprovechar este hecho para hacer predicciones sobre la fuerza explosiva real de otros productos químicos; por ejemplo, la explosión nuclear de 1 megatón de energía equivale a la energía de 1 millón de toneladas de TNT (trinitrotolueno).

## Slide 28: Categorías de explosivos
Los materiales explosivos no sólo deben ser altamente energéticos, sino que también deben reaccionar violentamente.
La velocidad de la reacción es vital para acumular una gran cantidad de energía en un pequeño volumen.
Una explosión creará una onda de choque, arrojará fragmentos hacia su periferia o ambas cosas.
  Si la liberación de energía es lenta, la onda de choque será gradual y extendida, y la velocidad del fragmento será baja.
  Una reacción violenta se caracterizará por una onda de choque muy aguda (corta duración, alta presión) y altas velocidades de fragmento. Esta rapidez de reacción se llama la brisanza, onda expansiva o potencial de ruptura de la explosión. Es una propiedad del material y el grado de confinamiento.
Si una explosión se retiene inicialmente, puede acumular una gran presión y lograr el mismo efecto. La rapidez de la reacción se utiliza como método de clasificación de materiales explosivos.

## Slide 29: Categorías de explosivos
Los materiales explosivos que reaccionan muy violentamente, son explosivos y se conocen como alto explosivo.
  Se utilizan únicamente por su poder destructivo.
Por el contrario, hay otros que reaccionan más lentamente.
  Estos se conocen como explosivos de baja potencia.
  Liberan una gran cantidad de energía, pero a tasas relativamente lentas de reacción. Se pueden utilizar como propulsores donde la expansión de los gases se utiliza para mover proyectiles.
  Un ejemplo sería la pólvora, que aunque es bastante energética, se clasifica como un explosivo bajo y se utiliza principalmente como propulsor.
    Es cierto que el confinamiento aumentará la velocidad de la pólvora, pero hay una amplia variedad de materiales que reaccionan mucho más rápida y violentamente que la pólvora.

## Slide 30: Características de los Explosivos Militares
Deben cumplir con los siguientes requisitos:
  Alta disponibilidad y Bajo Costo.
  Sensibilidad: facilidad de detonar ante un estímulo de calor o golpe y ser adecuado al uso que se le dé al explosivo.
  Estabilidad: Capacidad del explosivo de mantener sus características en el tiempo durante su almacenamiento.
  Potencia: Capacidad del explosivo de entregar la energía requerida por diseño.

## Slide 31: Características de los Explosivos Militares
Algunas características:
  Poder de Ruptura; Capacidad total de trabajo, se mide por la rapidez con que alcanza su máxima presión.
  Densidad; Peso de explosivo por unidad de volumen. A mayor densidad, mayor potencia de la cabeza de combate.
  Volatilidad; Factibilidad de vaporización del explosivo.
  Higroscopicidad; Capacidad del explosivo de absorber humedad.
  Toxicidad; Nivel de peligrosidad para la salud humana, asociada al contacto o inhalación de vapores tóxicos emanados del explosivo.

## Slide 32
SISTEMAS DE ARMAS
Clasificación de Explosivos
Tipos
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Secundarios
Mezclas Explosivas (FAE)
De cañones
De Misiles
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efecto óptico Acústico
Efectos Incendiarios

## Slide 33
SISTEMAS DE ARMAS
Clasificación de Explosivos
Tipos
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Secundarios
Mezclas Explosivas (FAE)
De cañones
De Misiles
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efecto óptico Acústico
Efectos Incendiarios

## Slide 34
SISTEMAS DE ARMAS
DETONANTES
(Explosivos o rompedores)
PRIMARIOS O INICIADORES
De alta sensibilidad, reaccionan a pequeños estímulos de calor o golpe, se usan para iniciar a los explosivos secundarios en una cadena explosiva.
1
1
Azoturo de Plomo
2
4
3
5
DDPN
Azoturo de Plata
Fulminato de Mercurio
Nitroglicerina
  DETONADORES
Ejemplos

## Slide 35
SISTEMAS DE ARMAS
DETONANTES
(Explosivos o rompedores)
SECUNDARIOS
De baja sensibilidad, aportan la mayor parte de la energía en una detonación, de alta velocidad de reacción. sus compuestos químicos contienen pequeñas porciones de explosivos primarios y aumentan su sensibilidad si se descomponen.
2
1
SIMPLES
2
COMPUESTOS
Se clasifican en:
TNT, TETRYL, RDX, HMX, PETN
TORPEX - C4 – AMATOL -
HEXOTONAL - OCTOL
  DETONANTES

## Slide 36
SISTEMAS DE ARMAS
DETONANTES
(Explosivos o rompedores)
MEZCLAS EXPLOSIVAS (FAE: Fuel air explosive) o bomba termobárica.
Fueron desarrollados para generar altas temperaturas y abarcar mayor área, en blancos de poca accesibilidad. Emplean gas o líquidos en aerosol los que luego de un tiempo de despliegue, son detonados con una espoleta de retardo
3
1
GAS BUTANO (Poca resistencia en el área)
2
BENCENO
Ejemplo
Este tipo de detonantes es usado preferentemente en bombas de aviación.
  DETONANTES

## Slide 37
SISTEMAS DE ARMAS
Clasificación de Explosivos
Tipos
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Secundarios
Mezclas Explosivas (FAE)
De cañones
De Misiles
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efecto óptico Acústico
Efectos Incendiarios

## Slide 38
SISTEMAS DE ARMAS
EXPLOSIVOS PROPELENTES
(pólvoras)
BASE SIMPLE
(Nitrocelulosa)
Regula potencia, mucho residuo
BASE DOBLE
(Nitrocelulosa + Nitroglicerina)
Mayor potencia, mayor temperatura que aumenta el desgaste de las ánimas, disminuye vida útil. Es más cara que la anterior.
BASE TRIPLE
(Nitrocelulosa + Nitroglicerina + Nitroguanidina)
Igual potencia a la Base Doble pero con menor temperatura, aumenta la vida útil del cañón. Es más cara que las anteriores.
“Empleadas principalmente para propulsar proyectiles,
tienen características de explosivos deflagrantes.

## Slide 39
SISTEMAS DE ARMAS
PROPIEDADES
DE LAS PÓLVORAS PROPELENTES
Presión
Temperatura
1
Explosivos Deflagrantes
Combustión
2
Las pólvoras se queman en forma superficial y su velocidad de quema depende de la superficie de contacto entre la pólvora y la fuente de calor.
3
Influye en la cantidad de gases que genere por unidad de tiempo, y por lo tanto, en la forma en que aumente la presión dentro de una vainilla o contenedor.
Velocidad
de
quemado

## Slide 40
SISTEMAS DE ARMAS
PROPIEDADES
DE LAS PÓLVORAS PROPELENTES
Velocidad de Quemado
Tamaño del grado de pólvora
Forma del grano
Temperatura de quemado
A menor tamaño mayor velocidad de quemado
A mayor superficie, mayor velocidad de quemado
A mayor temperatura, mayor velocidad de quemado

## Slide 41
SISTEMAS DE ARMAS
PROPIEDADES
DE LOS EXPLOSIVOS PROPELENTES
COMBURENTE
Oxigeno Líquido
Oxigeno Líquido
Oxigeno Líquido
Fluorine (F2)
Ácido Nítrico
Oxigeno Líquido
COMBUSTIBLE
Alcohol (V-2)
Hidrógeno (LOX o criogénico)
Ergoles
Hidrocarburos
Amoniaco
Hidrazine (M. Crucero)
Compuestos de Propelentes Líquidos
(Usados en Misiles)
El propelente se conforma con una mezcla del comburente y combustible, genera gran cantidad de gases, empleados en la propulsión de un misil o cohete por impulso - reacción

## Slide 42
SISTEMAS DE ARMAS
Clasificación de Explosivos
Tipos
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Secundarios
Mezclas Explosivas (FAE)
De cañones
De Misiles
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efecto óptico Acústico
Efectos Incendiarios

## Slide 43
SISTEMAS DE ARMAS
Efecto
Óptico - Acústico
COMPOSICIONES PIROTÉCNICAS
Empleadas para maximizar la generación de luz y ruido, usados en armas antiterroristas (ceguera o aturdimiento)
Ejemplos: - Pólvora Negra - Aluminio en Polvo
- Magnesio - Clorato de Potasio
Efectos Incendiarios
Se busca encender e incendiar el blanco, mediante un explosivo que potencie la generación de calor y su adherencia al blanco.
Ejemplos: - Titanio en Polvo - Aluminio en Polvo
- Fósforo Blanco - Fósforo Rojo
- Thermite - NAPALM
1
2

## Slide 44
SISTEMAS DE ARMAS
COMPOSICIONES PIROTÉCNICAS
  BOMBA FÓSFORO BLANCO
THERMITE:
Explosivo incendiario compuesto por Al en polvo y Óxido de metal (aporta O) Genera temperaturas sobre los 3.000 °C Se investiga THERMITE nanométrico.

## Slide 45
SISTEMAS DE ARMAS
Avión lanzador
LANZAMIENTO BOMBA DE NAPALM
(Gasolina + Retardante)
GENERA 1200 °C sobre el blanco y se adhiere a las construcciones. Solo se extingue al sumergirlo totalmente en agua y arde en combustión lenta lo que retarda su extinción.

## Slide 46: Iniciación de la reacción explosiva
Las reacciones de oxidación que liberan energía en reacciones explosivas son posibles energéticamente, pero normalmente no ocurren espontáneamente.
Normalmente hay una barrera que debe ser superada mediante la inyección de energía para iniciar la reacción, que luego seguirá por sí misma hasta su finalización.
La inyección de energía para superar esta barrera se conoce como iniciador o detonador.
  Algunas veces solo se requiere fuerza mecánica, como en el caso de la nitroglicerina.
  En otras se requiere calor el generador por la ignición de un fósforo o mediante electricidad.
La facilidad con que un explosivo puede detonarse se conoce como su sensibilidad.
Por razones de seguridad, los materiales explosivos se dividen en tres categorías:
  Los que detonan fácilmente, llamados explosivos sensibles o primarios;
  Los que requieren un poco más de energía para detonar, llamados explosivos intermedios;
  y aquellos que requieren relativamente más energía para detonar, llamados explosivos insensibles o explosivos secundarios.

## Slide 47: Iniciación de la reacción explosiva
Los términos se refieren a cómo los diferentes materiales se configuran físicamente en un tren explosivo.
Alto explosivo primario (detonadores) | Alto explosivo intermedio (Boosters) | Alto Explosivo secundario (Cargas principales)
Fulminato de Mercurio | Tetritol | RDX
Azoturo de plomo | PETN | Comp-A, B, C
Estifnato de plomo | Tetril | ciclotol
Tetraceno | TNT | HBX-1,3
DDNP |  | H-6
 |  | MINOL 2
 |  | Picrato de amonio
Explosivos comunes y sus usos

## Slide 48: Tren explosivo
Se utilizan materiales explosivos primarios para detonar todo el artefacto explosivo.
  Por lo general están conectados a algún dispositivo externo, que inicia la detonación.
  Este explosivo primario se llama detonador.
  El explosivo primario se utiliza para activar un impulsor.
  Se requiere un impulsor porque el material primario no crea una onda de choque lo suficientemente potente como para activar la carga principal.
El impulsor activa la carga principal que está compuesto por un explosivo secundario (insensible).
Esta combinación de una pequeña cantidad de material sensible utilizado para detonar una gran cantidad de material secundario se conoce como el tren explosivo.
  Se llama tren, porque los eventos ocurren en secuencia.
  La carga principal debe estar hecha de material insensible para la seguridad de quienes manejan el dispositivo.
  En la práctica, el detonador está contenido dentro del mecanismo de fusibles y rara vez se almacena con el dispositivo hasta que es necesario para su uso.
  De esta manera, el dispositivo sigue siendo relativamente seguro, ya que solo está hecho de material secundario (insensible) y no puede ser detonado.
Esquema físico
Impulsor o booster
Detonador
Carga Principal
Carga Principal
Booster
Detonador

## Slide 49: Tren explosivo
Una vez instalado el fusible, todo el dispositivo requiere un gran cuidado en su manejo para evitar la detonación accidental.
  Con frecuencia, el dispositivo está configurado de modo que el tren explosivo debe pasar por un seguro físico que conecta el detonador a la carga principal. Este seguro puede bloquearse hasta que se utilice el dispositivo.
  El seguro puede consistir en dos placas giratorias con orificios fuera del centro.
  Cuando las placas estén alineadas, los dos agujeros se alinearán y permitirán la operación.
  Esto se llama armar el dispositivo.
  En el caso contrario, los agujeros no estarán alineados y el dispositivo será seguro.
El mecanismo con placas se llama dispositivo de seguridad y armamento.
Existen otras configuraciones, pero todas cumplen la misma función, para prevenir la detonación accidental y permitir la detonación cuando se autorice.
EXPLOSOR
CARGA
DETONANTE
DETONADOR
DISPOSITIVO DE
SEGURO Y
ARMADO
ESPOLETA

## Slide 50: Espoletas
Dispositivos o mecanismos diseñados para activar la cadena detonante de toda arma o munición en el instante en que se cause el mayor daño esperado sobre el blanco a destruir/afectar, o en el momento en que se desee.
Para su activación se requiere que el blanco entregue alguna señal que sea captada por la espoleta, indicándole la proximidad o tenga contacto directo con éste.
Las espoletas activas, emiten señales para detectar el blanco, las pasivas, sólo captan las señales que emite o provoca el blanco, las semi activas usan señales de iluminación del blanco emitidas por una fuente externa.
Poseen mecanismos de seguridad y armado para evitar que se activen accidentalmente o en las proximidades de la plataforma lanzadora dentro del radio letal del arma.
El proceso de ARMADO de una espoleta es irreversible en algunos casos.

## Slide 51: Clasificación de espoletas
De Percusión o Impacto (Contacto) : Se activan al chocar físicamente con el blanco
De Tiempo: Se activan al cumplir un tiempo de funcionamiento preajustado por el fabricante o el buque.
  Mecánica (Mecanismo de relojería)
  Electrónica (Micro chip)
  Pirotécnicas
De proximidad: Se activan al detectar la presencia física del blanco.
  Radio frecuencia (VT- variable time o de proximidad)
  Infrarroja (IR)
  Magnética
  Presión
  Ruido (Acústicas)
  Potencial eléctrico Submarino

## Slide 52: Función de las espoletas
Mantener el Arma en modo seguro.
Armar la Cadena Explosiva.
Reconocer o Detectar el blanco.
Activar la detonación de la Cabeza de Combate.

## Slide 53: Recordatorio; Tren explosivo
EXPLOSOR
CARGA
DETONANTE
DETONADOR
DISPOSITIVO DE
SEGURO Y
ARMADO
ESPOLETA

## Slide 54: DISPOSITIVO DE SEGURO Y ARMADO
Mantiene la cabeza de combate en modo de seguro mientras ésta no sea disparada (manipulación y transporte). Aisla el detonador del resto de la cadena detonante.
Al ser lanzadas o disparadas, retiran el mecanismo de seguro y arman la cadena explosiva a una distancia segura para el lanzador; El lanzamiento se detecta por alguna de las siguientes situaciones:
  Aceleración (misiles, torpedos y munición)
  Tiempo después del lanzamiento
  Rotación (proyectiles de artillería)
  Presión (torpedos, minas, armas lanzadas al espacio)
  Distancia (misiles, torpedos)
El armado se ejecuta entre otros por:
  Retiro de separadores mecánicos
  Compresión o liberación de resortes
  Alineamiento mecánico de conductos
  Mecanismos de tornillo (hélices)

## Slide 55: Mecanismos de armado de una espoleta
Las espoletas tienen varios mecanismos de armado redundantes, para aumentar su seguridad.
Se conectan en “serie”.
Probabilidad de fallas por seguridad de espoletas normalmente inferior a 1/106. (1 falla en 1 millón)
Mecanismo 1
Mecanismo 2
ESPOLETAARMADA
ARMA DISPARADA O LANZADA

## Slide 56: Espoleta con dispositivo de seguridad, armado y detector del blanco
Detonador
Explosor
Carga
Detonante
Dispositivo
de
Seguridad
yArmado
Dispositivo
Detector
Del
Blanco
ESPOLETA

## Slide 57: Sistemas para asegurar que espoleta no falle
“Confiabilidad funcional” es la probabilidad de que la espoleta funcione correctamente en el momento oportuno. Sus mecanismos detectores del blanco actúan en “paralelo”.
La confiabilidad funcional debe ser mayor a 104. (1 falla en 10.000 tiros o lanzamientos.)
Mecanismo 1
Mecanismo 2
Activación de la cabeza de combate
SEÑAL DE FUEGO

## Slide 58: Tipos de sistemas de detección del blanco
Espoleta de impacto o contacto:
  Activa la cabeza de combate cuando se produce el impacto o roce físico con el blanco, solo la activa el contacto directo.
  No discrimina el blanco que destruye.
  Casi todas las armas incluyen este tipo de espoleta por su simplicidad y efectividad. Pueden tener retardo para asegurar una mayor penetración en el blanco.

## Slide 59: Espoleta de tiempo o con temporizador (pasiva)
Activa la carga de combate después de pasar un tiempo fijo o ajustable. (El tiempo se cuenta después de armar la espoleta).
  El tiempo es ajustado por el artillero basado en el cálculo del momento en que el blanco estará dentro del volumen de daños de la cabeza de combate.
  (EJ.: Espoletas mecánicas de tiempo o cronómetro digital, usadas en granadas iluminantes, Chaff, bombas de aviación con retardo. La función de autodestrucción de alguna munición se activa por un pirotécnico asociado a tiempo de vuelo.)

## Slide 60: Espoleta de proximidad:
Se activa por cercanía con el blanco. Al detectar alguna de sus características físicas o señales que indican la presencia cercana del blanco y activa la espoleta. ( Activa o pasiva)
  No requiere contacto físico con el blanco.
  EJ:
    Espoleta VT.,
    Espoleta con sensor infrarrojo (térmica)
    Espoleta acústica activa y pasiva.
    Espoleta de influencia magnética
    Espoleta hidrostática (presión)

## Slide 61: Espoleta ambiental:
Activa la cabeza de combate al detectar cambios en el medio ambiente que la rodea. No detecta el blanco objetivo.
La magnitud o intensidad del cambio detectado, sirve para graduar el momento en que se active la cabeza de combate.
  EJ:
    Espoleta hidrostática de una carga de profundidad (1 atmósfera cada 10 metros)
    Espoleta barométrica de bomba de aviación ( presión atmosférica)

## Slide 62: Espoletas de proximidad
Son las de mayor empleo en las armas navales.
Se activan por alguna señal emitida por el blanco:
  Señal de radio reflejada en el blanco.
  Campo magnético. (Perturbación magnética)
  Emisión IR.
  Cambio de presión. (Efecto Bernoulli)
  Impulso acústico.

## Slide 63: Espoletas de proximidad electromagnéticas o V.T.
Desarrolladas en II G.M por UK. Y luego por EE.UU.
Idea es aumentar tamaño virtual del blanco hasta 10 veces y no ser necesario un impacto directo para activar la cabeza de combate
V.T. = VARIABLE TIME

## Slide 64: Espoletas de proximidad electromagnéticas o V.T.
Aplicaciones anti superficie:
Bombas de racimo, bombas F.A.E.
Espoletas V.T. Radares.
RADAR de PULSO.
RADAR DOPPLER.
Aplicación en misiles
Misiles A/A.
Misiles antibuques.

## Slide 65: Espoletas magnetostáticas
Miden variaciones magnéticas asociadas a los cascos de buques objetivos, (inducción eléctrica)
  Torpedos A/S.
  Torpedo antibuques.
  Minas.
SON PASIVAS

## Slide 66: Espoletas acústicas:
Miden variaciones acústicas (nivel de ruido) en el medio.
Pueden comparar huella acústica de un contacto con información de inteligencia acústica guardada en una base de datos.
  Torpedos antibuques.
  Minas.

## Slide 67: Espoletas de proximidad
Espoletas sísmicas (acústica en un rango de frecuencias más bajo lo que dificulta su barrido o contramedidas)
  EJ: Minas; espoletas hidrostáticas (miden variaciones de presión)
  EJ: Minas; espoletas combinadas (combinación de las anteriores)

## Slide 68
Penetración de hormigón armado: más de 6 m
BLU-113 Super Penetrator (USAF)
Esta Bomba es guiada por Laser que ilumina el punto de impacto, desde un emisor externo. ( Guiado semi activo)
Espoleta: IMPACTO CON RETARDO

## Slide 69
ESPOLETA LASER: Capta blancos laterales a 90° con el eje del misil y dentro del radio letal de la cabeza de combate de fragmentación. Usada en misil RBS-70.

## Slide 70
1° Se retira gancho de seguridad. Manteniendo la palanca de seguridad en su posición de seguro
2° Se lanza la granada y se desprende la palanca de seguridad
3° Se libera el detonador y este golpea la “tapa activadora”, iniciando la quema del retardante químico (4 a 5 segs.)
4° el retardante inicia la detonación de “Detonante” y la granada se desintegra en fragmentos

## Slide 71
SISTEMAS DE ARMAS
  MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS A BORDO
Escuadra Nacional
Fuerza de SS
BAE
ANALIZA - RESUELVE
“ORDENA”
Of. Art y/o TP.
Arsenal Naval
SS.BB
(Almacenaje / Seguridad)
1
Rociadores
2
Circuito de Inundación
- Genera lluvia de agua - Baja T°
Permite inundar SS.BB.
Reparaciones
Orden escrita
Instrucción
Revista
Partida Incendio
Información UU.RR
Horario
Zonas Navales

## Slide 72
SISTEMAS DE ARMAS
MARCO REGLAMENTARIO
(SS.BB. / Buque)
SS.BB.
Pasar revista a las SS.BB. Verificando que los circuitos eléctricos de iluminación y montacargas estén operativos y no presenten peligro de chispas (Luces cubiertas).
Asegurar que los rociadores y sistemas de inundación estén operativos y listos a ser activados.
Revistar compartimientos adyacentes (evitar incendio o inseguridad).
Verificar que los sistemas de cierre de escotillas y puertas de las SS.BB. estén operativos y lubricados ( Frisos de goma y perros).
Control de TEMPERATURA entre 15 a 32 °C (c/4 hrs)

## Slide 73
SISTEMAS DE ARMAS
MARCO REGLAMENTARIO
(SS.BB. / Buque)
BUQUE
Establecer condición de máxima estanqueidad en todos los sectores por los que no se transitará con munición, en especial bajo la línea de flotación.
Considerar portalones independientes para ingresar y salir del buque durante la faena. Mantener estricto control de ingreso de personas ajenas a la dotación.

## Slide 74
SISTEMAS DE ARMAS
MARCO REGLAMENTARIO
(SS.BB. / Buque)
Durante la FAENA de
MUNICIÓN
Usar Tenida de Combate (NO PORTAR linterna, cuchillos o elementos metálicos) NO USAR relojes, anillos u objetos metálicos (pasar revista)
Detener y apagar Radares y Equipos de Comunicaciones (radiación electromagnética) RADHAZ.
Munición golpeada debe ser separada y devuelta a Arsenal
Transportar los misiles torpedos y explosivos iniciadores en sus respectivos contenedores de seguridad.
Los explosivos iniciadores ( alta sensibilidad) No pueden ser estibados en la misma SS.BB. con los secundarios (baja sensibilidad)
Prohibición absoluta de Fumar en el buque durante la Faena.
Verificar operatividad y todos los elementos de maniobras a utilizar en la Faena de Munición.

## Slide 75: Exposición terminada
Muchas gracias