## Slide 1
SISTEMAS DE ARMAS
EXPLOSIVOS
Ref.: a) Capítulo 12 de “Principios de los Sistemas de Armas Navales” D. FRIEDEN
b) Reglamento de Explosivos de la Armada Res. 3-44/1 1989
c) Manual de Demoliciones de la Armada Res. 2-44/1 1986

## Slide 2
Que el cadete:
Identifique los diferentes tipos de explosivos de empleo militar, para ser capaz de efectuar comparación entre sus características, empleos y efectos.
SISTEMAS DE ARMAS
Resultado de Aprendizaje ( RdA)

## Slide 3
SISTEMAS DE ARMAS
Definiciones Básicas
EXPLOSIÓN: Es la reacción química de un material cuyo resultado es una rápida y violenta liberación de energía….Mecánicas, Químicas y Nucleares (transformación en la composición química).
COMBUSTIÓN: Reacción química del hidrógeno, carbono o metales con el Oxígeno.
COMBURENTE: Elemento químico que posibilita la combustión de una sustancia al aportar Oxígeno en cantidades suficientes para su transformación.
COMBUSTIBLE: Elemento químico que, en contacto con un comburente y un adecuado aporte de calor, reacciona liberando gran cantidad de gases, energía térmica y residuos.

## Slide 4
SISTEMAS DE ARMAS
Combustión Natural
Madera
Oxigeno
Calor
Genera : Energía térmica , gases y residuos
EXPLOSIVO:
Compuesto químico creado por el hombre para optimizar las características de una combustión de modo de disminuir el tiempo de reacción, aumentar la cantidad de gases y energía térmica liberada y disminuir la cantidad de residuos, permitiendo iniciar la reacción a voluntad.
Definiciones Básicas (Cont.)

## Slide 5
SISTEMAS DE ARMAS
Contiene su propio Oxigeno.
Requieren un aporte de energía térmica o mecánica para reaccionar (Sensibilidad)
Inician su descomposición química en el mismo instante en que se termina su fabricación. (Estabilidad)
Sensibles a las altas temperaturas.
Sensible a cambios bruscos de T°
Absorben humedad (capacidad higroscópica)
Sensibles a golpes ( Fractura Física)
CARACTERÍSTICAS de los EXPLOSIVOS

## Slide 6
SISTEMAS DE ARMAS
Visión de la Energía
“La energía no se pierde, sólo se transforma”
Tipos de Energía
Energía Potencial
Energía Térmica
Energía Química
Energía Mecánica
“Un explosivo posee energía química (potencial), la cual se transforma en energía térmica, energía mecánica y residuos
CARACTERÍSTICAS de los EXPLOSIVOS

## Slide 7
SISTEMAS DE ARMAS
Nota: Su clasificación depende de los usos militares que se les dan.
CARACTERÍSTICAS de los EXPLOSIVOS
Detonación
Deflagración
Explosión

## Slide 8
SISTEMAS DE ARMAS
DETONACIÓN
Genera una onda de choque, con velocidades entre 2.000 y 3.000 mts/s.
No depende de la T° ni de la Presión
No deja residuos visibles
Los productos de la reacción, se desplazan en el mismo sentido que la onda de choque.
Se emplea para despedazar la cabeza de combate y dañar el blanco.
DEFLAGRACIÓN
Genera un frente de reacción, con velocidades de cientos mts/s.
Depende de la T° y la Presión.
Deja gran cantidad de residuos.
El frente de la reacción se desplaza en sentido opuesto al de los productos de la reacción.
Se emplea para Impulsar o propulsar la munición desde el buque hasta el blanco, usando los gases generados.
Características de la Explosiones

## Slide 9
SISTEMAS DE ARMAS
  Características de los Explosivos Militares:
  Deben cumplir con los siguientes requisitos:
Alta disponibilidad y Bajo Costo.
Sensibilidad: facilidad de detonar ante un estímulo de calor o golpe. Debe ser adecuado al uso que se le dé al explosivo.
Estabilidad: Capacidad del explosivo de mantener sus características en el tiempo durante su almacenamiento.
Potencia: Capacidad del explosivo de entregar la energía requerida por diseño.

## Slide 10
SISTEMAS DE ARMAS
  Poder de Ruptura: Es la capacidad total de trabajo, se mide por la rapidez con que alcanza su máxima presión.
  Densidad: Peso de explosivo por unidad de volumen. A mayor densidad, mayor potencia de la cabeza de combate.
Volatilidad : Factibilidad de vaporización del explosivo.
Higroscopicidad: Capacidad del explosivo de absorber humedad.
Toxicidad: Nivel de peligrosidad para la salud humana, asociada al contacto o inhalación de vapores tóxicos emanados del explosivo.
  Características de los Explosivos Militares (Cont.):

## Slide 11
SISTEMAS DE ARMAS
  DIAGRAMA de los EXPLOSIVOS
tpo
Presión
El área bajo la curva representa la Energía liberada por el explosivo.
El mayor poder de ruptura lo tiene el explosivo que desarrolla su máxima presión en el mínimo de tiempo (rojo)
Los explosivos Detonantes tienen alto poder de ruptura, los Propelentes, desarrollan su reacción más lentamente, para impulsar proyectiles de forma gradual en conformidad a su masa. (naranja)
Características

## Slide 12
SISTEMAS DE ARMAS
Clasificación de los Explosivos

## Slide 13
SISTEMAS DE ARMAS
Clasificación de Explosivos
Tipos
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Secundarios
Mezclas Explosivas (FAE)
De cañones
De Misiles
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efecto óptico Acústico
Efectos Incendiarios

## Slide 14
SISTEMAS DE ARMAS
Clasificación de Explosivos
Tipos
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Secundarios
Mezclas Explosivas (FAE)
De cañones
De Misiles
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efecto óptico Acústico
Efectos Incendiarios

## Slide 15
SISTEMAS DE ARMAS
DETONANTES
(Explosivos o rompedores)
PRIMARIOS O INICIADORES
De alta sensibilidad, reaccionan a pequeños estímulos de calor o golpe, se usan para iniciar a los explosivos secundarios en una cadena explosiva.
1
1
Azoturo de Plomo
2
4
3
5
DDPN
Azoturo de Plata
Fulminato de Mercurio
Nitroglicerina
  DETONADORES
Ejemplos

## Slide 16
SISTEMAS DE ARMAS
DETONANTES
(Explosivos o rompedores)
SECUNDARIOS
De baja sensibilidad, aportan la mayor parte de la energía en una detonación, de alta velocidad de reacción. sus compuestos químicos contienen pequeñas porciones de explosivos primarios y aumentan su sensibilidad si se descomponen.
2
1
SIMPLES
2
COMPUESTOS
Se clasifican en:
TNT, TETRYL, RDX, HMX, PETN
TORPEX - C4 – AMATOL -
HEXOTONAL - OCTOL
  DETONANTES

## Slide 17
SISTEMAS DE ARMAS
DETONANTES
(Explosivos o rompedores)
MEZCLAS EXPLOSIVAS (FAE: Fuel air explosive) o bomba termobárica.
Fueron desarrollados para generar altas temperaturas y abarcar mayor área, en blancos de poca accesibilidad. Emplean gas o líquidos en aerosol los que luego de un tiempo de despliegue, son detonados con una espoleta de retardo
3
1
GAS BUTANO (Poca resistencia en el área)
2
BENCENO
Ejemplo
Este tipo de detonantes es usado preferentemente en bombas de aviación.
  DETONANTES

## Slide 18
SISTEMAS DE ARMAS
Clasificación de Explosivos
Tipos
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Secundarios
Mezclas Explosivas (FAE)
De cañones
De Misiles
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efecto óptico Acústico
Efectos Incendiarios

## Slide 19
SISTEMAS DE ARMAS
EXPLOSIVOS PROPELENTES
(pólvoras)
BASE SIMPLE
(Nitrocelulosa)
Regula potencia, mucho residuo
BASE DOBLE
(Nitrocelulosa + Nitroglicerina)
Mayor potencia, mayor temperatura que aumenta el desgaste de las ánimas, disminuye vida útil. Es más cara que la anterior.
BASE TRIPLE
(Nitrocelulosa + Nitroglicerina + Nitroguanidina)
Igual potencia a la Base Doble pero con menor temperatura, aumenta la vida útil del cañón. Es más cara que las anteriores.
“Empleadas principalmente para propulsar proyectiles,
tienen características de explosivos deflagrantes.

## Slide 20
SISTEMAS DE ARMAS
PROPIEDADES
DE LAS PÓLVORAS PROPELENTES
Presión
Temperatura
1
Explosivos Deflagrantes
Combustión
2
Las pólvoras se queman en forma superficial y su velocidad de quema depende de la superficie de contacto entre la pólvora y la fuente de calor.
3
Influye en la cantidad de gases que genere por unidad de tiempo, y por lo tanto, en la forma en que aumente la presión dentro de una vainilla o contenedor.
Velocidad
de
quemado

## Slide 21
SISTEMAS DE ARMAS
PROPIEDADES
DE LAS PÓLVORAS PROPELENTES
Velocidad de Quemado
Tamaño del grado de pólvora
Forma del grano
Temperatura de quemado
A menor tamaño mayor velocidad de quemado
A mayor superficie, mayor velocidad de quemado
A mayor temperatura, mayor velocidad de quemado

## Slide 22
SISTEMAS DE ARMAS
PROPIEDADES
DE LAS PÓLVORAS PROPELENTES
COMBURENTE
Oxigeno Líquido
Oxigeno Líquido
Oxigeno Líquido
Fluorine (F2)
Ácido Nítrico
Oxigeno Líquido
COMBUSTIBLE
Alcohol (V-2)
Hidrógeno (CH)
Ergoles
Hidrocarburos
Amoniaco
Hidrazine (M. Crucero)
Compuestos de Propelentes Líquidos
(Usados en Misiles)
El propelente se conforma con una mezcla del comburente y combustible, genera gran cantidad de gases, empleados en la propulsión de un misil o cohete por impulso - reacción

## Slide 23
SISTEMAS DE ARMAS
Clasificación de Explosivos
Tipos
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Secundarios
Mezclas Explosivas (FAE)
De cañones
De Misiles
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efecto óptico Acústico
Efectos Incendiarios

## Slide 24
SISTEMAS DE ARMAS
Efecto
Óptico - Acústico
COMPOSICIONES PIROTÉCNICAS
Empleadas para maximizar la generación de luz y ruido, usados en armas antiterroristas (ceguera o aturdimiento)
Ejemplos: - Pólvora Negra - Aluminio en Polvo
- Magnesio - Clorato de Potasio
Efectos Incendiarios
Se busca encender e incendiar el blanco, mediante un explosivo que potencie la generación de calor y su adherencia al blanco.
Ejemplos: - Titanio en Polvo - Aluminio en Polvo
- Fósforo Blanco - Fósforo Rojo
- Thermite - NAPALM
1
2

## Slide 25
SISTEMAS DE ARMAS
COMPOSICIONES PIROTÉCNICAS
  BOMBA FÓSFORO BLANCO
THERMITE:
Explosivo incendiario compuesto por Al en polvo y Óxido de metal (aporta O) Genera temperaturas sobre los 3.000 °C Se investiga THERMITE nanométrico.

## Slide 26
SISTEMAS DE ARMAS
Avión lanzador
LANZAMIENTO BOMBA DE NAPALM
(Gasolina + Retardante)
GENERA 1200 °C sobre el blanco y se adhiere a las construcciones. Solo se extingue al sumergirlo totalmente en agua y arde en combustión lenta lo que retarda su extinción.

## Slide 27
SISTEMAS DE ARMAS
CADENAS EXPLOSIVAS
CONCEPTO
Es la entrega de energía térmica de un explosivo de alta sensibilidad (iniciador), a uno de baja sensibilidad ( Detonante secundario) para detonar una gran carga explosiva.
Generalmente las cadenas explosivas tienen pequeñas cantidades del explosivo iniciador y grandes cantidades del explosivo secundario que harán detonar
CADENA Explosiva Detonante
Iniciador
Explosor
Carga
Detonante

## Slide 28
SISTEMAS DE ARMAS
Fulminante
Ceba
CADENA EXPLOSIVA PROPELENTE
GRANADAS SORDAS... Detonación por simpatía.
Carga
PROPELENTE

## Slide 29
SISTEMAS DE ARMAS
  MANIPULACIÓN DE EXPLOSIVOS A BORDO
Escuadra Nacional
Fuerza de SS
BAE
ANALIZA - RESUELVE
“ORDENA”
Of. Art y/o TP.
Arsenal Naval
SS.BB
(Almacenaje / Seguridad)
1
Rociadores
2
Circuito de Inundación
- Genera lluvia de agua - Baja T°
Permite inundar SS.BB.
Reparaciones
Orden escrita
Instrucción
Revista
Partida Incendio
Información UU.RR
Horario
Zonas Navales

## Slide 30
SISTEMAS DE ARMAS
MARCO REGLAMENTARIO
(SS.BB. / Buque)
SS.BB.
Pasar revista a las SS.BB. Verificando que los circuitos eléctricos de iluminación y montacargas estén operativos y no presenten peligro de chispas (Luces cubiertas).
Asegurar que los rociadores y sistemas de inundación estén operativos y listos a ser activados.
Revistar compartimientos adyacentes (evitar incendio o inseguridad).
Verificar que los sistemas de cierre de escotillas y puertas de las SS.BB. estén operativos y lubricados ( Frisos de goma y perros).
Control de TEMPERATURA entre 15 a 32 °C (c/4 hrs)

## Slide 31
SISTEMAS DE ARMAS
MARCO REGLAMENTARIO
(SS.BB. / Buque)
BUQUE
Establecer condición de máxima estanqueidad en todos los sectores por los que no se transitará con munición, en especial bajo la línea de flotación.
Considerar portalones independientes para ingresar y salir del buque durante la faena. Mantener estricto control de ingreso de personas ajenas a la dotación.

## Slide 32
SISTEMAS DE ARMAS
MARCO REGLAMENTARIO
(SS.BB. / Buque)
Durante la FAENA de
MUNICIÓN
Usar Tenida de Combate (NO PORTAR linterna, cuchillos o elementos metálicos) NO USAR relojes, anillos u objetos metálicos (pasar revista)
Detener y apagar Radares y Equipos de Comunicaciones (radiación electromagnética) RADHAZ.
Munición golpeada debe ser separada y devuelta a Arsenal
Transportar los misiles torpedos y explosivos iniciadores en sus respectivos contenedores de seguridad.
Los explosivos iniciadores ( alta sensibilidad) No pueden ser estibados en la misma SS.BB. con los secundarios (baja sensibilidad)
Prohibición absoluta de Fumar en el buque durante la Faena.
Verificar operatividad y todos los elementos de maniobras a utilizar en la Faena de Munición.

## Slide 33
SISTEMAS DE ARMAS
PREGUNTAS
Honor Patria Eficiencia Disciplina
“EXPLOSIVOS”