## Slide 1: Física I Escuela Naval A. Prat 2S-2021 Unidades de medida

## Slide 2
Cantidad física
Una cantidad física es toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida.
En definitiva, una cantidad física es toda aquella propiedad que se puede medir.
Magnitud física
Dimensión físicas
Una magnitud es el resultado de una medición física de una cantidad física.
Introduciremos el concepto de dimensión física para referirnos a una cualidad intrínseca de la cantidad física que es independiente de la forma en que se expresa o valora dicha cantidad física.
La rapidez de un avión es 780 km/h
Magnitud física: rapidez
Dimensión física: longitud/tiempo
Cantidad física: 780 km/h

## Slide 3
Medir es…
Comparar cuantitativamente una magnitud de valor desconocido con una magnitud de referencia
Esta referencia es la unidad elegida por convención

## Slide 4
Sistema internacional de unidades: SI
Se funda sobre una selección de 7 unidades de base bien definidas y consideradas convencionalmente como independientes desde un punto de vista dimensional
La unidades de base permiten definir todas las unidades del SI
Las que no son base se denominan unidades derivadas y siempre pueden ser expresadas como proporcionales a:
kgα mβ sγ Aδ Kε molζ cdη

## Slide 5
Ejemplo
El ohm (unidad de resistencia eléctrica)
1Ω=kg m2 s-3 A-2
newton (unidad e fuerza eléctrica )
1N=kg m s-2

## Slide 7: REGLAS, NORMAS Y RECOMENDACIONES
Los nombres de las unidades se escriben con minúscula inicial, con caracteres rectos (con raras excepciones como el caso del ohm) independientemente del tipo de letra usado: metro, newton, kilogramo, hercio, vatio, faradio, milibar,...
Los nombres de las unidades toman una s en el plural, salvo que terminen en s, x o z. Por ejemplo: 10 newtons, 3 pascals.
Los símbolos de las unidades se escriben, en general, con letra minúscula, pero si el nombre de la unidad deriva de un nombre propio, el símbolo se escribe con mayúscula inicial: m (metro); N (newton); kg (kilogramo); Hz (herz); W (watt)
Los símbolos no van seguidos de punto (salvo exigencias de la puntuación normal, como al final de una frase) ni toman s para el plural

## Slide 8
Entre las unidades básicas del SI, la unidad de masa, kilogramo, es la única cuyo nombre, por razones históricas, contiene un prefijo; su símbolo sigue las reglas normales de formación de múltiplos: kg.
Cuando se coloca un prefijo delante del símbolo de la unidad, sin espacio intermedio, la combinación se considera como un símbolo único, que puede elevarse al cuadrado sin necesidad de paréntesis.
El símbolo de la unidad sigue al símbolo del prefijo, sin espacio: ms (milisegundo) y no m s
El producto de los símbolos de dos o más unidades se indica con preferencia por medio de un punto, como símbolo de multiplicación o un espacio entre ambos. Dicho punto puede ser suprimido en caso de que no sea posible la confusión con otro símbolo de unidad. Por ejemplo: newton por metro se puede escribir N.m, N·m o Nm, nunca mN, que significa milinewton

## Slide 9
Cuando una unidad derivada sea el cociente de otras dos, se debe utilizar la barra oblicua (/); puede utilizarse el paréntesis de modo que se eviten ambigüedades. No se debe introducir jamás sobre una misma línea más de una barra oblicua, a menos que se añadan paréntesis, a fin de evitar toda ambigüedad. Solo en los casos complejos pueden utilizarse paréntesis o potencias negativas.

## Slide 10
2019 el año de la revolución en la medición
Desde las primeras definiciones del sistema métrico decimal y los patrones de medida (con la Revolución Francesa) hasta nuestros días, la historia de las unidades fundamentales se caracteriza por un progresivo abandono de patrones únicos (por ejemplo, la barra de platino-iridio como referencia para el metro) y la adopción de estándares universales, basados en constantes físicas (por ejemplo, la velocidad de la luz).

## Slide 11
Todas las unidades fundamentales – las de siempre- se basarán en constantes físicas medibles con gran precisión y que en algunos casos se consideran exactas.
Además del kilogramo, cambian radicalmente el ampere, el kelvin y el mol.
Las demás unidades solo sufren ligeros retoques en sus definiciones.

## Slide 12
El kilogramo
El kilogramo, kg, es la unidad de masa; su magnitud se establece mediante la fijación del valor numérico de la constante de Planck, a ser exactamente igual a 6,62607015 ×10−34 cuando es expresada en s-1m2kg, que es igual a expresarlo en Js.
Con la nueva redefinición, el kilogramo podría medirse con la denominada balanza de Watt, un instrumento que compara la potencia mecánica con la potencia electromagnética.

## Slide 13
El metro
Definición propuesta: El metro, m, es la unidad de longitud; su magnitud se establece mediante la fijación del valor numérico de la velocidad de la luz en el vacío, a ser igual exactamente a 299792458 cuando se expresa en ms -1.
1983: Distancia que recorre la luz en 1/299792458 segundos

## Slide 14
El segundo
El segundo, s, es la unidad de tiempo por defecto, y su magnitud se establece mediante la fijación del valor numérico de la frecuencia de transición hiperfina en el estado fundamental del cesio-133 en reposo y en una temperatura de 0 K, que es exactamente igual a 9192631770 cuando se expresa en s-1, que es igual a expresarla en Hz.

## Slide 15
El ampere
El ampere, A, es la unidad de la corriente eléctrica por defecto; su magnitud se establece mediante la fijación del valor numérico de la carga elemental, a saber exactamente igual a 1,602 17X ×10−19 cuando se expresa en A · s, lo cual es igual a expresarlo en C.
Con la nueva redefinición, el ampere podrá redefinirse con una bomba de electrones. Con esta técnica, al atrapar electrones individuales cuando viajan rápidamente a través de un conductor, la bomba puede generar una corriente medible contando electrones individuales.

## Slide 16
El kelvin
El kelvin, K, es la unidad de temperatura termodinámica; su magnitud se establece mediante la fijación del valor numérico de la constante de Boltzmann, a saber exactamente igual a 1,380 65X ×10−23 cuando se expresa en s-2·m2·kg·K-1, que es igual a expresarlo en J·K-1.
Con termometría acústica se redefinirá el kelvin
La técnica consiste en que la velocidad del sonido en una esfera llena de gas (que es proporcional a la velocidad promedio de los átomos en ella) se puede determinar a una temperatura fija, analizando la frecuencia de las ondas sonoras que resuenan dentro y midiendo el volumen de la esfera.

## Slide 17
El mol
El mol, mol, es la unidad por defecto de la cantidad de sustancia de una entidad elemental especificada, que puede ser un átomo, una molécula, iones, electrones, o cualquier otra partícula e grupo específico de dichas partículas; su magnitud se establece mediante la fijación el valor numérico de la constante de Avogadro, a saber exactamente igual a 6,022 14X × 1023 cuando este se expresa en mol -1.
El mol (unidad de sustancia) se redefinirá con un dispositivo que determinaría la cantidad precisa de átomos que hay en una esfera perfecta de silicio puro-28. Los investigadores hacen esto usando láseres para medir la longitud de una unidad de la red cristalina de la esfera y su diámetro medio.

## Slide 18
La candela
La candela, cd, es la unidad de intensidad luminosa en una dirección dada; su magnitud se establece mediante la fijación del valor numérico de la eficacia luminosa de una radiación monocromática con una frecuencia de 540 ×1012 Hz, exactamente igual a 683 cuando se expresa en s3·m-2·kg-1·cd·sr, o sea cd·sr·W-1, lo cual es igual a lm-1·W.

## Slide 19
Unidades derivadas
Las que no son base se denominan unidades derivadas y siempre pueden ser expresadas como proporcionales a:
kgα mβ sγ Aδ Kε molζ cdη
Donde α, β, γ, δ, ε, ζ, η son números enteros puros (-etc…-3,-2,-1,0,1, 2,3…etc)
Ejemplos:
Volumen: m3
Área: m2
Velocidad: m s-1
Aceleración: m s-2
Fuerza: kg m s-2

## Slide 20
Unidades no pertenecientes al SI cuyo uso está aceptado

## Slide 21: Sistema imperial y métrico Americano U.S. Customary System (USCS)
1 in = 2,54 cm
1 ft = 30,48 cm
1 mi = 1,6 km

## Slide 23
Imperial vs SI

## Slide 25
Algunas unidades de longitud
1 yarda = 0,91 m
1 pulgada = 2,54 cm
1 pie = 0,305 m
1 milla = 1609 m
1 Angstrom (Å) = 1 x 10-10 m
1 año-luz = 9,46 × 1012 km
1 U. A. = 1,495 978 70 × 108 km
1 pársec =3,08568025 × 1016 m

## Slide 26
Algunas unidades de masa
1 g = 10-3 kg
1 libra = 453,6 g
1 onza = 28,35 g
1 slug = 14,59 kg
1 tonelada métrica = 1000 kg
1 u = 1,66 x 10-27 kg (1/12 masa 12C6)
1 UTM = 9,80665 kg
1 quilate =200 mg (joyas) (1 quilate aleación = 1/24)

## Slide 27
Algunas unidades de tiempo
1 min = 60 s
1 hr = 60 min
1 día = 24 hr
1 año = 365 días
1 lustro = 5 años
1 década = 10 años
1 siglo = 100 años
1 milenio = 1000 años

## Slide 28
Transformacion de unidades
Es la transformación de una cantidad, expresada en un cierta unidad de medida, en otra equivalente, que puede ser del mismo sistema de unidades o no.
Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión y las tablas de conversión.
Ejemplo: Queremos expresar 100 [km/h] en [m/s]
Factores de conversión
1[h] 3600[s]
1[km] 1000[m]
Uno conveniente

## Slide 29
Ejemplo: Expresar 24 [km2] en [m2]
Factores de conversión
1[km] 1000[m]
(1[km])2(1000[m])2
1[km2] 106[m2]
Uno conveniente

## Slide 30: Ejercicio
A partir de las definiciones
1 in = 2,54 cm, 1 milla = 5280 ft, 1 ft = 12 in
Determine
a) cuántos kilómetros hay en 1 milla y
b) cuántos pies hay en 1 km.

## Slide 31: Ejercicio
El diamante tallado más grande del mundo es la Primera Estrella de África (montada en el cetro real británico y guardado en la Torre de Londres). Su volumen es de 1,84 pulgada cúbica. ¿Cuál será su volumen en centímetro cúbico? ¿Y en metro cúbico?

## Slide 32: Ejercicio
Según la etiqueta de un frasco de aderezo para ensalada, el volumen del contenido es 0,473 litro (L). Use solo las conversiones 1 L = 1000 cm3 y 1 in = 2,54 cm para expresar dicho volumen en pulgada cúbica.