## Slide 1
Corriente eléctrica y circuitos de corriente directa
Escuela Naval “Arturo Prat”
2020

## Slide 2
Corriente eléctrica o intensidad de corriente eléctrica
Corriente y cargas en movimiento
La unidad del SI de corriente eléctrica es el ampere (A)
Sentido convencional de la corriente eléctrica

## Slide 3
Visión microscópica de la corriente eléctrica
n= numero de cargas por unidad de volumen o densidad numérica de portadores
vd = velocidad media de desplazamiento de los electrones o velocidad de deriva
q = carga de cada portador

## Slide 4
Resistencia y ley de Ohm
L
I
La corriente eléctrica es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre los extremos del conductor.
El cociente entre la caída de potencial y la intensidad de corriente se llama resistencia del segmento

## Slide 5
La unidad en el SI de resistencia eléctrica es el volt por ampere, llamada ohm (Ω)
Ley de Ohm
Para muchos materiales, la resistencia no depende de la caída de potencial o la intensidad de corriente eléctrica, éstos materiales son denominados ohmicos y satisfacen la siguiente relación
con R constante
La resistencia depende de la longitud y del área de su sección transversal
ρ es una constante de proporcionalidad llamada resistividad del material
La unidad en el SI de resistividad es el ohm metro Ωm

## Slide 6
Tabla de resistividad para algunos materiales

## Slide 7
Algunas resistencias eléctricas
Código de colores

## Slide 8
FEM y baterías
Batería ideal
ε

## Slide 9
Batería no ideal
En el esquema se muestra una bateria con resistencia interna, r
El voltaje terminal es ΔV = Vb-Va
pero ΔV = ε – Ir
Para el circuito completo , ε = IR + Ir
ε es igual al voltaje terminal cuando la corriente es cero.
Tambien llamdo voltaje de circuito abierto

## Slide 10
Resistencia equivalente:
Circuito en serie
En general, para mas de dos resistencias en serie:

## Slide 11
Resistencia equivalente:
Circuito en paralelo
En general, para más de dos resistencias en paralelo: