## Slide 1: Sistemas de Ingeniería
Cátedra Sistemas Ingeniería.
CF (R) Alberto García Covacevich

## Slide 2: SISTEMAS DE INGENIERIA
Introducción
U.T.1 Sistemas de Propulsión
U.T.2 Motores de Combustión Interna y Turbinas a Gas
U.T.3 Sistemas de Reducción, Líneas de Ejes y Hélices
U.T.4 Maquinaria y Sistemas Auxiliares

## Slide 3: OBJETIVOS DEL RAMO
CONOCER Y COMPRENDER EL FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES Y EQUIPOS DE UN SISTEMA DE PROPULSION Y LOS COMPONENTES AUXILIARES ASOCIADOS QUE LO COMPLEMENTAN.

## Slide 4: Programa de Asignatura
U.T.1 Sistemas de Propulsión
U.T.2 Motores de Combustión Interna y Turbinas a Gas
U.T.3 Sistemas de Reducción, Líneas de Ejes y Hélices
U.T.4 Maquinaria y Sistemas Auxiliares

## Slide 5: U.T.1 Sistema de Propulsión Naval
Objetivo
  Explicar los conceptos de resistencia y potencia en el ámbito de la propulsión naval, e identificar los componentes principales de los sistemas de propulsión simples y combinados.

## Slide 6: Resistencia al avance

## Slide 7: Contenidos.
Resistencia al avance.
Relación velocidad potencia.
Sistemas de propulsión simples.
Sistemas combinados.
Puesta en operación de sistemas de propulsión.

## Slide 8: Resistencia al avance
Componentes de Resistencia Total
Un buque se desplaza al mismo tiempo en dos fluidos diferentes con viscosidades totalmente distintas:
  Agua y Aire
    Obra viva a través del agua
    Obra muerta a través del aire.
Ello genera las siguientes resistencias al avance que hacen perder potencia disponible:
  Resistencia de estela.
  Resistencia friccional.
  Resistencia por corrientes de eddy.
  Resistencia por viento
  Resistencia de apéndices del casco.

## Slide 9: Resistencia al avance
Resistencia de estela: Pertenece a la categoría de las presiones dinámicas. Producto de esto, se generan olas en la superficie del agua y se alejan del buque. Las olas poseen energía; es decir, el buque para producir estas olas pierde energía útil. La resistencia de estela es importante para buques de superficie, especialmente para aquellos de alta velocidad, pero es despreciable en submarinos sumergidos.
Resistencia friccional: es generada por la viscosidad del agua. Debido a la misma viscosidad y a la velocidad del buque, una parte de la masa de agua es arrastrada por el casco. La energía necesaria para arrastrar esta porción de agua es trabajo realizado por el buque y por ende pérdida de potencia útil.
Resistencia por corrientes de Eddy: Son la contribución de la presión normal aplicada al casco. Debido a la viscosidad del agua, el flujo se separa de la superficie del casco y se generan remolinos (vórtices o corrientes de Eddy) Este fenómeno también quita potencia útil a la propulsión .
Resistencia al aire: Es principalmente generada por el viento que se produce por el desplazamiento del buque en el aire (viento) Representa entre el 6 y el 8% de la resistencia total.
Resistencia de los apéndices: Es causada por todos los apéndices del buque, como por ejemplo; hélices, timones, quillas, estabilizadores y otros.
Corresponde a entre el 2 y el 24% del total de la resistencia en un buque de guerra

## Slide 10: Resistencia de Estela
Depende de diseño del casco y de la velocidad:
A velocidades bajas, el tren de olas es muy cercano entre si. A velocidades altas, la distancia entre estas olas aumenta.
  Cuando el largo de ola iguala a la eslora del buque, la resistencia se incrementa dramáticamente (Alcanzó la velocidad de diseño).
Largo ola
Largo ola
Baja
Velocidad
Alta
Velocidad

## Slide 11: Resistencia de Estela
A velocidades altas, la resistencia de estela es predominante y es responsable del 70 al 85% de la resistencia total.
En submarinos sumergidos, no existe esta resistencia a menos que naveguen en superficie o en maniobra de snorkel.

## Slide 12: Resistencia de Estela

## Slide 13: Resistencia de Estela
Si se minimiza la formación de olas, la resistencia de estela disminuye.
Se puede lograr:
  Adecuando la dimensión de la eslora.
  Instalando bulbos.
  Optimizando la descarga de agua hacia popa
  Ajustando la velocidad del perfil de operación (18-22 nudos)

## Slide 14: Resistencia de Estela
Si agregamos un bulbo al casco, la resistencia de estela disminuye.
  Se altera la forma de la ola en la roda.
Modificando la eslora.
  En ensayos con un atunero de 66 metros de eslora, se logró una reducción de la resistencia de un 25% para una velocidad de 16 nudos con la incorporación de un bulbo y alargue de su casco en 10 metros.

## Slide 15: Resistencia al avance
Factores que influyen en la selección del diseño de un buque:
El diseño es siempre un compromiso para privilegiar los roles que se exigirán de un buque, mediante el sacrificio de otros:
  Tamaño
  Velocidad
  Carga útil
  Autonomía
  Comportamiento dinámico en el mar (Seakeeping)
  Maniobrabilidad
  Estabilidad
  Capacidades especiales (Anfibias, aviación y otras)
Según su uso, se clasifican normalmente en:
  Naves Mercantes
  Buques Navales y Guardacostas
  Recreacionales
  Remolcadores
  De investigación y medio ambientales
  Trasbordadores (Ferries)
Notes: En términos simples, “seakeeping” puede definirse como el comportamiento dinámico de un buque en el mar. Este comportamiento depende de muchos parámetros relacionados con el diseño del buque y las características del mar en las zonas de operación de éste.

## Slide 16: Resistencia al avance
Factores que influyen en la selección del diseño de un buque:
Tipo de sustentación en el agua:
  Hidrostática
  Hidrodinámica
  Aerostática (aerodinámica)

## Slide 17: Resistencia al avance
Según el tipo de boyantes:
  Aerostáticos
    El soporte aerostático se logra cuando el buque se desplaza sobre un cojín de aire generado por los ventiladores de elevación.
    Estos buques tienden a ser más livianos y de mayor velocidad. Los dos tipos básicos son el vehículo de amortiguación de aire (ACV) y los buques de efecto de superficie (SES).
Aerodeslizador
Efecto de superficie

## Slide 18: Resistencia al avance
Según el tipo de boyantes:
  Aerostáticos
    Aerodeslizadores o vehículos sustentados por colchón de aire (Hovercrafts)
    Ventajas: Operaciones anfibias; rapidez.
    Desventajas: Bajo costo/beneficio (Muy caro para su capacidad de carga); baja estabilidad direccional con timones aéreos.

## Slide 19: Resistencia al avance
Según el tipo de boyantes:
  Aerostáticos
    Por efecto de superficie o por captura de burbuja de aire.
    Similar a un aerodeslizador (utiliza un colchón de aire para levantar la embarcación), pero se diferencia en que tiene paredes laterales rígidas que se extienden hacia el agua, proporcionando estabilidad direccional y sustentación hidrostática o hidrodinámica. Generalmente son propulsados por chorros de agua water jets o hélices supercavitantes. Pueden alcanzar sobre los 80 nudos.
    Ventajas: Menor requerimiento de aire para su sustentación, mayor estabilidad direccional y mayor capacidad de carga que aerodeslizadores
    Desventajas: No tiene capacidad anfibia y es muy caro para su capacidad de carga.

## Slide 20: Resistencia al avance
Según el tipo de boyantes:
  Sustentación Hidrodinámica (Bernoulli)
  “Hydro” es el prefijo del agua y “dinámica” indica movimiento. Los dos tipos básicos de embarcaciones sustentadas hidrodinámicamente son los de planeo y los equipados con hidroalas (hydrofoil).

## Slide 21: Resistencia al avance
Según el tipo de sustentación:
  Casco de planeo:
    Se sustentan por presiones hidrodinámicas generadas por alta velocidad del casco. A baja velocidad se sustentan hidrostáticamente como casco de desplazamiento.
    Son adecuadas en aguas tranquilas, pero generan estrés a la estructura y a los pasajeros con oleaje.
      Esto es mas acentuado en cascos antiguos de fondo plano. Los más modernos con casco en forma de V han dismiinuido este problema.
    Ventajas: Rápido 50+ kt y adecuado desempeño en mar calmo.
    Desventajas: Requieren mucha potencia para su tamaño, se golpean mucho contra olas en mar moderados a grueso y baja capacidad de carga.

## Slide 22: Resistencia al avance
Según el tipo de boyantes:
  Casco con alas hidrodinámicas:
    Se sustentan mediante perfiles submarinos como alas de avión. A altas velocidades, estas superficies desarrollan empuje y sacan el casco del agua. (Fenómeno explicado por Principio de Bernoulli).
    En comparación con las de planeo son más cómodas ya que experimentan aceleraciones verticales más bajas frente a oleaje.
    En malas condiciones de mar debe limitarse la velocidad y la navegar bajo el principio de desplazamiento.
    Ventajas : Alta velocidad 40-60 kt, comparados con los de planeo, tienen mejor comportamiento en oleaje.
    Desventajas: Muy alto costo de operación y mantenimiento para su tamaño (USN ya no los utiliza), son peligrosos en mar grueso.

## Slide 23: Resistencia al avance
Según el tipo de sustentación:
  Soporte hidroestático (Arquímedes)
    Son el tipo más común de embarcaciones acuáticas. Se explican con el "Principio de Arquímedes".
      "Un objeto parcial o completamente sumergido en un fluido experimentará una fuerza vertical resultante igual en magnitud al peso del volumen de fluido desplazado por el objeto".
    En este tipo de embarcaciones es donde se centrará esta Unidad Temática.

## Slide 24: Resistencia al avance
Según el tipo de sustentación:
  Buques convencionales
    Se sustentan hidrostáticamente y sus cascos se denominan “de desplazamiento“ (flotan desplazando su propio peso en el agua).
    Son las formas de cascos más antiguos y utilizados por barcos de diversos tamaños.
      Se utilizan para transporte de carga, petróleo a granel, operación con aeronaves, transporte de personas, pesca y bélicos.
    Ventajas: Gran experiencia en diseño y operación, bajos costos y gran carga útil
    Desventajas: velocidad limitada, comportamiento dinámico afectado por estado del mar

## Slide 25: Resistencia al avance
Según el tipo de sustentación:
  Catamaranes Trimaranes y SWATH (Small Waterplane Area Twin Hull)
    Son de doble casco, del tipo desplazamiento. Tienen planos de agua pequeños.
    El caso especial es el SWATH, donde la obra viva se concentra muy por debajo de la línea de agua y le aporta muy buen comportamiento dinámico y características marinas.
    Uso en aplicaciones que requieren plataformas estables y gran espacio de cubierta. Se utilizan actualmente como cruceros, transbordadores, buques de investigación y plataformas de arrastre remolcadas.
    Ventajas Excelente Seakeping y gran cubierta de operaciones
    Desventajas: Gran calado (SWATH), alto costo y mucha carga estructural

## Slide 26: Resistencia al avance
Según el tipo de sustentación:
  Submarinos (hidrostáticos e hidrodinámicos)
    Se sustentan hidrostáticamente y sobre 3 a 5 nudos logran control de profundidad en forma hidrodinámica debido la sustentación creada por los hidroplanos y por el casco.
    Su uso típico es como armas de guerra, pero también tienen aplicaciones no militares.
      Hay diseñados con el propósito de preservar la vida submarina y de los arrecifes y otros no tripulados se han utilizado con fines científicos, como la búsqueda del Titanic y en una amplia variedad de investigaciones oceanográficas.

## Slide 27: Resistencia al avance

## Slide 28: Resistencia Friccional
La resistencia de fricción es la resistencia de frotamiento Rf del agua sobre la carena y que depende de la “superficie mojada” y de la rugosidad de esta carena.
Causas que influyen en la rugosidad del casco:
  Rugosidad temporal provocada por la incrustación de organismos vivos. (organismos vegetales (algas) o animales (picorocos, etc.))
  Producen un en periodos de tiempo relativamente cortos aumento apreciable de la rugosidad del casco, provocando descensos en la velocidad del buque y/o incrementos de potencia y consumo de combustible para mantener la velocidad deseada.
  Rugosidad permanente debida a la acumulación excesiva de capas de pintura, que a la larga se ve agravada por la aparición de cuarteamientos y desprendimiento irregular de capas.
A bajas velocidades la resistencia de fricción es predominante en el orden de un 60 a un 90 % de la resistencia total.
En la búsqueda de la reducción de emisiones de CO2 se está desarrollando un nuevo concepto en la reducción de la resistencia friccional:
  Se lubrica el casco con burbujas de aire. Se reducen las emisiones de CO2 en un 25% en un buque mercante.
  Es la primera aplicación comercial del concepto de tecnología verde a tres graneleros de 95,000 tons: 237m de eslora, 40m de manga y 12.5m de calado de diseño.
  En MHI (Japón) este equipo se comercializará a contar del 2014.

## Slide 29: Resistencia al avance
Resistencia Total se define como:
  Rt = Rf + Ra + Re + Red
      Resistencia Residual (Rr)‏ = Resistencia de Estela (Re) + Resistencia de Eddy (Red)
  Rt = Rf + Ra + Rr
Importancia de determinar la Resistencia Total:
  Poder determinar la fuerza necesaria para vencerla, a la velocidad deseada, y con ello determinar la potencia final de la propulsión.
  Es el primer factor de análisis en el diseño de un buque (casco).
Rt
¿F?

## Slide 30: Resistencia al avance
Friccional
Resistencia Aire
Residual o Estela
Resistencia
Montículo
Depresión
Baja Velocidad : Predomina friccional
Velocidades + altas : Predomina residual (Estela)
Cambios en curva : Son función eslora y velocidad
Velocidad

## Slide 31: Otros factores que afectan Rt
Cambio de forma obra viva
  Incrementos en Desplazamiento y/o cambios de asiento afectan la resistencia del casco.
Incremento de la resistencia por aguas poco profundas
  Existe un incremento de la velocidad del agua bajo la quilla. Con la velocidad cae la presión y aumenta la succión, incrementándose la superficie mojada.
    Se incrementa la resistencia friccional
  Las olas generadas en aguas someras quitan más energía del buque que aquellas generadas en aguas profundas a la misma velocidad.
    Se incrementa la resistencia de estela

## Slide 32: Otros factores que afectan Rt
Resistencia por sistema gobierno
  Causada por el movimiento del timón.
  Es pequeña en buques de guerra, pero apreciable en veleros.
Resistencia agregada
  Resistencia debida a las olas del mar que causan movimientos en el buque (pitching, rolling, heaving, yawing).

## Slide 33: Contenidos.
Resistencia al avance.
Relación velocidad potencia.
Sistemas de propulsión simples.
Sistemas combinados.
Puesta en operación de sistemas de propulsión.

## Slide 34: Relación Velocidad potencia

## Slide 35: Relación velocidad potencia
La Resistencia Total se estima y calcula por medio de:
  Canal de prueba. (Video)
  Aproximaciones Computacionales.
  Es bastante exacta.
La meta a alcanzar, es lograr la velocidad requerida con el mínimo de potencia.

## Slide 36: Relación velocidad potencia
En general, no existen buques prototipos, por lo que la forma del casco, características de desempeño y el dimensionamiento de su planta propulsora deben estar definidos antes de su construcción.
La resistencia total de un buque para ese casco en particular, se determina mediante modelamiento matemático, herramientas computacionales y se mide en canales de prueba con modelos a escala.

## Slide 37: Relación velocidad potencia
EHP : Representa la potencia necesaria para mover el casco del buque a una velocidad requerida, sin la contribución de la hélice
  Equivale a estar con la hélice desmontada
  EHP no tiene relación con el sistema de propulsión
EHP se puede determinar mediante modelación en canales de prueba a diferentes velocidades
EHP necesaria para el modelo se pueden convertir en EHP para el buque a escala completa utilizando procedimientos conocidos y probados.
V
Canal de Prueba
Modelo arrastrado
EHP Medido

## Slide 38: Relación velocidad potencia
Canales de Prueba

## Slide 39: Relación velocidad potencia
Canales de Prueba
http://www.cehipar.es/

## Slide 40: Ensayos de laboratorio (Brasil)

## Slide 41: Ensayos de laboratorio (EE.UU.)

## Slide 42: Relación velocidad potencia
Aproximación Computacional
http://www.fondear.org/infonautic/Barco/Apuntes_Tecnicos/ConstruccionNaval/Charla_07b.htm

## Slide 43: Relación velocidad potencia
Aproximación Computacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_y_l%C3%ADnea_de_referencia_en_el_buque

## Slide 44: Relación velocidad potencia
Aproximación Computacional
0
200
400
600
800
1000
Potencia Efectiva, EHP (HP)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Velocidad del buque, Vs (Nudos)
CURVA DE POTENCIA TÍPICA

## Slide 45: Definiciones básicas de potencia
En sistema internacional de unidades, la Masa se mide en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos.
Fuerza es la combinación de masa por aceleración; es decir, masa por metro partido por segundo al cuadrado y a ello se le llama Newton.
Si realizamos un trabajo, este será el resultado de una fuerza aplicada para desplazar un objeto una determinada distancia; es decir, Newton por metro, o Joule.
Si este trabajo o realizamos por unidad de tiempo; es decir, Joule partido por segundo tendremos Potencia y su Unidad de medida es Watt.

## Slide 46: Definiciones básicas de potencia
La fuerza necesaria para mover un buque en un tiempo y velocidad determinada, es igual a la potencia necesaria para vencer la resistencia total. (Pe)
Pe = Rt * V
326
Pe = Potencia necesaria (EHP)
Rt = Resistencia total (Lbs)
V = Velocidad del buque (nudos)

## Slide 47: Relación velocidad potencia
Resistencia Total Casco (RT)
  Es la fuerza que se opone al movimiento del buque cuando se desplaza.
  La fuerza necesaria para mover un buque en un tiempo y velocidad determinada, es igual a la potencia necesaria para vencer la resistencia total. (EHP)
Cálculo EHP
Rt = Resistencia total del casco
Vs = Velocidad del buque
Esta es una aproximación válida para predicciones de EHP solamente
1 HP = 746 W

## Slide 48: Relación velocidad potencia
La Resistencia Total es proporcional al cuadrado de la velocidad del buque (Bien diseñados)
La potencia necesaria para propulsar el buque es proporcional a Rt y la velocidad
Luego, la potencia requerida para propulsar el buque, varía con el cubo de la velocidad del buque y el propulsor.
0
200
400
600
800
1000
Potencia Efectiva, EHP (HP)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Velocidad del buque, Vs (Nudos)
CURVA DE POTENCIA TÍPICA

## Slide 49: Relación Velocidad Potencia
COEFICIENTE DE BLOQUE
  Cb = Vol / L * B * T
    Cb = Coeficiente de bloque
    Vol = Volumen sumergido (m³)
    L = Eslora (m)
    B = Manga (m)
    T = Calado (m)
  Se usa cuando no hay antecedentes de desplazamiento y se requiere dimensionar la potencia.
Cb = Vol. de carena / Vol. del paralelepípedo = Vc / (L x M x H)
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficientes_de_forma

## Slide 50: Relación velocidad potencia
Motor
Caja
Reducción
Descanso
Sello
Hélice
Arbotante
BHP
SHP
DHP
THP
EHP
Sistema de Propulsión

## Slide 51: Relación velocidad potencia
Potencia entregada a la hélice - Delivered Horse Power (DHP)
  Es la potencia entregada a la hélice.
  DHP=SHP – pérdidas en los ejes, descansos y prensas.
Potencia de empuje - Thrust Horse Power (THP)
  Potencia generada por la hélice/Sistema de empuje.
  THP=DHP – Pérdidas en la hélice
Potencia al Freno - Brake Horse Power (BHP)
  Potencia entregada en el eje que sale del motor propulsor antes de la caja de reducción.
Potencia en el Eje - Shaft Horse Power (SHP)
  Potencia entregada en el eje propulsor después de la caja de reducción
  SHP=BHP – pérdidas de fricción en cajas de reducción.
Caballos de fuerza en sistema propulsión

## Slide 52: Relación velocidad potencia
La eficiencia del casco cambia debido a interferencia entre el casco y la hélice
  Buque bien diseñado:
  Buque con mal diseño:
Eficiencia
Bien diseñado
Diseño pobre
Si el flujo no es suave.
THP se reduce.
Se necesita mas THP
para Veloc. Deseada..

## Slide 53: Relación velocidad potencia
Valores relativos de magnitud
BHP>SHP>DHP>THP>EHP
EHP
Mot.
C/R
BHP
SHP
Descansos del eje
Hélice
DHP
THP
Casco

## Slide 54: Relación velocidad potencia
Existen diversas ecuaciones empíricas para relacionar la potencia con la velocidad.
FORMULA DEL ALMIRANTAZGO
  P = ( W 2/3 * V3 ) / C
    P = Potencia de la máquina (HP)
    V = Velocidad del buque en nudos
    W = Desplazamiento en Tons.
    C = Coeficiente de almirantazgo.

## Slide 55: Relación Velocidad Potencia
COEFICIENTE ALMIRANTAZGO | GEOMETRIA DEL BUQUE
100 - 200 | BUQUE LINEAS FINAS
220 – 250 | BUQUE LINEAS MEDIANAS
250 – 350 | BUQUE LINEAS LLENAS

## Slide 56: Relación velocidad potencia
Ejemplo:
  El petrolero Montt, arribado al País el Viernes 16 de abril 2010, desplaza 40.000 tons y su velocidad máxima es de 20 nudos.
  ¿Cuál es su potencia de máquinas si su coeficiente Almirantazgo es de 300?
  Asumiendo que tiene dos ejes, ¿que potencia desarrolla cada uno?
  ¿Cuál es la resistencia total del casco a 20 nudos?
  Resp: 31.200 HP; 15.600 HP c/eje; 508.560 (lbs) (230.7 Ton de fuerza)

## Slide 57: Relación velocidad potencia
Ejemplo:
  El B/E Esmeralda tenía un motor de 1.300 HP, y alcanzaba una velocidad de 10 nudos. Se le reemplazo su motor por otro de 2.600 HP.
    ¿Qué velocidad sería esperable obtener utilizando la fórmula del almirantazgo?
    ¿Que potencia requeriría para dar 13,6 nudos?
    No considere viento.
  Resp: 12,6 nudos 3.270 HP

## Slide 58: Relación Velocidad Potencia
Ejemplo Curva de Potencia v/s Velocidad (BE Esmeralda)
Viento

## Slide 59: Relación Velocidad Potencia
CONCEPTOS IMPORTANTES
  El aumento de velocidad implica considerables aumentos de potencia. (exponencial, parábola cúbica)
  El aumento de potencia está en relación directa con el consumo de combustible. (1 a 1).
  Los buques de guerra necesitan velocidad, lo que redunda en plantas propulsoras de alta potencia.

## Slide 60: Relación Velocidad Potencia
Ejemplo
  Datos:
  Buque alcanza velocidad de 13,5 nudos.
  Potencia instalada de 3.000 HP.
  Desplazamiento inicial de 8.200 Ton.
  Desplazamiento final 9.500 Ton.
  Velocidad al nuevo desplazamiento: 15 nudos.
Pregunta:
  ¿Coeficiente de Almirantazgo?
  ¿Potencia necesaria?
  333,5
  4.500 HP

## Slide 61: Relación Velocidad Potencia
Ejemplo
  Datos:
    Buque tiene las siguientes medidas:
      Eslora = 80 m
      Manga = 16 m
      Calado = 4 m
      Cb = 0,7
      d = 1,025 (Ton / m³)
  Pregunta:
    ¿Cuál es su desplazamiento?
      3.674 Ton

## Slide 62: Relación Velocidad Potencia
NOTAS:
  Tanto la Fórmula del Almirantazgo con su coeficiente, como el Coeficiente de Bloque, son elementos para análisis gruesos. Sirven para tener un “Orden de Magnitud”.
  En la actualidad, ciertos programas expertos, basados en regresión numérica y otros procedimientos, pueden calcular el volumen de desplazamiento de un buque en forma muy rápida, exacta y fácil (barato).
  Así mismo, se puede estimar la resistencia total y por ende la potencia efectiva en forma rápida y bastante exacta, sin la necesidad de canales de prueba. Sin embargo, durante la etapa de diseño y construcción estos datos deben ser validados en Canales de Prueba.

## Slide 63: Contenidos.
Resistencia al avance.
Relación velocidad potencia.
Sistemas de propulsión simples.
Sistemas combinados.
Puesta en operación de sistemas de propulsión.

## Slide 64: Sistemas de Propulsión Simples
¿Cómo generar la potencia necesaria?
  PLANTA TÉRMICA
  NUCLEAR
  MOTOR DIESEL
  TURBINA A GAS
  PROPULSIÓN ELÉCTRICA

## Slide 65: Planta Térmica a Vapor
Fue el sistema tradicional de buques de guerra por largo tiempo.
Alta potencia específica; Bajo rendimiento.
Diseño y tamaño de plantas dependía del tipo de buque.
La energía potencial liberada por la combustión de un combustible es traspasada al agua como energía térmica, convirtiéndose en vapor a alta temperatura y presión, en una CALDERA.
Este vapor transforma su energía térmica en cinética en una TURBINA que gira a alta velocidad.
La turbina traspasa este movimiento al eje propulsor y hélice a través de una CAJA REDUCTORA DE VELOCIDAD.

## Slide 66: Planta Térmica a Vapor

## Slide 67: Planta Térmica a Vapor

## Slide 68: Planta Térmica a Vapor

## Slide 69: Planta Térmica a Vapor

## Slide 70: Planta Térmica a Vapor

## Slide 71: Nuclear
Alternativa muy ventajosa en unidades de combate de alto tonelaje. Permite altas potencias y grandes autonomías.
Distancia franqueable: 200.000 millas (CV) v/s 5.000 millas (DD).
No necesita aire para generar calor (combustión).
Aprovecha la energía liberada por la FISIÓN del núcleo (generalmente Uranio), al interior de un REACTOR, la cual se transmite como calor al AGUA PESADA de enfriamiento. Esta agua transfiere la energía en un GENERADOR DE VAPOR (caldera) y el vapor producido trabaja en Turbinas en forma similar al sistema de las plantas térmicas.

## Slide 72: Nuclear
http://science.howstuffworks.com/nuclear-power3.htm

## Slide 73: Nuclear

## Slide 74: Nuclear
¿Dónde se ha justificado su uso?
http://www.ida.liu.se/~her/npp/demo.html

## Slide 75: Motor Diesel
Es el sistema más utilizado a bordo, especialmente en unidades como submarinos, auxiliares y mercantes.
El aumento de la potencia específica ha masificado su uso.
Diseño y tamaño del motor depende del tipo de buque.
La energía potencial liberada por la combustión de un combustible en un MOTOR DIESEL, al interior de un cilindro, es transformada en un movimiento alternativo, y luego en rotatorio por medio del pistón, biela y cigüeñal.
El movimiento rotatorio es traspasado al eje propulsor y hélice a través de una CAJA REDUCTORA DE VELOCIDAD. Algunos motores lentos no tienen caja reductora.

## Slide 76: Motor Diesel

## Slide 77: Motor Diesel

## Slide 78: Turbinas a gas
Las turbinas a gas tienen una alta potencia específica (relación potencia – peso alta), y por ello se desarrollaron inicialmente para aviones, en donde el peso era crítico.
Derivaron hacia las aplicaciones navales, en especial a unidades pequeñas y rápidas (necesitan mucha potencia en poco espacio).
Hoy son utilizadas también en destructores y fragatas.
Aprovechan la energía térmica de la combustión y a la expansión de los gases, para que estos actúen directamente en una turbina.
Básicamente están conformados un COMPRESOR DE AIRE el cual comprime e introduce el aire a la cámara de combustión, una CAMARA DE COMBUSTION en donde el combustible es inyectado en forma continua, y una TURBINA, en dónde los gases trabajan de la misma forma que en una turbina a vapor.

## Slide 79: Turbinas a gas

## Slide 80: Turbinas a gas
TURBINA MOD. LM 2.500

## Slide 81: Turbinas a gas

## Slide 82: Turbinas a gas

## Slide 83: Propulsión eléctrica

## Slide 84
FFG TIPO 23 (Royal Navy – Armada de Chile)
Propulsión eléctrica

## Slide 85
=
=
Propulsion
Motors
Gear Box
Gas Turbines
DC Convertor
MG Set
600 V Swbd
DC Convertor
MG Set
1.3 MW, 600 VAC
1.5 MW, DC
1.5 MW, DC
0,9 MW - 440 VAC
0,9 MW - 440 VAC
1.3 MW, 600 VAC
Propulsión eléctrica - Sistema de Propulsión FFG Tipo 23 (CODLAG)

## Slide 86
Propulsión eléctrica - FFG TIPO 45 (Royal Navy)

## Slide 87
GT1
DG 1
DG 2
GT2
Diesel
Generators
WR 21
Gas Turbine
4160 V
60 Hz
PC 1
T1
T2
440V
60 Hz
Harmonic
Filter
PC 2
G
G
G
G
Harmonic
Filter
Harmonic
Filter
Harmonic
Filter
ADVANCED
INDUCTION MOTORS
PM1
PM2
20 MW
20 MW
WR 21
Gas Turbine
Propulsión eléctrica - FFG TIPO 45 (Royal Navy)

## Slide 88
Propulsión eléctrica - FFG TIPO 45 (Royal Navy)

## Slide 89
Propulsión eléctrica
DD (x) o DDG-1000 Zumwalt (USN)

## Slide 90
Producción Aplazada desde el 2005 al 2011. Entrada al servicio 2013. La cantidad de buques 32. 3
Planta de 78 Mw (2 TG’s de 35Mw + 2 turbo generadores de 4 Mw)
Propulsión eléctrica - DD (x) o DDG (x) o DDG-1000 Zumwalt (USN)
2 Contruidos a la fecha “Zumwalt” y Monsoor

## Slide 91
A través del uso de “PODs” se eliminan los ejes propulsores del interior del buque
Propulsión eléctrica - Sistema de Propulsión en LHD (Landing Helicopter Deck)

## Slide 92
Ejemplo de empleo de motores de imanes permanentes en “POD”s
Propulsión eléctrica - Sistema de Propulsión en LHD (Landing Helicopter Deck)

## Slide 93: Propulsión eléctrica
Conclusión:
  La propulsión naval de unidades de superficie tiende a ser turbo/diesel eléctrica.
  Con sistemas eléctricos integrados.
  Idealmente: sin cajas de engranajes ni largos ejes dentro del casco.
Para propulsar con bajas RPM se requiere un motor eléctrico de alto torque, característica de los motores Imanes Permanentes.

## Slide 94: Propulsión eléctrica
Requerimientos operacionales de propulsión del siglo XXI
  Comerciales
    Costo razonable en el ciclo de vida.
    Disponibilidad.
  Navales (Unidades de superficie y submarinos)
    Alta densidad de energía. (Razón peso - potencia)
    Discreción acústica (ruido – vibraciones).
    Redundancia.
    Disponibilidad.
    Resistencia al impacto.

## Slide 95: Celdas de combustible
En principio, una celda de combustible opera como una batería.
  Genera electricidad combinando hidrógeno y oxígeno en forma electroquímica sin ninguna combustión.
  A diferencia de las baterías, una celda de combustible no se agota ni requiere recarga.
  Producirá energía en forma de electricidad y calor mientras se le provea de combustible.
  El único subproducto que se genera es agua 100% pura.

## Slide 96: Celda de combustible
Una celda de combustible consiste en dos electrodos separados por un electrólito.
  Oxígeno pasa sobre un electrodo e hidrógeno sobre el otro.
  Cuando el hidrógeno es ionizado pierde un electrón y al ocurrir esto ambos (hidrógeno y electrón) toman diferentes caminos hacia el segundo electrodo.
  El hidrógeno migra hacia el otro electrodo a través del electrólito mientras que el electrón lo hace a través de un material conductor.
  Este proceso producirá agua, corriente eléctrica y calor útil.
  Para generar suficiente cantidad de energía, las celdas de combustibles se "amontonan" en sándwiches de varias capas.
El proceso químico que se lleva a cabo es el siguiente:
  Ánodo: 2H2 4H+ + 4e-
  Cátodo: 4e- + 4H+ + O2 2H2O
  Reacción completa: 2H2 + O2 2H2O

## Slide 97: ¿Qué combustibles usan las Celdas de Combustible?
Las celdas de combustible permiten promover una diversidad de energía y una transición hacia fuentes de energía renovables.
Pueden usar una variedad de distintos combustibles:
  Hidrógeno
  Metano
  Etano
  Gas natural y gas licuado (LPG).
La energía también podría ser provista a partir de biomasa, sistemas eólicos y solar.

## Slide 98: Sistemas de propulsión
Históricamente los sistemas de propulsión de los buques de guerra ha sido utilizando hélices en 2, 3 o 4 ejes, cada uno de ellos movidos por turbinas de vapor de alta presión generado en calderas o desde 1961 mediante reactores nucleares instalados dentro del casco.
En años recientes se han utilizado las siguientes opciones:
  Soluciones mecánicas (Principalmente motores diesel o turbinas a gas)
  Soluciones eléctricas (con la utilización de ejes convencionales o Pods externos)
  Soluciones híbridas. (combinación mecánica y eléctrica)
  Soluciones utilizando turbinas a vapor con calderas convencionales o generadores nucleares (Éstas se ha ido descartando por ser antieconómicas. Sólo se mantienen en aplicaciones específicas).

## Slide 99: Propulsión Híbrida
Solución Mecánica
Solución Eléctrica
Solución Híbrida; Solución combinando mecánica y eléctrica

## Slide 100: Comparación Sistemas de Propulsión.
Ventajas
  Adecuada eficiencia en crucero
  Confiable
  Útil para otros servicios
Desventajas
  Tamaño y peso de la planta
  Alto tiempo de calentamiento
  Alto consumo de combustible
  Alta necesidad de dotación
  Baja autonomía a plena potencia
PLANTA TÉRMICA

## Slide 101: Comparación Sistemas de Propulsión.
Ventajas
  Gran autonomía
  No hay demanda de aire.
  Minimiza problema en guerra NBQ
  No genera problema por estiba dinámica
  Confiable
  Tiempo de reacción breve
  Alta potencia
Desventajas
  Mantenimiento complejo
  Gran tamaño y peso
  Alto tiempo de calentamiento
  Alta demanda tecnológica en dotación.
  Riesgo radiológico
  Alta inversión inicial
PLANTA NUCLEAR

## Slide 102: Comparación Sistemas de Propulsión.
Ventajas
  Alta eficiencia térmica
  Bajo consumo de combustible
  Baja inversión inicial
  Fácil de adaptar y operar
  Sistemas de reducción simples
  Bajo flujo y temperatura gases de escape
Desventajas
  Baja potencia específica
  Alto nivel de ruido
  Alto consumo de lubricante
  Alta demanda de mantenimiento
PLANTA DIESEL

## Slide 103: Comparación Sistemas de Propulsión.
Ventajas
  Tamaño compacto
  Liviana
  Alta confiabilidad
  Alta eficiencia a potencia máx.
  Tiempo de reacción breve
Desventajas
  Muy baja eficiencia a baja potencia
  Alto flujo y T° descarga gases
  Alto requerimiento de aire
  Elevado consumo combustible
  Sistemas reducción complejos
TURBINA A GAS

## Slide 104: Comparación Sistemas de Propulsión.
Ventajas
  Flexibilidad de diseño y operación.
  Gran capacidad de maniobra.
  Bajos niveles de ruido.
  Capacidad de minimizar consumo de combustible.
  Menor costo de mantención.
  Eliminación de cajas de reducción.
Desventajas
  Mayor peso y volumen
  Mayor cantidad de componentes
  Costo inicial más alto.
Motores eléctricos; es usado en Submarinos, Buques A/S
y Auxiliares.

## Slide 105: Contenidos.
Resistencia al avance.
Relación velocidad potencia.
Sistemas de propulsión simples.
Sistemas combinados.
Puesta en operación de sistemas de propulsión.

## Slide 106: Comparación Sistemas de Propulsión.
¿Cuál es el sistema o combinación más adecuado? Depende de:
  ALTA EFICIENCIA DE COMBATE:
    Capacidad para operar a máximo poder por un cierto tiempo.
  ALTA CONFIABILIDAD OPERACIONAL
    Capacidad de mantener servicios a pesar de fallas
  BAJO COSTO DE OPERACIÓN
    Mejor eficiencia en condiciones más usuales (combustible – desgaste)

## Slide 107: Sistemas de Propulsión Combinados
Los buques de guerra son diseñados para diversos roles, lo cual hace que los requerimientos de potencia sean muy diversos.
Para ello se combinan las diferentes plantas de potencia en diferentes tipos de configuraciones, para aprovechar ventajas y disminuir desventajas.
Planta
Térmica
Planta
Gas
Planta
Nuclear
Planta
Diesel
Planta Propulsora

## Slide 108: Sistemas de Propulsión Combinados
Un estudio estadístico señala que las unidades de combate usaban la totalidad de su potencia instalada sólo un 20 % del tiempo.
  El resto del tiempo usaban 1/3 o menos de su potencia instalada.
Alt. A: Se utilizan ambas unidades de potencia.
Alt. B: Se utiliza uno “o” la otra.
Condición | Tiempo | POTENCIA | 
 |  | Alt. A | Alt. B
Normal | 80 % | 2/3 | 1/3
Combate | 20 % | 1/3 | 2/3

## Slide 109: Sistemas de Propulsión Combinados

## Slide 110: Sistemas de Propulsión Combinados
  Tipos plantas propulsoras código internacional:
Planta Combinada | POTENCIA GENERADA POR | 
 | Normal | Combate
COSAG | Turbina a Vapor | Turbina a Vapor y Gas
CODAG | Motor Diesel | Motor Diesel y Turbina Gas
CODOG* | Motor Diesel | Turbina Gas
CODAD | Motor Diesel | Motor Diesel y Motor Diesel
CODAS | Motor Diesel | Motor Diesel y Turbina Vapor
COGOG * | Turbina Gas Crucero | Turbina Gas Potencia
CODLAG * | Motor eléctrico | Motor eléctrico y Turbina Gas

## Slide 111: Sistemas de Propulsión Combinados
Significado de las Siglas:
CO: Combined
S: Steam Turbine
G: Gas Turbine
D: Diesel Engine
N: Nuclear Reactor
L: Electric Engine
A: And
O: Or

## Slide 112: Sistemas de Propulsión Combinados
COSAG: Combined Steam and Gas
  Antiguos DLG y DLH.
  Planta térmica para bajas y medias velocidades.
  Turbinas a Gas suplementan planta térmica en alta demanda
Reductor
Hélice
T.B.P.
T.A.P.
Eje
Caldera
Turbina a Gas

## Slide 113: Sistemas de Propulsión Combinados
CODAG y CODOG: Combined Diesel and/or Gas
  Fragatas “M” (CODOG)
  La planta Diesel se utiliza en condición normal con 1/3 de la potencia instalada. En combate se utilizan ambas o la de mayor potencia, para lograr las más altas velocidades.

## Slide 114: Sistemas de Propulsión Combinados
COGOG y COGAG,
  COGOG se emplean en Fragatas “L” y “22”.
  COGAG se emplea en las clases “Adelaide”.
A
And

## Slide 115: Sistemas de Propulsión Combinados
CODLAG
  Fragata 23
  Motor eléctrico recibe energía de la red del buque.
  Es usado en Buques A/S.

## Slide 116: Sistemas de Propulsión Combinados
CONAS y CONAG
  Se utilizan para suplementar, en alta demanda, a las plantas nucleares.

## Slide 117: Contenidos.
Resistencia al avance.
Relación velocidad potencia.
Sistemas de propulsión simples.
Sistemas combinados.
Puesta en operación de sistemas de propulsión.

## Slide 118: Prechequeos de partida
Alinear los sistemas de soporte
  Seguir las instrucciones del fabricante, entre las que se consideran:
    Ductos de aspiración y de descarga de gases.
    Aire de partida
    Circuito de lubricación
    Agua de enfriamiento dulce y salada
    Circuito de combustible
    Aire de control
  Calentamiento de aceite y chaquetas de enfriamiento (Dieseles)

## Slide 119: Prechequeos de partida
Verificación de niveles de aceite y temperaturas de lubricación
En algunas aplicaciones de motores diesel, verificar niveles de agua calentamiento de chaquetas de enfriamiento
Verificar alineados los sistemas de ventilación y enfriamiento de aire
Purgar los sistemas de combustible

## Slide 120: Partida
Seguir los procedimientos de partida publicados
Verificar flujo positivo y presión de aceite de lubricación.
Realizar una inspección externa e interna cuando la maquinaria se encuentre en servicio.
Verificar presiones y funcionamiento de circuitos de enfriamiento, combustible y lubricación.

## Slide 121: Durante la operación
Verificar: Manómetros, sensores, indicadores visuales y audibles.
Verificar niveles de carga (Potencia)
Velocidades críticas de operación.
Conocer los ajustes de las alarmas y los parámetros normales de operación del equipo a cargo.

## Slide 122: Transmisores de potencia
Sistemas de reducción y cajas de engranajes
  Temperatura de aceite.
  Sistemas de soporte alineados.
Ejes de propulsión
  Funcionamiento de los descansos y sellos.
Hélices
  Sistema de paso controlable.
  Temperatura de aceite.
  Alineamiento de circuitos.

## Slide 123: Pruebas e inspecciones
Aceite lubricante
Estado del combustible
Parámetros de la maquinaria:
  Vibraciones.
  Tiempos de detención.
  Pruebas de eficiencia.

## Slide 124: Sistema de Propulsión Naval
Manual de Sistemas de Ingeniería
  Resistencia y Propulsión
  Definiciones Básicas de Potencia
  Relación Velocidad – Potencia
  Sistemas de Propulsión Simples
  Sistemas de Propulsión Combinados
  Comparación de los Sistemas de Propulsión.
Recomendación:
  Repasar conceptos del Capítulo 1.
  Desarrollar Test de Auto evaluación Página 46

## Slide 125: Sistema de Propulsión Naval
Término Unidad temática Nº 1

## Slide 126: Sistema de Propulsión Naval