## Slide 1: UT 2 3.- estabilidad para grandes ángulos escora
Catedra de Sistemas de Ingeniería
Profesor;
PC Alberto García Covacevich
Tercero Año Litoral Escuela Naval - Primer semestre

## Slide 2: Estabilidad a grandes ángulos de escora
Para evaluar la estabilidad de un buque a grandes ángulos de escora, el fabricante utiliza la proyección 3D del casco asumiendo que KG =0 y de esa manera determina los valores de KN para distintos desplazamientos (o calados) a ángulos de escora determinados.
KN: Es la distancia entre el centro de carena (C) y una línea vertical que pasa por el punto de referencia (normalmente la quilla).
Pasos para generar las curvas KN:
  Definir la forma del casco.
  Determinar sus posibles desplazamientos.
  Calcular KN para una serie de desplazamientos del buque.
  Calcular KN para ángulos fijos. (se determina con la proyección del centro de boyantez a un calado y escora fija)
  Se desarrolla la curva GZ mediante la corrección del KG real del buque
    Donde:
    KN = el valor obtenido de las curvas cruzadas a grandes ángulos de escora
    KG = Distancia vertical del centro de gravedad sobre la quilla
    = ángulo de escora

## Slide 3: Estabilidad a grandes ángulos de escora
Herramientas utilizadas:
  Software de arquitectura naval: permite generar automáticamente las curvas hidrostáticas y KN.
  Métodos manuales: En buques pequeños o estudios académicos, se pueden calcular mediante integración de áreas y momentos de las secciones del casco.
Importancia práctica
  Permite evaluar la estabilidad inicial y la estabilidad dinámica: Con ello se verifica que el buque cumple con las normas de la OMI.
  Diseño y seguridad: Se usan en la fase de proyecto y en pruebas de inclinación para determinar el GM y validar la estabilidad.
  Operación: Ayudan a calcular la estabilidad en diferentes condiciones de carga.

## Slide 4: Estabilidad a grandes ángulos de escora

## Slide 5: Curvas KN – Estabilidad a grandes ángulos de escora

## Slide 6: Curvas KN – Estabilidad a grandes ángulos de escora

## Slide 7
Brazos Adrizantes (dist)
Ángulo de escora (Grados)
90
60
30
0
10
20
40
50
70
80
WL
20°
G
B
Z
WL
40°
G
B
Z
WL
60°
G
B
Z
GZ = 1.4 pie
GZ = 2.0 pie
GZ = 1 pie
CURVA DE BRAZOS ADRIZANTES

## Slide 8
Brazos Adrizantes (pie)
Ángulo de escora (Grados)
90
60
30
0
10
20
40
50
70
80
WL
WL
20°
G
B
Z
WL
40°
G
B
Z
60°
G
B
Z
GZ = 1.4 FT
GZ = 2.0 FT
GZ = 1 FT
Máximo brazo adrizante
Ángulo del máximo Brazo adrizante
Rango de Estabilidad
GM
57,3

## Slide 10: FFG 7 - CURVAS CRUZADAS DE ESTABILIDAD KG ASUMIDO 19 PIE
DESPLAZAMIENTO (Long Ton)
BRAZO DE ADIZAMIENTO (PIE)
3000
3500
4000
4500
40
30
20
15
10
60
55
45
50
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
10o = 15o = 20o = 30o = 40o = 45o = 50o = 55o = 60o =
.55 FT
.85 FT
1.1 FT
1.73 FT
2.35 FT
2.55 FT
2.6 FT
2.5 FT
2.3 FT
10
21-04-2026

## Slide 11
0
1
2
3
4
5
FFG 7 - CURVAS CRUZADAS DE ESTABILIDAD KG ASUMIDO 19 PIE
RIGHTING ARMS (FT)
10o = 15o = 20o = 30o = 40o = 45o = 50o = 55o = 60o =
.55 FT
.85 FT
1.1 FT
1.73 FT
2.35 FT
2.55 FT
2.6 FT
2.5 FT
2.3 FT
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10
20
30
40
50
57.3
60
70
80
90
Ángulo de inclinación - Grados
GM
Brazos Adrizantes (pie)

## Slide 12
M
G
Z
CL
K
B
G
M
EL TRIANGULO
DE ESTABILIDAD

## Slide 13
G
B
M
ESTABILIDAD INICIAL
0 - 7°
CL

## Slide 14
M
Z
G
B
B1
CL
ESTABILIDAD TOTAL
MA = GZ x Wf

## Slide 15
0
0
1
-1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ángulo de inclinación - Grados
Brazo de adrizamiento (pie)
KGA = 19 FT

## Slide 16
CL
K
B
G
M
CL
K
B
G
M
B1
CL
K
B
G
M
B1
CL
K
B
G
M
B1
CL
K
B
G
M
B1
CL
K
B
G
M
B1
Z

## Slide 17
CL
K
M
B1
G1
Z1
Z
G
G1
Z1
Z
G
G1
Z1
G1
Z1
Z
G
G1
Z1
Z
G
G1
Z1
Z
G
G1
Z1
G1
Z1
Z
G
Z
G
G1
Z1
Z
G

## Slide 18
Z1
Z
G1
G
M
T

## Slide 19
G1
G
T
O
Sen O = Opuesto
Hipotenusa
Donde;
Opuesto = GT
Hipotenusa = GG1
Sen O = GT
GG1
GT = GG1 x Sen O
DISMINUCIÓN EN BRAZO
DE ADRIZAMIENTO

## Slide 20
0
0
1
-1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ángulo de inclinación - Grados
Brazo de adrizamiento (pie)
KGA = 19 pie
KG1 = 19.8 pie
GT = GG1 x Sen O
Sin 0° = 0 Sin 30°= 0.5 Sin 90°= 1.0
GT0°= .8FT x 0 = 0 FT
X
GT30°= .8FT x .5 = 0.4 FT
X
0.4 pie
GT90°= .8FT x 1 = 0.8 FT
X
0.8 pie
Curva Final

## Slide 21: Corrección de curvas cruzadas
Movimientos verticales de peso
  Corrección por seno
Movimientos laterales de peso
  Corrección por coseno

## Slide 22
Corrección por Coseno
B
M
G
G
G2
G2
G2
G
G2
G2
G
B
G
G
G2
G2
G2
G
G2
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
B
B1
M
G
G2
Z

## Slide 23
Z
Z2
M
G2
G

## Slide 24
Z
Z2
M
G2
G
P

## Slide 25
G2
G
P
O
Cos O = Adyacente
Hipotenusa
Donde;
Ad. = GP
Hip. = GG2
Cos O = GP
GG2
GP = GG2 x Cos O
Reducción en brazo de Adrizamiento

## Slide 26
0
0
1
-1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ángulo de inclinación - Grados
Brazo de adrizamiento (pie)
KGA = 19 pie
KG1 = 19.8 pie
GG2 = 0.9 pie
GP = GG2 x Cos O
Cos 0° = 1.0 Cos 60°= 0.5 Cos 90°= 0
GP0°= 0.9 pie x 1 = 0.9 pie
X
0.9 pie
GP60°= 0.9 pie x .5 = 0.45 pie
X
0.45 pie
GT90°= 0.9 pie x 0 = 0 pie
X
Curva final
Ángulo de escora

## Slide 27
0
0
1
-1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ángulo de inclinación - Grados
Brazo de adrizaminento (pie)
Curva Original
Corrección por seno
Corrección por coseno
CORRECT FOR KG1
Curva final

## Slide 28: Corrección de curvas cruzadas
Movimientos verticales de peso
  Corrección por seno
Movimientos laterales de peso
  Corrección por coseno
Ejercicios prácticos

## Slide 29
Movimiento Horizontal de Pesos
B
M
G
G
G2
G2
G2
G
G2
G2
G
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
GG2

## Slide 30
GG2 = w x d
Wf
Donde; w = Peso movido
d = Distancia movida
Wf = Desplazamiento Final

## Slide 31
G
G2
Ejemplo Movimiento horizontal de peso
B
M
G
G2
G2
G
G2
G2
G
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
G2
GG2
G2
G2
24 FT
34 T
Wo = 3000 T
GG2 = w x d
Wf

## Slide 32
B
M
G
G2
G
GG2
34 T
24 pie
Wo = 3000 T
GG2 = x
34 T
24 pie
3000 T
GG2 = 0.27 pie
GG2 = w x d
Wf

## Slide 33
Peso Horizontal Agregados y removidos
B
M
G
G2
G2
G2
G2
G2
GG2
GG2 = w x d
Wf

## Slide 34
GG2 = w x d
Wf
Donde; w = Peso agregado or removido
d = Distancia agregada/removida desde crujía
Wf = Desplazamiento final

## Slide 35
Ejemplo - Peso horizontal Agregado o removido
B
M
G
G2
G2
G2
G2
G2
GG2 = w x d
Wf
28 pie
50 T
Wo = 4500 T
GG2

## Slide 36
GG2 = w x d
Wf
GG2 = x
50 T
28 pie
4550 T
GG2 = 0.31 pie
B
M
G
G2
50 T
28 FT
Wo = 4500 T

## Slide 37: Ejercicio de curvas cruzadas
Dibuje la curva de estabilidad estática intacta para un DDG-51 con un desplazamiento de 8600 LT y un centro de gravedad vertical de 23.84 pies por sobre la quilla.
  Grafique los valores de G0Z0 y GVZV en función del ángulo de escora en la curva de estabilidad estática intacta.
  Utilice las curvas cruzadas para el DDG-51 que se muestran en la siguiente diapositiva.

## Slide 38: Ejercicio de curvas cruzadas

## Slide 39: Ejercicio de curvas cruzadas
Solución: La forma general de la corrección sinusoidal en cada ángulo es:
  Por ejemplo, para 20° de escora

## Slide 40: Ejercicio de curvas cruzadas
Sin embargo, a menudo es más conveniente utilizar una tabla.
Ángulo de escora (grados) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40
Brazo de adrizamiento de las curvas cruzadas G0Z0 (ft) | 0 | 2,55 | 5,08 | 7,60 | 10,10 | 15,02 | 19,67
Corrección por seno (ft) | 0 | 2,08 | 4,14 | 6,17 | 8,15 | 11,91 | 15,31
Brazo de adrizamiento corregido GVZV (ft) | 0 | 0,47 | 0,94 | 1,43 | 1,95 | 3,11 | 4,36
 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40
Brazo de adrizamiento de las curvas cruzadas G0Z0 (ft) | 0 | 2,55 | 5,08 | 7,60 | 10,10 | 15,02 | 19,67
Corrección por seno (ft) | 0 | 2,08 | 4,14 | 6,17 | 8,15 | 11,91 | 15,31
Brazo de adrizamiento corregido GVZV (ft) | 0 | 0,47 | 0,94 | 1,43 | 1,95 | 3,11 | 4,36
Ángulo de escora (grados) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
Brazo de adrizamiento de las curvas cruzadas G0Z0 (ft) | 22,95 | 24,97 | 26,04 | 26,28 | 25,45 | 23,60 (dado) | 20,95 (dado)
Corrección por seno (ft) | 18,25 | 20,63 | 22,38 | 23,46 | 23,84 | 23,46 | 22,38
Brazo de adrizamiento corregido GVZV (ft) | 4,710 | 4,34 | 3,66 | 2,84 | 1,63 | 0,14 | -1,43
 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
Brazo de adrizamiento de las curvas cruzadas G0Z0 (ft) | 22,95 | 24,97 | 26,04 | 26,28 | 25,45 | 23,60 (dado) | 20,95 (dado)
Corrección por seno (ft) | 18,25 | 20,63 | 22,38 | 23,46 | 23,84 | 23,46 | 22,38
Brazo de adrizamiento corregido GVZV (ft) | 4,710 | 4,34 | 3,66 | 2,84 | 1,63 | 0,14 | -1,43
En páginas 22 y 23 del capítulo 4 entregado como apuntes de estudio en Moodle, encontrarán un ejercicio con corrección por coseno

## Slide 41: Ejercicio de curvas cruzadas
Corrección por seno

## Slide 42: Determinación del ángulo de escora
Por movimiento de carga transversal

## Slide 43
C
L
B
L
Go
Bo
MT
F
Cuando el buque reacciona a una carga ubicada fuera de crujía (la cual hace variar el CG),...
FB
B1
...el centro de boyantez se moverá
hasta que esté verticalmente alineado
con el nuevo CG...
Recordar que es sólo para escoras menores
que 10o
G1
…G1 se puede asumir que se mueve
PERPENDICULARMENTE a la CL

## Slide 44
Veamos el triangulo formado por este movimiento
de G…
El lado mayor es G0MT
La hipotenusa es G1MT
tan F = G0G1
G0MT
Entonces….
El lado menor es G0G1
C
L
Go
Bo
MT
F
FB
B1
G1
(tan F = opuesto/adjacente)

## Slide 45
Con este hecho, ahora podemos determinar el ÁNGULO DE ESCORA
de un buque debido a una variación en la carga.
tan F = G0G1
G0MT
G0G1 es el cambio tranversal del centro de gravedad
C
L
Go
Bo
K
MT
De las curvas de forma se puede obtener KMT
El centro de gravedad vertical es KG0
G0MT = KMT - KG0
KMT
KG
Cómo?

## Slide 46
Ejemplo:
Una fragata Adelaide (FFG-7) flota sin asiento ni escora a un calado medio de 16 pies.
KG es de 20 pies. Después de 1 semana, se consumieron 50LT de combustible
desde un estanque ubicado 11pies a Bb y 15pies sobre la quilla.
Encontrar el ángulo de escora.
Paso 1: Encontrar desplazamiento (curvas)
De las curvas de forma, curva #1, 16 pies de calado cruza en 132
132 x 30LT = 3.960 LT

## Slide 47
KG1 = Ds0 x KG0 - (w x Kg)
Ds1
KG1 = 3960LT x 20pies - (50LT x 15pies)
(3960 - 50)LT
KG1 = 78,450LT-pie
3910LT
KG1 = 20.06pies
Paso 2: Encontrar nuevo KG
O se puede calcular como lo hemos visto en clases:

## Slide 48
TCG1 = Ds0 x TCG0 - (w x Tcg)
Ds1
TCG1 = 3960LT x 0pie - (50LT x 11pies)
(3960 - 50)LT
TCG1 = 0 - (550LT-pie)
3910LT
TCG1 = - 0.141ft
(más porque es a Bb)
(se mueve a Eb, alejándose del peso que
se removió)
Paso 3: Encontar nuevo TCG

## Slide 49
Paso 4: Definir magnitud de G0G1 y G0MT
G0G1 es el cambio tranversal del CG:
G0 = 0 (en la CL)
G1 = 0,141pies
G0G1 = 0,141pies
G0MT = KMT - KG0
KMT de las curvas de forma , curva #8, es 113 x .2ft = 22.6ft
KG0 = 20pies
G0MT = 2.6pies

## Slide 50
Paso 5: Encontrar f:
tan f = opuesto
adjacente
tan f = G0G1
G0MT
tan f = 0,0541
atan 0,0541 = f
3.10o = f
C
L
Go
MT
F
G1
tan f = 0,141pie
2.6pies
2.6pie
.14pie

## Slide 51: Ejercicio práctico
Una fragata FFG-7 que navega con un desplazamiento de 3.990 (LT), tiene un KM = 22,8 pie, un KG = 19,3 pie, una eslora entre perpendiculares de 408 pie.
En estas condiciones se transfieren 9.000 galones de combustible diésel (28 LT) desde un estanque ubicado en crujía y 6 pie sobre la quilla, a un estanque de servicio ubicado a 6 pie sobre la quilla y 15 pie a babor de la línea de crujía.
Encontrar:
  TCG después de la transferencia de combustible.
  Ángulo de escora después de la transferencia.
  Dibuje un diagrama mostrando la escora a babor, indicando las posiciones iniciales y finales de G y B (G0, Gf, B0, Bf)

## Slide 52: Ejercicio práctico
Una fragata FFG-7 que navega con un desplazamiento de 3.990 (LT), tiene un KM = 22,8 pie, un KG = 19,3 pie, una eslora entre perpendiculares de 408 pie.
En estas condiciones se transfieren 9.000 galones de combustible diésel (28 LT) desde un estanque ubicado en crujía y 6 pie sobre la quilla, a un estanque de servicio ubicado a 6 pie sobre la quilla y 15 pie a babor de la línea de crujía.
Encontrar:
  TCG después de la transferencia de combustible.

## Slide 53: Ejercicio práctico
Una fragata FFG-7 que navega con un desplazamiento de 3.990 (LT), tiene un KM = 22,8 pie, un KG = 19,3 pie, una eslora entre perpendiculares de 408 pie.
En estas condiciones se transfieren 9.000 galones de combustible diésel (28 LT) desde un estanque ubicado en crujía y 6 pie sobre la quilla, a un estanque de servicio ubicado a 6 pie sobre la quilla y 15 pie a babor de la línea de crujía.
Encontrar:
  TCG después de la transferencia de combustible.
  Ángulo de escora después de la transferencia.

## Slide 54: Ejercicio práctico
Una fragata FFG-7 que navega con un desplazamiento de 3.990 (LT), tiene un KM = 22,8 pie, un KG = 19,3 pie, una eslora entre perpendiculares de 408 pie.
En estas condiciones se transfieren 9.000 galones de combustible diésel (28 LT) desde un estanque ubicado en crujía y 6 pie sobre la quilla, a un estanque de servicio ubicado a 6 pie sobre la quilla y 15 pie a babor de la línea de crujía.
Encontrar:
  TCG después de la transferencia de combustible.
  Ángulo de escora después de la transferencia.
  Dibuje un diagrama mostrando la escora a babor, indicando las posiciones iniciales y finales de G y B (G0, Gf, B0, Bf)
Pérdida de GZ por coseno

## Slide 55: Ejercicio práctico
Una fragata FFG-7 que navega con un desplazamiento de 3.990 (LT), tiene un KM = 22,8 pie, un KG = 19,3 pie, una eslora entre perpendiculares de 408 pie.
En estas condiciones se transfieren 9.000 galones de combustible diésel (28 LT) desde un estanque ubicado en crujía y 6 pie sobre la quilla, a un estanque de servicio ubicado a 6 pie sobre la quilla y 15 pie a babor de la línea de crujía.
Encontrar:
  Usando las curvas cruzadas para una FFG-7, calcule y trace para ambas bandas (estribor y babor), los ángulos de escora y las curvas de GZ de la fragata antes y después de transferir el combustible. Es recomendable la utilización de una planilla electrónica de hoja de cálculo para realizar los cálculos y los trazados.

## Slide 56: Fundamentos de Estabilidad
Término Unidad Temática N°2
Estabilidad Estática transversal

## Slide 57
Volver

## Slide 58
Volver