## Slide 1: Estabilidad y Estiba
Cátedra Especialidad Litoral.
CF (R) Alberto García Covacevich
garcien@vtr.net
9 9732 8537

## Slide 2: Programa de Asignatura
Introducción
U.T.1 Fundamentos de Estabilidad
U.T.2 Estabilidad Estática Transversal
U.T.3 Superficie Libre y Estabilidad Dinámica
U.T.4 Estabilidad Longitudinal
U.T.5 Estabilidad con Averías y Varada
U.T.6 Taller Interrogador
U.T.7 Esfuerzo en un Buque
U.T.8 Fundamentos de Estiba
U.T.9 Planificación de Estiba

## Slide 3: U.T.2 Estabilidad Estática
Contenido
  Experimento de Inclinación

## Slide 4: Introducción
Antes de determinar las condiciones de estabilidad de un buque, deben conocerse los datos iniciales.
Uno de estos datos es la posición del Centro de Gravedad.
  Se determina mediante el “Experimento de Inclinación”
  Lo realizan los constructores cuando el buque está prácticamente listo.
  Se realiza con el buque lo más cercano posible a su condición de carga liviana.

## Slide 5: Introducción
Experimento (continuación)
  El procedimiento consiste en inclinar el buque con pesos conocidos (normalmente bloques de concreto)
  Se lee la inclinación lograda mediante plomadas largas dispuestas a lo largo del buque (entre dos y tres plomadas)
  Luego se resuelve el triángulo de la inclinación y se determina la posición de “G”

## Slide 6: Experimento de inclinación
Consideraciones iniciales:
  No debe haber viento (o despreciable).
  Debe flotar libremente.
  Todos los pesos que se encuentren a bordo deben ser conocidos y estar trincados.
  NO debe haber superficies libres. Estanques llenos o vacíos.
  Todas las personas que no tengan nada que ver fuera del buque.
  El buque debe estar adrizado antes de iniciar el experimento.
  Realizar un listado de todos los pesos existentes a bordo

## Slide 7: Experimento de inclinación
Procedimiento:
  Se inicia moviendo un peso conocido una distancia establecida
  Una vez escorado el buque unos 2 o 3 grados, se toman lecturas de las plomadas. (Darle tiempo al buque para que se estabilice)
  Se regresa el peso a su posición original y se verifica que el buque regrese a su posición inicial. (Si esto no ocurre es necesario verificar la causa, ya que el experimento no servirá)
  Luego el (los) pesos se mueven hacia la otra banda, generando una escora contraria a la originalmente lograda y se miden las plomadas nuevamente.
  Se centran los pesos y se verifica que el buque regrese a su posición adrizado.

## Slide 8: Experimento de inclinación
Determinación de “G”
  Una masa “w” se mueve de una banda a la otra una distancia “d”.
  El Centro de Gravedad del Buque se mueve desde G a G1
  G1 estará verticalmente bajo “M” y el grado de escora será q.
  La plomada se moverá de B hacia C y se formará el ángulo BAC = q.
d
G
G1
M
A
C
B

## Slide 9: Determinación de “G”
Luego:
  GM = w x d x AB
  W BC
Por lo tanto:
GM = w x d
W tan q
De esta ecuación son conocidos el peso a mover, la distancia, el desplazamiento del buque y el ángulo de escora provocado.
En el triángulo BAC:
  cot q = AB
    BC
En el triángulo GG1M:
  tan q = GG1
    GM
Luego:
  GM = GG1 x AB
    BC
Pero:
  GG1 = w x d
  W

## Slide 10: Resumen
Cada buque nuevo tiene su experimento de inclinación.
Cuando existe muchos buques de una misma clase, se puede asumir el mismo experimento de inclinación.
Si el buque ha sido sometido a una modificación mayor, debe realizársele un experimento de inclinación.

## Slide 11: Ejercicios
Cuando una masa de 25 toneladas se mueve 15 metros transversalmente a través de la cubierta de un buque de 8.000 toneladas de desplazamiento, genera una deflexión de 20 cm en la plomada que es de 4 metros de longitud. Si KM es 7 metros, calcular KG.
Resolución:
  GM = 25 x 15 x 4
  8.000 0,2
  GM = 0,94 m
  KM = 7 m
  KG = 6,06 m

## Slide 12: Ejercicios
Un buque de 8.000 tons tiene un KM de 7,3 m y un KG de 6,1 m. Se mueve sobre cubierta una masa de 25 tons en forma transversal una distancias de 15 m. Encontrar la deflexión de la plomada si esta mide 4 m de largo.
Como resultado del experimento de inclinación, se encontró que la altura metacéntrica del mismo era de 1 m. Se utilizó una masa de 10 tons que se movió 12 m en forma transversal y escoró el buque 3 grados y medio, con una deflexión de la plomada de 0,25m. Encontrar el desplazamiento del buque y el largo de la plomada

## Slide 13: Estabilidad y Estiba
Término Unidad Temática N°2
Fundamentos de la Estabilidad