## Slide 1: Sistemas de Armas 2025
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
CC Sr. Cristián TEICHELMANN Pincheira
UT N°1: Explosivos
ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”

## Slide 2: Referencias
Capítulo 12 de “Principios de los Sistemas de Armas Navales” D. FRIEDEN
Reglamento de Explosivos de la Armada Res. 3-44/1 1989
Manual de Demoliciones de la Armada Res. 2-44/1 1986
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”

## Slide 3: Resultado de Aprendizaje
Que el cadete identifique los diferentes tipos de explosivos de empleo militar, para ser capaz de efectuar comparación entre sus características, empleos y efectos.
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”

## Slide 4: Definiciones Básicas
EXPLOSIÓN:
Es la reacción química de un material cuyo resultado es una rápida y violenta liberación de energía. Mecánicas, Químicas y Nucleares (transformación en la composición química).
COMBUSTIÓN:
Reacción química del hidrógeno, carbono o metales con el Oxígeno.
COMBURENTE:
Elemento químico que posibilita la combustión de una sustancia al aportar Oxígeno en cantidades suficientes para su transformación.
COMBUSTIBLE:
Elemento químico que, en contacto con un comburente y un adecuado aporte de calor, reacciona liberando gran cantidad de gases, energía térmica y residuos.
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”

## Slide 5: Definiciones Básicas
Madera
Oxigeno
Calor
Genera : Energía térmica, gases y residuos
Compuesto químico creado por el hombre para optimizar las características de una combustión de modo de disminuir el tiempo de reacción, aumentar la cantidad de gases y energía térmica liberada y disminuir la cantidad de residuos, permitiendo iniciar la reacción a voluntad.
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Combustión Natural
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Explosivo

## Slide 6: Características de los Explosivos
Características Generales
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Contiene su propio Oxigeno.
Requieren un aporte de energía térmica o mecánica para reaccionar. (Sensibilidad)
Inician su descomposición química en el mismo instante en que se termina su fabricación. (Estabilidad)
Sensibles a las altas temperaturas.
Sensible a cambios bruscos de temperatura.
Absorben humedad. (Capacidad higroscópica)
Sensibles a golpes. (Fractura física)

## Slide 7: Características de los Explosivos
Energía
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
“La energía no se pierde, sólo se transforma”
“Un explosivo posee energía química, la cual se transforma en energía térmica, energía mecánica y residuos”
Visión de la Energía
Tipos de Energía
Energía Potencial
Energía Térmica
Energía Química
Energía Mecánica

## Slide 8: Características de los Explosivos
Deflagración, detonación, explosión
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Nota: Su clasificación depende de los usos militares que se les dan.
Detonación
Deflagración
Explosión

## Slide 9: Características de los Explosivos
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
DEFLAGRACIÓN
Genera un frente de reacción, con velocidades de cientos mts/s.
Depende de la T° y la Presión.
Deja gran cantidad de residuos.
El frente de la reacción se desplaza en sentido opuesto al de los productos de la reacción.
Se emplea para Impulsar o propulsar la munición desde el buque hasta el blanco, usando los gases generados.
DETONACIÓN
Genera una onda de choque, con velocidades entre 2.000 y 3.000 mts/s.
No depende de la T° ni de la Presión
No deja residuos visibles
Los productos de la reacción, se desplazan en el mismo sentido que la onda de choque.
Se emplea para despedazar la cabeza de combate y dañar el blanco.
Características de las Explosiones

## Slide 10: Características de los Explosivos Militares
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Alta disponibilidad y Bajo Costo.
Sensibilidad:
Facilidad de detonar ante un estímulo de calor o golpe. Debe ser adecuado al uso que se le dé al explosivo.
Estabilidad:
Capacidad del explosivo de mantener sus características en el tiempo durante su almacenamiento.
Potencia:
Capacidad del explosivo de entregar la energía requerida por diseño.
Requerimientos I

## Slide 11: Características de los Explosivos Militares
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
  Poder de Ruptura:
  Es la capacidad total de trabajo, se mide por la rapidez con que alcanza su máxima presión.
  Densidad:
  Peso de explosivo por unidad de volumen. A mayor densidad, mayor potencia de la cabeza de combate.
Volatilidad:
Factibilidad de vaporización del explosivo.
Higroscopicidad:
Capacidad del explosivo de absorber humedad.
Toxicidad:
Nivel de peligrosidad para la salud humana, asociada al contacto o inhalación de vapores tóxicos emanados del explosivo.
Requerimientos II

## Slide 12: Diagrama de los Explosivos
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Presión
Tiempo
Detonante
Propelente
Mayor poder de ruptura
(Mayor presión en el mínimo tiempo)
Reacción lenta
(Impulsar proyectiles)

## Slide 13: Clasificación de Explosivos
De cañones
De Misiles
Efecto óptico Acústico
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Tipos
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efectos Incendiarios
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Secundarios
Mezclas explosivas
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER

## Slide 14: Clasificación de Explosivos
De cañones
De Misiles
Efecto óptico Acústico
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Tipos
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efectos Incendiarios
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Secundarios
Mezclas explosivas
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER

## Slide 15: Clasificación de Explosivos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Detonadores
DETONADORES
(Explosivos o rompedores)
      PRIMARIOS O INICIADORES
    De alta sensibilidad, reaccionan a pequeños estímulos de calor o golpe, se usan para iniciar a los explosivos secundarios en una cadena explosiva.
1
1
Azoturo de Plomo
DDPN (Diezodinitrophenol)
Azoturo de Plata
Fulminato de Mercurio
Nitroglicerina
2
3
4
5

## Slide 16: Clasificación de Explosivos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Detonadores
DETONADORES
(Explosivos o rompedores)
      SECUNDARIOS
    De baja sensibilidad, aportan la mayor parte de la energía en una detonación, de alta velocidad de reacción. sus compuestos químicos contienen pequeñas porciones de explosivos primarios y aumentan su sensibilidad si se descomponen.
2
1
SIMPLES
TNT, TETRYL, RDX, HMX, PETN
COMPUESTOS
TORPEX, C4, AMATOL, HEXOTONAL, OCTOL
2

## Slide 17: Clasificación de Explosivos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Detonadores
DETONADORES
(Explosivos o rompedores)
      MEZCLAS EXPLOSIVAS
      (FAE: Fuel air explosive) o bomba termobárica.
Fueron desarrollados para generar altas temperaturas y abarcar mayor área, en blancos de poca accesibilidad. Emplean gas o líquidos en aerosol los que luego de un tiempo de despliegue, son detonados con una espoleta de retardo
3
1
GAS BUTANO
(Poca resistencia en el área)
BENCENO
Este tipo de detonantes es usado preferentemente en bombas de aviación.
2

## Slide 18: Clasificación de Explosivos
De cañones
De Misiles
Efecto óptico Acústico
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Tipos
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efectos Incendiarios
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Secundarios
Mezclas explosivas
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER

## Slide 19: Clasificación de Explosivos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Propelentes
PROPELENTES
(Pólvoras)
“Empleadas principalmente para propulsar proyectiles, tienen características de explosivos deflagrantes.”
1
BASE SIMPLE
(Nitrocelulosa)
Regula potencia, mucho residuo
BASE DOBLE
(Nitrocelulosa + Nitroglicerina)
Mayor potencia, mayor temperatura que aumenta el desgaste de las ánimas, disminuye vida útil. Es más cara que la anterior.
2
3
BASE TRIPLE
(Nitrocelulosa + Nitroglicerina + Nitroguanidina)
Igual potencia a la Base Doble pero con menor temperatura, aumenta la vida útil del cañón. Es más cara que las anteriores.
$
$$$

## Slide 20: Clasificación de Explosivos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Propelentes – Propiedades
Presión
Temperatura
1
Explosivos Deflagrantes
Combustión
2
Las pólvoras se queman en forma superficial y su velocidad de quema depende de la superficie de contacto entre la pólvora y la fuente de calor.
3
Influye en la cantidad de gases que genere por unidad de tiempo y, por lo tanto, en la forma en que aumente la presión dentro de una vainilla o contenedor.
Velocidad de quemado

## Slide 21: Clasificación de Explosivos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Propelentes – Propiedades – Velocidad de Quemado
Tamaño del Grano
Forma del Grano
Temperatura de Quemado
A menor tamaño, mayor velocidad de quemado
A menor superficie, mayor velocidad de quemado
A mayor temperatura, mayor velocidad de quemado

## Slide 22: Clasificación de Explosivos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Propelentes – Propiedades – Propelentes Líquidos (Misiles)
COMBURENTE
Oxígeno Líquido
Oxígeno Líquido
Oxígeno Líquido
Fluorine (F2)
Ácido Nítrico
Oxígeno Líquido
COMBUSTIBLE
Alcohol (V-2)
Hidrógeno (CH)
Ergoles
Hidrocarburos
Amoníaco
Hidrazine (M. Crucero
El propelente se conforma con una mezcla del comburente y combustible, genera gran cantidad de gases, empleados en la propulsión de un misil o cohete por impulso - reacción

## Slide 23: Clasificación de Explosivos
De cañones
De Misiles
Efecto óptico Acústico
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
Tipos
Explosivos Rompedores
Primarios o Iniciadores
Base Simple
Base Doble
Base Triple
Sólidos
Líquidos
Efectos Incendiarios
Detonadores
Propelentes
Composiciones Pirotécnicas
Secundarios
Mezclas explosivas
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER

## Slide 24: Clasificación de Explosivos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Composiciones Pirotécnicas
Efecto
Óptico - Acústico
Empleadas para maximizar la generación de luz y ruido, usados en armas antiterroristas (ceguera o aturdimiento)
PÓLVORA NEGRA, ALUMINIO EN POLVO, MAGNESIO, CLORATO DE POTASIO
Efectos Incendiarios
Se busca encender e incendiar el blanco, mediante un explosivo que potencie la generación de calor y su adherencia al blanco.
TITANIO EN POLVO, ALUMINIO EN POLVO, FÓSFORO BLANCO, FÓSFORO ROJO, THERMITE, NAPALM.
1
2

## Slide 25: Clasificación de Explosivos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Composiciones Pirotécnicas
THERMITE
Explosivo incendiario compuesto por Aluminio en polvo y Óxido de metal (aporta Oxígeno)
Genera temperaturas sobre los 3.000°C
Se investiga THERMITE nanométrico.
Fósforo Blanco

## Slide 26: Clasificación de Explosivos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Composiciones Pirotécnicas
GENERA 1200 °C sobre el blanco y se adhiere a las construcciones. Solo se extingue al sumergirlo totalmente en agua y arde en combustión lenta lo que retarda su extinción.
NAPALM

## Slide 27: Cadenas Explosivas
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
CONCEPTO
Es la entrega de energía térmica de un explosivo de alta sensibilidad (iniciador), a uno de baja sensibilidad (Detonante secundario o explosor) para detonar una gran carga explosiva.
Generalmente las cadenas explosivas tienen pequeñas cantidades del explosivo iniciador y grandes cantidades del explosivo secundario que harán detonar
Iniciador
Explosor
Carga
Detonante
Cadena Explosiva Detonante
Detonante

## Slide 28: Cadenas Explosivas
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Propelente
Fulminante
Ceba
GRANADAS SORDAS... Detonación por simpatía.
Carga
PROPELENTE

## Slide 29: Manipulación de Explosivos a bordo
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Escuadra Nacional
Fuerza de SS
BAE
ANALIZA - RESUELVE
“ORDENA”
Arsenal Naval
1
Rociadores
2
Circuito de Inundación
- Genera lluvia de agua - Baja T°
Permite inundar SS.BB.
Orden escrita
Instrucción
Revista
Partida Incendio
Información UU.RR
Horario
Zonas Navales
Oficial de Cargo
Reparaciones
SS.BB.
(Almacenaje / Seguridad)

## Slide 30: Manipulación de Explosivos a bordo
SS.BB.
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Marco Reglamentario I
REVISTA A SS.BB.
Iluminación y montecargas operativos, sin peligro de chispas.
ROCIADORES Y SISTEMAS DE INUNDACIÓN
Operativos, listos a ser activados.
COMPARTIMENTOS ADYACENTES
Revistados.
Cierres de escotillas de la SS.BB. operativos y lubricados.
Control de TEMPERATURA entre 15 a 32 °C (c/4 hrs)

## Slide 31: Manipulación de Explosivos a bordo
Buque
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Marco Reglamentario II
MÁXIMA CONDICIÓN DE ESTANQUEIDAD
Sectores donde NO transita munición.
Bajo la línea de flotación.
CONTROL DEL PERSONAL
Portalones dedicados para la faena.
Personas que entran y salen.

## Slide 32: Manipulación de Explosivos a bordo
DURANTE
la faena de munición
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Marco Reglamentario III
TENIDA
Combate, parte superior fuera del pantalón, caperuza en cinto.
NO PORTAR: linterna, cuchillo o elementos metálicos.
NO USAR: reloj, anillos u objetos metálicos.
RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA
Radares fuera de servicio — SHIPHAZ
MUNICIÓN GOLPEADA
Se retorna a Arsenales.
TRANSPORTE
Misiles y torpedos en sus contedores.
Elementos de maniobra a usar operativos.
ALMACENAJE EN SS.BB.
Explosivos iniciadores (alta sensibilidad) NO PUEDEN ser mezclados con los secundarios (baja sensibilidad)

## Slide 33: Links de videos
ESCUELA NAVAL
“ARTURO PRAT”
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
Combustión de butano: https://youtu.be/l3meU6ZmXZE?si=gqEQaE8dvCxyShI7
NAPALM: https://youtu.be/75DMf-OA1ko?si=Qxogrb5rUwyLyKok
Lanzamiento SeaCeptor: https://youtu.be/52IbOTLxDmU?si=AEQqEzdoTMol48J2
Incidente con munición en USS Iowa: https://youtu.be/QCTwQG1_06Y?si=h_abEmh10asTXGHn

## Slide 34: Sistemas de Armas 2025
PATRIOTISMO
HONOR LEALTAD VALENTÍA INTEGRIDAD DEBER
CC Sr. Cristián TEICHELMANN Pincheira
UT N°1: Explosivos
ESCUELA NAVAL “ARTURO PRAT”